## Slide 1: VLAN
Key word : STATIC ROUTE, INTERFACE,
GLOBAL MODE, ENCAPSULATIO, SWITCHPORT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG – KHOA CNTT

## Slide 2
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG (C)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
ĐỊNH TUYẾN TĨNH TRÊN THIẾT BỊ ROUTER
I
TRIỀN KHAI VLAN
II
SƠ ĐỒ MẠNG
1
ĐỊNH TUYẾN
2
Định nghĩa : là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó. Việc định tuyến được thực hiện cho nhiều loại mạng, trong đó có mạng điện thoại, liên mạng, Internet, v.v…

## Slide 3
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG (C)
I.1/SƠ ĐỒ MẠNG
Router_1(config)#interface f0/0
Router_1(config-if)#ip add 203.162.4.2 255.255.255.252
Router_1(config-if)#no shut
Router_1(config-if)#exit
Router_1(config)#interface f0/1
Router_1(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.0.0
Router_1(config-if)#no shut
Router_1(config-if)#exit
Router_1(config)#interface f0/0
Router_1(config-if)#ip add 203.162.4.1 255.255.255.252
Router_1(config-if)#no shut
Router_1(config-if)#exit
Router_1(config)#interface f0/1
Router_1(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
Router_1(config-if)#no shut
Router_1(config-if)#exit
4321 router
4321 router
Vlan 10
Vlan 20
192.168.0.0/24
192.168.1.0/24

## Slide 4
THỰC HIỆN ĐỊNH TUYẾN MẠNG
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG
I.2/ĐỊNH TUYẾN
Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.162.4.2
Router2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.162.4.1

## Slide 5
II-TRIỂN KHAI VLAN:
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG
1- Thiết lập Dot1Q trên Router 4321 tại port g0/0/1
Câu lệnh :
Router(config)#int g0/0/1.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip add 192.168.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip helper-address 1.1.1.1
Router(config-subif)# exit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Router(config)#int g0/0/1.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip helper-address 1.1.1.1
Router(config-subif)# exit

## Slide 6
II-TRIỂN KHAI VLAN:
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG
2- Thiết lập VLAN trên switch 2960
Câu lệnh :
Switch(config)# int g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)# int range int f0/1-12
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Switch(config-if)#exit
Switch(config)# int range int f0/13-24
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)# exit

## Slide 7
Tiêu chí lựa chọn Root Switch:
- Đầu tiên Switch X và Y cùng gửi tín hiệu Bridge Protocol Data Unit(BPDU), gói BPDU cứ mỗi 2 giây được gửi trên đường truyền 1 lần.
- Trong gói tin BPDU có một thông tin quan trọng đó là : Bridge Priority + MAC Address.
- Nhìn hình vẽ, ta nhận thấy giữa Swith-X và Switch-Y có cùng giá trị Bridge Priority nhưng MAC Address của Switch-X nhỏ hơn MAC Address của Switch-Y nên Switch-X sẻ được bầu chọn làm Root Switch
Chú ý: Đối với thiết bị Router, giá trị MAC Address càng lớn thì độ ưu tiên càng cao.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG

## Slide 8
điều cần ghi nhớ: đối với switch được bầu chọn làm root bridge, tất cả các port của nó đều giữ vai trò là dp(desinated port)
Ví dụ trên hình là switch_X
2-VAI TRÒ CỦA PORT
+Root port là cổng hướng về Root Switch theo một tiêu chí nào đó.
+Trong một đoạn đấu nối thuộc nonroot switch thì 1 port giữ vai trò là root port thì đầu đối nối là DP (Designated Port), đầu còn lại là Non-DP.
P/S: Tiêu chí chọn lựa Root port trong Nonroot bridge:
*Tiêu chí về Path-cost(Chọn đương đi nhanh nhất. Nghĩa là băng thông càng lớn thì Path-cost sẽ càng nhỏ)
Ví dụ trên hình vẽ : Băng thông sẽ chọn 100 Base-T (100Mbps), trong khi đường dưới là 10 Base-T (10Mbps)
*Tiêu chí về Bridge-ID
*Tiêu chí về Port-ID

## Slide 9
Như vậy, ở trạng thái xử lý gói bpdu từ switch khác mất tổng thời gian fowarding delay = 50 giây Khá chậm !
giải quyết nhược điểm băng kỹ thuật portfast
3- TRẠNG THÁI CỦA PORT
Bước 1: Ở trạng thái bloking và mất thời gian tối đa 20 giây để chuyển sang trạng thái Listening(đèn từ màu hổ phách chuyển sang đèn màu xanh lá cây).
Bước 2: Khi ở trạng thái Listening là 15 giây sẽ chuyển sang trạng thái Forwarding = 15 giây.
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG

## Slide 10
- note: portfast không được phép cấu hình trên cổng giữ vai trò trunking
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG

## Slide 11
- Redundant topology : Cho phép loại bỏ các điểm chết trong sơ đồ mạng (thiết bị hư hỏng/ngưng hoạt động
VÍ DỤ ÁP DUNG:

## Slide 12
YÊU CẦU :
BẦU CHỌN ROOT BRIDGE?
BẦU CHỌN ROOT PORT
BẦU CHỌN NON-ROOT PORT
ĐÁP ÁN
GV BIÊN SOẠN : DƯƠNG NGỌC VỌNG