## Slide 1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN THAM DỰ LỚP

## Slide 2: KIỂM TRA BÀI CŨ
Khổ vải là gì? Hãy nêu tên các loại khổ vải hiện nay?
Là khoảng cách giữa 2 biên vải. Các khổ vải thường gặp trong thực tế: 0.9m, 1.2m, 1.6m,

## Slide 3: Đây là gì?
Đây là một loại phụ liệu may

## Slide 4: CHỈ MAY

## Slide 5: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM KHOA MAY THỜI TRANG
Chương 3: Vật liệu may và phương pháp lựa chọn vải, bảo quản hàng may mặc
(CHỈ MAY)
MÔN : NGUYÊN PHỤ LIỆU DỆT MAY
GVTH: Nguyễn Thị Hiền

## Slide 6: MỤC TIÊU
Kiến thức: Trình bày được khái niệm, phân loại chỉ may
Kỹ năng: Có khả năng đọc hiểu các thông số trên cuộn chỉ, lựa chọn được chỉ may phù hợp với các loại sản phẩm khác nhau
Thái độ: tích cực, nghiêm túc, ham học hỏi

## Slide 7: NỘI DUNG
  I. CHỈ MAY
1. Khái niệm
2. Phân loại
3. Yêu cầu về chất lượng
4. Nguyên tắc chọn chỉ

## Slide 8: I. CHỈ MAY
  1. Khái niệm
Là sản phẩm của quá trình xe sợi hay kéo sợi có độ dài lớn và sử dụng khá phổ biến trong ngành may mặc. Chỉ may dùng để liên kết các chi tiết trên trang phục hoặc để trang trí.

## Slide 10
Thành phần của chỉ may
Xuất xử
Tên thương hiệu
Số Met của cuộn chỉ
Mã màu
Số sêri
Chi số m của chỉ
Chuẩn số tex của sợi

## Slide 11
  2. Phân loại.
Chỉ bông: chiếm 80%, sản xuất từ sợi chải kỹ cao cấp qua các công đoạn hoàn tất.

## Slide 12
  2. Phân loại.
Chỉ tơ tằm: thường nhập 3 sợi tơ lại với nhau và được xoắn lại lần nữa theo hướng ngược lại

## Slide 13
  2. Phân loại.
Chỉ tơ viscose: được xe 2 lần chủ yếu dùng để vắt sổ

## Slide 14
  2. Phân loại.
Chỉ tổng hợp: có ưu điểm độ bền kéo, ánh sáng…cao, ít co. Nhược điểm là chịu nhiệt kém, dễ nhăn

## Slide 15
  2. Phân loại.
Chỉ có lõi: thường lõi là sợi tổng hợp (70%) ngoài bọc xơ bông hoặc polysonic (30%).

## Slide 16
Chỉ dún: từ tơ dún có độ đàn hồi, co giãn và bền cao, xốp ít ma sát với kim, đường may bền, mềm co giãn và ít đứt.

## Slide 17
  3. Yêu cầu về chất lượng
Phải đạt được độ bền, chịu được sức kéo căng hoặc ma sát khi may, hoặc không bị giảm bền dưới các tác nhân này.
Chiụ được các tác động trong quá trình sử dụng như giặt, ủi, sấy, chất tẩy rửa…

## Slide 18
  3. Yêu cầu về chất lượng
Phải đều đặn, đẹp nhẵn, không xù lông, bền màu
Chỉ phải đàn hồi, mềm mại cân bằng xoắn…

## Slide 21
  4. Nguyên tắc chọn chỉ
Chỉ may phải có độ bền phù hợp với độ bền của vải
Chọn chỉ may cần có độ co giãn thì dựa vào độ mảnh, số sợi chập, độ săn, chế độ hoàn tất chỉ.
Chọn chỉ cần độ săn và độ cân bằng xoắn

## Slide 22
  4. Nguyên tắc chọn chỉ
Chỉ cần có độ đều cao
Chỉ phải cùng với nguyên liệu vải hoặc có độ bền cao hơn vải
Chỉ phải có độ mảnh bằng sợi lớn nhất dệt nên vải

## Slide 23
  4. Nguyên tắc chọn chỉ
Chọn chỉ phải cùng màu trừ mục đích trang trí.

## Slide 24
  4. Nguyên tắc chọn chỉ
Chọn chỉ phải phù hợp với kim hoặc ngược lại

## Slide 25: TỔNG KẾT

## Slide 26: GIAO BÀI
Tìm hiểu về phương pháp liên kết các chi tiết trang phục không sử dụng chỉ may