## Slide 1
Chương 4: Dầm thép

## Slide 3
Chương 4: Dầm thép
4.1. Đại cương về dầm thép
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.4 Thiết kế dầm tổ hợp
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết dầm

## Slide 4
Chương 4: Dầm thép
4
  Dầm là một loại cấu kiện cơ bản chịu uốn là chủ yếu.
  Nội lực chính trong dầm là momen uốn M và lực cắt V
  Dầm có cấu tạo đơn giản, chi phí chế tạo gia công không lớn nên được sử dụng phổ biến
  Trong công trình xây dựng dầm dùng làm dầm đỡ sàn, dầm cầu chạy, dầm đỡ mái, xà gồ, dầm cầu…
  Theo đặc điểm cấu tạo dầm chia làm 2 loại là dầm thép hình và dầm tổ hợp.
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.1 Phân loại dầm

## Slide 5
Chương 4: Dầm thép
4
  Dầm thép hình được làm từ một thép hình, thường có tiết diện chữ I, chư C, chữ Z.
  Dầm I có khả năng chống uốn khá lớn nên sử dụng thích hợp và phổ biến nhất.
  Dầm C có một cạnh ngoài phẳng dễ liên kết nên thường dùng làm xà gồ mái nhà.
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.1 Phân loại dầm

## Slide 6
Chương 4: Dầm thép
4
  Hệ dầm đơn giản là hệ chỉ có một hệ thống các dầm bố trí song song với cạnh ngắn của ô sàn.
  Các dầm này gọi là dầm sàn, trực tiếp đỡ bản sàn, chịu mọi tác dụng truyền tới bản sàn. Bản sàn làm việc như bản kê 2 cạnh.
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
a. Hệ dầm đơn giản

## Slide 7
Chương 4: Dầm thép
4
  Hệ dầm phổ thông là hệ gồm 2 hệ thống đặt vuông góc với nhau và song song với 2 cạnh của ô sàn.
  Các dầm đặt song song với cạnh lớn tựa lên cột gọi là dầm chính. Các dầm tựa lên dầm chính và truyền tải trọng từ sàn lên dầm chính gọi là dầm phụ. Hệ dầm phổ thông phù hợp sử dụng cho sàn có tải trọng q<3T/m2
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
b. Hệ dầm phổ thông

## Slide 8
Chương 4: Dầm thép
4
  Hệ dầm phức tạp là hệ gồm 3 hệ thống dầm: dầm chính đặt song song với cạnh dài của ô bản, dầm phụ đặt song song với cạnh ngắn, dầm sàn đặt vuông góc với dầm phụ.
  Hệ dầm này thích hợp khi tải trọng sàn lớn q>3T/m2
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
c. Hệ dầm phức tạp

## Slide 9
Chương 4: Dầm thép
4
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
d. Liên kết dầm
  Các dầm trong hệ dầm được liên kết với nhau theo một trong 3 cách: liên kết chồng, liên kết bằng mặt hoặc liên kết thấp.
  Liên kết chồng là dầm nọ gác lên dầm kia. Cấu tạo đơn giản, thuận lợi cho lắp ghép nhưng làm tăng kiến trúc của hệ sàn. Khả năng chịu lực không cao.

## Slide 10
Chương 4: Dầm thép
4
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
d. Liên kết dầm
  Liên kết mặt là cách cấu tạo để cánh trên của các dầm đều cùng nằm trên một cao độ. Cấu tạo phức tạp hơn nhưng việc sử dụng nó có thể giảm được chiều cao kiến trúc
  Bản sàn được kê trên bốn cạnh nên độ cứng và khả năng chịu lực đều tăng.

## Slide 11
Chương 4: Dầm thép
4
4.1 Đại cương về dầm thép
4.1.2 Hệ dầm thép
d. Liên kết dầm
  Liên kết thấp là liên kết mà mặt trên của dầm phụ đặt thấp hơn dầm chính, còn dầm sàn và dầm chính bằng mặt với nhau. Kiểu này thường dùng trong hệ dầm phức tạp.
  Bản sàn cũng chỉ được kê trên 2 cạnh nên độ cứng thấp hơn. Cấu tạo phức tạp hơn nhiều.

## Slide 12
Chương 4: Dầm thép
4
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.2.1 Chiều dài dầm, nhịp dầm
  Dầm được tựa lên các cấu kiện khác gọi là gối tựa.
  Dầm đơn giản tựa trên 2 gối khớp ở 2 đầu.Dầm liên tục tựa trên nhiều gối, nếu dầm chỉ liên kết với gối tại một đầu, đầu kia không tựa gọi là dầm congxon.
  Với dầm congxon, nhịp l là khoảng cách từ mép không tựa đến mép ngoài của cấu kiện

## Slide 13
Chương 4: Dầm thép
4
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.2.1 Chiều dài dầm, nhịp dầm
  Với dầm đơn giản khoảng cách định vị L gọi là nhịp.
  Khoảng cách gần nhất L0 giữa 2 gối là khoảng thông thủy
  Chiều dài chế tạo L1 của dầm xác định theo điều kiện:
  trong đó là sai số chế tạo

## Slide 14
Chương 4: Dầm thép
4
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.2.1 Chiều dài dầm, nhịp dầm
  Nhịp tính toán l phụ thuộc và cách tựa dầm lên gối. Thông thường lấy l=L để thuận tiện và thiên về an toàn
  Với các sàn thông thường nhịp thường chọn là l≤18m.
  Khi nhịp có giá trị bé có thể lấy thép hình làm dầm với các giá trị lớn hơn có thể phải làm dầm tổ hợp

## Slide 15
Chương 4: Dầm thép
4
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.2.2 Chiều cao của tiết diện dầm
  Chiều cao tiết điện phải đảm bảo yêu cầu sử dụng , phải đủ cứng để không võng quá độ võng giới hạn.
  Cao độ mặt trên, mặt dưới sàn bị khống chế bởi yêu cầu sử dụng, đồng thời phải thỏa mãn yêu cầu kinh tế
  Thường sử dụng thép I là thép dầm

## Slide 16
Chương 4: Dầm thép
4
4.2 Các kích thước chính của dầm
4.2.2 Chiều dài dầm, nhịp dầm
  Thiết kế dầm là tập hợp các công việc nhằm tìm ra một cấu kiện mà mọi tiết diện đều thỏa mãn các điều kiện:
    Thỏa mãn điều kiện chịu lực tại các tiết diện nguy hiểm.
    Bản bụng, bản cánh phải thỏa mãn điều kiện cục bộ và chịu lực tập trung
    Độ võng lớn nhất của dầm trong suốt quá trình sử dụng không vượt quá độ võng giới hạn cho phép
    Thỏa mãn các điều kiện cấu tạo và tính khả thi cho thi công chế tạo và lắp dựng

## Slide 17
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.3.1 Chọn tiết diện dầm hình
  Theo sơ đồ kết cấu của dầm và tải trọng tác dụng lên dầm, xác định momen uốn M, lực cắt V.
  Từ điều kiện bền của cấu kiện, tính momen kháng uốn theo công thức:
  Tra cứu bảng quy cách thép, chọn ra hình dạng và số hiệu của thép hình để làm dầm, thỏa mãn điều kiện:

## Slide 18
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.3.2 Kiểm tra tiết diện dầm
a. Kiểm tra điều kiện chịu uốn
  Cần kiểm tra lại điều kiện về uốn có kể đến trọng lượng bản thân dầm theo công thức:
  Trong đó:
  M : momen uốn tại tiết diện kiểm tra
  Wx: momen kháng uốn trục x-x
  fy: cường độ tính toán chịu kéo của thép

## Slide 19
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.3.2 Kiểm tra tiết diện dầm
b. Kiểm tra điều kiện chịu cắt
  Kiểm tra điều kiện bền chịu cắt của tiết diện dầm, theo công thức:
  Trong đó:
  V : lực cắt ở tiết diện kiểm tra.
  S: momen tĩnh của tiết diện
  Ix: momen quán tính của tiết diện
  tw: chiều dày bản bụng của thép hình
  fv: cường độ tính toán chịu cắt của thép

## Slide 20
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
4.3.2 Kiểm tra tiết diện dầm
c. Kiểm tra độ võng của dầm
  Độ võng của dầm được kiểm tra theo công thức:
  Trong đó:
  : tỷ số độ võng tương đối của dầm
  : giới hạn độ võng, được quy định
  trong tiêu chuẩn

## Slide 21
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Thiết kế dầm phụ trong một sàn 6x12m, gồm bản sàn thép dày 6mm như hình vẽ.
  Biết:
    Thép sử dụng fy=2100 kG/cm2; fv=1500 kG/cm2
    Hoạt tải p=1000kG/m2, hệ số vượt tải n=1,2
    Hệ số điều kiện làm việc =1
    Độ võng tương đối giới hạn:
  BÀI TẬP VÍ DỤ:

## Slide 22
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  BÀI TẬP VÍ DỤ:

## Slide 23
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Sơ đồ tính của dầm phụ:
  Giải:
  Tải trọng lên dầm phụ:
    Tĩnh tải:
    Hoạt tải:

## Slide 24
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Tải trọng tiêu chuẩn:
  Giải:
  Tải trọng tính toán:
  Nội lực trong dầm:

## Slide 25
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Chọn tiết diện dầm phụ thép hình I:
  Giải:
  Momen chống uốn cần thiết của tiết diện dầm:
  Tra bảng qui cách thép hình:

## Slide 26
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Giải:

## Slide 27
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Chọn dầm thép I24 có các đặt trưng hình học:
  Giải:

## Slide 28
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Tính lại tải trọng trên dầm:
  Giải:

## Slide 29
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Kiểm tra về độ bền:
  Giải:
  Vậy dầm đảm bảo điều kiện bền về momen

## Slide 30
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Kiểm tra về độ bền:
  Giải:
  Vậy dầm đảm bảo điều kiện bền về lực cắt

## Slide 31
Chương 4: Dầm thép
4
4.3 Thiết kế dầm thép hình
  Kiểm tra về độ võng của dầm thép:
  Giải:
  Vậy dầm đảm bảo điều kiện độ võng

## Slide 32
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.1Chọn tiết diện dầm
a. Xác định chiều cao dầm
  Chiều cao h là kích thước quan trọng, có sự phụ thuộc chặt chẽ với các kích thước khác và quyết định hiệu quả kinh tế của phương án chọn
  Để chọn h phải xác định trước các thông số hmin, hmax, hkt.
  Chiều cao h của dầm phải thỏa mãn điều kiện:
  h càng gần hkt càng tốt

## Slide 33
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.1Chọn tiết diện dầm
b. Xác định chiều dày bụng dầm
  Với những dầm có chiều cao lớn, chiều dày bản bụng càng bé, dầm càng nhẹ, hiệu quả kinh tế càng lớn.
  Chiều dày của bản bụng được xác định theo điều kiện bản bụng chịu lực cắt lớn nhất.
  Có thể dùng công thức theo kinh nghiệm:

## Slide 34
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.1Chọn tiết diện dầm
c. Xác định các kích thước tiết diện cánh dầm
  Để tiết diện làm việc hiệu quả, chiều dày bản cánh tf nên chọn lớn hơn chiều dày tw của bản bụng
  Với dầm thông thường nên chọn tf =12÷24mm
  Không nên chọn bản thép có bề dày lớn hơn 30mm để làm cánh dầm, bởi vì sẽ rất khó hàn khi hàn bản cánh với bản bụng dầm.

## Slide 35
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.2 Kiểm tra tiết diện dầm
a. Kiểm tra độ bền
  Kiểm tra dầm theo điều kiện bền chịu uốn: ở những tiết diện nguy hiểm về uốn chỉ có momen M tác dụng, còn lực cắt V=0.
  Kiểm tra dầm theo điều kiện bền chịu cắt: ở những tiết diện nguy hiểm về lực cắt tác dụng, còn momen uốn M=0.
  Kiểm tra điều kiện bền ở những tiết diện chịu tác dụng đồng thời của momen uốn M và lực cắt V, theo điều kiện ứng suất tương đương:

## Slide 36
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.2 Kiểm tra tiết diện dầm
b. Kiểm tra độ võng của dầm
  Độ võng của dầm được kiểm tra theo công thức:
c. Kiểm tra ổn định dầm tổ hợp
  Dầm vừa chịu uốn, vừa chịu xoắn, trục dầm bị võng trên mặt phẳng uốn, vênh ra khỏi mặt phẳng uốn và nhanh chóng mất khả năng chịu lực. Hiện tượng như vậy gọi là mất ổn định tổng thể,

## Slide 37
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.2 Kiểm tra tiết diện dầm
c. Kiểm tra ổn định dầm tổ hợp

## Slide 38
Chương 4: Dầm thép
4
4.4 Thiết kế dầm thép tổ hợp
4.4.2 Kiểm tra tiết diện dầm
c. Kiểm tra ổn định dầm tổ hợp
  Kiểm tra ổn định dầm theo công thức:
  Trong đó:
  Wc : momen kháng uốn của tiết diện nguyên.
  c: hệ số điều kiện làm việc
  b: hệ số kể đến sự giảm khả năng chịu uốn của dầm

## Slide 39
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.1 Liên kết giữa cánh và bụng của dầm
  Khi dầm bị uốn cánh và bụng dầm trượt lên nhau. Liên kết giữa cánh và bụng dầm để chống lại sự trượt đó
  Liên kết bản cánh với bản bụng dầm bằng phương pháp hàn thì lực do các đường hàn góc chịu. Cần tính toán để đường hàn đủ khả năng chịu lực trượt.

## Slide 40
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.2 Nối dầm
  Lý do nối dầm:
    Thép không đủ chiều dài dầm. Mối nối này được nối ở nhà máy
    Dầm có trọng lượng lớn hoặc chiều dài vượt quá khả năng của các phương tiện vận chuyển, phương tiện cẩu lắp, khi chế tạo cần chia ra nhiều đoạn. Mối nối này được thực hiện ngoài công trường.
  Mối nối dầm thép hình thường dùng liên kết hàn, dầm thép tổ hợp thường dùng liên kết bulong.

## Slide 41
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.2 Nối dầm

## Slide 42
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.2 Nối dầm

## Slide 43
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.3 Liên kết dầm với gối tựa
  Thông thường, dầm thép gối lên cột ( thép hoặc betong) hoặc gối lên tường gạch.
  Có thể cấu tạo liên kết theo 5 kiểu như sau:
  Kiểu 1: dầm tựa lên đầu cột

## Slide 44
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.3 Liên kết dầm với gối tựa
  Kiểu 2: dầm liên kết ở cạnh cột

## Slide 45
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.3 Liên kết dầm với gối tựa
  Kiểu 3: liên kết trực tiếp dầm vào cạnh cột có gối đỡ

## Slide 46
Chương 4: Dầm thép
4
4.65 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.6.3 Liên kết dầm với gối tựa
  Kiểu 4: liên kết trực tiếp dầm vào cạnh cột

## Slide 47
Chương 4: Dầm thép
4
4.5 Cấu tạo và tính toán các chi tiết của dầm
4.5.3 Liên kết dầm với gối tựa
  Kiểu 5: liên kết dầm vào cạnh cột bằng bản ghép vă đường hàn góc cạnh hoặc bulong

## Slide 48
Thank you