## Slide 1: :
PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM

## Slide 2: Gia công bằng siêu âm là gì
Gia công bằng siêu âm là truyền dao động vào vùng cắt dưới tần số siêu âm. Dao động này va đập vào hạt mài, hạt mài va đập vào vùng cắt tạo nên bề mặt cần gia công.
Siêu âm là sóng đàn hồi có tần số từ 20 kHz ÷ 1 GHz, nhưng dùng để gia công chỉ với tần số từ 15÷30 kHz.
Máy siêu âm dùng để gia công các chi tiết chế tạo từ vật liệu cứng và dòn như thủy tinh, gốm sứ, đá, germani, hợp kim cứng, kim cương .v.v..

## Slide 3: GIA CÔNG BẰNG SIÊU ÂM

## Slide 4: 2. Nguyên lý gia công
Gia công bằng siêu âm các vật thể rắn chủ yếu là ứng dụng tán sắc của siêu âm. Gia công bằng siêu âm các vật thể rắn thực chất là ứng dụng sự cọ sát cơ học của môi trường hai pha để tạo nên tác dụng gia công.

## Slide 5: 2. Nguyên lý gia công
Giả thiết trong một môi trường chất lỏng tồn tại chất rắn có sợi xốp. Dưới tác dụng của sóng siêu âm có tần số trung bình, các phân tử của chất lỏng chuyển động theo đúng chuyển động của âm trường, còn phân tử chất sợi thì đứng yên. Sau đó do tác dụng cọ sát của chất lỏng, có những phân tử nhỏ rơi rụng từ các sợi vật thể rắn. Người ta có thể tăng cường tác dụng đó bằng cách rắc thêm vào bột thạch anh mịn như là một pha thứ ba. Các bột thạch anh cứng, sắc cạnh, lơ lửng sẽ chuyển động theo âm trường, và chất lỏng với mức độ chuyển động nhiều hay ít tương ứng với kích thước của chúng. Trong quá trình chuyển động, chúng gọt giũa vật thể rắn.

## Slide 6: 2. Nguyên lý gia công

## Slide 7: 2. Nguyên lý gia công
Nguyên lý gia công một cách tổng quát: Dao động có tần số từ 18 – 30kHz được máy phát siêu âm (6) truyền đến bộ biến từ (5). Tại đây dao động biến thành dao động cơ học, có cùng tần số, còn biên độ dao động trong khoảng 510 μm, để có thể nhận được biên độ dao động cần thiết cho việc gia công cần phải có thanh truyền (4) đặt sau bộ biến từ (5). Dụng cụ (3) có hình dạng theo yêu cầu gia công được lắp vào đầu của thanh truyền (4). Dung dịch hạt mài (7) được đưa vào vùng gia công ở phía đầu dụng cụ. Tổng hợp chuyển động (2) được gá đặt trên bàn máy (1) bàn máy có thể chuyển động theo hai phương thẳng đứng do đầu máy thực hiện.

## Slide 8
Để gia công bằng siêu âm, cần phải có máy phát siêu âm. Siêu âm được dẫn vào đầu biến từ để tạo nên các dao động cơ học có biên độ cần thiết. Thiết bị này làm việc trên cơ sở sự thay đổi chiều dài của một số kim loại (hiện tượng “co ngắn nhiễm từ”) như sắt, nikel, cobal và các hợp kim của chúng, dưới tác động của điện trường hoặc từ trường. Hiện tượng này được gọi là từ giảo và đầu biến từ là thành phần chính yếu trong máy gia công bằng siêu âm.

## Slide 9: Độ chính xác trong gia công siêu âm
Đối với các vật liệu rắn và giòn, gia công bằng siêu âm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các yếu tố này có thể chia làm hai nhóm như sau:
A/ Những yếu tố phụ thuộc vào thiết bị và độ chính xác điều chỉnh máy
Độ chính xác của thiết bị phụ thuộc chủ yếu vào sai số trong chuyển động theo hướng tiến của dụng cụ và sự điều chỉnh đầu dao động so với bàn máy.
Sự ăn khớp và độ đồng trục của các bộ phận của đầu từ giảo tạo dao động, bộ phận nối, dụng cụ
Độ chính xác của các cơ cấu dùng để điều chỉnh chi tiết.
Độ chính xác vị trí tương đối giữa dụng cụ và chi tiết gia công. Trước khi gia công, phải kiểm tra độ chính xác của máy và tất cả dụng cụ phụ trợ nêu trên nhằm giảm đến mức tối thiểu các sai số.

## Slide 10: Độ chính xác trong gia công siêu âm
B/ Các yếu tố phụ thuộc vào đặc tính công nghệ
Kích cỡ hạt mài.
Sự ổn định của khe hở giữa dụng cụ và vật gia công.
Độ mòn của dụng cụ.
Hình dáng hình học của dụng cụ.
Độ sâu gia công.
Đối với gia công lỗ, do đặc điểm khác nhau mà người ta phân biệt gia công lỗ thông và lỗ không thông. Độ chính xác của phương pháp đạt cấp 2-3, còn độ bóng bề mặt đạt cấp 8-9

## Slide 11: Độ chính xác gia công lỗ thông:
Độ chính xác của lỗ thông có tiết diện không đổi do 3 yếu tố quyết định
1. Độ chính xác chế tạo dụng cụ.
2. Độ chính xác chép hình của dụng cụ.
3. Dao động có hại thẳng góc trục dọc của dụng cụ.
Đối với lỗ côn hoặc lỗ có bậc thì ngoài 3 yếu tố trên, độ mòn của dụng cụ có tác động rất lớn đến độ chính xác. Tuỳ theo độ chính xác của lỗ mà chọn cấp chính xác chế tạo của dụng cụ nhất thiết phải chú ý rằng lỗ sẽ có kích thước lớn hơn dụng cụ. Ví dụ với hạt cỡ 120 thì kích thước lớn hơn với mm; Cỡ hạt 320 thì mm, so với kích thước của dụng cụ.

## Slide 12: Độ chính xác của lỗ không thông
Ngoài các yếu tố nói trên độ chính xác gia công lỗ có đáy còn phụ thuộc vào độ mòn của dụng cụ.
Độ côn cũng như sai lệch hình dáng của dụng cụ đều sao chép sang bề mặt gia công. Do đó dụng cụ phải làm bằng vật liệu chịu mòn.
Gia công chính xác lỗ có đáy chỉ thực hiện được bằng một loại phương pháp gần đúng, nhiều lần thay dụng cụ với dụng cụ làm bằng vật liệu chịu mòn.
Nếu phải gia công lỗ có đáy trên vật liệu khó gia công (hơp kim cứng, thép tôi) thì đáy lỗ sẽ lồi. Độ lồi tăng với độ sâu gia công. Lý do là ở giữa nồng độ của bột mài loãng hơn ở xung quanh. Độ chính xác của lỗ (đặc biệt ở đáy lỗ) không đạt được 0,05 mm

## Slide 13: Độ chính xác bề mặt
Thực tế cho đến nay, trên bề mặt đã được gia công bằng siêu âm không thể hiện sự biến đổi cấu trúc và độ cứng tế vi của lớp vật liệu trên bề mặt hoặc một ứng suất dư nào, do nhiệt độ không lớn ở vùng gia công, không gây ra sai số do biến dạng nhiệt.
Trong trường hợp gia công bằng siêu âm, trái với trường hợp mài và cắt bằng tia lửa điện, không thấy có dấu vết rạn nứt hay vết cháy trên bề mặt gia công. Chính vì vậy mà chất lượng bề mặt gia công chỉ liên quan đến độ nhám bề mặt.

## Slide 14: Độ chính xác bề mặt
Độ nhám bề mặt phụ thuộc vào:
Kích thước hạt mài.
Tính chất cơ lý của vật liệu gia công.
Biên độ dao động của dụng cụ.
Độ nhám dụng cụ.
Chất lỏng chứa bột mài.

## Slide 15: Các phương pháp gia công bằng siêu âm
Gia công bằng siêu âm được sử dụng để nâng cao hiệu quả của các phương pháp gia công khác bằng cách đưa giao động của siêu âm tác dụng vào dụng cụ cắt. Người ta đã tìm được nhiều biện pháp hợp lý để nâng cao năng suất cắt và tuổi thọ của dao trong gia công tiện, khoan, khoét, doa, mài, cắt ren v.v.với việc dùng siêu âm.
1/ Khoan – khoét – doa bằng siêu âm
2/ Mài – cắt – xẻ rãnh bằng siêu âm

## Slide 16: 3/ Đặc điểm và phạm vi ứng dụng
3.1/ Đặc điểm
Ưu điểm
Cho phép gia công được những vật liệu vô cùng cứng, rắn, giòn.
Cho phép gia công được những vật liệu phi kim loại.
Không gây ra hiện tượng nứt tế vi bề mặt.
Không gây ra tai nạn lao động.

## Slide 17: Nhược điểm
Độ lớn của bề mặt gia công: Khi bề mặt gia công nhỏ, thao tác thực hiện khá phức tạp, khó khănể Các máy khoan siêu âm có thể thực hiện trên bề mặt tối đa 750-1000 mm2, với một năng suất có thể chấp nhận được. Có thể tăng tiết diện gia công bằng cách tăng năng suất ra và tiết diện bề mặt phát sóng của đầu từ giảo. Công việc này đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề về âm học rất phức tạp.
Độ sâu có thể gia cổng được: Chỉ có thể gia công lỗ và rãnh không sâu lắm. Tăng độ sâu thì giảm năng suất, do làm tăng quá trình mài phụ, và gây khó khăn cho việc đưa bột mài vào vùng làm việc cũng như lấy đi vật liệu bị mài mòn của dụng cụ. Lỗ sâu chỉ có thể khoan theo kiểu bậc thang, khi đó năng suất sẽ bị giảm.
Nhu cầu năng lượng: Nhu cầu năng lượng biểu hiện bằng tỉ số giữa công suất đầu vào hoặc công suất phát ra của máy phát siêu âm và lượng phoi trung bình ưong một giờ.

## Slide 18: Năng suất:
Năng suất thấp khi gia công vật liệu từ hợp kim cứng và thép đã tôi, bằng 1/20-1/50 năng suất khi gia công thủy tinh, thạch anh, v.v.. Bên cạnh đó dụng cụ mòn nhiều hơn.
Khi sử dụng siêu âm để bổ sung cho các công nghệ truyền thống để gia công vật liệu cứng và khó gia công, thì cần phải chú ý đến những nhược điểm của công nghệ gia công siêu âm đã nêu ở trên. Ngoài ra làm việc với những thiết bị gia công bằng siêu âm tần số tương đối thấp (<16 kHz). Người công nhân chóng mệt mỏi.

## Slide 19: Phạm vi ứng dụng
Chúng ta có thể chia thành các ứng dụng như sau:
Gia công chỉ bằng phương pháp siêu âm: khoan, mài gia công ren, làm sạch bavia, gia công rãnh.
Gia công bằng siêu âm phối hợp phương pháp gia công khác: khoan, phay, xoi lỗ, mài, mài tinh, mài bằng đĩa, mài bóng bằng ma sát.
Gia công không cắt gọt: Hàn, làm sạch kim loại, lắp ghép bằng ép, phân tích vật liệu có phân tử lớn, làm phát sinh và xúc tiến nhanh các quá trình gia công hoá và điện hoá.

## Slide 20: Nguyên lý làm việc của đầu biến từ
Âm nghe được có tần số từ 20 Hz đến 15 kHz.
Âm có tần số dưới 20 Hz gọi là âm hồng ngoại.
Âm có tần số trên 16 kHz gọi là siêu âm.
Âm có cường độ trên 130 phôn gọi là siêu cao âm.

## Slide 21: KHÁI NIỆM
Là phương pháp gia công sử dụng rung động siêu âm (20 kHz) của một dụng cụ để gia công các vật liệu: Phi kim, Thuỷ tinh, Ceramics, Chất bán dẫn, Kim loại, Hợp kim cứng.
PHÂN LOẠI
Gia công bằng siêu âm sử dụng hạt mài: Sử dụng chất nhão chứa hạt mài và rung động siêu âm của dụng cụ không quay.
Gia công siêu âm quay: Sử dụng sự rung động siêu âm của một dụng cụ quay bằng kim cương để khoan hoặc phay. Tương tự như khoan kính hoặc gốm thông thường với mũi khoan kim cương, ngoại trừ mũi khoan quay bị rung động ở tần số siêu âm

## Slide 22
Sơ đồ nguyên lý

## Slide 23
Chất nhão chứa hạt mài: Có ba loại hạt mài thường được sử dụng trong chất này: ôxit nhôm, cácbit silic và cácbit bo. Bao gồm 50% khối lượng hạt mài và 50% khối lượng nước hoặc benzen, dầu nhờn. Nó được bơm thông qua một đầu phun gần vùng tiếp xúc phôi. Ngoài việc thực hiện cắt, nó làm mát dụng cụ và phôi. Chất nhão chứa hạt mài sẽ trở lên kém hiệu quả khi các hạt bị mòn và vỡ. Tuổi thọ trung bình (của hạt mài) vào khoảng 150 ÷ 200 giờ làm việc.

## Slide 24
Phương pháp này chỉ áp dụng cho các phi kim như kính, alumina, gốm, ferit, thạch anh, oxit zircony, ruby, saphia, ôxit bery. Các loại vật liệu mềm hơn làm kẹt dụng cụ kim cương và gây cản trở quá trình cắt.
ỨNG DỤNG CỦA GIA CÔNG SIÊU ÂM QUAY
Ưu điểm của phương pháp này là có tốc độ cắt bỏ vật liệu cao hơn, áp lực tác động lên các vật liệu nhỏ hơn, nâng cao chất lượng khoan lỗ sâu, giảm vỡ trong các lỗ xuyên và không kẹt lõi khi khoan lấy lõi.

## Slide 25
Khả năng của phương pháp này khác với phương pháp gia công siêu âm quay. Dụng cụ gia công không có chuyển động quay, mài rung động siêu âm có thể cắt các bề mặt bất kỳ hay khoan nhiều lỗ nhỏ. Mặc dù các lỗ đơn có thể khoan nhanh hơn bằng phương pháp siêu âm quay, phương pháp gia công bằng siêu âm sử dụng hạt mài có thể khoan lỗ nhỏ hơn (tới 0,1mm). Nó có thể khoan các lỗ có đường kính nhỏ đồng thời.
ỨNG DỤNG GIA CÔNG SIÊU ÂM SỬ DỤNG HẠT MÀI

## Slide 26
Cơ chế bóc tách vật liệu
Do sự đập trực tiếp của hạt mài kẹt giữa dụng cụ và phôi.
Do sự cào xước tế vi của hạt mài.
Do sự sói mòn bởi bọt khí trong dòng chất sệt

## Slide 27
Những nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ bóc tách vật liệu
Dao động của dụng cụ (biên độ và tần số):
Biên độ dao động siêu âm được thay đổi từ 0.025 ÷ 0.09 mm cho hầu hết các ứng dụng.
Tần số dao động có ảnh hưởng lớn tới năng suất gia công. Nhìn chung khi tần số dao động tăng thì năng suất tăng, nhưng khi tần số dao động tăng tới 5KHz thì năng suất tăng chậm và đến khi f = 16 26KHz thì năng suất tăng không đáng kể do đó thường dùng f = 20KHz.

## Slide 28
Hạt mài:
Với hạt mài kích thước hạt nhỏ thì biên độ dao động nhỏ cho năng suất cao, ngược lại khi biên độ dao động lớn dùng kích thước hạt lớn cho năng suất cao hơn. Các kết quả tối ưu đạt được khi biên độ lớn hơn kích thước hạt.
Tốc độ gia công ảnh hưởng bởi tỷ số độ cứng của dụng cụ và độ cứng của phôi, tỷ số cao hơn tốc độ gia công thấp hơn. Do đó dụng cụ mềm và bền được đề cập để làm dụng cụ siêu âm.
Độ cứng của phôi:

## Slide 29
Phụ tải tĩnh giữa dụng cụ và phôi:
Phụ tải tĩnh ảnh hưởng tới cường độ xung lực của hạt mài đập vào bề mặt gia công, ảnh hưởng tới nồng độ bột nhão, trạng thái của hạt mài.
Phụ tải tĩnh tối ưu cho năng suất tối đa phụ thuộc chủ yếu vào: tiết diện dụng cụ, biên độ dao động, độ hạt mài, hình dạng dụng cụ, tính chất cơ lý vật liệu gia công...
Hình dáng của dụng cụ:
Tăng diện tích dụng cụ thì tốc độ gia công giảm.

## Slide 30
Độ chính xác và chất lượng bề mặt
Độ chính xác:
Phụ thuộc vào nhiều yếu tố: mòn cạnh bên dụng cụ, mòn hạt mài, chạy dao không chính xác, cung cấp dung dịch sệt chứa hạt mài không đúng mực và không đều.
Độ chính xác về kích thước: ± 0,05mm
Độ côn: khi gia công lỗ thường bị côn (độ côn 0,20 khi khoan lỗ đường kính 20mm, sâu 10mm, vật liệu graphit).
Phun trực tiếp dung dịch sệt vào vùng gia công.
Sử dụng dụng cụ có độ côn ngược.

## Slide 31
Độ không tròn: thông thường (40÷140)µm
Dùng áp lực tĩnh cao, hạt mài mịn hơn.
Sử dụng vật liệu dụng cụ chịu mài mòn.
Dùng dụng cụ cắt thô và cắt tinh
Chất lượng bề mặt:
Độ nhẵn bề mặt phụ thuộc vào vật liệu chi tiết gia công, thông số của dao động, vật liệu và độ hạt của hạt mài… ngoài ra còn phụ thuộc vào vị trí tương đối của bề mặt gia công với phương của của dao động siêu âm.

## Slide 32
Hạt mài BC | Độ nhám bề mặt gia công thuỷ tinh (µm) |  | Độ nhám bề mặt gia công HKC (µm) | 
 | Mặt bên | Mặt đầu | Mặt bên | Mặt đầu
M10 | Rz = 40 | Ra= 2.5 | Rz = 20 -10 | Ra=1.250.63
M5 | Ra= 2.5 | Ra= 1.25 | Ra = 2.5 | Ra= 0.650.32
M4 | Ra= 1.25 | Ra= 0.63 | Ra=1.25 | Ra = 0.16

## Slide 33
Số hạt mài | Kích thước | Độ nhám (µm)
180 | 0.086 | 0.55
240 | 0.050 | 0.51
320 | 0.040 | 0.45
400 | 0.030 | 0.40
600 | 0.014 | 0.28
800 | 0.009 | 0.21
Quan hệ giữa độ nhám bề mặt và kích thước hạt mài

## Slide 34
Các nhược điểm của phương pháp
Năng suất thấp.
Độ sâu lỗ gia công bị hạn chế.
Hiệu suất sử dụng năng lượng thấp.
Chỉ phù hợp gia công những vật liệu cứng, giòn.

## Slide 35
THE END
ThankYou For Listenning!