## Slide 1
Mục tiêu:
Về kiến thức.
- Trình bày được quy trình các phương pháp cấp cứu người bị tai nạn điện giật.
  4.2. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
- Xác định được tính cấp thiết của công tác sơ cứu và các yếu tố nguy hiểm ở hiện trường tai nạn điện giật.

## Slide 2
Mục tiêu:
Về kỹ năng.
- Sơ cứu người bị nạn đúng cách.
  4.2. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
- Cô lập nguồn điện khỏi người bị nạn đúng cách.

## Slide 4
Hiện tượng điện giật là tình trạng xuất hiện dòng điện chạy qua cơ thể người, nó sẽ gây nên những hậu quả sinh học làm ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, tuần hoàn, hô hấp hoặc có thể gây phỏng cho người bị nạn.
Khi dòng điện đủ lớn và nếu không được cắt kịp thời, thì người bị nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
  4.2. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT

## Slide 5
Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người gồm 4 yếu tố chính:
1. Biên độ của dòng điện.
3. Thời gian dòng điện qua cơ thể người.
  4.2. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
2. Đường đi của dòng điện.
4. Tần số dòng điện.

## Slide 6
1. Biên độ của dòng điện.
Điện trở lớp da.
- Tổng trở người.
Điện trở thân người.
Tình trạng sức khỏe và sinh học của người đó .
- Điện áp tiếp xúc.
- Diện tích tiếp xúc:
càng lớn càng nguy hiểm.

## Slide 7
2. Thời gian tiếp xúc.
- Càng lâu thì Rng càng giảm do quá trình phân hủy lớp da và hiện tượng điện phân phát triển.

## Slide 8
3. Đường đi của dòng điện qua người.

## Slide 9
4. Tần số của dòng điện.

## Slide 11
- Khi thấy người bị tai nạn điện giật, bất cứ ai cũng phải có trách nhiệm tìm mọi biện pháp để cứu người bị nạn.
- Việc xử lý, cấp cứu càng tiến hành nhanh thì tỷ lệ nạn nhân được cứu sống càng cao.
- Theo thống kê, trong 1 phút nếu nạn nhân được tách ra khỏi
nguồn điện và được cấp cứu kịp thời
Thời gian từ lúc bị điện giật (phút) | ≤ 1 | > 6 | > 10
Khả năng cứu sống (%) | 90 | 10 | Rất ít

## Slide 12
Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật đúng cách cần thực hiện theo 4 bước cơ bản:
B1 Nhanh chóng cách ly người bị nạn ra khỏi nguồn điện: Cắt cầu dao, CB hoặc dùng vật cách điện lấy dây điện ra khỏi nạn nhân…
B2 Chuyển nạn nhân đến nơi khô ráo, khoáng khí, an toàn.
B3 Kiểm tra tình trạng nạn nhân, sơ cứu nạn nhân nếu cần thiết bằng các phương pháp hô hấp nhân tạo. (cho tới khi biết nạn nhân không còn khả năng sống)…

## Slide 13
Việc xử lý, cấp cứu người bị điện giật đúng cách cần thực hiện theo 4 bước cơ bản:
B4 Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được theo dõi và xử trí kịp thời.
B5 Quan sát hiện trường để xác định nguyên nhân, tìm biện pháp để khắc phục nguyên nhân gây tai nạn, tránh phát sinh lại.

## Slide 14
  4.2. CẤP CỨU NGƯỜI BỊ ĐIỆN GIẬT
Ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, phải căn cứ vào tình trạng của nạn nhân để xử lý cho thích hợp.
    4.2.1. Người bị nạn chưa mất tri giác
Khi nạn nhân chưa mất tri giác, chỉ bị mê man trong chốc lát, còn thở yếu,…

## Slide 15
- Cấp tốc đi mời y – bác sĩ ngay hoặc chuyển nạn nhân đến cơ quan y tế gần nhất.
- Cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh

## Slide 16
4.2.2. Người bị nạn mất tri giác.
Nhưng vẫn còn thở nhẹ, tim đập yếu, cần đặt nạn nhân ở nơi thoáng khí, yên tĩnh (nếu trời lạnh phải đặt trong phòng thoáng)
Đánh giá sự thông thoáng đường thở.

## Slide 17
- Nới rộng quần áo, thắt lưng
- Xem có gì trong miệng thì lấy ra rồi cho ngửi ammoniac.
- Xoa bóp cho nóng lên đồng thời đi mời y – bác sĩ ngay.
4.2.2. Người bị nạn mất tri giác.
Xoay nạn nhân nằm nghiêng, quay mặt xuống dưới.
Làm sạch miệng nạn nhân.

## Slide 18
    4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.
- Thực hiện hô hấp nhân tạo ngay lập tức bằng 1 trong các phương pháp sau:
- Nếu nạn nhân bị tắt thở, tim ngừng đập, toàn thân sinh co giật cần:
- Đặt nạn nhân nơi thoáng khí, bằng phẳng, nới rộng quần áo và thắt lưng
- Lau sạch nước bọt và các chất bẩn
- Kiểm tra miệng xem có vướng gì không

## Slide 19
Phương pháp nằm ngửa.
Miệng – miệng.
Miệng –mũi.
Phương pháp nằm sấp.
    4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.
Các phương pháp hô hấp nhân tạo

## Slide 21
Việc ngừng thở sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong máu và tế bào thần kinh.
Kỹ thuật hô hấp nhân tạọ là một phương pháp đưa không khí từ ngoài vào phổi và đẩy không khí ở trong phổi ra ngoài để thay thế cho hô hấp tự nhiên khi nạn nhân ngừng thở.

## Slide 22
1. Phương pháp miệng – miệng:
Là phương pháp phổ biến nhất và có hiệu quả cao nhất.
Xoay nạn nhân nằm ngửa.
Quì cạnh đầu nạn nhân.
    4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.

## Slide 23
1. Phương pháp miệng – miệng:
1 tay đỡ đầu nạn nhân nhẹ nhàng nghiêng đầu nạn nhân tối đa ra phía sau và giữ quai hàm.
Nhẹ nhàng mở miệng nạn nhân.
Bịt đường mũi của nạn nhân.

## Slide 24
- Người cứu hộ hít thật sâu và thổi vào miệng nạn nhân trong 2 giây, đồng thời quan sát lồng ngực nạn nhân có phồng lên theo mỗi nhịp thở không.
1. Phương pháp miệng – miệng:
    4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.

## Slide 25
Kiểm tra nhịp đập của tim.
1. Phương pháp miệng – miệng:
Thực hiện lại động tác từ 14 – 16 lần/ph.
Quan sát, nghe và cảm nhận hơi thở từ mũi và mồm nạn nhân.
    4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.

## Slide 26
2. Phương pháp miệng – mũi:
Tương tự phương pháp miệng – miệng nhưng có 1 số khác biệt:
- Bịt kín đường thoát khí: đóng kín miệng của nạn nhân bằng cách dùng ngón tay cái đẩy môi dưới lên sát môi trên.

## Slide 27
Hà hơi: hít thật sâu và thổi vào mũi nạn nhân.
2. Phương pháp miệng – mũi:
Buông môi dưới ra nếu cảm nhận thấy hơi thở.
Quan sát, nghe và cảm nhận hơi thở qua miệng của nạn nhân.
Thực hiện lại động tác hô hấp từ 16 – 20 lần/ph.

## Slide 28
4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.
3. Phương pháp nằm sấp.
- Đặt nạn nhân nằm sấp, 1 tay gối vào đầu, 1 tay duỗi thẳng, mặt nghiêng về phía tay duỗi.
Bước 1:
- Moi nhớt rãi trong miệng và kéo lưỡi ra nếu lưỡi thụt vào.
Người cứu ngồi lên mông, quỳ 2 đầu gối ép vào 2 bên sườn nạn nhân, xòe 2 bàn tay đặt lên lưng phía dưới xương sườn cụt.
Bước 2:
Dùng sức nặng toàn thân ấn 2 bàn tay xuống theo nhịp thở, đếm 1,2,3 rồi từ từ thẳng người lên theo nhịp 4,5,6.
Bước 3:
Tiếp tục thực hiện động tác 15 lần/ph cho đến khi nạn nhân thở được hay có ý kiến của bác sỹ.
Bước 4:
Phương pháp này chỉ áp dụng khi có 1 người cứu chữa.
Ưu điểm
Do nạn nhân nằm sấp nên các chất dịch vị và nước miếng không theo đường khí quản vào cản trở hô hấp.

## Slide 29
4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.
4. Phương pháp nằm ngửa.
Bước 1:
Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê quần áo dưới lưng cho đầu hơi ngửa về sau.
Kéo mồm há ra, lấy nhớt rãi trong miệng và kéo lưỡi ra.
Nếu mồm mím chặt thì dung vật cứng để cậy miệng ra.
Bước 2:
Người cứu quỳ cách đầu nạn nhân 20 – 30cm, cầm cẳng tay nạn nhân từ từ đưa tay nạn nhân lên phía trên đầu, 2 bàn tay gần chạm vào nhau, giữ khoảng 2 – 3 giây.
Sau 2 đến 3 giây nhẹ nhàng đưa tay nạn nhân gập lại rồi dùng lấy sức mình ép 2 tay của nạn nhân vào lồng ngực của họ để thở ra.
Sau đó từ từ kéo 2 tay nạn nhân lên quá đầu cho đến khi chạm đất để nạn nhân hít vào.
Bước 3:
Cần làm thật đều theo hơi thở, cố gắng làm 16 – 18 lần/ph.
Phương pháp này phải có 2 người cứu chữa.
Khuyết điểm
Do nạn nhân nằm ngửa nên các chất dịch vị và nước miếng không theo đường khí quản vào cản trở hô hấp.

## Slide 30
5. Phương pháp thổi ngạt.
4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở.
Tiếp tục hô hấp nhân tạo đồng thời ép tim.
Kiểm tra nhịp đập và hơi thở sau 1ph, sau lần kiểm tra đầu và 2ph cho lần tiếp theo.
Kỹ thuật ép tim.
Định vị điểm giữa xương ức.

## Slide 31
Xác định phần thấp nhất của xương ức.
Xác định phần cao nhất của xương ức.
Đặt các đỉnh đầu ngón tay trỏ hay ngón giữa vào vị trí trên cùng và dưới cùng của xương ức.
Duỗi đều các ngón tay và định ra điểm giữa của xương ức.

## Slide 32
Đặt tay.
Đặt tay gót tay vào điểm giữa của nữa phần dưới xương ức, các ngón tay duỗi thẳng.
Giữ khuỷu tay dùng ép thẳng đến mức có thể.
Đặt tay còn lại lên trên tay đầu tiên.

## Slide 33
Quỳ 1 gối áp sát vào ngực của nạn nhân, gối kia hơi lùi về sau sao cho vai người cứu ngay phía trên xương ức.
Dùng trọng lượng cơ thể tạo áp lực lên phần gót tay.
Ép tim sâu khoảng 40 – 50mm đối với người lớn, 20 – 30mm đối với trẻ em dưới 8 tuổi.
Thực hiện động tác khoảng 60 lần/ph.

## Slide 34
Trong trường hợp 1 người cứu: cần hô hấp nhân tạo và ép tim ở 1 tư thế.
Tỉ số ép tim và hô hấp nhân tạo là 5:1.
Thực hiện cả 2 động tác 12 lần/ph, khoảng 80 lần ép tim trong 1ph.

## Slide 35
Người có kinh nghiệm hơn làm hô hấp nhân tạo, người còn lại thực hiện ép tim.
Tỉ số ép tim và hô hấp nhân tạo là 5:1.
Thực hiện cả 2 động tác 12 lần/ph.
Người hô hấp nhân tạo thường xuyên quan sát và kiểm tra nhịp đập của tim.
Trường hợp 2 người cứu: