## Slide 1: Môn: VẼ KỸ THUẬT NGÀNH MAY
GVHD: NGUYỄN NGỌC THỌ
LỚP: 20C2 – CNM1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA MAY – THỜI TRANG

## Slide 2
KIỂM TRA BÀI CỦ

## Slide 3
Đường may cuốn sử dụng cho... ... ... ...
A. May lai
B. Mổ trụ
C. May sườn
D. May túi

## Slide 4
Đường may sử dụng cho... ... ... ...
A. May sườn
B. May cổ áo
C. May lai
D. Tra dây kéo

## Slide 5
Bệnh nào sau đây được xem là bệnh nghề nghiệp của ngành may... ... ... ...
A. Bệnh dạ dày
B. Đau cột sống, giảm thị lực
C. Bệnh lao
D. Bệnh dị ứng

## Slide 6
Công nhân may phải tiếp xúc, hít nhiều loại... ... ... ...
A. Sợi đay
B. Sợi gai
C. Sợi bông
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

## Slide 7
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP

## Slide 8
MỤC TIÊU
Trình bày được các vấn đề cơ bản về cháy, nổ
Liệt kê được các phương pháp chữa cháy
KỸ NĂNG
Xác định được các nguyên nhân gây ra cháy nổ trong công nghiệp
Phòng và chống cháy trong doanh nghiệp
THÁI ĐỘ
Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có ý thức về an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ
KIẾN THỨC
MỤC TIÊU BÀI HỌC

## Slide 9
NỘI DUNG BÀI HỌC
2.1
Định nghĩa về cháy, nổ
Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy
2.2
Nguyên nhân gây cháy nổ
v
2.3
2.4
2.5
2.6
Phòng và chống cháy đối vơi nhà máy dệt may
Các phương pháp chữa cháy
Biện pháp quản lý và PCCN tại DN
v
v
v

## Slide 10
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.1
Định nghĩa về cháy, nổ
Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng.
Trong thực tế có nhiều phản ứng hóa học xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Về thực chất, thể coi quá trình cháy là một quá trình oxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất oxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. Trong công nghiệp và đời sống các chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và nhân tạo,…Còn chất oxy hóa là oxy của không khí.

## Slide 11
2.1
Định nghĩa về cháy, nổ
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
Nổ là phản ứng hóa học xảy ra với tốc độ nhanh và sinh công lớn.
Về bản chất cháy và nổ liên quan chặt chẽ với nhau, khó tách riêng ra, do đó an toàn phòng chống cháy nổ cũng cần nghiên cứu 2 mặt này liền nhau.

## Slide 12
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.2
Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy
Quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần ba yếu tố:
- Chất cháy: than, gỗ, xăng…
- Chất oxy hóa: chủ yếu là oxy hóa trong không khí
- Nguồn nhiệt gây cháy: ngọn lửa trần, tia lửa điện…

## Slide 13
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.3
Các nguyên nhân gây cháy
-Cháy do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất như que diêm, dăm bào, gỗ, khi hàn hơi, hàn điện, ...
-Nguyên nhân tự bốc cháy như gỗ thông, giấy, vải sợi hóa học.
-Cháy do tác dụng của hóa chất, do phản ứng hóa học: một vài chất hóa học khi tác dụng với nhau sẽ gây hiện tượng cháy.
Cháy do điện : khi chất cách điện bị hư hỏng, do quá tải hay ngắn mạch chập điện, dòng điện tăng cao gây nóng dây dẫn, do hồ quang điện sinh ra khi đóng cầu dao điện, khi cháy cầu chì, chạm mạch, ..

## Slide 14
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.3
Các nguyên nhân gây cháy
Cháy do điện : khi chất cách điện bị hư hỏng, do quá tải hay ngắn mạch chập điện, dòng điện tăng cao gây nóng dây dẫn, do hồ quang điện sinh ra khi đóng cầu dao điện, khi cháy cầu chì, chạm mạch, ..

## Slide 15
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.2
Biện pháp quản lý và PCCN trong DN
-Tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế quy định nhiệm vụ, chức trách trong công tác phòng chống cháy nổ.
-Xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ
-Thực hiện chữa cháy nổ khi xảy ra cháy nổ.
-Tạo môi trường không cháy và khó cháy bằng cách thay thế các khâu sản xuất kinh doanh, môi trường, thiết bị vật liệu…từ dễ cháy, có nguy hiểm cháy, trở thành không cháy và khó cháy.

## Slide 16
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.4 Biện pháp quản lý và PCCN trong DN
-Ngăn chặn triệt tiêu nguồn nhiệt gây cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt sử dụng trong sản xuất hoạt động kinh doanh, trong sinh hoạt.
-Cách ly các chất cháy, chất dẫn cháy, các thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi nguồn cháy, nguồn nhiệt, nguồn điện cao áp
-Hạn chế khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, quản lý chặt chẽ các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu vực này
-Sữ dụng phương tiện và các biện pháp chống cháy lan
-Thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động

## Slide 17
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.5. Các phương pháp chữa cháy
-Ngăn cách oxy với chất cháy (cách ly)
-Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy (làm ngạt)
-Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt)

## Slide 18
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Một là, niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ. Có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn chung cho cả công trình, cho từng khu vực; có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn hướng và đường thoát nạn. Đảm bảo các điều kiện về khoảng cách an toàn phục vụ công tác thoát nạn như: không để hàng hóa, vật tư cản trở lối thoát nạn; dựng rào chắn, khóa cửa trên lối và đường thoát nạn. Đối với các cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc độc lập với quy mô lớn phải có đủ số lối thoát nạn theo quy định, lối thoát phải đủ kích thước theo số người ở tập trung đông nhất.

## Slide 19
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC cho tất cả công nhân viên làm việc tại các công ty may mặc chứ không chỉ riêng cho đội ngũ PCCC cơ sở, sao cho đảm bảo rằng mỗi công nhân viên đều phải biết các biện pháp PCCC, để có thể chủ động và kịp thời xử lý khi phát hiện ra cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở may mặc cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, các cơ sở tuyệt đối không xem nhẹ công tác tự kiểm tra các vấn đề liên quan đến PCCC.

## Slide 20
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Ba là, thường xuyên tổ chức kiểm tra, phân công người theo dõi quy trình quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; những nơi dễ phát sinh cháy như: máy móc, thiết bị sử dụng điện, dây dẫn điện, dây chuyền công nghệ…, những nơi có các vật liệu dễ cháy như: khu vực chứa phế liệu, kho chứa hàng, khu vực hóa chất… nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

## Slide 21
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Bốn là, lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptômat) cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng biệt các nguồn điện: chiếu sáng, bảo vệ phục vụ thoát nạn, chữa cháy, nguồn điện sản xuất, sinh hoạt. Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong sử dụng điện: như có ngắt cầu giao, aptômat, tắt nguồn các thiết bị máy móc, thiết bị khi không sử dụng. Có giải pháp chống tĩnh điện đối với những dây chuyền sản xuất, thiết bị phát sinh tĩnh điện.

## Slide 22
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Năm là, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn vệ sinh chung sau mỗi ca làm việc, lau chùi vệ sinh máy móc, thiết bị sử dụng điện, dây dẫn điện loại trừ chất cháy thoát ra trong quá trình sản xuất nhằm hạn chế sự cháy tạo thành môi trường nguy hiểm cháy nổ. Sắp xếp hàng hóa theo đúng quy định an toàn PCCC.

## Slide 23
CHƯƠNG 6
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
2.6. Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may
Sáu là, phát huy vai trò người đứng đầu cơ sở, phụ trách quản lý cơ sở công tác tuyên truyền, tự kiểm tra an toàn PCCC; lập đội PCCC cơ sở, mỗi bộ phận, phân xưởng có tổ PCCC hoặc có người tham gia đội PCCC; mỗi ca làm việc bố trí lực lượng thường trực chữa cháy. Định kỳ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng PCCC cơ sở. Lập và thực tập thường xuyên phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống khác nhau ở cơ sở để lực lượng này đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

## Slide 25
Định nghĩa cháy
... ... ... ...
A. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và tia lửa
B. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng
C. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng thu nhiệt và phát sáng
D. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng phát sáng

## Slide 26
Hiện tượng cháy còn được gọi là quá trình gì:
... ... ... ...
A. Quá trình cháy là một quá trình oxy hóa
B. Quá trình cháy là một quá trình oxy-hóa khử
C. Quá trình cháy là một quá trình tỏa nhiệt
D. Quá trình cháy là một quá trình thu nhiệt

## Slide 27
Điều kiện để sự cháy xảy ra là phải có đủ các yếu tố:
A. Chất cháy, chất oxi hóa, chất xúc tác
B. Chất cháy, chất oxi hóa, mồi bắt cháy
C. Mồi bắt cháy, chất cháy và dung môi
D. Tất cả các câu đều sai

## Slide 28
Định nghĩa về nổ là:
A. Nổ là phản ứng hóa học xảy ra với tốc độ nhanh và sinh công lớn
B. Nổ là phản ứng hóa học xảy ra kèm tỏa nhiệt và sinh công lớn
C. Nổ là phản ứng hóa học xảy ra sinh công lớn
D. Nổ là phản ứng hóa học xảy ra kèm phát sáng và sinh công lớn

## Slide 29
Các phương pháp chữa cháy bao gồm... ... ...
A. Ngăn cách oxy với chất cháy (cách ly)
B. Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy (làm ngạt)
C. Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt)
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng

## Slide 30
Phương pháp ngăn cách oxy với chất cháy (cách ly) là... ... ...
A. Là phương pháp cách ly ôxy với chất cháy hoặc tách rời chất cháy ra khỏi vùng cháy
B. Là dùng các chất chữa cháy có khả năng thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của đám cháy nhỏ hơn nhiệt độ bắt cháy của chất cháy đám cháy sẽ tắt
C. Là dùng các chất không tham gia phản ứng cháy phun vào vùng cháy làm loãng nồng độ ôxy
D. Là dùng các chất không tham gia phản ứng cháy phun vào vùng cháy làm loãng nồng độ ôxy và hỗn hợp cháy tới mức bị ngạt không duy trì được sự cháy

## Slide 31
Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
A. Tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế quy định nhiệm vụ, chức trách trong công tác phòng chống cháy nổ
B. Xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ
C. Thực hiện chữa cháy nổ khi xảy ra cháy nổ
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng