## Slide 1: BÀI 8 GHÉP ĐÁY ỐNG TRỤ

## Slide 2
I. MỤC TIÊU
Sinh viên nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực tập, vệ sinh xưởng sạch sẽ.
Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, an toàn khi làm việc.
Nghiêm túc trong học tập, và có thái độ cầu tiến.

## Slide 3: II. NỘI DUNG
1. Điều kiện cho trước:
Thiết bị: Đe phẳng
Vật liệu: Tôn tấm dày 0.6÷1mm
Dụng cụ: Búa gỗ (phẳng hai đầu), búa nguội, búa nhỏ, kéo cắt tôn, thước lá, compa, vạch dấu.
Chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật:
Cắt được đường thẳng đúng kích thước yêu cầu bản vẽ
Mối ghép đều và thẳng
Mặt mối ghép không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu
Thời gian và số lượng: 1SV/chi tiết/6 tiết

## Slide 4: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 1. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Vạch dấu | Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh kích thước đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn. Đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay, mũi vạch sát cạnh thước lá và vạch một đường liên tục | Vạch dấu chính xác theo kích thước bản vẽ | 
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Bấm bỏ các góc đường ghép mí giao với đường bấu mí và đường bẻ mí đáy | Áp dụng kiến thức bài cắt tôn của bài học trước | Cắt đúng theo đường vạch dấu theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 5: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 3. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Gò đường gấp của đường ghép mí thân (gò theo mối ghép thẳng), sau đó cuốn thân ống bằng cách đè tay trên ống tròn cho tròn | Dùng đe có đường kính bằng khoảng (70÷80)% so với đường kính trụ cần gò và chiều dài đe lớn hơn chiều dài trụ cần gò từ 100mm trở lên. Đặt một tấm gỗ bên dưới rồi kẹp chặt đe lại | Tránh đe tròn di chuyển và làm hư ê tô trong quá trình gia công | 

## Slide 6: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 4. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ghép mí thân xô: A (gài mí) B (hoàn thành ghép mí) | Dùng vồ gỗ để gò cong hai đầu của phôi | Giữ chặt phôi không cho di chuyển trong quá trình gò | 
Bước 5. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ngã mí đáy của thân xô | Đặt dưỡng kiểm thẳng góc với phôi để kiểm tra độ cong | Độ cong phải ôm sát với dưỡng kiểm | 

## Slide 7: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 6. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Gò mí đáy xô | Đặt đầu phôi song song với tâm của đe. Uốn phôi đều Uốn cong phôi từ từ và tăng dần cho tới khi hai đầu phô chạm vào nhau | Tạo tròn trụ suông đếu | 

## Slide 8: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 7. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ghép đáy vào thân xô theo hình A và B. Góc ghép phải tựa sát vào cạnh đe tròn tránh bị thụng mí | Lồng hai mép gấp của phôi như hình vẽ | Lòng mí theo yêu cầu | 

## Slide 9: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 8. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Hoàn thành mối ghép đáy và thân xô | Dùng búa gỗ đập hai đầu mối ghép một đoạn 20mm để định vị mối ghép. Sau đó đánh mối ghép xuống từ từ cho tới khi hoàn thanh mối ghép | Đập mối ghép sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật của mối ghép | 

## Slide 10
3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Kích thước không đúng | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Lấy dấu sai | - Lấy dấu chính xác
- Đo kiểm không chính xác | - Đo kiểm cẩn thận
- Thao tác khi cắt tôn không chính xác | - Thao tác cắt tôn cẩn thận, chính xác
II. NỘI DUNG
Vết gấp mép không đều | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Không giữ chặt phôi luôn trùng giữa đường vạch dấu với cạnh đe | - Giữ chặt phôi luôn trùng giữa đường vạch dấu với cạnh đe

## Slide 11
II. NỘI DUNG
Vết gấp mép bị biến dạng trầy sước | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Quá trình gấp mép do gõ quá mạnh | - Quá trình gấp mép gõ vừa phải
3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Đáy và thân xô không vuông góc | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Khi lắp ống vào đáy không kiểm tra độ vuông góc | - Dùng thước kiểm hoặc dưỡng kiểm tra độ vuông góc