## Slide 1
CƠ HỌC LÝ THUYẾT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

## Slide 2: MỞ ĐẦU
Cơ học là khoa học nghiên cứu chuyển động cơ học của vật chất (là sự dời chỗ của vật chất từ vị trí này sang vị trí khác trong không gian, theo thời gian).
Cơ học lý thuyết là một phần Cơ học nghiên cứu các quy luật chung nhất về chuyển động cơ học của vật rắn.
Cơ học lý thuyết là môn học cơ sở cho hàng loạt các môn kỹ thuật cơ sở và kỹ thuật chuyên ngành khác.

## Slide 3
Môn Cơ học lý thuyết được chia làm ba phần:
  TĨNH HỌC
  ĐỘNG HỌC
  ĐỘNG LỰC HỌC
Chương trình CƠ HỌC LÝ THUYẾT tại trường CĐ Lý Tự Trọng đối với bậc cao đẳng gồm hai phần TĨNH HỌC và ĐỘNG HỌC.
Kiến thức liên hệ: Phần Cơ học của môn Vật lý

## Slide 4
STT | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tuần 01 | Bài 1: Các khái niệm cơ bản (0,5t) Bài 2: Các tiên đề tĩnh học (0,5t) Bài 3: Liên kết và phản lực liên kết (1t) Bài 4: Các hệ quả (1t)
Tuần 02 | Bài 5: Vec tơ chính và momen chính của hệ lực phẳng (1t) Bài 6: Thu gọn hệ lực phẳng (1t) Bài 7: Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (1t)
Tuần 03 | Bài 7: Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ lực phẳng (1t) Bài 8: Các bài toán ứng dụng (1t) Bài 9: Vec tơ chính và momen chính của hệ lực không gian (1t)
Tuần 04 | Bài 9: Vec tơ chính và momen chính của hệ lực không gian (0,5t) Bài 10: Thu gọn hệ lực không gian (1t) Bài 11. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian (1,5t)
Tuần 05 | Bài 11. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian (1t) Bài 12. Kiểm tra viết (1t) Bài 13. Trọng tâm của vật (1t)
Tuần 06 | Bài 14. Trọng tâm vủa vật thể đối xứng (1t) Bài 15. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp giải tích (1t) Bài 16. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tự nhiên (1t)
Tuần 07 | Bài 17. Một số chuyển động thường gặp (2t) Bài 18. Chuyển động tịnh tiến (0,5t) Bài 19. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định (0,5t)
Tuần 08 | Bài 19. Chuyển động quay của vật rắn quanh trục cố định (3t)
Tuần 09 | Bài 20. Kiểm tra viết (1t) Bài 21: Khái niệm và các định nghĩa chuyển động (0,5t) Bài 22: Định lý hợp vận tốc (1,5t)
Tuần 10 | Bài 23: Khái niệm và phương pháp nghiên cứu vật chuyển động song phẳng (0,5t) Bài 24: Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phương pháp tịnh tiến và quay (1t) Bài 25. Khảo sát chuyển động song phẳng bằng phép quay quanh tâm vận tốc tức thời. (1,5t)

## Slide 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO
GS.TSKH Đỗ Sanh-Cơ học (tập 1), - NXB Giáo dục.
GS.TSKH Đỗ Sanh-Bài tập cơ học (tập 1), - NXB Giáo dục.
Chu Tạo Đoan-Cơ học lý thuyết (tập 1),-NXB Giao thông vận tải.
Cơ học lý thuyết – GS.TSKH Đào Huy Bích, Phạm Huyễn – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.
Tuyển tập bài tập cơ lý thuyết – Tập 1: I.V Mestcherski- NXB Đại học và THCN,1980.

## Slide 6: THÔNG TIN GIÁO VIÊN
Tên: Hà Phước Tuấn.
Giáo viên tổ Kỹ thuật cơ sở, khoa Công nghệ cơ khí.
Sinh năm: 1960.
Kiến thức chuyên môn: Kỷ sư Cơ khí chế tạo máy; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán công nghiệp.
Thời gian công tác tại trường: 32 năm.
Điện thoại: 0903884403.
Mail liên hệ: haphuoctuan@gmail.com

## Slide 7: YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Phải có giáo trình (liên hệ cô Hương SĐT: 0988 100 633 tại văn phòng khoa CN cơ khí).
Có tập riêng để ghi chép và làm bài tập của môn.
Có bộ dụng cụ vẽ tối thiểu: bút chì 0,5mm; bộ êke; thước kẻ, compa. Nên có cặp viết mực xanh và mực đỏ.
Ôn lại Vật lý 10: phần Cơ học. Đọc giáo trình lý thuyết trước buổi học. Hoàn thành toàn bộ các bài tập tại lớp và về nhà.
Tham dự lớp đầy đủ. Có mặt tại lớp đúng giờ, sau 10’ xem như vắng tiết. Đảm bảo nghỉ cuối tiết đúng giờ.
Không học các môn khác trong giờ học.
Không vắng các tiết kiểm tra đã được thông báo trước.

## Slide 8
  Phần I
  TĨNH HỌC
Tĩnh học là nghiên cứu trạng thái cân bằng của vật rắn tuyệt đối dưới tác dụng của các lực.

## Slide 9
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Vật rắn tuyệt đối
- Vật rắn tuyệt đối là các vật mà khoảng cách giữa các điểm của nó không thay đổi khi chịu tác dụng của vật khác (hình dáng hình học không thay đổi).
- Vật rắn tuyệt đối được gọi tắt là vật rắn.
- Đối tượng nghiên cứu của tĩnh học là vật rắn tuyệt đối.

## Slide 10: 1.2. Vật rắn cân bằng
- Vật rắn cân bằng là vật rắn đứng yên hoặc chuyển động đều so với một vật khác → có tính tương đối.
- Khảo sát sự cân bằng một vật rắn luôn luôn gắn liền với vật làm mốc (cố định) nào đó.
- Vật làm mốc dùng để khảo sát sự cân bằng hay chuyển động của các vật được gọi là hệ quy chiếu.
Trong các bài toán kỹ thuật thông thường hệ quy chiếu được chọn là các vật đặt trên mặt đất.
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

## Slide 11
Vật A: Hệ quy chiếu
Vật B
Định nghĩa cân bằng của vật rắn: Một vật rắn được gọi là cân bằng (hoặc đứng yên) đối với một vật nào đó nếu khoảng cách từ một điểm bất kỳ của vật đến điểm gốc của hệ quy chiếu luôn luôn không đổi.
1.2. Vật rắn cân bằng
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
O
M
const

## Slide 12
1.3. Lực
Lực là đại lượng dùng để đo tác dụng tương hỗ (tương tác) giữa các vật, mà kết quả của nó là làm cho các vật thay đổi trạng thái chuyển động hoặc bị biến dạng.
Đơn vị của lực là Newton (N)
Các đặc trưng của lực:
    Điểm đặt của lực
    Phương chiều của lực
    Cường độ của lực (trị số)
A
Đường tác dụng của lực (giá của lực).
→ Lực được biểu diễn bằng véc tơ. Ký hiệu
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

## Slide 13: Biểu diễn lực trong hệ tọa độ Đề các
Trong hệ toạ độ Đềcác vuông góc véc tơ lực được biểu diễn dưới dạng:
trong đó:
là các véc tơ đơn vị trên các trục toạ độ x, y, z.
X, Y, Z là hình chiếu của lên các trục tọa độ.
Độ lớn của :
Hướng của được xác định bởi:

## Slide 14
Bài toán tĩnh học đặt ra là thiết lập các điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của một hệ lực.
Tập hợp các lực tác dụng lên cùng một vật rắn gọi là hệ lực.
Ký hiệu hệ lực là:

## Slide 15: Định lý: Điều kiện cần và đủ để vật rắn cân bằng là hệ lực tác dụng lên nó cân bằng.
1.3.1 Hệ lực cân bằng: Hệ lực cân bằng là hệ lực không làm thay đổi trạng thái cơ học của vật rắn. Ký hiệu:
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ LỰC
1.3.2 Hệ lực tương đương: Hai hệ lực tương đương là hai hệ lực có cùng tác dụng cơ học lên một vật rắn. Ký hiệu:

## Slide 16
1.3.3 Hợp lực của hệ lực: Nếu một hệ lực tương đương với một và chỉ một lực thì lực đó gọi là hợp lực của hệ lực, hay hệ lực đã cho có hợp lực. Ký hiệu hợp lực của hệ lực là:
1.3.4 Hai lực trực đối: hai lực trực đối là hai lực có cùng đường tác dụng, ngược chiều và cùng cường độ.

## Slide 17
3. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.
3.1. Tiên đề 1 (Tiên đề về hai lực cân bằng).
Điều kiện cần và đủ để hệ hai lực cân bằng là hai lực này có cùng đường tác dụng, ngược chiều và cùng cường độ.
A
B

## Slide 18
3. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.
3.1.2 Tiên đề 2 (Tiên đề thêm bớt hai lực cân bằng).
Tác dụng của một hệ lực không thay đổi nếu thêm hoặc bớt những cặp lực cân bằng.

## Slide 19
3.1.3 Tiên đề 3 (Tiên đề hình bình hành lực).
Hệ hai lực cùng đặt tại một điểm tương đương với một lực đặt tại điểm đặt chung và có vectơ lực bằng vectơ chéo hình bình hành mà hai cạnh là hai vectơ biểu diễn hai lực thành phần.
O
và
3. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.

## Slide 20
3.1.4 Tiên đề 4 (Tiên đề lực tác dụng và lực phản tác dụng).
Lực tác dụng và lực phản tác dụng giữa hai vật có cùng đường tác dụng, hướng ngược chiều nhau và có cùng cường độ.
Chú ý:
Lực tác dụng và lực phản tác dụng không phải là hai lực cân bằng vì chúng tác dụng vào hai vật rắn khác nhau.
B
A
3. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.

## Slide 21
3.1.5 Tiên đề 5 (Tiên đề hoá rắn).
Một vật biến dạng đã cân bằng dưới tác dụng của một hệ lực thì khi hoá rắn lại nó vẫn cân bằng.
Chú ý: Đây là điều kiện cần cho vật biến dạng đã cân bằng vì còn thêm các giả thuyết biến dạng.
3. CÁC TIÊN ĐỀ TĨNH HỌC.

## Slide 22
3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT
  3.1 Vật rắn tự do và vật rắn không tự do.
Vật rắn tự do là vật rắn có thể thực hiện được mọi di chuyển vô cùng bé từ vị trí đang xét sang vị trí lân cận của nó.
Ngược lại, nếu một hay một số di chuyển của vật bị cản trở bởi những vật khác thì vật đó gọi là vật rắn không tự do.
Vật không tự do còn gọi là vật chịu liên kết, còn các vật khác cản trở vật được khảo sát gọi là vật gây liên kết.

## Slide 23
Những điều kiện cản trở di chuyển của vật khảo sát được gọi là liên kết đặt lên vật ấy.
Trong tĩnh học, ta chỉ nghiên cứu loại liên kết được thực hiện bằng sự tiếp xúc hình học giữa vật thể được khảo sát với vật thể khác, đó là những liên kết hình học.
  3.1 Vật rắn tự do và vật rắn không tự do.
3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT

## Slide 24
3.2. Khái niệm về liên kết
Vật gây liên kết ngăn cản chuyển động của vật khảo sát, tức là về mặt cơ học nó tác dụng vào vật khảo sát các lực.
Các lực do các vật gây liên kết tác dụng lên vật khảo sát gọi là các phản lực liên kết.
3. LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT

## Slide 25
Các tính chất của phản lực liên kết.
Tính chất thụ động.
Phản lực liên kết xuất hiện không xác định trước mà phụ thuộc vào các lực cho trước tác dụng lên vật khảo sát và kết cấu liên kết (tựa, bản lề, dây buộc,…) của vật gây liên kết.
C
D
B
A

## Slide 26
Phương, chiều của các phản lực liên kết.
Theo định nghĩa, phản lực liên kết phải có chiều ngăn cản chuyển động của vật nên ngược với xu hướng chuyển động của vật.
Các tính chất của phản lực liên kết.
Dây ngăn cản chuyển động của quả cầu dọc theo phương AB của dây.
Tường không cho quả cầu di chuyển theo phương CD nằm ngang.
C
D
B
A

## Slide 27
Liên kết tựa
Liên kết tựa xuất hiện khi vật rắn khảo sát tựa lên vật gây liên kết.
3.3. Các loại liên kết thường gặp và các phản lực
liên kết tương ứng.
Nếu bỏ qua ma sát thì phản lực liên kết tựa có phương vuông góc với mặt tựa hoặc đường tựa và có chiều hướng vào vật khảo sát.

## Slide 28
Liên kết dây mềm, thẳng
Phản lực liên kết nằm dọc theo dây, điểm đặt ở chỗ buộc dây và hướng ra ngoài vật khảo sát. Phản lực liên kết của dây còn được gọi là sức căng.

## Slide 29
Liên kết bản lề
Hai vật có liên kết bản lề khi chúng có trụ (chốt) chung. Liên kết bản lề cho phép vật quay quanh một trục cố định.
Phản lực liên kết được phân tách thành hai thành phần vuông góc nằm trong mặt phẳng thẳng góc với đường trục tâm của bản lề.
C
B
A
B
A
x
y
O
C
B

## Slide 30
Liên kết gối
Liên kết gối dùng để đỡ các dầm và khung…
Gối cố định: có phản lực liên kết
tương tự như liên kết bản lề.
  Gối di động: Phản lực liên kết của gối di động vuông góc với phương di động của gối, giống như liên kết tựa.
A
B

## Slide 31
Liên kết gối cầu
Liên kết gối cầu có thể thực hiện nhờ quả cầu gắn vào vật chịu liên kết và được đặt trong một vỏ quả cầu gắn liền với vật gây liên kết. Phản lực gối cầu đi qua tâm O của của vỏ cầu. Thông thường phản lực gối cầu được được phân tich thành 3 thành phần vuông góc nhau.
z
y
x
Spherical joint
Liên kết cầu

## Slide 32
Liên kết cối
Liên kết cối cho phép vật rắn quay quanh trục Oz. Phản lực liên kết cối được được phân thành 3 thành phần vuông góc nhau.
x
y
z
z
y
x

## Slide 33
Liên kết ngàm
Hai vật có liên kết ngàm khi chúng được gắn cứng với nhau.
Ngàm phẳng:

## Slide 34
Ngàm không gian:
O
z
y
x

## Slide 35
Liên kết thanh
Liên kết thanh được hình thành nhờ thỏa mãn các điều kiện sau:
Chỉ có lực tác dụng ở hai đầu
Trọng lượng thanh không đáng kể
Những liên kết ở hai đầu thanh được thực hiện nhờ bản lề, gối cầu.
    Phản lực liên kết thanh nằm dọc theo đường thẳng nối hai đầu thanh, hướng vào thanh khi thanh chịu kéo và hướng ra khỏi thanh khi thanh chịu nén. (ứng lực)
O1
O2
A
B

## Slide 36
A
C
B
3.4. Tiên đề giải phóng liên kết.
Vật rắn không tự do (tức vật chịu liên kết) cân bằng có thể được xem là vật rắn tự do cân bằng nếu giải phóng các liên kết, thay thế tác dụng của các liên kết được giải phóng bằng các phản lực liên kết tương ứng.
A
B
C
O
D
E
E
C
O
D

## Slide 37
4. CÁC HỆ QUẢ
4.1. Hệ quả 1:
Tác dụng của lực không thay đổi khi trượt lực dọc theo đường tác dụng của nó.
B
A
Lại có:

## Slide 38
4. CÁC HỆ QUẢ
4.2. Hệ quả 2:
Với một hệ lực cân bằng thì một lực bất kỳ thuộc hệ lấy ngược lại sẽ là hợp lực của các lực còn lại.
O
O

## Slide 39
4. CÁC HỆ QUẢ
4.3. Định lý 3 lực cân bằng:
Ba lực cân bằng cùng nằm trên một mặt phẳng, nếu không song song thì đường tác dụng phải đồng qui tại một điểm.
Chứng minh:
đồng qui nên
nên
→ có cùng đường tác dụng → đồng qui

## Slide 40
Hệ lực đồng quy có hợp lực đặt tại điểm đồng quy và biểu diễn vectơ chính của hệ
nếu vectơ chính khác không, và cân bằng nếu vectơ chính của hệ bằng không.
4.4. Hợp các lực đồng quy.
O
O
4. CÁC HỆ QUẢ

## Slide 41
d
4.5. Các định lý biến đổi ngẫu lực.
a. Định nghĩa
Ngẫu lực là hệ gồm hai lực song song ngược chiều, cùng cường độ và không cùng đường tác dụng.
b. Các đặc trưng của ngẫu lực
+ Mặt phẳng tác dụng
+ Chiều quay
+ Cường độ tác dụng:
m = F.d.
(d được gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực)
4. CÁC HỆ QUẢ

## Slide 42
→ Để biểu diễn các đặc trưng của ngẫu lực người ta dùng vectơ mômen ngẫu lực:
Chú ý: Đối với hệ lực phẳng chỉ chú ý cường độ tác dụng.
Vectơ mômen của ngẫu lực là vectơ tự do về điểm đặt.
Độ lớn: m = F.d
Phương: vuông góc với mặt
phẳng tác dụng.
Chiều: Có chiều sao cho khi nhìn từ đầu mút của nó xuống gốc thấy ngẫu lực quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
B
A

## Slide 43
Nhận xét:
Vectơ mô men của ngẫu lực bằng tổng mô men của các lực tạo thành ngẫu lực đối với điểm bất kỳ.
Tác dụng của ngẫu lực không thay đổi nếu ta tuỳ ý thay đổi các lực tạo thành ngẫu lực miễn sao vectơ mô men của ngẫu lực không đổi, hay nói khác đi, vectơ mô men của ngẫu lực hoàn toàn đặc trưng cho ngẫu lực đó.
d1
d2
F1.d1 = F2.d2

## Slide 44
Kết quả thu gọn hệ ngẫu lực.
Tập hợp nhiều ngẫu lực tạo thành hệ ngẫu lực.
Hệ quả 3. Nếu mômen chính của hệ ngẫu lực khác không thì hệ ngẫu lực tương đương với một ngẫu lực có mô men bằng mô men chính của hệ; còn nếu mô men chính của hệ bằng không thì hệ ngẫu lực cân bằng.
4. CÁC HỆ QUẢ