## Slide 1
MÔN HỌC: THỰC HÀNH HÀN
GIẢNG VIÊN :
Trần Minh Thông

## Slide 2
Bài 6: HÀN BẰNG LẮP GÓC CHỮ T
I. MỤC TIÊU
Đọc được bản vẽ , chuẩn bị vật hàn, chọn chế độ hàn góc, thực hiện các chuyển động que hàn, làm sạch và kiểm tra mối hàn.
Kiến thức
Lập được quy trình hàn góc ở vị trí hàn bằng.
Hàn được đường hàn góc đạt yêu cầu kỹ thuật:
Biết cách sử dụng các trang thiết bị hàn ,bảo hộ lao động.
Đảm bảo an toàn và vệ sinh cho người và thiết bị trong quá trình thực tập.

## Slide 3
Kỹ năng
Thực hiện được đường hàn kết cấu lắp góc chữ T đơn giản theo yêu cầu kích thước ghi trên bản vẽ.
Thực hiện được mối hàn lắp góc chữ T đạt yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ
Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Đảm bảo an toàn lao động và tổ chức nơi làm việc khoa học.
Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của học viên
I. MỤC TIÊU
Bài 6: HÀN BẰNG LẮP GÓC CHỮ T

## Slide 4
II. NỘI DUNG:
Các bước thực hiện:
- Chi tiết yêu cầu
Bài 6: HÀN BẰNG LẮP GÓC CHỮ T

## Slide 5
II. NỘI DUNG:
Các bước thực hiện:
- Chi tiết yêu cầu
Bước 1: Chuẩn bị phôi
100x40x4; số lượng 4
Nắn phôi
Làm sạch bề mặt phôi
Bài 6: HÀN BẰNG LẮP GÓC CHỮ T

## Slide 6
Các bước thực hiện:
Bước 2: Tính toán chế độ hàn
Chọn đường kính que hàn:
Chọn cường độ dòng điện hàn:
: I = ( β + α.d ).d

## Slide 7
Các bước thực hiện:
Bước 2: Tính toán chế độ hàn
Chọn phương pháp chuyển động que hàn
Dao động que hàn theo đường răng cưa
Dao động que hàn theo đường thẳng
Dao động que hàn theo đường tròn
Dao động que hàn theo hình tam giác

## Slide 8
Các bước thực hiện:
Bước 3: Hàn đính

## Slide 9
Các bước thực hiện:
Bước 4: Tiến hành hàn
Lưu ý:
  Đúng góc độ que hàn
  Tốc độ di chuyển hợp lý

## Slide 10
Các bước thực hiện:
Bước 5: Kiểm tra
Tắt máy
Gõ xỉ
Kiểm tra

## Slide 11
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Mối hàn bị khuyết cạnh : Dòng điện hàn lớn. | Giảm cường độ dòng điện.
- Mối hàn bị chảy xệ : Tốc độ di chuyển chậm | Tăng tốc độ di chuyển que hàn, giảm cường độ dòng điện hàn.
- Mối hàn không ngấu, bị đóng cục, rổ xỉ: Dòng điện hàn nhỏ. | Tăng cường độ dòng điện hàn.
- Mối hàn không cân với góc: Do góc độ và chuyển động không ổn định | Duy trì đúng góc độ trong suốt quá trình hàn
Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục