## Slide 1
MÔN HỌC: THỰC HÀNH HÀN
GIẢNG VIÊN :
Trần Minh Thông

## Slide 2
Bài 7: HÀN BẰNG GIÁP MÍ MIG-MAG
I. MỤC TIÊU
Kiến thức
Chuẩn bị phôi hàn sạch và các loại dụng cụ, thiết bị hàn đầy đủ.
Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu, với từng lớp hàn.
Trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối ở vị trí 1G.
Hàn được mối hàn giáp mối ở vị trí 1G đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn.
Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Lập được quy trình hàn giáp mi ở vị trí hàn bằng.

## Slide 3
Kỹ năng
Vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn MIG/MAG cơ bản
Hàn được các mối hàn MIG/MAG cơ bản trên các kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
Hàn các mối hàn khí cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối hàn không rỗ khí, ngậm xỉ, ít biến dạng, đủ lượng dư gia công.
Thực hiện được những thao tác hàn, chuẩn bị vật hàn, chọn chế độ hàn, các chuyển động que hàn, làm sạch và kiểm tra mối hàn.
I. MỤC TIÊU
Bài 7: HÀN BẰNG GIÁP MÍ MIG-MAG

## Slide 4
Thái độ
Thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân xưởng.
Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của học viên
I. MỤC TIÊU
Bài 7: HÀN BẰNG GIÁP MÍ MIG-MAG

## Slide 5
II. NỘI DUNG:
Các bước thực hiện:
- Chi tiết yêu cầu
Bài 7: HÀN BẰNG GIÁP MÍ MIG-MAG

## Slide 6
II. NỘI DUNG:
Các bước thực hiện:
- Chi tiết yêu cầu
Bước 1: Chuẩn bị phôi
100x40x4; số lượng 4
Nắn phôi
Làm sạch bề mặt phôi
Bài 7: HÀN BẰNG GIÁP MÍ MIG-MAG

## Slide 7
Các bước thực hiện:
Bước 2: Hàn đính

## Slide 8
Các bước thực hiện:
Bước 3: Tiến hành hàn
Lưu ý:
  Đúng góc độ mỏ hàn
  Tốc độ di chuyển hợp lý

## Slide 9
Các bước thực hiện:
Bước 5: Kiểm tra
Tắt máy
Kiểm tra

## Slide 10
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Mối hàn bị cháy cạnh: Dòng điện hàn lớn. | Giảm cường độ dòng điện.
- Mối hàn đóng cục: Tốc độ di chuyển chậm không đều | Tăng tốc độ di chuyển dây hàn,.
- Mối hàn không ngấu, bị đóng cục, rổ xỉ: Dòng điện hàn nhỏ. | Tăng cường độ dòng điện hàn.
Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục