## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
Môn. CƠ ỨNG DỤNG
Chương 3. HỆ LỰC KHÔNG GIAN
GV: Dương Thị Hồng
TP.HCM, 02/2021

## Slide 2
3.1. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH
3.1.1. Véc tơ chính
a. Định nghĩa
Véc tơ chính là véc tơ tổng của các véc tơ lực cùng tác dụng lên 1 vật.
Ký hiệu:
b. Xác định véc tơ chính R
Véc tơ chính R được tính thông qua phương pháp chiếu bởi công thức:

## Slide 3
3.1. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH
Trong đó:
Rx: là hình chiếu của véc tơ chính lên trục ox.
Ry: là hình chiếu của véc tơ chính lên trục oy.
Rz: là hình chiếu của véc tơ chính lên trục oz.
z
x
y
F
α
β
γ
CÔNG THỨC CHIẾU

## Slide 4
3.1. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH
CT CHIẾU ĐẶC BIỆT
Nếu lực // hoặc trùng với trục nào chiếu lên trục đó = chính nó, chiếu lên các trục còn lại = 0.
F1y = -F1
F1x = 0
F1z = 0
F2x = F2
F2y = 0
F2z = 0
z
x
y
F1
F2

## Slide 5
a. Xác định hình chiếu của các lực lên các trục tọa độ.
b. Tính hợp lực R của hệ lực.
Biết Fr1 = 500 N, Ft1 = 800N, Fr2 = 300N và Fa1 = 200N

## Slide 6
3.1. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH
3.1.2. Mô men chính
Mô men của 1 lực đối với 1 trục
Công thức:
Trong đó: - Dấu (±) thể hiện chiều qua của mô men
Lấy dấu (+) khi thấy F quay quanh trục theo
chiều ngược chiều kim đồng hồ. Và dấu (-) ngược lại.
- F: giá trị của lực (N)
- d: cánh tay đòn (m) là khoảng cách ngắn nhất từ lực đến trục.

## Slide 7
mx,y,z(F) = F.d
Tính mô men của các lực với các trục tọa độ?.
Biết Fr1 = 500 N, Ft1 = 800N, Fr2 = 300N và Fa1 = 200N
NX: Nếu lực song song, trùng, cắt trục thì m = 0.

## Slide 8
3.1. VÉC TƠ CHÍNH VÀ MÔ MEN CHÍNH
3.1.2. Mô men chính
b. Mô men chính của hệ lực không gian
+ = Σmx(F)
+ = Σmy(F)
+ = Σmz(F)
3.2. Thu gọn hệ lực không gian
SV xem tham khảo trong giáo trình

## Slide 9
GV: Dương Thị Hồng
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
  3.3. ĐIỀU KIỆN CÂN BÀNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG
3.3.1. ĐKCB
R = 0
Mx = 0
My = 0
Mz =0
3.3.2. PTCB
Rx = 0
Ry = 0
Ry = 0
Mx = 0
My = 0
Mz =0

## Slide 10
GV: Dương Thị Hồng
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
  Mục tiêu bài toán hệ lực không gian là đi tìm lực tại 2 ổ trụ
Ký hiệu :Ổ TRỤ

## Slide 11
GV: Dương Thị Hồng
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
  3.3. ĐIỀU KIỆN CÂN BÀNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG
Trong đó: Rx = : tổng các lực theo trục Ox
Ry = : tổng các lực theo trục Oy
Mx= .r : tổng mô men của các lực đối với trục Ox (lấy mô men các lực theo trục y)
My= : tổng mô men của các lực đối với trục Oy (lấy mô men các lực theo trục x)
x
y

## Slide 12
VD1. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết Fr1 = 500 N, Ft1 = 800N

## Slide 13
VD2. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết: Fr1 = 1000 N, Ft1 = 600N; Fr2 = 700 N, Ft2 = 1500N

## Slide 14
VD3. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết: Fr1 = 7000 N, Ft1 = 6000N; Fr2 = 5000 N, Ft2 = 9000N

## Slide 15
VD4. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết: Fr1 = 1000 N, Ft1 = 600N; Fr2 = 700 N, Ft2 = 1500N, Fa1 = 400N, r1 = 0,2 m.

## Slide 16
VD5. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết: Fr1 = 1000 N, Ft1 = 600N; Fr2 = 700 N, Ft2 = 1500N, Fa1 = 400N, r1 = 20 cm., Fa2 = 300N, r2 = 15 m.,

## Slide 17
VD6. Xác định phản lực tại 2 ổ trụ A và B.
Biết: Fr1 = 800 N, Ft1 = 600N; Fr2 = 700 N, Ft2 = 1500N, Fa1 = 400N, r1 = 0,1 m., Fa2 = 300N, r2 = 0,2 m.,