## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 2: QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY

## Slide 2: Bài 2: QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước quấn dây, lắp ráp máy biến áp một pha dạng cách ly;
Về kỹ năng: Quấn và lắp ráp được máy biến áp một pha dạng cách ly; Sửa chữa được hư hỏng của máy biến áp.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, đồng hồ đo VOM, đồng hồ đo điện trở cách điện (Megaohm mét)
_ Lõi thép EI MBA một pha. Dây điện từ 20, 35, 60. Khuôn nhựa.
_Giấy cách điện, ống gen, băng keo giấy, băng keo điện…
Nội dung thực hành
2.1 Công việc chuẩn bị
2.1.1 Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý:

## Slide 4
Trước khi quấn dây phải hiểu sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí các dây ra ở vị trí thực tế để khi quấn hoàn chỉnh máy biến áp ta đấu mạch điện vận hành không bị vướng và dễ phân biệt cuộn sơ cấp, thứ cấp .Tính W, W1, W2, d1, d2
2.2 Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp
2.2.1 Bước 1: Lắp khuôn quấn dây lên bàn quấn:

## Slide 5
Vị trí bắt đầu quấn dây được định vị:
Cần của tay quay bàn quấn nằm ở vị trí thấp nhất.
Các mép của khuôn quấn dây tại vị trí ra dây phải được định vị nằm phía trên cùng.
2.2.2 Bước 2: Giữ đầu dây ra trước khi quấn cuộn sơ cấp
Để thuận lợi cho việc xếp dây quấn người ta thường chọn bộ dây có đường kính nhỏ bố trí bên trong, bộ dây có đường kính lớn hơn được bố trí bên ngoài.
Hai đầu ra của cùng một bộ dây nên bố trí ra một mặt và cùng một phía.
Giữ đầu dây ra trước khi quấn cuộn sơ cấp được thực hiện như hình sau:

## Slide 6
Cách giữ các đầu
dây ra đầu tiên của
các cuộn dây máy
biến áp.

## Slide 7
Chọn trước vị trí
ra dây tương ứng
cho đầu dây bắt
đầu quấn để cả
hai đầu dây ra xếp cùng một phía . Trường hợp này áp dụng cho số
lớp của cuộn dây
có giá trị lẻ.

## Slide 8
2.2.3 Bước 3: Phương pháp lót giấy cách điện giữa các lớp dây quấn:
Sau khi thực hiện đủ số vòng dây quấn của một lớp trước khi quấn lớp tiếp theo chúng ta cần lót giấy cách điện giữa các lớp.
Lót giấy cách điện có gấp mép biên, vòng dây đầu tiên của lớp tiếp theo được định vị cố định chống hiện tượng đùa chạy dây quấn. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này làm tăng bề dày cuộn dây ở hai phía mép khuôn quấn dây. Muốn khắc phục tình trạng này chúng ta phải:
Dùng độ dày giấy cách điện lớp vừa đủ.
Độ dày gấp mép giấy không quá dư
Trong quá trình quấn dùng búa nhựa để đánh sát các vòng dây phía lớp giấy gấp mép.

## Slide 10
2.2.4 Bước 4: Phương pháp giữ đầu dây ra khi hoàn tất bộ dây quấn:
Khi thực hiện bộ dây quấn còn khoảng 10 vòng dây thì đúng số vòng dây yêu cầu,
chúng ta dừng lại
và bố trí băng vải
hay giấy cách
điệnđể giữ dầu ra
dây.Vị trí bố trí
băngvải như hình
sau:

## Slide 11
2.2.5 Bước 5: Hoàn chỉnh các đầu dây ra trước khi lắp mạch từ.
Sau khi quấn xong
các bộ dây máy
biến áp chúng ta
cần hàn chì các dây
mềm nối các đầu
dây ra trước khi lắp
mạch từ

## Slide 12
Cách bố trí các đầu dây ra và
bọc giấy cách điện bên ngoài

## Slide 13
2.2.6 Lắp mạch từ vào cuộn dây quấn:
  Ghép toàn bộ các lá thép chữ E vào cuộn dây, sau đó mới ghép các lá thép chữ I.
  Sau khi, đã ghép các lá thép E và I vào cuộn dây, chúng ta dùng búa đóng sát các lá thép E và I gần lại với nhau, làm giãm thấp khe hở không khí.

## Slide 14
2.3 Kiểm tra, vận hành
2.3.1 Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ:
Giống như mục 1.1.1 phần kiểm tra máy biến áp một pha của bài 1
2.3.2 Vận hành đo kiểm các thông số:
Giống như mục 1.2 phần đo kiểm các thông số máy biến áp một pha của bài 1.