## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 4: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA
KIỂU ĐỒNG TÂM TẬP TRUNG

## Slide 2: Bài 4: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA KIỂU ĐỒNG TÂM TẬP TRUNG
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung.
Về kỹ năng: Quấn được bộ dây quần động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm tập trung và sửa chữa hư hỏng.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế
_ ĐC KĐB 3 pha Z = 36 rãnh, bàn quấn dây, khuôn quấn dây.
_ Dây điện từ 50, 55, 60.
_ Giấy cách điện, ống gen, dây đai, băng keo điện.
Nội dung thực hành
4.1 Công việc chuẩn bị
4.1.1 Tháo bộ dây động cơ và làm vệ sinh rãnh stator:
4.1.1.1 Tháo bộ dây cũ, ghi lại số liệu
Bước 1: Tháo nêm tre (gỗ) khỏi rãnh stator:
Dùng búa nguội và dụng cụ đóng nêm tre (gỗ) ra khỏi miệng rãnh stator.

## Slide 4
Bước 2: Đục cắt bìa ốp trong rãnh stator:
Dùng búa nguội và dụng cụ đào rãnh đục cắt bìa ốp.
Tháo nêm tre (gỗ) khỏi rãnh stator
Đục cắt bìa ốp trong rãnh stator

## Slide 5
Bước 3: Tháo dây quấn ra khỏi rãnh stator:
Bước 4: Tháo bìa cách điện cũ ra khỏi rãnh stator:
Dùng nong rãnh tháo bìa lót rãnh ra khỏi rãnh stator
Tháo từng vòng dây quấn ra khỏi rãnh stator.

## Slide 6
Bước 5: Làm sạch rãnh stator:
Dùng giẻ lau sạch từng rãnh stator đến khi nào hết mạt sắt hoặc các lớp bụi bẩn là đạt.
Sau khi tháo rời bộ dây quấn ra khỏi stator, chúng ta cần ghi lại các số liệu cũ của bộ dây :
Số vòng dây của một bối dây thuộc pha chính và pha phụ
Dùng thước panme đo, ghi nhận lại đường kính của dây quấn các bối dây trong các pha. Để từ đó có cơ sở cho việc tính toán quấn lại động cơ dể dàng chính xác hơn.
4.1.1.2 Chỉnh các lá thép rãnh, làm vệ sinh rãnh.
Sau khi làm vệ sinh stator, chúng ta quan sát bên trong các rãnh stator xem chúng có bị sét rỉ, hoặc các lá thép rãnh bị cong vênh hoặc có những “ba dớ” còn bám lại trong trong lòng rãnh stator, thì chúng ta có thể dùng giấy nhám mịn để chà rửa,

## Slide 7
hoặc dùng dũa gọt, dũa cho hết các phần “ba dớ”. Nếu các lá thép bị cong vênh không nhiều lắm chúng ta có thể dùng kềm nhọn, búa gò nắn lại các lá thép.
Chú ý: Khi tháo bộ dây hư, vệ sinh rãnh stator không làm méo răng hay hư miệng rãnh.
4.1.2 Lót cách điện rãnh
a. Cắt giấy lót cách điện rãnh:
Trước khi lót cách điện
rãnh stator, chúng ta cần
quan sát bên trong rãnh
xem còn dính các cách
điện cũ hay các lớp verni
khô và bị cháy còn sót
trong rãnh. Sau đó chúng
ta đo chu vi của rãnh và cắt cách điện rãnh .
rãnh hình thang
rãnh quả lê

## Slide 8
Chú ý: Giấy cách điện rãnh nên thực hiện thành hai lớp, một lớp giấy mica và một lớp giấy cách điện.

## Slide 9
4.1.3 Gia công khuôn quấn dây:
a. Kích thước khuôn:
Muốn xác định chu vi khuôn, đầu tiên ta xác định hệ số KL: chiều dài phần đầu nối giữa 2 rãnh liên tiếp.
Chiều dài đoạn KL

## Slide 10
Trong đó: : Hệ số giãn dài phần đầu nối
Vậy chu vi khuôn quấn dây được tính theo công thức:
b. Làm khuôn gỗ: gồm 2 phần
Phần lõi khuôn: chu vi lõi lõi
khuôn gỗ bằng CV
Má ốp lõi khuôn.
2p | 2 | 4 | 6 | ≥ 8
 | 1,27 – 1,3 | 1,33 – 1,35 | 1,5 | 1,7

## Slide 11
4.2 Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung
4.2.1 Quấn bộ dây động cơ
a. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn.

## Slide 12
Mỗi pha dây quấn của động cơ có 2 nhóm bối dây và mỗi nhóm bối dây có 3 bối.
Mỗi pha có hai nhóm bối và ba bối /nhóm.
Các nhóm bối có kích thước như nhau và nên quấn từ bối nhỏ đến bối lớn.
Quấn từng nhóm bối
b. Quấn các bối dây:
Lắp khuôn quấn dây
lên trục bàn quấn và
quấn lần lược các bối
dây của nhóm.
Các nhóm bối có kích
thước như nhau và
nên quấn từng nhóm bối.

## Slide 13
4.2.2 Lồng các bối dây vào rãnh Startor:
Ta lồng các bối dây vào rãnh Startor theo dạng đồng tâm hai mặt phẳng.
Trước tiên ta xác định vị trí rãnh,
bắt đầu lồng dây nhóm bối 1
được bố trí rãnh như trên sơ đồ.
Ta lồng dây nhóm bối 1, 3, 5 và
lồng cả hai cạnh đầu vào, đầu ra
xong mới đến đầu vào, dầu ra của
các nhóm 2, 4, 6.
Chuẩn bị lồng các bối dây vào rãnh

## Slide 14
Thao tác căng hai đầu nối của
bối dây: tác dụng làm rời các
vòng dây của bối dây.
Thao tác sắp xếp từng vòng
dây của cạnh tác dụng rời ra
sắp song song và không làm
rối các vòng dây phía đầu nối.
Thao tác căng hai đầu nối của bối dây
Thao tác sắp xếp từng vòng dây của cạnh tác dụng

## Slide 15
Thao tác gở rối sắp song song
các vòng dây phía đầu nối.
                Quay bối dây 1800 để chuẩn bị lồng dây vào rãnh stator.
Thao tác gở rối sắp song song các vòng dây phía đầu nối.

## Slide 16
Thao tác xếp song song các
cạnh dây trong rãnh dùng
dao tre.
Thao tác lót giấy cách điện
nêm miệng rãnh từ một phía
vào rãnh.

## Slide 17
Lồng nhóm bối dây 1 vào rãnh stator:

## Slide 18
Chú ý: Trong quá trình thi công thực, chúng ta cần dùng gỗ/tre để nêm giữ chặc dây quấn trong rãnh. Nêm tre phải được đóng trên lớp giấy nêm rãnh. Khi nêm rãnh phải đóng nêm cẩn thận để không làm rách giấy cách điện rãnh.
Lót giấy cách điện và nêm miệng rãnh
4.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
4.3.1 Đấu dây
Nối và hàn dây giữa các nhóm bối trong một pha. Sau đó nối và hàn 6 đầu dây ra của bộ dây 3 pha.

## Slide 19
Bọc gen cách điện cho các mối
hàn nối dây ra. Dây gen bọc
phải dài che phủ mối hàn và
dây dẫn cho đến hốc ra dây
trên vỏ động cơ.
Lót cách điện đầu nối giữa
từng nhóm bối dây.
Đấu dây giữa các nhóm bối trong một pha
Nối và hàn dây
Bọc cách điện cho các mối hàn nối dây

## Slide 20
4.3.2 Kiểm tra:
Kiểm tra thông mạch và cách điện của động cơ (xem bài 3 _ mục 3.2).
4.3.3 Đai dây:
Sắp xếp các dây ra gọn gàng, và dùng băng đai vải, giữ chặc các phần đầu nối. Công dụng của dây đai là xếp gọn đầu nối, giữ giấy cách điện lớp giữa các nhóm. Phương pháp đai dây phải tạo các gút có tính chất mỹ thuật, thực hiện cho cả hai phía đầu nối.
Khi đai dây, các đoạn dây phải cách khoảng đều nhau, các mối gút dây phải đủ chắc chắn, không quá lỏng, nhất là những vị trí có mối nối ra dây.
Lưu ý: Khi đai bộ dây quấn động cơ, ở những chổ có dây nối với dây điện mềm đưa ra ngoài, ta phải đai luôn cả phần dây điện mềm chung với bộ dây quấn động cơ, có như thế các dây nối ra ngoài mới chắc chắn không tuột, đứt trong quá trình sử dụng.

## Slide 22
4.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành
Sau khi thực hiện đấu dây và đai dây xong, chúng ta lắp ráp hoàn chỉnh động cơ tiến hành thông mạch của 3 pha.
Kiểm tra cách điện vỏ với các pha dây quấn. Kiểm tra cách điện giữa các pha.
Nếu cách điện đạt yêu cầu, chúng ta đấu vận hành động cơ đúng điện áp.
Đo dòng điện không tải trên cả 3 pha để xác định tính đối xứng của cả 3 phase dây quấn. Nếu dòng điện không tải trên 3 pha I0=(30% ÷ 50%)Iđm đạt yêu cầu.
Nếu các bước thử nghiệm trên hoàn tất và đạt yêu cầu, khi thi công thực chúng ta tháo rời stator và rotor sau đó tiến hành qui trình tẩm sấy cách điện cho dây quấn.