## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 6: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY, ĐẤU DÂY VÀ VẬN HÀNH
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
MỘT PHA

## Slide 2: Bài 6: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY, ĐẤU DÂY VÀ VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước xác định các đầu dây, đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ một pha.
Về kỹ năng: Xác định được các đầu dây, đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ một pha và sửa chữa hư hỏng.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế, cảo, mỏ lết…
_ Động cơ KĐB 1 pha.
_ Dây điện, băng keo điện, pin 9VDC.
Nội dung thực hành
6.1 Xác định các đầu dây
6.1.1 Cách 1:
Bước 1: Dùng VOM dò tìm từng cặp dây, nếy cặp nào có điện trở lớn hơn hoặc có hiện tượng nạp xả tụ điện, và các đầu dây dẫn nối đến hộp chứa tụ khởi động, ngắt điện ly tâm, thì chắc chắn đó là cặp dây của pha phụ ( pha đề).

## Slide 4
Đối với động cơ 1 pha có 4 dây ra:
Sau khi đã xác định pha đề thì suy ngay ra cặp dây còn lại là pha chạy. Đấu pha đề song song pha chạy rồi cấp điện cho động cơ vận hành, kiểm tra chiều quay của đông cơ. Nếu muốn đổi chiểu quay thì tráo vị trí 2 đầu dây pha đề.

## Slide 5
Đối với động cơ 1 pha ra 6 đầu dây ra: Hình 6.2
Sau khi đã xác định pha đề xong, và hai nửa cuộn chạy, đấu dây động cơ theo cách đấu vận hành với mạng điện 220V, như hình vẽ minh họa:

## Slide 6
Bước 2: Nếu động cơ không khởi động, do đấu nối tiếp sai. Ta chỉ việc tráo vị trí 2 dạy của ½ pha chạy ( số 3 và 4). Các mối nối khác vẫn giữ nguyên.
Sau khi xác định xong cực tính, đánh số kí hiệu các đầu dây ra của đợng cơ.
6.1.2 Cách 2:
Ngoài ra, chúng ta có thể dùng mA kế và áp dụng phương pháp cảm ứng điện từ (xoay trục động cơ) để xác định cực tính của các pha chạy và pha đề.
Bước 1: Dùng ohm kế xác định đầu của từng cặp dây
Bước 2: Mắc từng cặp dây chưa xác định vào mA kế và xoay trục, quan sát trị số cường độ dòng điện trên mA kế.
Cặp dây nào có cường độ khác các cặp kia thì đó chính là cặp dây của pha đề.
Hai cặp dây còn lại là của pha chạy

## Slide 7
Bước 3: Đấu nối tiếp 2 cặp dây của từng pha chạy sao cho khi xoay trục, kim mA kế chỉ cường độ lớn nhất, thì chứng tỏ 2 cặp dây này đã đấu đúng chiều là 1_2 nối 3_4
Bước 4: Đánh số ký hiệu các đầu dây ra và đấu dây cho động cơ vận hành để kiểm tra kết quả công việc xác định cực tính.

## Slide 8
6.2 Đấu dây vận hành động cơ một pha
6.2.1 Đấu dây
Bước 1: Sau khi kiểm tra xong hoàn tất sơ bộ phần quấn dây của động cơ, ta tiến hành đóng 2 nắp động cơ. Xoay thử trục vài lần để kiểm tra xem trục có quay tốt, hay có triệu chứng bị cong vênh, không di chuyển
được, để nhanh chóng cân
chỉnh kịp thời.
Bước 2: đấu nối hộp gắn tụ
điện,và các dây dẫn pha chạy,
pha đề

## Slide 9
Cách đấu dây động cơ một pha ra 6 dây

## Slide 10
Sơ đồ đấu dây động cơ 1 pha ra 5 đầu dây

## Slide 11
6.3.2 Vận hành
Cấp nguồn điện 220V cấp điện cho động cơ chạy chế độ không tải, dùng ampe kềm đo dòng điện. Đọc trị số của ampe kềm, nếu đạt khoảng 10 đến 15 % dòng điện định mức của động cơ là đạt yêu cầu.
* Các phần kiểm tra khác, tiến hành đo thực nghiệm như phần bài thực hành số 2 đã hướng dẫn.