## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 7: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA
KIỂU ĐỒNG TÂM

## Slide 2: Bài 7: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA KIỂU ĐỒNG TÂM
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán.
Về kỹ năng: Quấn được bộ dây quần động cơ không đồng bộ 1 pha kiểu đồng tâm phân tán và sửa chữa hư hỏng.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật.

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế
_ ĐC KĐB 1 pha Z = 36 rãnh, bàn quấn dây, khuôn quấn dây.
_ Dây điện từ 50, 55, 60.
_ Giấy cách điện, ống gen, dây đai, băng keo điện.
Nội dung thực hành
  7.1 Công việc chuẩn bị
  7.1.1 Lót cách điện rãnh: Thực hiện tương tự phần lót cách điện rãnh ở bài 4.
  7.1.2 Gia công khuôn quấn dây: Thực hiện tương tự phần gia công khuôn quấn dây ở bài 4.
  7.2 Quấn và lồng bộ dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng tâm phân tán
  7.3 Quấn bộ dây động cơ

## Slide 4
a. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn: Mỗi pha dây quấn của động cơ có 4 nhóm bối dây.
Pha chạy: gồm các nhóm 1, 3, 5, 7 và mỗi nhóm có 2 bối dây.
Pha đề: gồm các nhóm 2, 4, 6, 8 và mỗi nhóm có 1 bối dây.
Sơ đồ trãi dây quấn động cơ 1 pha đồng tâm phân tán.
(Động cơ có Z = 24, 2p = 4)

## Slide 5
b. Lắp khuôn lên bàn quấn
Khuôn quấn dây được lắp trên trục bàn quấn

## Slide 6
    7.2.2 Lồng dây quấn động cơ
a. Lồng các nhóm bối dây của pha chạy: Thực hiện tương tự như phần lồng dây bài 4. Lồng lần lược từng nhóm bối dây của pha chạy:
Nhóm bối số 1: Lồng bối số 1 có bước bối dây y = 4 ( rãnh số 4_7 ) rối đến bối dây số 2 có bước bối dây y = 6 ( rãnh số 3_8 )
Sơ đồ trãi dây quấn pha chạy dạng đổng tâm phân tán động cơ 1 pha có Z = 24, 2p = 4

## Slide 7
b. Lồng các nhóm bối dây của pha đề: Thực hiện tương tự như lồng dây pha chạy. Lồng lần lược từng nhóm bối dây của pha đề:
Sơ đồ trãi dây quấn pha đề dạng đổng tâm phân tán động cơ 1 pha có Z = 24, 2p = 4

## Slide 8
  7.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây: Thực hiện tương tự như phần Đấu dây, kiểm tra, đai dây trong bài 4
  7.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
Sau khi kiểm tra xong phần quấn dây của động cơ, ta tiến hành đóng 2 nắp động cơ. Xoay thử rotor vài lần để kiểm tra xem rotor có quay tốt, hay có triệu chứng bị cong vênh, không di chuyển được, để nhanh chóng cân chỉnh kịp thời.
Cấp nguồn điện 220V cho động cơ chạy chế độ không tải, dùng ampe kềm đo dòng điện. Đọc trị số của ampe kềm, nếu đạt khoảng 10 đến 15 % dòng điện định mức của động cơ là đạt yêu cầu.