## Slide 1: THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN
Bài 8: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

## Slide 2: Bài 8: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN
Mục tiêu:
Về kiến thức: Trình bày được trình tự các bước quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin.
Về kỹ năng: Quấn được bộ dây quần động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin và sửa chữa hư hỏng.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm về sản phẩm đối với bản thân và xã hội; Ý thức tổ chức – kỷ luật

## Slide 3
Dụng cụ và thiết bị, vật tư thực hành:
_ Dụng cụ thợ điện, VOM, M kế
_ ĐC KĐB 1 pha Z = 36 rãnh, bàn quấn dây, khuôn quấn dây.
_ Dây điện từ 50, 55, 60.
_ Giấy cách điện, ống gen, dây đai, băng keo điện.
Nội dung thực hành
  8.1 Công việc chuẩn bị
  8.1.1 Lót cách điện rãnh: Thực hiện tương tự phần Lót cách điện rãnh ở bài 4
  8.1.2 Gia công khuôn quấn dây: Thực hiện tương tự phần gia công khuôn quấn dây ở bài 4
  8.2 Quấn và lồng bộ dây động cơ không đồng bộ 1 pha dạng sin
  8.2.1 Quấn bộ dây động cơ

## Slide 4
a. Nghiên cứu sơ đồ khai triển dây quấn.
Sơ đồ trãi dây quần dạng sin động cơ 1 pha có Z = 24, 2p = 4

## Slide 5
Mỗi pha có hai nhóm bối và năm bối /nhóm.
+ Pha chạy: Gồm nhóm 1 và nhóm 3
+ Pha đề: Gồm nhóm 2 và nhóm 4
Các nhóm bối có kích thước như nhau và nên quấn từ bối nhỏ đến bối lớn.
b. Gá lắp khuôn
Lắp các khuôn quấn dây và má ốp vào bán quấn dây theo các thứ tự như hình sau

## Slide 6
Lắp khuôn quấn dây lên bàn quấn
c. Quấn dây:

## Slide 7
Quấn dây dạng sin

## Slide 8
    8.2.2 Lồng dây quấn động cơ
a. Lồng dây pha chạy ở mặt phẳng thứ nhất
Trước khi lồng dây, ta phải xác định vị trí rãnh, các đầu ra của nhóm bối dây phải nằm về phía có vị trí ra dây, các bối dây khi vào xong nên xoắn lò xo 2 đầu mỗi bối dây cho gọn gàng.
Sơ đồ dây quấn pha chạy

## Slide 9
Lồng các nhóm bối dây của pha chạy theo thú tự nhóm 1, nhóm 3
Nhóm 1 bỏ trống 2 rãnh 6, 7.
Nhóm 2 bỏ trống 2 rãnh 18, 19.
Trình tự lồng nhóm bối dây số 1 của pha chạy
Lồng bối dây có bước bối dây y = 4 ( rãnh số 5_ 8).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 6 ( rãnh số 4_9).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 8 ( rãnh số 3_ 10).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 10 ( rãnh số 2_11).
Kiểm tra sự thông mạch và cách điện của bối dây
Lồng nhóm bối dây số 3 của pha chạy: thực hiện tương tự như nhóm 1.
b. Lồng các nhóm bối dây của pha đề:

## Slide 10
Nhóm số 2 của bỏ trống 2 rãnh 12, 13.
Nhóm 4 bỏ trống 2 rãnh 24, 1.
Sơ đồ dây quấn pha đề

## Slide 11
Lồng nhóm bối dây (số 2) của pha đề
Lồng bối dây có bước bối dây y = 4 ( rãnh 11_14).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 4 (rãnh số 10_ 15).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 6 (rãnh số 9_16).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 8 ( rãnh số 8_ 17).
Lồng bối dây có bước bối dây y = 10 (rãnh số 7_18).
Kiểm tra sự thông mạch và cách điện của bối dây
Lồng các nhóm bối dây (số 4), cách kiểm tra các thông số tương tự như nhóm dây đầu tiên của pha đề, quan sát sơ đồ ở bước 1 để lồng dây đúng vị trí rãnh và các nhóm bối.
8.3 Đấu dây, kiểm tra, đai dây
8.3.1 Đấu dây

## Slide 12
Bước 1: Đấu dây: Thực hiện tương tự phần đấu dây ở bài 4
Bước 2: Hàn chì các đầu dây: Thực hiện tương tự phần đấu dây ở bài 4
8.3.2 Kiểm tra thông mạch và cách điện
8.3.3 Đai dây: Thực hiện tương tự phần đai dây ở bài 4
  8.4 Lắp ráp, kiểm tra, vận hành.
8.4.1 Lắp ráp, Kiểm Tra.
Bước 1: Sau khi kiểm tra xong hoàn tất sơ bộ phần quấn dây của động cơ, ta tiến hành đóng 2 nắp động cơ. Xoay thử trục vài lần để kiểm tra xem trục có quay tốt, hay có triệu chứng bị cong vênh, không di chuyển được, để nhanh chóng cân chỉnh kịp thời.
Bước 2: Đấu nối hộp gắn tụ điện, và các dây dẫn pha chạy, pha đề

## Slide 13
8.4.2 Vận hành
Cấp nguồn điện có điện áp 220V cho động cơ chạy chế độ không tải, dùng ampe kềm đo dòng điện. Đọc trị số của ampe kềm, nếu đạt khoảng 10 đến 15 % dòng điện định mức của động cơ là đạt yêu cầu,
Các phần kiểm tra khác, tiến hành đo thực nghiệm như phần bài thực hành số 4 đã hướng dẫn.