## Slide 1
CƠ HỌC ỨNG DỤNG
Giảng viên: Võ Hoài Sơn

## Slide 2: Giới thiệu chung
Thời gian học: 6 tuần
Điều kiện thi cuối kì
Dự lớp 80%
Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
CƠ KỸ THUẬT - NXBGD
Tài liệu tham khảo:
Sách, Internet…

## Slide 3: Nội dung
CƠ HỌC ỨNG DỤNG
CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI
CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG

## Slide 4: Chương 1. Cơ học vật rắn tuyệt đối
1. Các khái niệm và hệ tiên đề tĩnh học
2. Hệ lực phẳng đồng quy
3. Hệ lực phẳng song song – ngẫu lực…
4. Hệ lực phẳng bất kì
5. Ma sát – trọng tâm
4. Động học điểm – chuyển động của vật rắn…

## Slide 5: TĨNH HỌC
TĨNH HỌC VẬT RẮN
trạng thái cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của các lực
nghiên cứu
Biến đổi hệ lực đã cho thành hệ lực khác tương đương nhưng đơn giản hơn
Thiết lập các điều kiện cân bằng của hệ lực đối với vật rắn
Tìm các dạng tương đương đơn giản nhất của hệ lực
Hai vấn đề chính

## Slide 6: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
Một số mô hình ví dụ cho bài toán tĩnh học:

## Slide 7: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Các tiên đề tĩnh học
1.3. Liên kết và phản lực liên kết

## Slide 8: Chương 1 - Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
Cân bằng
1.1.2
1.1. Các khái niệm cơ bản
Vật rắn tuyệt đối
1.1.1
Là một tập hợp vô hạn các chất điểm mà khoảng cách giữa hai điểm bất kì luôn luôn không đổi.
Vật rắn tuyệt đối được gọi tắt là vật rắn
Là trạng thái đứng yên của vật rắn được khảo sát trong hệ quy chiếu
Trong tĩnh học, hệ quy chiếu được chọn là hệ quy chiếu quán tính
Cân bằng trong hệ quy chiếu quán tính gọi là cân bằng tuyệt đối

## Slide 9
Lực
1.1.3
1.1. Các khái niệm cơ bản
Lực là tương tác giữa các vật, gây nên sự biến đổi trạng thái chuyển động cơ học của vật thể (sự thay đổi vị trí, biến dạng)
Các yếu tố của lực
Điểm đặt
Phương và chiều
Độ lớn
A
F
đường tác dụng lực
Biểu diễn lực F tác dụng lên vật
Đơn vị của lực là N (Newton), kN, MN
Notes: - Điểm đặt: Là điểm mà tại đó vật nhận tác dụng từ vật khác
- Phương và chiều: là phương và chiều chuyển động của chất điểm từ trạng thái nghỉ, dưới tác động cơ học
- Cường độ: là số đo mạnh yếu của tương tác cơ học. Đơn vị là Newton, kí hiệu N

## Slide 10: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.1. Các khái niệm cơ bản
Hệ lực là tập hợp nhiều lực tác dụng lên một vật thể rắn
Kí hiệu: (, ,…, )
Hệ lực tương đương là hệ lực gây cho cùng một vật rắn các trạng thái chuyển động giống nhau
(, ,…, ) = (, ,…, )
F2
F3
F1
F4
ϕ2
ϕ3
ϕ1
ϕ4
Hợp lực là một lực duy nhất tương đương với hệ lực
= (, ,…, )
Hệ lực cân bằng là hệ lực làm cho vật rắn nằm ở vị trí cân bằng
a. Hệ lực
Một số khái niệm khác
1.1.3
R

## Slide 11: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.1. Các khái niệm cơ bản
Ngẫu lực là một hệ lực gồm hai lực song song, ngược chiều và cùng cường độ
b. Ngẫu lực
Một số khái niệm khác
1.1.3
Các yếu tố của ngẫu lực
Mặt phẳng ngẫu lực
Chiều quay của ngẫu lực
Cường độ tác dụng
F
F
d
M = F.d
Mặt phẳng chứa hai lực thành phần
Cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ
M = F.d

## Slide 12: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.2. Các tiên đề tĩnh học
Tiên đề 1: Hai lực cân bằng
1.2.1
Kí hiệu: (, ) ~ 0
Cùng phương tác dụng
Ngược chiều
Cùng trị số
F
F’
S
F
F’
S
Cho hai lực F và F’ cân bằng
Hai lực cân bằng

## Slide 13: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.2. Các tiên đề tĩnh học
Tiên đề 2: Thêm hoặc bớt một hệ lực cân bằng
1.2.2
F
F’
Tác dụng của một hệ lực lên vật rắn không thay đổi nếu ta thêm hoặc bớt hai lực cân bằng
F1
F2
F3
Hệ quả: Định lí trượt lực
* Chú ý: Hai tiên đề và hệ quả chỉ đúng đối với vật rắn tuyệt đối
Tác dụng của một hệ lực lên vật rắn không thay đổi khi ta dời điểm đặt lực trên phương tác dụng của nó
A
FB
B
A
FA

## Slide 14: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
Tiên đề 4: Tiên đề lực tương tác
1.2.4
CHƯƠNG 1
1.2. Các tiên đề tĩnh học
Tiên đề 3: Hợp hai lực
1.2.3
Hai lực tác dụng lên vật rắn tại một điểm được xác định bằng đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là hai lực đã cho
R
Lực tác dụng và lực phản tác dụng giữa hai vật có cùng cường độ, cùng đường tác dụng và ngược chiều nhau
F1
F2
* Chú ý: Hai lực này không cân bằng vì đặt vào hai vật khác nhau
S2
S1
A
Trị số:
F’
F

## Slide 15: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
Vật rắn tự do là vật rắn có khả năng di chuyển theo mọi phía quanh vị trí đang xét
Vật rắn không tự do là vật rắn bị ngăn cản một hay vài chiều di chuyển
Liên kết là những điều kiện ràng buộc di chuyển của vật
Lực liên kết là lực tác dụng tương hỗ giữa các vật liên kết với nhau
  Áp lực: Lực do vật tác dụng lên vật liên kết với nó
  Phản lực liên kết: lực do vật liên kết tác dụng lên vật đang khảo sát
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
Một số định nghĩa
1.3.1
O
M
P
P
N1’
N1
N2’
N2

## Slide 16: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
Vật không tự do có thể được xem là vật tự do bằng cách giải phóng tất cả các liên kết và thay thế bằng các phản lực liên kết tương ứng
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
Tiên đề giải phóng liên kết
1.3.2
O
M
P
O
M
P
T1
T2

## Slide 17: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
Một số liên kết thường gặp
1.3.3
a. Liên kết tựa
Hai vật trực tiếp tựa lên nhau
Phản lực tựa vuông góc mặt tựa, chiều cản trở di chuyển của vật
P
N
A
B
NA
NB
A
B
NA
NB

## Slide 18: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
b. Liên kết dây mềm
Phản lực đặt vào điểm buộc dây và hướng vào dây
Gọi là lực căng dây, kí hiệu T
T1
T2
T1
T’1
T2
T’2
Một số liên kết thường gặp
1.3.3

## Slide 19: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
c. Liên kết bản lề
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
Phản lực đi qua tâm trục
Được phân thành hai thành phần vuông góc với nhau (Rx, Ry)
d. Liên kết gối
Phản lực liên kết của gối cố định xác định như liên kết bản lề
Phản lực liên kết của gối di động xác định như liên kết tựa
A
B
Một số liên kết thường gặp
1.3.3
YA
XA
YB

## Slide 20: 1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
CHƯƠNG 1
1.3. Liên kết và phản lực liên kết
e. Liên kết ngàm
Là liên kết khi vật được nối cứng vào vật khác
Phản lực liên kết gồm hai lực vuông góc và một ngẫu lực
f. Liên kết thanh
Bỏ qua trọng lượng thanh và không có lực tác dụng trên thanh, chỉ có lực tác dụng ở hai đầu
Phản lực liên kết R hướng dọc thanh
FY
FX
M
Một số liên kết thường gặp
1.3.3

## Slide 21: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
Vector chính và mômen chính của hệ lực phẳng
Thu gọn hệ lực phẳng
Điều kiện và các phương trình cân bằng

## Slide 22: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
1. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng
Vectơ chính của hệ lực
1.1
Vectơ chính của hệ lực là vectơ tổng của các vectơ lực của hệ
Kí hiệu:
Chiếu các lực lên hệ tọa độ Oxy vuông góc
Xác định vectơ chính
Trị số, phương và chiều

## Slide 23: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
1. Vectơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng
Mômen chính của hệ lực đối với 1 điểm
1.2
Mômen của lực đối với điểm O:
  d: cánh tay đòn của hệ lực;
  “+” khi chiều quay của F quanh O ngược chiều kim đồng hồ và ngược lại
Mômen chính của hệ lực đối với O: Là tổng mômen của các lực của hệ lực đối với điểm O
Mômen của lực đối với một điểm bằng “0” khi lực đi qua điểm lấy mômen
Vectơ chính là vectơ tự do, còn mô men chính phụ thuộc vào điểm lấy mômen
O
A
B
d

## Slide 24: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
2. Thu gọn hệ lực phẳng
Định lí dời lực song song
2.1
Lực tác dụng tại A tương đương với tác dụng của nó tại O (lực ) và một ngẫu lực có mômen bằng mômen của lực đối với điểm O
Chứng minh
Đặt tại O hai lực cân bằng (, ) và có trị số bằng với
Theo tiên đề 2: ~ (, , ) ~ và (, )
(, ) là ngẫu lực có mômen
A
O
m

## Slide 25: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
Thu gọn hệ lực phẳng về một điểm
2.2
Hệ lực bất kì tương đương với một lực bằng vectơ chính đặt tại điểm O tùy ý và một ngẫu lực có momen bằng momen chính của hệ lực đối với tâm O đó
m2
m
m1
m3
O
O
2. Thu gọn hệ lực phẳng

## Slide 26: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
Các dạng chuẩn của hệ lực phẳng
2.3
Dạng chuẩn của hệ lực phẳng là dạng đơn giản nhất của hệ lực, không thể tiếp tục thu gọn được nữa
Hệ lực cân bằng khi vectơ chính và mômen chính đều bằng không
Hệ lực tương đương với một ngẫu lực khi vectơ chính bằng không, còn mômen chính khác không
Hệ lực phẳng có hợp lực bằng vectơ chính khi vectơ chính khác không, còn mômen chính bằng không
Hệ lực thu về tâm O được một lực và một ngẫu lực khi cả vectơ chính và mômen chính đều bằng không
2. Thu gọn hệ lực phẳng

## Slide 27: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
Định lí Varignon
2.4
Định lí. Trong trường hợp hệ lực có hợp lực, mô men của hợp lực đối với một điểm bất kì bằng tổng mômen của các lực của hệ đối với cùng điểm đó:
m
A
A
O
2. Thu gọn hệ lực phẳng

## Slide 28: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
3. Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của HLP
Điều kiện cân bằng
Định lí. Điều kiện cần và đủ để hệ lực phẳng cân bằng là vectơ chính và mômen chính của hệ lực đối với một điểm bất kì phải đồng thời triệt tiêu
Dạng 1
A là điểm bất kì trong mặt phẳng
Dạng 2
A và B là hai điểm bất kì không trùng nhau
Dạng 3
A, B và C là 3 điểm bất kì không thẳng hàng
A
B
C
Các dạng phương trình cân bằng

## Slide 29: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
2.4. Bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát
Thu gọn về điểm I
Trong thực tế vật tiếp xúc với vật gây liên kết không phải tại một điểm mà theo một đường  Hệ các phản lực liên kết
Một lực, được phân thành 2 thành phần vuông góc:
  Phản lực pháp tuyến vuông góc với mặt tựa
  Ma sát trượt , tiếp tuyến với mặt tựa
Một ngẫu lực ma sát lăn ml, cản trở chuyển động lăn
Chú ý:
Ma sát xuất hiện khi vật chuyển động được gọi là ma sát động
Ma sát khi vật có khuynh hướng chuyển động nhưng vẫn chưa chuyển động được gọi là ma sát tĩnh
I
ml
φ

## Slide 30: Chương 2. HỆ LỰC PHẲNG
Ma sát trượt
2.4.1
Theo thí nghiệm Culông, ma sát trượt tĩnh:
: giá trị giới hạn của ma sát tĩnh
  f – hệ số ma sát trượt tĩnh
  N – phản lực pháp tuyến
2.4. Bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát
Định luật Culông
Điều kiện cân bằng khi có ma sát trượt là:
Về mặt hình học, điều kiện cân bằng (điều kiện để vật tự hãm) là phản lực toàn phần nằm bên trong hình nón, với góc ở đỉnh bằng 2φms
N
P
Q
Fms

## Slide 31: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
1. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP giải tích
2. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP tự nhiên
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 32: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
1. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP giải tích
Nếu ta đặt vào O hệ trục tọa độ Decartes Oxyz, vị trí của điểm M được xác định theo vector
Trong đó , , là các vector đơn vị trên các trục tọa độ Đề-các
Phương trình chuyển động
1.1
Phương trình chuyển động của điểm M (x,y,z)
Với
(Phương trình chuyển động của M trong hệ tọa độ Đề-các)

## Slide 33: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Vận tốc
1.2
Phương trình chuyển động của điểm M (x,y,z)
Với
(Các thành phần vận tốc của điểm M theo ba phương)
M
O
z
x
y
1. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP giải tích

## Slide 34: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Gia tốc
1.3
Phương trình chuyển động của điểm M (x,y,z)
Với
(Các thành phần gia tốc của điểm M theo ba phương)
M
O
z
x
y
1. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP giải tích

## Slide 35: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Ví dụ
1. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP giải tích
Viên đạn bay trong không gian Oxy theo quy luật:
Trong đó vo là vận tốc ứng với thời điểm to = 0, α là góc bắn
Tính vận tốc, gia tốc, quỹ đạo viên đạn, độ cao và tầm xa của viên đạn

## Slide 36: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Xét điểm M chuyển động trong không gian. Nếu điểm M chuyển động cách O cố định thì vị trí M được xác định bằng vector
Vector vận tốc tức thời tại một điểm luôn tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó
Đơn vị của vận tốc là mét/giây, kí hiệu m/s
O
M1
M2
M3
M4
Phương trình chuyển động của chất điểm M
Vận tốc của điểm M
O
M1
M2
1 km/h = ??? m/s
2. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP tự nhiên

## Slide 37: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Gia tốc của điểm M
M1
M2
Vector gia tốc tức thời tại một điểm luôn hướng vào bề lõm của quỹ đạo tại điểm đó
Dấu hiệu chuyển động nhanh (chậm) dần
Chuyển động của chất điểm được gọi là nhanh dần (chậm dần) nếu hay tăng (giảm) theo thời gian
Chất điểm chuyển động nhanh dần đều nếu:
Chất điểm chuyển động chậm dần đều nếu:
2. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP tự nhiên

## Slide 38: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Phương trình chuyển động
M1
M2
Gia tốc của điểm
2. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP tự nhiên
Vận tốc của điểm

## Slide 39: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
2. Khảo sát chuyển động điểm bằng PP tự nhiên
Ví dụ
Điểm chuyển động trên vòng tròn bán kính r = 1m theo phương trình
Xác định vận tốc, gia tốc thời điểm t = 2s
Xét xem thời điểm đó, điểm chuyển động nhanh hay chậm dần

## Slide 40: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chuyển động thẳng
3.1
Phương trình chuyển động của chất điểm
(C)
M
x
Quỹ đạo của chất điểm là đường thẳng
Chọn trục Ox hướng theo quỹ đạo, chiều dương là chiều chuyển động
Vận tốc của chất điểm
Gia tốc của chất điểm
Hướng dọc theo đường thẳng quỹ đạo và theo chiều chuyển động
Hướng theo chiều chuyển động nếu chuyển động nhanh dần đều (vx.ax > 0) và ngược chiều chuyển động nếu chậm dần đều (vx.ax < 0)
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 41: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chuyển động thẳng
3.1
(C)
M
x
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Chọn chiều dương là chiều chuyển động
to, vo và xo là các thời điểm đầu, vận tốc đầu và vị trí đầu của chất điểm
Dấu a > 0 ứng với CĐ nhanh dần đều, a < 0 ứng với chậm dần đều
a. Chuyển động thẳng đều
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 42: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chuyển động tròn
3.2
Chất điểm chuyển động trong một mặt phẳng và cách O cố định một khoảng OM = R không đổi
Quỹ đạo chất điểm là đường tròn tâm O bán kính OM
Chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ
s = IM là vị trí của điểm M trên quỹ đạo
O
M
x
I
(+)
φ
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 43: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chuyển động tròn
3.2
Phương tiếp tuyến quỹ đạo và thuận chiều chuyển động
Gia tốc tiếp:
Gia tốc của chất điểm:
Vận tốc của chất điểm:
Phương trình chuyển động của chất điểm
Gia tốc pháp:
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 44: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chuyển động tròn
3.2
b. Chuyển động tròn biến đổi đều: giá trị gia tốc của chất điểm không đổi
Chọn chiều dương là chiều chuyển động
to, vo và so là các thời điểm đầu, vận tốc đầu và vị trí đầu của chất điểm
a > 0 ứng với chuyển động nhanh dần đều, a< 0 với chậm dần đều
a. Chuyển động tròn đều: giá trị vận tốc của chất điểm không đổi
3. Một số chuyển động thường gặp

## Slide 45: Chương 4. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
3. Một số chuyển động thường gặp
Ví dụ
Một điểm chuyển động nhanh dần đều trên cung tròn bán kính r = 1000m từ trạng thái đứng yên sau 2 phút nó đi được quãng đường S =1200m. Hãy tính trị số vận tốc và gia tốc sau 2 phút đó.

## Slide 46: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
5.1. Chuyển động tịnh tiến
5.2. Chuyển động quay

## Slide 47: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Chuyển động tịnh tiến của vật rắn
1
Định nghĩa. Chuyển động tịnh tiến là chuyển động mà mỗi đoạn thẳng thuộc vật có phương không đổi
Định lý. Khi vật rắn chuyển động tịnh tiến, các điểm thuộc vật vẽ nên những quỹ đạo đồng nhất (có thể trùng khít lên nhau), tại mỗi thời điểm các điểm thuộc vật có vận tốc và gia tốc bằng nhau
Nhận xét. Để khảo sát chuyển động của vật chỉ cần khảo sát chuyển động của một điểm thuộc vật

## Slide 48: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Chuyển động quay quanh trục cố định của vật rắn
2
Chuyển động quay của vật rắn là chuyển động của vật rắn có hai điểm luôn luôn cố định
Đường thẳng qua hai điểm cố định được gọi là trục quay
Phương trình chuyển động:
Vận tốc góc của vật:
Gia tốc góc của vật:
ω > 0: vật quay theo chiều dương và ngược lại
n: Số vòng quay trong một phút của vật
(rad)
(rad/s)
(rad/s)
(rad/s2 hoặc 1/s2)
ω.ε > 0: vật quay nhanh dần đều; ω.ε < 0: vật quay chậm dần đều

## Slide 49: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Chuyển động quay quanh trục cố định của vật rắn
2
Các chuyển động quay đặc biệt (chọn chiều dương cùng chiều quay)
Chuyển động quay đều:
Chuyển động quay biến đổi đều:
ε > 0 ứng với chuyển động nhanh dần đều
ε < 0 ứng với chuyển động chậm dần đều

## Slide 50: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Chuyển động quay quanh trục cố định của vật rắn
2
** Khảo sát chuyển động của các điểm thuộc vật (điểm M, bán kính R = IM)
Phương trình chuyển động:
Vận tốc của điểm M:
Gia tốc của điểm M:
Phương: vuông góc với bán kính quay R
Chiều: thuận chiều quay
Gia tốc tiếp:
Phương vuông góc với bán kính quay
Chiều: thuận chiều v nếu vật quay nhanh dần đều và ngược lại
Gia tốc pháp:
Phương dọc bán kính quay
Chiều: hướng về trục quay (gia tốc hướng tâm)

## Slide 51: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Ví dụ 1. Một trục máy trong giai đoạn mở máy chuyển động nhanh dần đều, sau 8 phút đạt được vận tốc góc n = 120 vòng/phút. Tính gia tốc góc của trục và số vòng trục quay được trong thời gian đó.

## Slide 52: Chương 5. CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮN
Ví dụ 2. Một đĩa tròn có bán kính R = 0,5 m quay nhanh dần đều từ trạng thái nghĩ, sau 10s điểm M nằm trên vành đĩa có vận tốc V = 4m/s. Tính vận tốc, gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến của điểm M tại thời điểm t = 15s.
O
ω2
M