## Slide 1: BÀI TẬP CHƯƠNG 2_ CẤP ĐỘ 1
Câu 1
Trên nhãn hiệu của một động cơ không đồng bộ ba pha có ghi cấp cách điện F. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện F là bao nhiêu?
Giải
Nhiệt độ của cấp cách điện F là 1550c
Câu 2
Trên nhãn hiệu của một động cơ không đồng bộ ba pha có ghi cấp cách điện H. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện H là bao nhiêu?
Giải
Nhiệt độ của cấp cách điện H là 1800c
Câu 3
Trên nhãn hiệu của động cơ không đồng bộ ba pha có ghi cấp cách điện B; động cơ đang vận hành đo nhiệt độ ở bộ dây stator động cơ hiển thị 1400c. Hỏi bộ dây stator động cơ đang làm việc ở trạng thái nào sau đây
BÀI TẬP CHƯƠNG 2_ CẤP ĐỘ 1

## Slide 2
Giải
Nhiệt độ của cấp cách điện B là 1300c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái quá nhiệt
Câu 4
Trên nhãn hiệu của một động cơ quạt đứng một pha có ghi cấp cách điện E; động cơ đang vận hành đo nhiệt độ ở bộ dây stator động cơ hiển thị 1100c. Hỏi bộ dây stator động cơ làm việc ở trạng thái nào sau đây
Giải
Nhỏ hơn nhiệt độ cấp cách điện E là 1200c, bộ dây stator động cơ làm việc trạng thái nhỏ hơn nhiệt cho phép
Câu 5
Động cơ không đồng bộ tốc độ từ trường quay là n1; tốc độ rotor của động cơ không đồng bộ là n2. Tốc độ rotor của động cơ n2 so với tốc độ từ trường quay n1 là:
Giải
Tốc độ rotor động cơ không đồng bộ n2 nhỏ hơn tốc độ từ trường quay của động cơ không đồng bộ n1 (n2 < n1)

## Slide 3
Câu 6
Trên nhãn hiệu của một động cơ bơm nước không đồng bộ một pha có ghi cấp cách điện B. Vậy nhiệt độ của cấp cách điện B là bao nhiêu?
Giải
Nhiệt độ của cấp cách điện B là 1300c
Câu 7
Cho một động cơ không đồng bộ ba pha; khi lồng dây vào rãnh stator của động cơ đầu dây các pha (đầu dây pha A, đầu dây pha B, đầu dây pha C) đặt lệch nhau trong không gian một góc bao nhiêu độ điện?
Giải
Khi lồng dây vào rãnh stator động cơ ba pha đầu dây các pha (đầu dây pha A, đầu dây pha B, đầu dây pha C) đặt lệch nhau trong không gian một góc 1200 điện

## Slide 4
Câu 8
Cho một động cơ không đồng một pha; khi lồng dây vào rãnh stator của động cơ đầu dây pha chạy (đầu dây cuộn chạy A) và đầu dây pha đề (đầu dây cuộn đề B) đặt lệch nhau trong không gian một góc bao nhiêu độ điện?
Giải
Khi lồng dây vào rãnh stator động cơ một pha đầu dây pha chạy (đầu dây cuộn chạy A) và đầu dây pha đề (đầu dây cuộn đề B) đặt lệch nhau trong không gian một góc 900 điện
Câu 9
Cho một động cơ không đồng một pha quạt trần ra bốn đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3, 4. Cho biết đầu (1, 2) là bộ dây chạy; đầu (3, 4) là bộ dây đề; Đo điện trở R(1, 2) = a  , đo điện trở R(3, 4) = b . Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Quạt trần điện trở bộ dây chạy nhỏ hơn điện trở bộ dây đề;
Vậy R(1, 2) = a  < R(3, 4) = b 

## Slide 5
Câu 10
Cho một động cơ không đồng một pha bơm nước ra bốn đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3, 4. Cho biết đầu (1, 2) là bộ dây chạy; đầu (3, 4) là bộ dây đề; Đo điện trở R(1, 2) = a  , đo điện trở R(3, 4) = b . Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Động cơ không đồng bộ một pha bơm nước điện trở bộ dây chạy nhỏ hơn điện trở bộ dây đề;
Vậy R(1, 2) = a  < R(3, 4) = b 
Câu 11
Cho một động cơ không đồng một pha máy lạnh ra bốn đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3, 4. Cho biết đầu (1, 2) là bộ dây chạy; đầu (3, 4) là bộ dây đề; Đo điện trở R(1, 2) = a  , đo điện trở R(3, 4) = b . Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Động cơ không đồng bộ một pha máy lạnh điện trở bộ dây chạy nhỏ hơn điện trở bộ dây đề;
Vậy R(1, 2) = a  < R(3, 4) = b 

## Slide 6
Câu 12
Cho một động cơ không đồng một pha máy giặt ra bốn đầu dây được ký hiệu số 1, 2, 3, 4. Cho biết đầu (1, 2) là bộ dây chạy; đầu (3, 4) là bộ dây đề; Đo điện trở R(1, 2) = a  , đo điện trở R(3, 4) = b . Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Động cơ không đồng bộ một pha máy giặt điện trở bộ dây chạy bằng điện trở bộ dây đề;
Vậy R(1, 2) = a  = R(3, 4) = b 
Câu 13
Cho một động cơ không đồng một pha; có hai tụ điện mắc vào pha đề; tụ khởi động (tụ đề) có trị số điện dung C1 = a F; tụ làm việc (tụ thường trực) có trị số điện dung C2 = b F. Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Tụ khởi động (tụ đề) có trị trị số điện dung lớn hơn tụ làm việc (tụ thường trực);
Vậy C1 = a F > C2 = b F

## Slide 7
Câu 14
Cho một động cơ không đồng một pha; có hai tụ điện mắc vào pha đề; tụ khởi động (tụ đề) C1 có trị số điện áp V1 = a V; tụ làm việc (tụ thường trực) C2 có trị số điện áp V2 = b V. Nhận xét nào sau đây đúng
Giải
Tụ làm việc C2 có trị số điện áp V2 = b V lớn hơn tụ khởi động C1 có điện áp V1 = a V;
Vậy V2 = b V > V1 = a V
Câu 15
Công suất của động cơ có ghi đơn vị HP; theo tiêu chuẩn của Anh, Mỹ thì 1HP là bao nhiêu Watt?
Giải
Theo tiêu chuẩn Anh, Mỹ thì 1HP = 746 W

## Slide 8
Câu 16
Công suất của động cơ có ghi đơn vị HP; theo tiêu chuẩn của Pháp thì 1HP là bao nhiêu Watt?
Giải
Theo tiêu chuẩn Pháp thì 1HP = 736 W
Câu 17
Công suất của động cơ có ghi đơn vị HP; thực tế (thương trường) để tính toán nhanh, dễ nhớ người ta thường chọn gần đúng thì 1HP là bao nhiêu Watt?
Giải
Thực tế (thương trường) để tính toán nhanh, dễ nhớ chọn 1HP  750 W

## Slide 9
BT CHƯƠNG 2_ CẤP ĐỘ 2_DÒNG ĐIỆN
Câu 1
Cho động cơ quạt trần một pha có công suất định mức 70 W, điện áp định mức 220 V, tần số 50 Hz, tốc độ định mức 485 vòng/phút, hiệu suất 64 %, hệ số công suất 0,73. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ quạt trần ?
Giải
Dòng điện định mức của động cơ quạt trần
Câu 2
Cho động cơ quạt bàn một pha có công suất định mức 45 W, điện áp định mức 220 V, tốc độ định mức 1450 vòng/phút, hiệu suất 64 %, hệ số công suất 0,73. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ quạt bàn ?
Dòng điện định mức của động cơ quạt bàn

## Slide 10
Câu 3
Cho động cơ tủ lạnh một pha có công suất định mức 250 W, điện áp định mức 220 V, tần số 50 Hz, tốc độ định mức 1440 vòng/phút, hiệu suất 64 %, hệ số công suất 0,73. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ tủ lạnh ?
Giải
Dòng điện định mức của động cơ tủ lạnh
Câu 4
Cho động cơ máy giặt một pha có công suất định mức 410 W, điện áp định mức 220 V, tần số 50 Hz, tốc độ định mức 1460 vòng/phút, hiệu suất 66 %, hệ số công suất 0,73. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ máy giặt ?
Giải
Dòng điện định mức của động cơ máy giặt

## Slide 11
Câu 11
Cho động cơ không đồng bộ ba pha công suất định mức 250 HP, điện áp định mức Y/ - 660V/380V, tần số 50 Hz, 6 cực, hiệu suất 94 %, hệ số công suất 0,87. Nguồn điện ba pha điện áp dây 380 V, cho 1 HP = 746 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ ?
Câu 13
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có công suất định mức 350 HP, điện áp định mức Y/ - 440V/254V, tần số 50 Hz, 4 cực, hiệu suất 94 %, hệ số công suất 0,88. Nguồn điện ba pha điện áp dây 440 V, cho 1 HP = 746 W. Hãy tính dòng điện định mức của động cơ ?

## Slide 13
BT CHƯƠNG 2_ CẤP ĐỘ 2_TỐC ĐỘ_HỆ SỐ TRƯỢT
Câu 1
Bảng lý lịch của động cơ không đồng bộ ba pha ghi: 2 cực, tốc độ định mức 2880 vòng/phút, tần số 50 Hz. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức ?
Tốc độ từ trường quay
Hệ số trượt
Câu 2
Bảng lý lịch của động cơ không đồng bộ ba pha ghi: 4 cực, tốc độ định mức 1450 vòng/phút, tần số 50 Hz. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức ?
Tốc độ từ trường quay
Hệ số trượt của động cơ

## Slide 14
Câu 6
Bảng lý lịch của động cơ không đồng bộ ba pha ghi: 2 cực, tốc độ định mức 3528 vòng/phút, tần số 60 Hz. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức ?
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
Câu 7
Bảng lý lịch của động cơ không đồng bộ ba pha ghi: 4 cực, tốc độ định mức 1746 vòng/phút, tần số 60 Hz. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức ?
Tốc độ từ trường quay
Hệ số trượt của động cơ

## Slide 15
Câu 11
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số thông số: 2 cực, tần số 50 Hz, hệ số trượt của động cơ tại tải định mức là s = 0,025. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ ?
Tốc độ từ trường quay
Tốc độ định mức
Câu 13
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số thông số: 6 cực, tần số 50 Hz, hệ số trượt của động cơ tại tải định mức là s = 0,035. Hãy tính tốc độ định mức của động cơ ?
Tốc độ từ trường quay
Tốc độ định mức