## Slide 1
Chương 5: Kết cấu sàn

## Slide 2
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.1 Khái niệm chung
5.1.1 Giới thiệu
5.1.2 Phân loại sàn
5.1.3 Phân biệt bản loại dầm và bản kê bốn cạnh
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.1 Sơ đồ kết cấu
5.2.2 Thiết kế bản sàn
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
5.2.4 Thiết kế dầm chính
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.1 Sơ đồ kết cấu
5.3.2 Sự làm việc của bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
5.3.4 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ khớp dẻo
5.3.5 Tính toán dầm

## Slide 3
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.1 Khái quát
5.4.2 Các loại Panen
5.4.3 Khái niệm tính toán Panen
5.5 Sàn không dầm
5.5.1 Khái quát
5.5.2 Khả năng chống xuyên thủng của sàn không dầm
5.5.3 Phân tích nội lực kết cấu sàn không dầm

## Slide 4
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  Sàn chịu lực trực tiếp tải trọng sử dụng và truyền tải lên dầm, cột, xuống móng.
  Ngoài ra sàn còn đóng vai trò làm vách cứng ngang làm tăng thêm độ cứng và độ ổn định cần thiết theo phương ngang cho công trình
5.1 Khái niệm chung
5.1.1 Giới thiệu

## Slide 5
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.1 Khái niệm chung
5.1.1 Giới thiệu
Ưu điểm
Độ cứng lớn
Khả năng chịu lực cao
Nhược điểm
Nặng
Thi công phức tạp
Chống cháy tốt
Đạt yêu cầu thẩm mỹ
Khả năng cách âm không cao

## Slide 6
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  Theo phương pháp thi công
      Sàn toàn khối
      Sàn lắp ghép
      Sàn bán lắp ghép
  Theo sơ đồ kết cấu
      Sàn sườn
        Sàn bản dầm
        Sàn bản kê bốn cạnh
        Sàn sườn ô cờ
        Sàn có dầm bẹt
        Sàn panel
      Sàn không sườn
        Sàn phẳng
5.1 Khái niệm chung
5.1.2 Phân loại sàn

## Slide 7
Chương 5: Kết cấu sàn
5

## Slide 8
Chương 5: Kết cấu sàn
5

## Slide 9
Chương 5: Kết cấu sàn
5

## Slide 10
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  Bản loại dầm: Khi bản sàn được liên kết ở một cạnh hoặc ở hai cạnh đối diện. Lúc đó tải trọng chỉ được truyền theo phương có liên kết, bản chỉ làm việc một phương.
5.1 Khái niệm chung
5.1.3 Phân biệt bản loại dầm và bản kê bốn cạnh

## Slide 11
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  b) Bản kê bốn cạnh: khi bản có liên kết ở cả bốn cạnh, tải trọng tác dụng lên bản truyền đến các liên kết theo cả hai phương. Bản chịu uốn theo cả hai phương được gọi là bản hai phương hay bản kê bốn cạnh
5.1 Khái niệm chung
5.1.3 Phân biệt bản loại dầm và bản kê bốn cạnh

## Slide 12
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  * Xác định tải trọng truyền theo 2 phương của bản kê 4 cạnh
5.1 Khái niệm chung
5.1.3 Phân biệt bản loại dầm và bản kê bốn cạnh
  - Xét một ô bản tự do ở bốn cạnh, có kích thước l1xl2, chịu tải phân bố đều
  - Cắt 2 dải giữa của bản theo 2 phương có bề rộng b=1. Dải theo phương l1 chịu tải q1, dải theo phương l2 chịu tải q2

## Slide 13
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  - Xem mỗi dải như một dầm đơn giản, độ võng ở điểm giữa của mỗi dải:
  - Tại điểm giữa, nơi giao nhau độ võng của chúng phải bằng nhau:
  - Từ (5.1) và (5.2) rút ra được:
  - Từ (5.2) ta cũng có:

## Slide 14
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  - Tóm lại:
    Khi có thể xem bản thuộc loại bản dầm,
    làm việc một phương theo phương cạnh ngắn.
    Theo phương dài chỉ cần đặt thép cấu tạo
    Khi xem bản thuộc loại bản kê bốn cạnh,
    bản làm việc theo hai phương.

## Slide 15
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  Sàn gồm có bản và hệ dầm đúc liền khối. Về sơ đồ kết cấu xem bản kê lên dầm phụ, dầm phụ kê lên dầm chính, dầm chính kê lên cột. Trong phạm vi mỗi nhịp của dầm chính có thể đặt từ một đến ba dầm phụ.
    Khoảng cách giữa các trục dầm phụ: l1=1,7÷3m
    Khoảng cách giữa các trục dầm chính: l2= 4÷7m
    Nhịp dầm chính (khoảng cách cột) : L=5÷8m
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.1 Sơ đồ kết cấu

## Slide 16
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.1 Sơ đồ kết cấu

## Slide 17
Chương 5: Kết cấu sàn
5
  Chọn kích thước tiết diện các bộ phận:
    Chiều dày bản sàn:
5.2.1 Sơ đồ kết cấu
    Trong đó: m=30÷35 đối với bản dầm
    D=0,8÷1,4 phụ thuộc vào tải trọng
    Chiều cao dầm:
          Dầm phụ:
          Dầm chính:
    Chiều rộng dầm:

## Slide 18
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    a. Sơ đồ tính
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    l2/l1≥2 : Bản chịu lực một phương (bản dầm)
    Để tính toán, ta cắt dải bản rộng 1m vuông góc với các dầm phụ và xem các dải bản này là dầm liên tục gối lên tường và các dầm phụ

## Slide 19
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    b. Nhịp tính toán
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    - Nhịp biên:
    - Nhịp giữa

## Slide 20
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    c. Tải trọng tính toán
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    - Tĩnh tải (g): căn cứ vào cấu tạo sàn
    - Hoạt tải:
    Trong đó hoạt tải tiêu chuẩn và hệ số vượt tải lấy theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động.

## Slide 21
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực: theo sơ đồ biến dạng dẻo
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    - Momen nhịp biên, gối thứ hai
    - Momen nhịp giữa, gối giữa

## Slide 22
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    e. Tính toán và bố trí thép bản sàn
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    - Tính cốt thép chịu lực:

## Slide 23
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    e. Tính toán và bố trí thép bản sàn
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.2 Thiết kế bản sàn
    Chọn cốt thép cấu tạo:
      Cốt thép phân bố ở phía dưới vuông góc với thép chịu lực > 20% diện tích cốt thép chịu lực
      Cốt thép để liên kết các cốt mũ: thường dùng ø6a250÷300
      Cốt thép mũ đặt vuông góc với dầm chính và tường biên >50% diện tích cốt thép chịu lực theo tính toán ở các gối giữa và tối thiểu là ø6a200

## Slide 24
Chương 5: Kết cấu sàn
5

## Slide 25
Chương 5: Kết cấu sàn
5

## Slide 26
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    a. Sơ đồ tính
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
    Xem dầm phụ là dầm liên tục gối lên tường và các dầm chính

## Slide 27
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    b. Nhịp tính toán
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
    Nhịp biên: khoảng cách từ tâm gối tựa trên tường đến mép dầm chính
            bdc : bề rộng dầm chính
            t : bề dày tường
            a : đoạn dầm phụ kê lên tường
    Nhịp giữa: khoảng cách giữa 2 mép dầm chính

## Slide 28
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    c. Tải trọng tính toán
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
    Dầm phụ chịu tải trọng phân bố đều
    Tĩnh tải:
            gl1: tĩnh tải do sàn truyền
            gbt: trọng lượng phần sườn của dầm
    Hoạt tải:
    Tải toàn phần:

## Slide 29
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực trong dầm phụ: theo sơ đồ biến dạng dẻo bằng các phép tính cơ học kết cấu hoặc tra bảng.
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
    Momen:
            β: được tra theo sơ đồ biến dạng dẻo
    Lực cắt: xét sơ đồ như hình 5.12 có Qmax ở bên trái gối thứ hai như sau:

## Slide 31
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    e. Tính toán cốt thép: .
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.3 Thiết kế dầm phụ
    Tính cốt dọc:
            Dùng momen âm ở gối để tính thép trên, momen dương ở nhịp để tính thép dưới.
            Tính theo tiết diện chữ nhật: bdpxhdp
            Giả thiết a=4÷6cm. Dùng công thức tính cốt đơn, nếu không thỏa thì tăng kích thước tiết diện.
    Tính cốt ngang: dùng Qmax để tính cốt đai. Thông thường chỉ cần đặt cốt đai không cần tính cốt xiên

## Slide 32
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    a. Sơ đồ tính
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
    Tính dầm chính theo sơ đồ đàn hồi vì tính chất quan trọng của nó:
    Dầm chính cùng với cột tạo thành khung
    Dầm chính chịu tải trọng lớn
    Thực tế, để xác định nội lực dầm chính phải giải khung, tuy nhiên có thể xem dầm chính là dầm liên tục gối lên tường biên và cột khi thỏa các điều kiện:
    Kết cấu nhà có vách chịu tải trọng ngang, khung chỉ chủ yếu chịu tải thẳng đứng
    Độ cứng của dầm lớn hơn 4 lần độ cứng cột

## Slide 33
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    b. Nhịp tính toán:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
    Nhịp biên: khoảng cách từ trục cột đến tim tường hoặc cột biên.
    Nhịp giữa: khoảng cách giữa các trục cột

## Slide 34
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    c. Tải trọng tính toán:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
    Dầm chính chịu tải trọng do dầm phụ truyền vào dưới dạng tải tập trung và trọng lượng bản thân dầm
    Trọng lượng bản thân dầm chính là tải phân bố đều, nhưng để đơn giản tính toán, thiên về an toàn ta qui về các lực tập trung G0:
    Với
      Tĩnh tải:
      Hoạt tải:

## Slide 35
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    c. Tải trọng tính toán:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính

## Slide 36
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
    Cần vẽ biểu đồ bao momen và biểu đồ lực cắt cho dầm chính.
      Đối với tĩnh tải: tĩnh tải đặt suốt các nhịp
      Đối với hoạt tải: có nhiều trường hợp
    Nguyên lý sắp xếp tải trọng:
        Muốn cho M+max tại nhịp nào thì đặt hoạt tải tại nhịp đó rồi cách nhịp
        Muốn cho M-max tại gối nào thì đặt hoạt tải tại 2 nhịp kề đó rồi cách nhịp
        Muốn cho M-min tại gối nào thì không đặt hoạt tải tại 2 nhịp kề đó.

## Slide 40
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
    Biểu đồ bao nội lực (momen và lực cắt) là đường bao của mọi trường hợp tải có khả năng chất lên công trình
    Cách vẽ biểu đồ bao nội lực:
      Cách 1 : tra bảng trực tiếp
        - Tra bảng để xác định tung độ của biểu đồ bao momen và lực cắt. Cách này nhanh gọn phù hợp với tính toán thực tế.

## Slide 42
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính

## Slide 43
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Cách 2 : Phương pháp tổ hợp
        Vẽ riêng biểu đồ momen do tĩnh tải và các biểu đồ momen do từng trường hợp bất lợi nhất của hoạt tải.
        Tại mỗi tiết diện, lấy momen do tĩnh tải cộng với momen của trường hợp hoạt tải nguy hiểm nhất ta được tung độ biểu đồ bao momen.

## Slide 44
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Cách 2 : Phương pháp tổ hợp

## Slide 45
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    d. Xác định nội lực:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Cách 2 : Phương pháp tổ hợp

## Slide 46
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    e. TÍnh cốt thép dầm chính:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Cốt dọc:
        Nội lực dầm chính xác định theo sơ đồ đàn hội
        Tính theo tiết diện chữ nhật,cốt đơn nếu không thỏa tăng tiết diện.
      Cốt ngang:
        Tương tự như tính dầm phụ, có thể dùng cốt xiên.
      Cốt treo:
        Tại chỗ dầm phụ kê lên dầm chính có lực tập trung lớn từ dầm phụ truyền vào. Ta cần gia cường cốt treo cho dầm phụ, tránh phá hoại, chống nứt.

## Slide 47
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    e. TÍnh cốt thép dầm chính:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Cốt treo:
        Có 2 cách đặt cốt treo.

## Slide 48
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    f. Vẽ biểu đồ bao vật liệu:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Biểu đồ bao vật liệu thể hiện khả năng chịu lực của tiết diện ứng với số thép tại tiết diện đó. Biểu đồ bao vật liệu được vẽ trên cùng một trục theo cùng một tỷ lệ với biểu đồ bao momen.
      Biểu đồ bao vật liệu có 2 nhánh. Nhánh dương tính với cốt thép đặt phía dưới, nhánh âm tính với cốt thép đặt phía trên.

## Slide 49
Chương 5: Kết cấu sàn
5
    f. Vẽ biểu đồ bao vật liệu:
5.2 Sàn sườn toàn khối có bản loại dầm
5.2.4 Thiết kế dầm chính
      Nguyên tắc:
        Biểu đồ bao vật liệu phải nằm trùm bên ngoài biểu đồ bao momen.
        Chênh lệch tung độ giữa biểu đồ bao vật liệu và biểu đồ bao momen càng ít càng tiết kiệm vật liệu
        Người thiết kế cần dự kiến trước các cốt thép sẽ cắt, uốn.

## Slide 50
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.1 Sơ đồ kết cấu
    Bản làm việc theo 2 phương với tỷ số hai cạnh
    Kích thước l1,l2 = (4÷6)m
    Chiều dày bản sàn
    Kích thước dầm:

## Slide 51
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.1 Sơ đồ kết cấu

## Slide 52
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.2 Sự làm việc của bản kê bốn cạnh
    Khi bản chịu tải trọng phân bố đều, ở mặt dưới của bản hình thành những đường nứt theo phân giác các góc
    .
    Ở mặt trên, nếu các cạnh bị ngàm sẽ nứt vòng cung theo chu vi bản. Nếu các cạnh bản kê tự do, các góc bản sẽ vênh lên khỏi gối tựa.

## Slide 53
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.2 Sự làm việc của bản kê bốn cạnh
    Cốt thép trong bản có thể đặt theo phương xiên ( vuông góc với đường nứt) hoặc theo phương song song các cạnh (để dễ thi công)
    .

## Slide 54
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      a./ Bản đơn
        Khảo sát một ô bản chịu lực như hình.
        Đã chứng minh được

## Slide 55
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      a./ Bản đơn
    Momen uốn tại giữa nhịp mỗi dải bản:
      Phương ngắn:
      Phương dài:
      Với v là hệ số kể đến ảnh hưởng của hiện tượng xoắn làm giảm momen uốn trong dải đang xét

## Slide 56
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      a./ Bản đơn
    Theo lý thuyết đàn hồi, với bản kê tự do theo chu vi :
    Đặt với:
    Suy ra:
    Tương tự theo phương l2 :
    Với:

## Slide 57
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      a./ Bản đơn
    Lý thuyết đàn hồi đã cho các công thức đi kèm các hệ số tra bảng để xác đinh nội lực của 11 sơ đồ bản đơn thường gặp.

## Slide 58
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      a./ Bản đơn
    Tổng quát:
      Momen dương lớn nhất giữa nhịp:
          Theo phương ngắn:
          Theo phương dài :
      Momen âm lớn nhất trên gối:
          - Theo phương ngắn:
          - Theo phương dài:
        Trong đó:
          mi1,mi2,ki1,ki2, : hệ số được tra bảng theo sơ đồ i và tỷ số l2/l1
          P: tổng tải trọng:

## Slide 59
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      b./ Bản liên tục
        Các ô bản liền khối với nhau là một hệ siêu tĩnh bậc cao. Cần xét các trường hợp sắp xếp hoạt tải bất lợi gây ra các giá trị nội lực nguy hiểm cho sàn.
        Momen dương giữa nhịp đạt giá trị lớn nhất khi hoạt tải được xếp dạng ô cờ. Với bản liên tục đều nhịp ta chứng minh được công thức xác định momen lớn nhất ở giữa nhịp như sau:
          Theo phương ngắn:
          Theo phương dài:
          Với:

## Slide 60
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      b./ Bản liên tục

## Slide 61
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.3 Phân tích nội lực bản kê bốn cạnh theo sơ đồ đàn hồi
      b./ Bản liên tục
        Momen âm trên gối có giá trị lớn nhất khi xếp hoạt tải ở hai ô bản kề gối đó. Gối làm việc như ngàm dùng công thức của bản đơn để tính momen âm trên gối.
          Phương ngắn:
          Phương dài:
          Với:

## Slide 62
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      a./ Xác định tải trọng trên dầm
        Căn cứ vào sơ đồ nứt ở mặt dưới bản kê bốn cạnh,ta xác định được diện truyền tải của bản sàn vào dầm chính:

## Slide 63
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      a./ Xác định tải trọng trên dầm
          Đối với dầm theo phương cạnh ngắn l1 của bản: tải trọng có dạng tam giác
          Đối với dầm theo phương cạnh dài l2 của bản: tải trọng có dạng hình thang.
          Trị số lớn nhất của tải trọng hình tam giác hoặc hình thang là q=qb*l với qb là tải trọng phân bố đều trên sàn.
          Lưu ý ngoài tải trọng do sàn truyền xuống thì dầm còn chịu trọng lượng bản thân, trọng lượng tường xây trên dầm.. Các tải này ở dạng phân bố đều.

## Slide 64
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      b./ Xác định nội lực dầm
        Trong trường hợp tổng quát, ta cần giải khung để có nội lực dầm. Nếu phân tích trong giai đoạn đàn hồi thì có thể sử dụng các phần mềm phần tử hữu hạn.
        Nếu tính dầm theo sơ đồ dầm liên tục thì có thể tính nội lực dầm theo sơ đồ đàn hồi với các bảng tra đã lập sẵn hoặc tính theo sơ đồ có xét đến biến dạng dẻo làm phân phối lại nội lực.

## Slide 65
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      b./ Xác định nội lực dầm
        Xác định nội lực dầm liên tục theo sơ đồ biến dạng dẻo:
        Momen uốn:
        Momen dương tại nhịp biên:
        Momen âm ở gối thứ hai:
        Momen dương tại nhịp giữa:
        Momen âm ở các gối giữa:

## Slide 66
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      b./ Xác định nội lực dầm
        Trong đó:
          g0 là tải trọng phân bố đều trên dầm
          M0 là momen lớn nhất của dầm đơn giản kê tự do lên 2 gối tựa, chịu tải từ bản truyền vào
            Với qb, l1,l2 là tải trọng và nhịp sàn, l là nhịp tính toán; q=qbl1 và β=l1/2l2

## Slide 67
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.3 Sàn sườn toàn khối có bản kê bốn cạnh
5.3.4 Tính toán dầm
      b./ Xác định nội lực dầm
        Lực cắt:
        - Tại gối biên:
        - Tại mép trái gối tựa thứ hai:
        - Tại các gối giữa:
        Với Qo là lực cắt tại gối của dầm đơn giản

## Slide 68
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.1 Khái quát:
      Trong công trình, có thể sử dụng sàn dưới dạng các tấm BTCT đúc sẵn (panel). Các tấm sàn đúc sẵn chịu lực một phương, gác lên dầm hoặc tường.
      Ngoài ra, còn có các dầm giằng đúc cùng lúc với dầm chịu lực. Để tăng cường ổn định panel có thể dùng thép ø6, ø8, kiềng các móc cẩu panel lại

## Slide 69
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.2 Các loại panen:
      Có 3 loại panen: tấm đặc, panen lỗ và panen sườn
      a./ Tấm đặc:
      Dày 8÷15cm, sử dụng cho nhịp nhỏ, hành lang, sàn nhà dân dụng.
      Ưu điểm: chế tạo dễ, liên kết đơn giản, chiều cao sàn thấp
      Nhược điểm: cách âm kém, tốn nhiều betong

## Slide 70
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.2 Các loại panen:
      b./ Panen lỗ:
      Panen có khoét lỗ hình thang, hình bầu dục, hình tròn…một lỗ hay nhiều lỗ
      Ưu điểm: cách âm cao, tiết kiệm vật liệu, tạo được, mặt sàn phẳng
      Nhược điểm: chế tạo khó khăn.

## Slide 71
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.2 Các loại panen:
      b./ Panen lỗ:

## Slide 72
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn sườn lắp ghép (Panen đúc sẵn)
5.4.2 Các loại panen:
      c./ Panen sườn:
      Thường dùng cho nhà công nghiệp không đòi hỏi yêu cầu mỹ quan và cách âm.
      Bao gồm bản và sườn dọc. Thường có 2 sườn dọc và các sườn ngang cách nhau 1,5 ÷ 2,5m

## Slide 73
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn không dầm (sàn phẳng)
      Sàn không dầm gồm có bản sàn tựa trực tiếp lên cột.
      Xung quanh vùng sàn gối lên cột có thể loe rộng đầu cột ra thành mũ cột, hoặc tăng chiều dầy bản sàn.

## Slide 74
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn không dầm (sàn phẳng)

## Slide 75
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn không dầm (sàn phẳng)
      a./ Sàn phẳng không mũ cột:
      - Nhịp 6÷7,5m, hoạt tải 300÷500 kG/m2
      - Tiết kiệm chi phí ván khuôn, trần phẳng, thi công nhanh.
      - Khả năng chống cắt và xuyên thủng khá thấp, độ cứng không cao có thể võng nhiều.
      - Dùng rộng rãi trong nhà cửa dưới dạng BTCT thường hay BTCT ứng suất trước

## Slide 76
Chương 5: Kết cấu sàn
5
5.4 Sàn không dầm (sàn phẳng)
      b./ Sàn phẳng có mũ cột:
      - Nhịp 6÷9m, hoạt tải 400÷750 kG/m2
      - Tốn nhiều ván khuôn hơn đặt biệt ở vị trí mũ cột
      - Thường dùng drop panen không có mũ cột

## Slide 77
Thank you