## Slide 1: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

## Slide 2: BAØI 2: CHÆNH LÖU 3 PHA
II. Chænh löu caàu 3 pha:
1. Sơ đồ mạch:
Chænh löu caàu 3 pha caáu taïo töø maùy bieán aùp 3 pha vaø 6 diode D1→D6 vaø ñöôïc maéc theo 2 nhoùm: D1, D2, D3 maéc kathode chung; D4, D5, D6 maéc anode chung.
A
B
C

## Slide 3: II. Chænh löu caàu 3 pha:
2/ Hoaït ñoäng – Caùc thoâng soá cuûa maïch:
+ Hoaït ñoäng:
Treân sô ñoà ta ñaùnh daáu caùc ñieåm chuyeån maïch töï nhieân, ñoù laø caùc ñieåm maø caùc ñöôøng ñieän aùp pha uA, uB, uC caét nhau:θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7

## Slide 4: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Vậy khi:
θ1≤θ<θ2 : UA (+), UB (-) → D1, D5 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D1→tải→D5 về nguồn (-)→ ut =uAB
θ2≤θ<θ3 : UA (+), UC (-) → D1, D6 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D1→tải→D6 về nguồn (-)→ ut =uAC
θ3≤θ<θ4 : UB (+), UC (-) → D2, D6 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D2→tải→D6 về nguồn (-) → ut =uBC
θ4≤θ<θ5 : UB (+), UA(-) → D2, D4 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D2→tải→D4 về nguồn (-) → ut =uBA
θ5≤θ<θ6 : UC (+), UA(-) → D3, D4 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D3→tải→D4 về nguồn (-) → ut =uCA
θ6≤θ<θ7 : UC (+), UB(-) → D3, D5 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D3→tải→D5 về nguồn (-) → ut =uCB

## Slide 5: II. Chænh löu caàu 3 pha:
3/ Caùc thoâng soá cuûa maïch:
:

## Slide 6: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Bài tập:
1/ Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:
U2­ = 220V; E= 220V; R = 6; f = 50Hz;
Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt
Giải:
Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

## Slide 7: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Bài tập 2:
Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V, thông qua máy biến áp 3 pha nối tam giác- sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 60A. Điện áp trên tải là 300V.
Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu.

## Slide 8: II. Chænh löu caàu 3 pha:

## Slide 9: CHÖÔNG III: MAÏCH CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN
BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA
I. Chænh löu caàu 1 pha:
1. Sơ đồ mạch:

## Slide 10: CHÖÔNG III: MAÏCH CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN
Khi duøng SCR thì ngoaøi ñieàu khieån ñeå coù UAK > 0V ñeå phaân cöïc thuaän SCR thì caàn phaûi coù theâm ñieàu kieän IG > 0. nhö vaäy khi nguoàn UAC coù baùn kì (+) nhöng neáu khoâng kích 1 xung (+) vaøo cöïc G thì SCR khoâng daãn ñieän luùc ñoù ñieän aùp ra treân taûi vaãn laø 0V

## Slide 11: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
2.Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
+ Baùn kì(+):ø T1 D2 phaân cöïc thuaän vaø neáu T1 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G với α = 90 độ thì T1 daãn ñieän , doøng ñieän ñi töø A qua T1→ Rt→ D2→ B
+Baùn kì (-) : T2 D1 phaân cöïc thuaän vaø neáu T2 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G α = 90 độ thì T2 daãn, doøng ñieän ñi töø B → T2→ Rt→ D1→A. luùc naøy T1 D2 bò phaân cöïc ngöôïc
Trong maïch naøy sau khi SCR ñöôïc kích, SCR seõ duy trì traïng thaùi daãn cho heát baùn kì (+), (-) thì SCR seõ taét.. Ôû nhöõng baùn kì (+)(-) tieáp theo phaûi coù xung kích tieáp caáp cho cöïc G thì SCR môùi daãn ñieän.

## Slide 12: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
3. Daïng soùng ngoõ vaøo/ra:

## Slide 13: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
4. Thoâng soá cuûa maïch:
Trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu tren tải baèng:
              Với: Um là biên độ điện áp pha thứ cấp
Trị TB của dòng qua SCR: ISCR =
Trị TB của dòng qua Diode: IDiode =
Type equation here.

## Slide 14: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
U2 = 100V; R = 1; L = ∞;  = 600.
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt.
ISCR =

## Slide 15
Giải: