## Slide 1: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

## Slide 2: BAØI 2: CHÆNH LÖU 3 PHA
II. Chænh löu caàu 3 pha:
1. Sơ đồ mạch:
Chænh löu caàu 3 pha caáu taïo töø maùy bieán aùp 3 pha vaø 6 diode D1→D6 vaø ñöôïc maéc theo 2 nhoùm: D1, D2, D3 maéc kathode chung; D4, D5, D6 maéc anode chung.
A
B
C

## Slide 3: II. Chænh löu caàu 3 pha:
2/ Hoaït ñoäng – Caùc thoâng soá cuûa maïch:
+ Hoaït ñoäng:
Treân sô ñoà ta ñaùnh daáu caùc ñieåm chuyeån maïch töï nhieân, ñoù laø caùc ñieåm maø caùc ñöôøng ñieän aùp pha uA, uB, uC caét nhau:θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ7

## Slide 4: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Vậy khi:
θ1≤θ<θ2 : UA (+), UB (-) → D1, D5 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D1→tải→D5 về nguồn (-)→ ut =uAB
θ2≤θ<θ3 : UA (+), UC (-) → D1, D6 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D1→tải→D6 về nguồn (-)→ ut =uAC
θ3≤θ<θ4 : UB (+), UC (-) → D2, D6 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D2→tải→D6 về nguồn (-) → ut =uBC
θ4≤θ<θ5 : UB (+), UA(-) → D2, D4 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D2→tải→D4 về nguồn (-) → ut =uBA
θ5≤θ<θ6 : UC (+), UA(-) → D3, D4 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D3→tải→D4 về nguồn (-) → ut =uCA
θ6≤θ<θ7 : UC (+), UB(-) → D3, D5 dẫn , có dòng từ nguồn (+) → D3→tải→D5 về nguồn (-) → ut =uCB

## Slide 5: II. Chænh löu caàu 3 pha:
3/ Caùc thoâng soá cuûa maïch:
:

## Slide 6: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Bài tập:
1/ Cho sơ đồ chỉnh lưu điốt 3 pha cầu với các thông số:
U2­ = 220V; E= 220V; R = 6; f = 50Hz;
Tính trị trung bình của điện áp tải, trị trung bình của dòng tải, dòng chảy qua điốt
Giải:
Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

## Slide 7: II. Chænh löu caàu 3 pha:
Bài tập 2:
Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V, thông qua máy biến áp 3 pha nối tam giác- sao. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,7V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 60A. Điện áp trên tải là 300V.
Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu.

## Slide 8: II. Chænh löu caàu 3 pha:

## Slide 9: CHÖÔNG III: MAÏCH CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN
BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA
I. Chænh löu caàu 1 pha:
1. Sơ đồ mạch:

## Slide 10: CHÖÔNG III: MAÏCH CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN
Khi duøng SCR thì ngoaøi ñieàu khieån ñeå coù UAK > 0V ñeå phaân cöïc thuaän SCR thì caàn phaûi coù theâm ñieàu kieän IG > 0. nhö vaäy khi nguoàn UAC coù baùn kì (+) nhöng neáu khoâng kích 1 xung (+) vaøo cöïc G thì SCR khoâng daãn ñieän luùc ñoù ñieän aùp ra treân taûi vaãn laø 0V

## Slide 11: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
2.Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
+ Baùn kì(+):ø T1 D2 phaân cöïc thuaän vaø neáu T1 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G với α = 90 độ thì T1 daãn ñieän , doøng ñieän ñi töø A qua T1→ Rt→ D2→ B
+Baùn kì (-) : T2 D1 phaân cöïc thuaän vaø neáu T2 ñöôïc kích xung (+) ôû cöïc G α = 90 độ thì T2 daãn, doøng ñieän ñi töø B → T2→ Rt→ D1→A. luùc naøy T1 D2 bò phaân cöïc ngöôïc
Trong maïch naøy sau khi SCR ñöôïc kích, SCR seõ duy trì traïng thaùi daãn cho heát baùn kì (+), (-) thì SCR seõ taét.. Ôû nhöõng baùn kì (+)(-) tieáp theo phaûi coù xung kích tieáp caáp cho cöïc G thì SCR môùi daãn ñieän.

## Slide 12: Góc điều khiển α của SCR:

## Slide 13
Khaùi nieäm veà goùc môû töï nhieân:
Trong sô ñoà chænh löu 3 pha, goùc môû SCR phaûi ñöôïc tính töø giao ñieåm 2 ñöôøng cong ñieän aùp pha. Neáu xung ñieàu khieån phaùt tröôùc giao ñieåm 2 ñöôøng cong ñieän aùp thì SCR coù theå seõ khoâng môû neáu nhö tröôùc ñoù coù SCR pha khaùc ñang daãn. Neáu xung ñieàu khieån laø xung ñôn (thöôøng trong maïch ñieàu khieån thöôøng hay phaùt xung ñôn) vaø ñeán giao ñieåm ñöôøng cong ñieän aùp ñaõ keát thuùc thì SCR seõ khoùa luoân caû chu kyø naøy.

## Slide 14: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
3. Daïng soùng ngoõ vaøo/ra:

## Slide 15: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
4. Thoâng soá cuûa maïch:
Trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu tren tải baèng:
              Với: Um là biên độ điện áp pha thứ cấp
Trị TB của dòng qua SCR: ISCR =
Trị TB của dòng qua Diode: IDiode =

## Slide 16: BAØI 1: CHÆNH LÖU MOÄT PHA I. Chænh löu caàu 1 pha:
Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 1 pha không đối xứng với các thông số:
U2 = 100V; R = 1; L = ∞;  = 600.
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải , dòng chảy qua tiristo, dòng chảy qua điốt.
ISCR = ISCR =

## Slide 17
Giải:

## Slide 18: BAØI 2: CHÆNH LÖU BA PHA
I. Chænh löu hình tia 3 pha
1. Sơ đồ mạch:

## Slide 19
- Sô ñoà chænh löu 3 pha hình tia coù ñieàu khieån gioáng sô ñoà 3 pha hình tia khoâng ñieàu khieån. Sô ñoà bao goàm moät maùy bieán aùp 3 pha coù thöù caáp noái sao coù trung tính vaø 3 pha SCR noái vôùi taûi.
- Nguyeân lyù hoaït ñoäng vaø cheá ñoä caáp xung ñieàu khieån trong sô ñoà chænh löu 3 pha noùi chung vaø chænh löu 3 pha hình tia noùi rieâng coù khaùc vôùi sô ñoà chænh löu moät pha. Vì nguoàn ñieän aùp 3 pha : ua , ub , uc leäch pha 1200, do ñoù taïi töøng thôøi ñieåm moãi pha coù ñieän aùp (+) hôn 2 pha kia trong khoaûng 1200. Vieäc caáp xung ñieàu khieån chænh löu phaûi thoûa maõn 2 ñieàu kieän :
+ Taïi thôøi ñieåm caáp xung ñieän aùp pha töông öùng döông so vôùi trung tính.
+ Neáu coù caùc SCR naøo ñoù ñang daãn thì ñieän aùp pha töông öùng phaûi döông hôn pha kia, vì theá cần phaûi xeùt tôùi thôøi ñieåm caáp xung ñaàu tieân.

## Slide 20
2. Nguyên lý hoạt động:
Ñeå ñieàu khieån caùc thyristor T1, T2, T3, ngöôøi ta duøng caùc caùc xung doøng ñieän ñieàu khieån iG1, iG2, iG3, caùc xung ñieàu khieån naøy coù cuøng chu kyø vôùi caùc ñieän aùp thöù caáp uA, uB, uC cuûa maùy bieán aùp nguoàn 3 pha. Thöù töï phaùt caùc xung ñieàu khieån laø iG1 ñeán iG2 ñeán iG3 caùch nhau 1 goùc pha 2/3
Trong khoaûng thôøi gian 1  t  2 , pha A (+) nhất T1 phân cực thuận và được kích xung với góc mở α = 30 độ, coù doøng ñieän ñi töø nguoàn qua T1 qua phuï taûi veà ñieåm trung tính cuûa nguoàn. Ñieän aùp treân 2 ñaàu phuï taûi luùc naøy laø: ut = uA .
Trong khoaûng thôøi gian 2  t  3 , pha B (+) nhất  T2 phân cực thuận và được kích xung với góc mở α = 30 độ û, coù doøng ñieän ñi töø nguoàn qua T2 qua phuï taûi veà ñieåm trung tính cuûa nguoàn. Ñieän aùp treân 2 ñaàu phuï taûi luùc naøy laø: ut = uB .
Trong khoaûng thôøi gian 3  t  4 , pha C (+) nhất  T3 phân cực thuận và được kích xung với góc mở α = 30 độ , coù doøng ñieän ñi töø nguoàn qua T3 qua phuï taûi veà ñieåm trung tính cuûa nguoàn. Ñieän aùp treân 2 ñaàu phuï taûi luùc naøy laø: ut = uC

## Slide 21
3. Dạng sóng:

## Slide 22: I. Chænh löu hình tia 3 pha
Caùc thoâng soá cuûa maïch
  Giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu treân taûi:
  ut = (33 / 2) Um cos = 1,17 Um cos
  Vôùi Um laø ñieän aùp thöù caáp moät pha
ÖÙng duïng:
  Chænh löu hình tia 3 pha thích hôïp cho caùc chænh löu yeâu caàu coâng suaát nhoû

## Slide 23: Bài tập:
1/ Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha tia, trị trung bình của điện áp pha là U = 150V; f= 50Hz, điện trở mỗi pha lần Rp= 0,07; Giả thiết điện áp rơi trên mối tiristo là U­T = 1,5 V và trị trung bình của dòng điện tải là: Id = 30A.
Hãy tính trị trung bình của điện áp tải khi các góc mở  là 00; 300;450;600.

## Slide 24
Giải:
Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)
Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)
Biểu thức của điện áp tải:

## Slide 25: KIỂM TRA 15’
Một bộ chỉnh lưu điốt cầu 3 pha được nuôi từ nguồn điện xoay chiều có điện áp dây là 380V. Giả thiết điện áp rơi trên mỗi điốt là 0,5V và dòng điện tải coi như được nắn thẳng Id = 40A. Điện áp trên tải là 280V.
a/ Tính trị trung bình của dòng điện chảy qua điốt và điện áp ngược cực đại mà mỗi điốt phải chịu.
b/ Vẽ dạng sóng vào/ ra theo các thông số vừ tìm được

## Slide 26: GIẢI:

## Slide 27: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
1. Sơ đồ mạch:
T1 T6 T2 T4 T3 T5

## Slide 28
2. Đặc điểm:

## Slide 29: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
3. Nguyên lý hoạt động:

## Slide 30: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
3. Nguyên lý hoạt động: giả thiết T1, T5 dẫn
+ Tại thời đđñiểm :
Cho xung ñieàu khieån môû T1, SCR naøy seõ môû vì ua > 0. Söï môû cuûa T1 laøm T5 bò khoùa moät caùch töï nhieân vì ua > uc. Luùc naøy T1, T5 daãn vaø ñieän aùp treân taûi laø : ut = ua- ub.
+ Tại thời đđñiểm:
Cho xung ñieàu khieån môû T6. Söï môû cuûa T6 laøm cho T5 bò khoùa laïi moät caùch töï nhieân. Luùc naøy T1, T6 daãn vaø ñieän aùp ra treân taûi laø: ut = ua- uc

## Slide 32: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
4. Dạng sóng ngõ vào/ra: α = 300

## Slide 33: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
Điện áp ngõ ra trên tải:
Ut = . Um . Cos α (V)
Bài tập:
1/ Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo 3 pha cầu làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc, với các thông số:
U2= 220V; f = 50Hz; E = 400V; R = 1 ; = 1200
Tính Ut và công suất có ích trả về lưới xoay chiều

## Slide 34: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
Giải:

## Slide 35: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
2/ Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha đối xứng với các thông số:
U2 = 110V; XC = 0,5; R = 5 ; =0.
Tính trị trung bình của điện áp tải, dòng tải

## Slide 36: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (có điều khiển)
Giải:

## Slide 37: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (bán điều khiển)
1/ Sơ đồ mạch:

## Slide 38: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (bán điều khiển)
Điện áp ngõ ra trên tải: Ut = . Um . ( 1+ Cos α ) (V)

## Slide 39: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (bán điều khiển)
Bài tập:
Cho sơ đồ chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha không đối xứng với các thông số sau:
U2 = 110V; R = 1,285; L = ∞; Pd = 12,85kW
Xác định góc mở , trị trung bình của dòng tải, trị trung bình của dòng chảy qua tiristo, trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

## Slide 40: II. Chỉnh lưu cầu 3 pha (bán điều khiển)
Giải: