## Slide 1
KHÁI NIỆM MÁY ĐIỆN KĐB
CẤU TẠO MÁY ĐIỆN KĐB
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KĐB
CÁC PHƯƠNG TRÌNH, SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG
QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG, HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ KĐB
MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB
ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ, ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 2: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 2
Máy điện KĐB là máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, có tốc độ quay rotor khác với tốc độ từ trường quay.
Máy điện KĐB có có tính thuận nghịch
Máy điện kđb thường ở chế độ động cơ vì cấu tạo, vận hành đơn giản, chi phí bảo trì thấp, nhưng khó đều chỉnh tốc độ và hệ số cos thấp.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN KHÁI NIỆM MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 3
Máy điện KĐB được chia thành các loại sau:
  Theo kết cấu của vỏ:
    Kiểu kín, hở.
    Kiểu bảo vệ, kiểu chống nổ…
  Theo kết cấu rotor:
    Rotor kiểu dây quấn.
    Rotor kiểu lồng sóc.
  Theo số pha trên dây quấn stator:
    1 pha.
    2 pha.
    3 pha.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PHÂN LOẠI MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 4
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 5
Gồm các bộ phận chính:
    Lõi thép
    Cuộn dây
    Vỏ máy, nắp máy,…
Lõi thép:
    Lõi thép dùng để dẫn từ
    Được ghép bởi các lá thép kỹ thuật điện dày 0,35÷0,5mm, có sơn cách điện với nhau
    Bên trong có dập rãnh để đặt dây quấn
    Lõi thép được ép vào trong vỏ máy
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO STATOR MÁY ĐIỆN KDB

## Slide 6
Dây quấn stato:
    Thường làm bằng đồng, có bọc cách điện
    Đặt trong các rãnh của lõi thép
    Được cách điện với lõi thép
    Khi có dòng điện chạy qua sẽ tạo ra từ trường.
Vỏ máy:
  Vỏ máy làm bằng nhôm hay gang
  Dùng để giữ chặt lõi thép và cố định máy trên bệ.
  Không phải dùng làm mạch dẫn từ
  Hai đầu vỏ có nắp máy, ổ đỡ trục
  Vỏ máy và nắp máy còn dùng để bảo vệ máy
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO STATOR MÁY ĐIỆN KDB

## Slide 7
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO STATOR MÁY ĐIỆN KDB

## Slide 8
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO ROTOR MÁY ĐIỆN KDB
Gồm các bộ phận chính:
    Lõi thép
    Dây quấn
Lõi thép:
    Gồm các lá thép kỹ thuật điện ghép lại với nhau
    Lõi thép được ép trực tiếp lên trục máy hay lên một giá của rotor
    Phía ngoài của lõi thép có xẻ rãnh để đặt dây quấn
    Dây quấn gồm hai loại:
      Rotor lồng sóc (Rotor ngắn mạch)
      Rotor dây quấn

## Slide 9
      Động cơ công suất trên 100 kW:
    Trong các rãnh của lõi thép rotor đặt các thanh đồng
    Hai đầu nối với hai vòng ngắn mạch
      Động cơ công suất nhỏ:
    Lồng sóc được chế tạo bằng cách đúc nhôm vào các rãnh lõi thép rotor tạo thành thanh nhôm.
    Hai đầu đúc vòng ngắn mạch và quạt làm mát.
      Động cơ KĐB rotor lồng sóc cấu tạo đơn giản, được dùng phổ biến trong thực tế
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO ROTOR LỒNG SÓC

## Slide 10
      Dây quấn rotor giống như dây quấn stator.
      Động cơ có công suất trung bình trở lên thường dùng dây quấn kiểu sóng hai lớp.
      Động cơ có công suất nhỏ thường dùng dây quấn đồng tâm một lớp.
      Dây quấn 3 pha thường nối Y, 3 đầu ra nối với 3 vòng tiếp xúc bằng đồng cố định trên trục rotor và cách điện với trục rotor.
      Nhờ 3 chổi than tỳ sát vào 3 vành tiếp xúc, dây quấn rotor được nối với 3 biến trở ngoài.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO ROTOR DÂY QUẤN

## Slide 11
      Động cơ rotor dây quấn:
    Có ưu điểm về mở máy và điều chỉnh tốc độ
    Nhược điểm là giá thành cao và vận hành kém tin cậy.
      Động cơ rotor dây quấn chỉ sử dụng khi động cơ rotor lồng sóc không đáp ứng được về yêu cầu truyền động.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO ROTOR DÂY QUẤN

## Slide 12
      Khe hở không khí :
      Vì rotor là khối tròn cho nên khe hở rất đều.
      Khe hở này rất nhỏ (0,21)mm để:
    Hạn chế dòng từ hóa nhận vào từ lưới.
    Nâng cao hệ số công suất của máy.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CẤU TẠO MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 13
Công suất định mức ở đầu trục Pđm (W, kW)
Dòng điện dây định mức Iđm (A)
Điện áp dây định mức Uđm (V, kV)
Tốc độ quay định mức nđm (v/p)
Cách đấu Y hay Δ
Hiệu suất định mức ηđm(%)
Hệ số công suất định mức cosφđm
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CÁC THÔNG SỐ ĐỊNH MỨC MÁY ĐIỆN KĐB

## Slide 14
  Khái niệm về từ trường quay
  Dòng điện ba pha
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 15
  Khái niệm về từ trường quay
  Đưa dòng điện ba pha vào bộ dây quấn ba pha sinh ra từ trường quay.
Từ trường quay có độ lớn không đổi và bằng 3/2 từ trường cực đại của một pha.
n1 gọi là tốc độ từ trường quay, tốc độ đồng bộ [v/s]
Từ trường quay với tốc độ không đổi n1
n1 =
f là tần số nguồn điện , 50Hz
p là số đôi cực từ
[vòng/giây]
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 16
.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 17
.
Chiều E2, I2 được xác định theo qui tắc bàn tay phải
Chiều của lực F xác định theo qui tắc bàn tay trái
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Đặt điện áp xoay chiều ba pha, tần số f vào bộ dây quấn stator
Dòng điện xoay chiều ba pha ⇒ Từ trường quay
n1 =
Cảm ứng trong rotor sức điện động E2
Dây quấn rotor nối ngắn mạch ⇒ dòng điện I2
I2 nằm trong từ trường quay ⇒ lực tác dụng tương hỗ F
Tạo thành momen M tác dụng lên rotor, làm nó quay với tốc độ n theo chiều quay từ trường

## Slide 18
Tốc độ rotor n  n1
E2 = 0
Tốc độ rotor n = n1
rotor sẽ đứng yên đối với từ trường quay
I2 = 0
M = 0
Động cơ không quay
Tốc độ từ trường quay:
Tốc độ trượt n (vận tốc trượt):
n = n1 – n2
Hệ sốâ trượt của tốc độ:
s = (1 10)%
Tốc độ rotor n
Khi tải tăng, hệ số trượt cũng tăng
Động cơ không đồng bộ (n1 > n)
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

## Slide 19
Bài tập 1
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 2
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 3
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ

## Slide 20
Bài tập 4
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 8, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 5
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 6
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ

## Slide 21
Bài tập 7
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 8
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 9
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 8, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ

## Slide 22
Bài tập 10
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Bài tập 11
Cho động cơ bơm nước không đồng bộ một pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ bơm nước
Tốc độ từ trường quay của động cơ bơm nước
Tốc độ từ trường quay của động cơ quạt hút
Bài tập 12
Cho động cơ quạt hút không đồng bộ một pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ quạt hút

## Slide 23
Bài tập 13
Cho động cơ quạt trần không đồng bộ một pha có số cực 2p = 12, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 50 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần
Tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần
Bài tập 14
Cho động cơ quạt trần không đồng bộ một pha có số cực 2p = 16, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều một pha có tần số f = 60 Hz. Hãy tính tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần
Tốc độ từ trường quay của động cơ quạt trần

## Slide 24
Bài tập 1
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 2880 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 3000 vòng/phút
n2 = 2880 vòng/phút
Bài tập 2
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 4, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 1450 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 1500 vòng/phút
n2 = 1450 vòng/phút

## Slide 25
Bài tập 3
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 6, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 960 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 1000 vòng/phút
n2 = 960 vòng/phút
Bài tập 4
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 8, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 720 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 750 vòng/phút
n2 = 720 vòng/phút

## Slide 26
Bài tập 5
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 10, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 50 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 570 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ tại tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 600 vòng/phút
n2 = 570 vòng/phút
Bài tập 6
Cho động cơ không đồng bộ ba pha có số cực 2p = 2, động cơ được cấp nguồn điện xoay chiều ba pha có tần số f = 60 Hz. Bảng lý lịch của động cơ có ghi tốc độ định mức nđm = 3528 vòng/phút. Hãy tính hệ số trượt của động cơ đang mang tải định mức
Tốc độ từ trường quay của động cơ
Hệ số trượt của động cơ
n1 = 3600 vòng/phút
n2 = 3528 vòng/phút

## Slide 27
.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MĐ KDB

## Slide 28
.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MĐ KDB
Sơ đồ tương đương khi quy đổi rotor sang stator ( tương tự như MBA):
E’2 = Kbd. E2
I’2 =I2 / Kbd
R’2 = Kbd 2. R2
X’2 = Kbd 2. X2
Kbd = = =

## Slide 29
.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MĐ KDB
Điện trở dây quấn rotor quy đổi về stator
Đặc trưng cho cơ năng có ích trên trục động cơ

## Slide 30
.
Điện trở
đặc trưng cho sự thể hiện công suất cơ trên
trục của máy. Điện trở biến đổi, biểu thị cho sự thay đổi của tải
trên trục máy
Khi động cơ bị quá tải, tốc độ động cơ giảm đi, hệ số trượt tăng lên và điện trở
giảm, làm cho dòng điện rotor và stator đều tăng lên.
Khi động cơ điện bị kẹt không quay hoặc lúc mở máy tốc độ n = o và s = 1
điện trở r’2 = 0 ; coi như thứ cấp bị ngắn mạch nên dòng điện stator và rotor đều tăng lên rất nhiều ( bằng từ 57 lần dòng điện định mức ), cũng vì thế tình trạng này được gọi là tình trạng ngắn mạch động cơ điện .
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MĐ KDB
Đặc trưng cho sự thay đổi của tải trên trục máy

## Slide 31
.
Điện trở
đặc trưng cho sự thể hiện công suất cơ trên
trục của máy. Điện trở biến đổi, biểu thị cho sự thay đổi của tải
trên trục máy
Khi động cơ bị quá tải, tốc độ động cơ giảm đi, hệ số trượt tăng lên và điện trở
giảm, làm cho dòng điện rotor và stator đều tăng lên.
Khi động cơ điện bị kẹt không quay hoặc lúc mở máy tốc độ n = o và s = 1
điện trở r’2 = 0 ; coi như thứ cấp bị ngắn mạch nên dòng điện stator và rotor đều tăng lên rất nhiều ( bằng từ 5 7 lần dòng điện định mức ), cũng vì thế tình trạng này được gọi là tình trạng ngắn mạch động cơ điện .
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN PT CÂN BẰNG ĐIỆN ÁP – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG MĐ KDB

## Slide 32
P1: công suất điện đầu vào động cơ
Pđiện từ: công suất điện từ chuyển qua rotor.
Pcơ: công suất cơ lý tưởng
P2: công suất cơ hữu ích trên trục
Pj1: tổn hao đồng trên dây quấn stator,
Pth: tổn hao sắt từ.
Pmq: tổn hao do ma sát
Pj2: tổn hao đồng trên dây quấn rotor
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ĐC KDB

## Slide 33
+ Động cơ điện lấy điện năng từ lưới điện vào với công suất:
P1 = 3V1I1cos1
+ Tổn hao đồng của dây quấn stator:
Pj1 = 3I21R1
Pth = 3IC2RC
+ Tổn hao lõi sắt stator:
+ Công suất điện từ Pđt qua rotor:
+ Tổn hao đồng trong rotor:
+ Công suất cơ lý tưởng của động cơ :
+ Tổn hao cơ, tổn hao phụ (ma sát):
+ Công suất đưa ra trục động cơ điện P2:
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ĐC KDB

## Slide 34
.
Tổng tổn hao trong động cơ điện:
ΔP = Pj1 + Pth + Pj2 + Pmq
P2 = P1 - ΔP
Hiệu suất :
Mối quan hệ: Pđt , Pj2 , Pcơ:
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ĐC KDB
η ==

## Slide 35
.
P1 = VđmIđmcos
η =
P1 = VđmIđmcos
P2 = Pđm = VđmIđmcos. η
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ĐC KDB

## Slide 36
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT ĐC KDB

## Slide 37
+ Moment điện từ:
[rad/s]
+ Moment định mức (moment đầu trục, moment cơ kéo tải của động cơ):
Mđm = M2 = Mcơ
[Nm]
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐẶC TÍNH CƠ CỦA ĐỘNG CƠ KDB
=
=
[rad/s]
Mđm = M2 =
9,55
=
Mđiện từ =
9,55
=

## Slide 40
a. Công suất điện cấp vào động cơ
η = ⇒ P1 = 81978 W
b. Tổng tổn hao của động cơ
ΔP = P1 - P2 = 81978 - = 7378 W

## Slide 41
c. Công suất điện từ
Pđt = P1 - Pj1 – Pth = 81978 – 2803 -1697 = 77478 W
Moment điện từ
Mđt = 9,55 = 9.55 = 616,6 Nm
d. Vận tốc động cơ
Hệ số trượt của động cơ là:Pj2 = s.Pđt ⇒ s = = = 0,02
Vận tốc động cơ là:
n = (1 – s).n1 = (1 – s) = (1 – 0,02) = 1176 V/p

## Slide 42
e. Hệ số công suất động cơ là
P1 = .V.Icos ⇒ cos = ==
⇒ cos = 0,944
f. Tổn hao cơ và quạt gió
ΔP = Pth + Pj1 + Pj2 + Pmp
⇒ Pmp = ΔP – (Pth + Pj1 + Pj2) = 7378 – (1697 + 2803 + 1549)
⇒ Pmp = 1329 W
g. Moment cơ trên trục
M2 = 9.55 = 9.55 = 605,8 Nm

## Slide 43
Moment mở máy phải lớn hơn moment cản
Dòng điện mở máy phải hạn chế đến mức thấp nhất.
Moment mở máy phải đủ lớn để đảm bảo tiến hành tăng tốc.
Thời gian mở máy ngắn.
Tổn hao trong quá trình mở máy phải được hạn chế ở mức thấp nhất.
Thiết bị và phương pháp mở máy phải đơn giản – vận hành chắc chắn.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KDB

## Slide 44
  CÁC PHƯƠNG PHÁP MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KĐB:
Có hai phương pháp mở máy: trực tiếp và gián tiếp
1. Phương pháp mở máy trực tiếp: (Vmm = Vđm)
Lúc mới đóng điện dòng mở máy lớn, tốc độ động cơ tăng dần thì dòng mở máy giảm xuống và khi tốc độ ổn định thì dòng điện ở lại trị số bình thường.
Phương pháp này có dòng mở máy lớn gây sụt áp trên lưới điện đang sử dụng.
2. Phương pháp mở máy gián tiếp: (Vmm < Vđm)
Mục đích của phương pháp là giảm dòng mở máy, V giảm k lần thì Mmm giảm k2 lần.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KDB

## Slide 45
Quá trình mở máy của động cơ (n = 0  nđm)
Khi mở máy: s = 1,:
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KDB

## Slide 46
.
a. Phương pháp mở máy qua điện kháng:
Bộ điện kháng mắc nối tiếp với dây quấn stato trong quá trình mở máy, điện kháng loại ra khỏi mạch khi động cơ về trạng thái làm việc
Điện áp mở máy giảm k lần, dòng mở máy giảm k lần, Mmm giảm k2 lần.
b. Phương pháp mở máy qua máy biến áp tự ngẫu:
Máy biến áp cấp nguồn điện thấp vào bộ dây quấn stato trong quá trình mở máy, đưa điện áp định mức vào động cơ khi động cơ về trạng thái làm việc
Điện áp mở máy giảm k lần, dòng mở máy giảm k2 lần, Mmm giảm k2 lần.
c. Phương pháp mở máy bằng cách đổi nối sao – tam giác:
Điện áp nguồn cấp vào động cơ không đổi. Động cơ mở máy ở chế độ sao, làm việc ở chế độ tam giác
Điện áp nguồn cấp vào động cơ không đổi , Điện áp cấp vào từng bộ dây động cơ giảm lần, dòng mở máy giảm 3 lần, Mmm giảm 3 lần.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KDB

## Slide 47
.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN QUÁ TRÌNH MỞ MÁY ĐỘNG CƠ KDB
d. Phương pháp mở máy qua điện trở:
Bộ điện trở mắc nối tiếp với dây quấn rôto trong quá trình mở máy, điện trở loại ra khỏi mạch khi động cơ về trạng thái làm việc
Vẫn giữ giá trị lớn (ưu điểm)

## Slide 48
.
VII. ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KĐB.
- Thay đổi số cực từ:
- Thay đổi tần số:
    - Phương pháp thay đổi điện trở phụ trên mạch rotor:
n' = n1 (1 –s')
- Phương pháp thay đổi điện áp
Điện áp giảm k lần thì M giảm k2 lần. Nếu Mtải không đổi thì tốc độ giảm,
+ Đảo chiều quay động cơ kđb ba pha: đảo hai trong ba dây pha của nguồn điện đặt
vào động cơ .
+ Đảo chiều quay động cơ kđb một pha: đảo hai đầu cuộn dây pha đề của động cơ .
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ VÀ ĐẢO CHIỀU QUAY ĐỘNG CƠ KDB

## Slide 49
.
CÁC CHẾ ĐỘ HÃM PHANH (THẮNG) ĐỘNG CƠ KĐB.
- Thắng tái sinh: tốc độ của động cơ kéo rôto lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
- Thắng ngược: động cơ đang quay theo chiều thuận, đổi hai trong ba dây pha
của nguồn điện đặt vào động cơ , từ trường đổi chiều ngược lại , tốc độ rôto
giảm về không trước khi đổi chiều. Ngay khi tốc độ rôto về 0, ngắt nguồn điện
ra khỏi mạch.
- Thắng động năng: động cơ đang quay, ngay khi ngắt nguồn điện ba pha, đưa
nguồn một chiều vào bộ dây ba pha của động cơ.
BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN CÁC CHẾ ĐỘ HÃM PHANH ĐỘNG CƠ KDB