## Slide 1
BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ CẮT KIM LOẠI

## Slide 2: Chương 3: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN
Khái niệm về tiện và dao tiện
Khái niệm về tiện:
Tiện là phương pháp gia công cắt gọt được thực hiện nhờ chuyển động chính thông thường do phôi quay tròn tạo thành chuyển động cắt Vc kết hợp với chuyển động tiến dao là tổng hợp của hai chuyển động tiến dao dọc Sd và tiến dao ngang Sng do dao thực hiện.
Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất.
Máy tiện chiếm khoảng 25% - 35% tổng số thiệt bị trong phân xưởng gia công cắt gọt.

## Slide 3: Chương 2: PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG TIỆN
Khái niệm về tiện và dao tiện

## Slide 4: CÁC BỀ MẶT KHI GIA CÔNG TIỆN

## Slide 5: 2.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện
Công dụng
- Khả năng tạo hình: Tiện có thể gia công được nhiều loại bề mặt tròn xoay khác nhau như: tiện mặt ngoài, tiện lỗ, tiện mặt đầu, tiện cắt đứt, tiện ren ngoài, tiện ren trong, tiện công ngoài, tiện côn trong, tiện định hình
- Khả năng đạt độ chính xác gia công khi tiện: Độ chính xác của nguyên công tiện phụ thuộc vào các yếu tố sau:
Độ chính xác của máy: Độ đảo trục chính, độ song song của sống trượt với đường tâm trục chính, độ đồng tâm ụ động và trục chính,…
Tình trạng dao cụ.
Trình đồ tay nghề công nhân.

## Slide 6: 2.1.1 Công dụng và các chuyển động khi tiện
Công dụng
Khi gia công trên máy tiện CNC chất lượng nguyên công ít phụ thuộc vào kỹ năng và kỹ xảo của người thợ so với tiện trên máy vạn năng.
Độ chính xác khi gia công
Độ chính xác về vị trí tương quan như độ đồng tâm giữa các bậc trục,
Độ đồng tâm giữa mặt trong và mặt ngoài phụ thuộc vào phương pháp gá đặt phôi,
Độ chính xác của máy và có thể đạtt được 0.01 mm
Khi tiện ren độ chính xác có thể đạt cấp 7, Ra= 2.5 – 1.25 micro mét.

## Slide 7: 2.1.2 Các yếu tố cắt khi tiện
Chiều sâu cắt t (mm): là chiều dày lớp kim loại được bóc đi sau một lần chạy dao.
Bước tiến s (mm/vòng): là khoảng dịch chuyển của lưỡi cắt theo phương chuyển động tiến sau mộ vòng quay của chi tiết gia công.
Tốc độ cắt v (m/phút): là quãng đường đi được của điểm thuộc mặt cắt và nằm cách xa trục quay nhất so với lưỡi cắt của dao trong một đơn vị thời gian.

## Slide 8: Chieàu saâu caét t
  Khaùi nieäm
Chieàu saâu caét t laø chieàu daày cuûa lôùp kim loaïi ñöôïc boùc ñi sau moät laàn chaïy dao, noùi caùch khaùc t laø khoaûng caùch giöõa maët chöa gia coâng vaø maët ñaõ gia coâng sau moät laùt caét. Khi löôïng dö gia coâng thöïc hieän trong moät laàn caét thì t = h (h: löôïng dö cuûa moät nguyeân coâng). Khi caét nhieàu laùt caét thì chieàu saâu caét cuûa moãi laùt caét nhö sau:
t =b.sin  (trong ñoù b laø chieàu daøi cuûa löôõi caét laøm vieäc,  laø goùc leäch chính).

## Slide 9: Chieàu saâu caét t

## Slide 11: Tốc độ cắt v
Tốc độ cắt v (m/phút): là quãng đường đi được của điểm thuộc mặt cắt và nằm cách xa trục quay nhất so với lưỡi cắt của dao trong một đơn vị thời gian.
Nếu lấy quảng đường đi được của một điểm trên mặt cắt là π.D nhân với số vòng quay của trục chính (số vòng quay trong một phút n vòng/phút) thì sẽ được chiều dài quãng đường đi được của điểm đó trong một phút:
L = π.D.n mm/phút
Còn quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian chính là tốc độ. Trong cắt gọt kim loại, tốc độ cắt được tính bằng đơn vi mét/phút (m/phút)
Vì 1mm = 0,001m nên có công thức sau:
v = π.D.n/1000, m/phút.

## Slide 12
Từ công thức trên ta thấy đường kính D của phôi càng lớn thì tốc độ cắt v càng tăng nếu số vòng quay n không đổi vì sau 1 vòng quay của vật gia công thì quãng đường đi của một điểm A nào đó trên mặt có đường kính D sẽ lớn hơn quãng đường đi được cảu điểm B trên mặt có đường kính d (πD> πd). Nếu đã biết tốc độ cắt v mà các tính chất cắt gọt của dụng cụ cho phép phụ thuộc vào đường kính D của phôi thì sẽ xác định được số vòng quay phù hợp của chi tiết. Số vòng quay được tính theo công thức:
n = 1000.v/ π.D , vòng/phút.
Thể tích phoi mà dao cắt được trong một đơn vị thời gian gọi là năng suất của dao. Với số vòng quay n (vòng/phút) thì thể tích lớp cắt trong 1 phút sẽ là:
Q = π.D.t.s.n, mm3/phút
Nhưng π.D.n= 1000.v, nên Q= 1000.t.s.v, mm3/phút.

## Slide 13: 2.2 Thông số hình học của tiết diện lớp cắt
Ñeå nghieân cöùu veà quaù trình caét, ta caàn nghieân cöùu söï bieán ñoåi cuûa caùc haït tinh theå ôû vuøng caét goït, ñeå giuùp cho vieäc nghieân cöùu ñoù ñöôïc deã daøng ngöôøi ta nghieân cöùu caáu taïo cuûa caùc haït tinh theå kim loaïi treân dieän tích caét ngang laøm yeáu toá ñaëc tröng cho vuøng caét goït.

## Slide 14
  Caùc coâng thöùc tính thoâng soá hình hoïc cuûa lôùp caét khi tieän
Dieän tích lôùp caét ñoù ñöôïc xaùc ñònh treân maët phaúng chöùa löôõi caét chính vaø caét ngang qua vuøng caét goït, khi löôõi caét song song vôùi maët phaúng ngang thì dieän tích ñoù ñöôïc tính nhö sau:
F = t x s [mm2] = a.b [mm2] * khi  = 0.
Trong ñoù:
b: chieàu roäng lôùp caét [mm]; (laø chieàu daøi löôõi caét tham gia caét goït)
a: chieàu daøy lôùp caét [mm]; (laø khoaûng caùch giöõa hai löôõi caét khi dao thöïc hieän moät böôùc S); a= S. sin.
Khi   0 thì b =
Khi   0 thì

## Slide 15: 2.3 Hình dáng và kết cấu dao tiện

## Slide 19: 2.3.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh Caùc maët phaúng ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá hình hoïc cuûa dao
Hình daùng hình hoïc nghóa laø caùc goùc cuûa dao seõ quyeát ñònh khaû naêng laøm vieäc cuûa noù. Ñeå xaùc ñònh hình daùng hình hoïc cuûa dao caàn phaûi qui öôùc caùc maët phaúng sau:
Maët phaúng ñaùy (maët phaúng cô sôû): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi vectô toác ñoä caét taïi ñieåm ñang xeùt naèm treân löôõi caét chính, maët phaúng ñaùy thöôøng truøng vôùi maët töïa cuûa thaân dao (dao tieän vaø dao baøo)
Maët phaúng caét goït: laø maët phaúng taïo bôûi phöông cuûa löôõi caét chính thaúng vaø vectô toác ñoä caét V taïi ñieåm ñang xeùt cuûa löôõi caét chính.

## Slide 20: CÁC MẶT PHẲNG TRÊN DAO

## Slide 21: 2.3.1 Các góc của dao tiện ở trạng thái tĩnh Caùc maët phaúng ñeå xaùc ñònh caùc yeáu toá hình hoïc cuûa dao
Maët phaúng caét goït: laø maët phaúng taïo bôûi phöông cuûa löôõi caét chính thaúng vaø vectô toác ñoä caét V taïi ñieåm ñang xeùt cuûa löôõi caét chính.
Tieát dieän chính (maët caét chính): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi hình chieáu cuûa löôõi caét chính treân maët phaúng ñaùy.
Tieát dieän phuï (maët caét phuï): laø maët phaúng vuoâng goùc vôùi hình chieáu cuûa löôõi caét phuï treân maët phaúng ñaùy.

## Slide 22: Caùc goùc cuûa dao treân maët caét chính
* Goùc tröôùc  (gama):
Laø goùc giöõa maët tröôùc cuûa dao vaø maët phaúng ñaùy, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc sau chính  (alpha):
Laø goùc giöõa maët sau chính cuûa dao vaø maët phaúng caét goït, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc saéc (gùc neâm)  :
Laø goùc taïoo bôûi maët tröôùc vaø maët sau chính cuûa dao, ño trong tieát dieän chính.
* Goùc caét goït  :
Laø goùc taïo bôûi maët tröôùc cuûa dao vaø maët phaúng caét goït.
 = 900 - .

## Slide 24: Caùc goùc cuûa dao treân maët caét chính
* Goùc nghieâng chính  :
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét chính treân maët phaúng ñaùy vaø phöông chaïy dao.
* Goùc nghieâng phu ï1:
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét phuï treân maët phaúng ñaùy vaø phöông chaïy dao.
* Goùc muõi dao  (epsilon):
Laø goùc giöõa hình chieáu cuûa löôõi caét
* Goùc naâng (nghieâng) cuûa löôõi caét chính :
Laø goùc taïo bôûi löôõi caét chính vaø hình chieáu cuûa noù treân maët phaúng ñaùy.

## Slide 25
* Goùc naâng (nghieâng) cuûa löôõi caét chính :
Laø goùc taïo bôûi löôõi caét chính vaø hình chieáu cuûa noù treân maët phaúng ñaùy.
+  = 0 neáu löôõi caét chính song song vôùi maët phaúng ñaùy.
+  > 0 neáu muõi dao laø ñieåm thaáp nhaát so vôùi taát caû nhöõng ñieåm khaùc naèm treân löôõi caét chính.
+  < 0 neáu muõi dao laø ñieåm cao nhaát so vôùi taát caû nhöõng ñieåm khaùc naèm treân löôõi caét chính.
Höôùng thoaùt phoi phuï thuoäc vaøo höôùng cuûa löôõi caét chính vaø trò soá cuûa goùc .
Neáu  = 0 phoi thoaùt ra theo phöông vuoâng goùc vôùi löôõi caét.
Neáu  > 0 phoi thoaùt veà phía beà maët chöa gia coâng, tröôøng hôïp naøy thích hôïp khi tieän tinh. Maët khaùc khi  > 0 muõi dao tieáp xuùc vôùi chi tieát gia coâng sau cuøng so vôùi taát caû caùc ñieåm khaùc treân löôõi caét, vì vaäy noù traùnh ñöôïc caùc va ñaäp. Ñoái vôùi taûi troïng va ñaäp lôùn ngöôøi ta duøng dao coù goùc +  vaø - .

## Slide 26: 2.3.2 Các góc của dao tiện ở trạng thái Động
  Khi gaù dao cao hôn taâm chi tieát
Neáu gaù dao cao hôn taâm chi tieát thì maët phaúng caét goït vaø maët phaúng ñaùy luùc naøy seõ quay ñi moät goùc  (goïi laø goùc ñoäng hoïc) neân  vaø  cuõng thay ñoåi theo.
Ta coù:
(R laø baùn kính chi tiết)
- Khi tieän ngoaøi, do maët phaúng caét goït quay ñi moät goùc  neân goùc sau thöïc teá tt seõ giaûm so vôùi goùc  m vaø Goùc tt seõ taêng so vôùi goùc m.
t t =  m - .
 t t =  m + .
- Khi tieän loã, do maët phaúng caét goït quay ñi moät goùc  neân goùc sau thöïc teá  tt seõ taêng so vôùi goùc  m vaø Goùc tt seõ giaûm so vôùi goùc  m.
 t t =  m + .
 t t =  m - .
Trong thöïc teá, khi tieän ngoaøi cho pheùp gaù dao cao hôn taâm cuûa chi tieát moät khoaûng h = 0,02 d; khi ñoù löïc caét goït seõ aán dao xuoáng moät chuùt vaø muõi dao vaãn giöõ ôû vò trí ngang vôùi taâm maùy.