## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
Môn. CƠ LÝ THUYẾT
Chương 4. ĐỘNG HỌC ĐIỂM
GV: Dương Thị Hồng
TP.HCM, 02/2021
Môn học CƠ LÝ THUYẾT

## Slide 2
GV: Dương Thị Hồng
4.1. Khảo sát chuyển động của điểm
bằng phương pháp tọa độ Đề các
4.1.1. Phương trình chuyển động
x = x(t)
y = y(t)
4.1.2. Vận tốc
vx = x’(t)
vy = y’(t)
v =
VD1. Cho điểm chuyển động theo phương trình: x = + 1
y = + 1
Xác định vận tốc của điểm tại t =2s
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT
xM
yM

## Slide 3
GV: Dương Thị Hồng
4.1.3. Gia tốc
ax = (t) = x’’(t)
ay = (t) = y’’(t)
a =
VD1. Cho điểm chuyển động theo phương trình: x = + 1
y = + 1
b. Xác định gia tốc của điểm tại t =2s
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT
4.1. Khảo sát chuyển động của điểm
bằng phương pháp tọa độ Đề các

## Slide 4
GV: Dương Thị Hồng
  4.2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên
4.2.1. Phương trình chuyển động – Phương trình quãng đường
= (t) (m)
4.2.2. Vận tốc
v = = ′(t) (m/s)
4.2.3. Gia tốc
a = (m/s2)
= = =s′′(t) gia tốc tiếp tuyến
an = gia tốc pháp tuyến
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT
aa
aa

## Slide 5
GV: Dương Thị Hồng
Dấu hiệu nhận biết chuyển động nhanh dần, chậm dần:
.v > 0: vật chuyển động nhanh dần
.v < 0: vật chuyển động chậm dần
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT
VD2. Cho vật rắn chuyển động theo phương trình: = 3 - 2t + 1
a. Tính vận tốc góc tại t = 2s
Có: v = ′(t) = ( 3 - 2t + 1)'
= 9 - 2 = 34 m/s
b. Tính gia tốc góc tại t = 2s
Có: = = (9 - 2)’
= 18t = 36 (m/s2)
an = = 0
 a = = 36 (m/s2)
c. Tại t = 2s, vật quay nhanh hay chậm dần
  4.2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

## Slide 6
GV: Dương Thị Hồng
4.2.4. Một số chuyển động thường gặp
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT
Chuyển động đều
+ v = const
+ a =
= v‘(t) = 0
an = (nếu chuyển động trên quỹ đạo thẳng an = 0)
+ = + v.t
b. Chuyển động biến đổi đều
+ = const
a =
an = (nếu chuyển động trên quỹ đạo thẳng an = 0)
v = + .t
= + .t + . .
  4.2. Khảo sát chuyển động của điểm bằng phương pháp tọa độ tự nhiên

## Slide 7
GV: Dương Thị Hồng
5.2.3. Một số chuyển động quay thường gặp
VD3. (BÀI TẬP 12 – CHƯƠNG 4)
Trên đoạn đường dài 12,5km , tàu hoả giảm tốc từ 54km/h xuống còn 36km/h. Xem như trên đoạn đường đó , tàu hoả chuyển động chậm dần đều . Xác định gia tốc của tàu và thời gian tàu chạy được trên quãng đường đó.
Giải
Tóm tắt:
s = 12,5 km = 12500 m
= 54km/h = 15 m/s
v = 36km/h = 10 m/s
Hỏi: a = ? Và t = ?
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT

## Slide 8
GV: Dương Thị Hồng
Có:
v = + .t  10 = 15 + .t
 .t = - 5 (*)
Lại có: = + .t + . .t).t  12500= 0 + 15.t + .(- 5)t
t = 1000s
(*) .t = -5  ε.1000 = - 5
 = - 0,005 (m/s2) a = = = 0,005 (m/s2)
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT

## Slide 9
GV: Dương Thị Hồng
BÀI TẬP ÁP DỤNG
  Bài tập 9 – Chương 4
Điểm chuyển động thẳng có phương trình s = 2t + t2
  a. Sau khi mấy giây điểm đạt vận tốc 10m/s?
  b. Tại thời điểm đó, điểm vạch được quãng đường dài bao nhiêu?
  c. Tìm gia tốc của điểm?
Bài tập 11 – Chương 4
Một ôtô chuyển động thẳng , trong giai đoạn khởi động , chạy nhanh dần đều với gia tốc a = 1m/s2 . Tính :
  a. Vận tốc và quãng đường chạy được sau thời gian khởi động 4 giây?
  b. Vận tốc của ôtô sau khi đi được 32m.
Bài tập 13 – Chương 4
Một ôtô chuyển động thẳng với vận tốc v = 36km/h thì được hãm lại. Từ khi hãm ôtô chuyển động chậm dần đều và chạy được 25m thì dừng lại. Xác định :
  a. Khoảng thời gian từ khi bắt đầu hãm đến khi ôtô dừng lại?
  b. Gia tốc của ôtô?
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT

## Slide 10
GV: Dương Thị Hồng
BÀI TẬP ÁP DỤNG
  Bài tập 17 – Chương 4
Đầu tàu hoả có vận tốc đầu 15m/s và trong 30 giây đầu chạy được 600m. Biết chuyển động của nó là biến đổi đều, xác định vận tốc và gia tốc của tàu hoả ở cuối giây thứ 30 nếu tàu hoả chuyển động trên cung tròn bán kính R = 1km.
Bài tập 18– Chương 4
Một tàu hoả chuyển động nhanh dần đều, vận tốc của nó tăng từ 18km/h đến 72km/h trong khoảng thời gian 2phút . Quãng đường nằm trên cung tròn bán kính R = 1000m. Xác định vận tốc và gia tốc của tàu sau 40 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần đều.
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: Dương Thị Hồng
Môn học CƠ LÝ THUYẾT