## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
Môn. CƠ KỸ THUẬT
PHẦN III: SỨC BỀN VẬT LIỆU
CHƯƠNG 8: KÉO - NÉN ĐÚNG TÂM
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
TP.HCM, 05/2021
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 2
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.1. Định nghĩa:
Một thanh chịu kéo (nén) đúng tâm khi trên mặt cắt ngang của thanh chỉ có một thành phần nội lực là lực dọc nằm trên trục thanh.
P
P
P
Nz
Kéo:
Nén:
Nz > 0
Nz < 0
P
P
P
P

## Slide 3
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.2. Biểu đồ lực dọc (biểu đồ nội lực)
Biểu đồ lực dọc là đồ thị biểu diễn sự biến thiên của lực dọc tại mọi mặt cắt ngang dọc theo thanh.
Qui ước dấu:
+ Lực dọc dương khi thanh chịu kéo.
+ Lực dọc âm khi thanh chịu nén.
P1
P2
P3
B
A
Ví dụ: Vẽ biểu đồ lực dọc của thanh chịu kéo nén đúng tâm như hình vẽ. Biết P1= 60kN, P2= 80kN, P3= 30kN.

## Slide 4
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.2. Biểu đồ lực dọc (biểu đồ nội lực)
Giải:
NzAC
P1
P1
P2
P3
B
A
C
D
P1
P2
NZCD
P1
P2
P3
NZDB
60
20
10
NzAC= P1 = 60kN
NzCD= P1 - P2= 60 – 80 = -20kN
NzDB= P1 - P2 + P3 = 60 – 80 +30 = 10kN
Nz
Nz
(kN)
_
+
+

## Slide 5
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.2. Biểu đồ lực dọc (biểu đồ nội lực)
Bài tập áp dụng:
Bài tập 1:
Giải:
Vẽ biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo nén đúng tâm như hình vẽ. Biết P1= 40kN, P2= 70kN, P3= 20kN.
NzAC= - P1 = - 40kN
NzCD= - P1 + P2= - 40 + 70 = 30kN
NzDB= - P1 + P2 - P3 = - 40 + 70 - 20 = 10kN
P1
B
A
P2
P3
C
D
40
30
10
Nz
Nz
(kN)
_
+
+

## Slide 6
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.2. Biểu đồ lực dọc (biểu đồ nội lực)
Bài tập áp dụng:
Bài tập 2: Vẽ biểu đồ nội lực của thanh chịu kéo nén đúng tâm như hình vẽ. Biết P1= 40kN, P2= 50kN.
Giải:
P1
P2
A
B

## Slide 7
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.1.2. Biểu đồ lực dọc (biểu đồ nội lực)
Bài tập (Làm thêm):
Bài tập 1 (chương 8)
Vẽ biểu đồ nội lực (lực dọc) cho các thanh chịu lực sau. Biết:
a) P1 = 20kN, P2 = 40 kN, P3 = 20 kN, P4 = 20 kN
b) P1 = 60kN, P2 = 30 kN, P3 = 30 kN, P4 = 30 kN
c) P1 = 30 kN, P2 = 15 kN, P3 = 30 kN, P4 = 15 kN
d) P1 = 30 kN, P2 = 40 kN, P3 = 20 kN
e) P1 = 10 kN, P2 = 30 kN, P3 = 20 kN, P4 = 10 kN
f) P1 = 60 kN, P2 = 90 kN, P3 = 30 kN, P4 = 60 kN

## Slide 8
GV: Dương Thị Hồng
8.1. KHÁI NIỆM VỀ KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Môn học Cơ kỹ thuật
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
b)
P
4
P
2
P
3
e)
P
1
4
P
P
P
2
1
P
a)
P
4
P
3
P
2
P
d)
P
1
P
3
2
P
1
c)
P
4
P
3
P
2
f)
P
1
P
P
4
3
P
2
P
1
3

## Slide 9
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
8.2.1. Ứng suất:
Trong thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, tại mặt cắt ngang của thanh chỉ có thành phần ứng suất pháp.
 lấy dấu (+) nếu thanh chịu lực kéo
 lấy dấu (–) nếu thanh chịu lực nén
(N/m2)
Nz : giá trị tuyệt đối của lực dọc tại mặt cắt tính ứng suất (N)
F : diện tích mặt cắt ngang thanh (m2)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 10
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
8.2.2. Biến dạng:
Biến dạng dọc tuyệt đối của thanh: l = l1 – l (m)
P
P
l1
l
Biến dạng dọc tỉ đối ( tương đối):
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 11
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
8.2.3. Định luật Hooke về kéo (nén):
Khi lực tác dụng chưa vượt quá một giới hạn nhất định thì biến dạng dọc tuyệt đối tỷ lệ thuận với lực tác dụng.
E: môđun đàn hồi của vật liệu (N/m2)
- l có dấu (+) khi thanh chịu kéo (thanh bị giãn)
- l có dấu (–) khi thanh chịu nén (thanh bị co)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 12
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
Ví dụ:
Thanh thép chịu lực P1 = 20KN, P2 = 40KN, P = 10KN và có mặt cắt ngang không đổi F = 10cm2. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực.
b. Tính ứng suất trong từng đoạn thanh
c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh? Cho E = 2.1011 N/m2.
Giải: a. Vẽ biểu đồ nội lực.
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 13
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
Giải:
b. Tính ứng suất trong từng đoạn thanh
N
Nz
(kN)
20
+
+
20
30
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 14
8.2. ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG
c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh? Cho E = 2.1011 N/m2.
Kết luận : Thanh bị dãn 0,5.10 – 4 m
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 15
8.3. ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU
8.3.1. Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dẻo: Thép, đồng, nhôm . . .
8.3.1.1. Kéo vật liệu dẻo:
- Giai đoạn tỷ lệ (giai đoạn đàn hồi):
- Giai đoạn chảy dẻo:
- Giai đoạn bền:
tl , ch b là những đại lượng đặc trưng cho tính đàn hồi, tính dẻo và tính bền của vật liệu, là ba trong những tính chất cơ học quan trọng của vật liệu.
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 16
8.3. ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU
8.3.1. Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dẻo: Thép, đồng, nhôm . . .
8.3.1.1. Nén vật liệu dẻo:
Vật liệu dẻo khi chịu nén cũng có giới hạn tỷ lệ, giới hạn chảy nhưng không có giới hạn bền vì càng nén mẫu thử càng dẹp.
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 17
8.3. ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU
8.3.2. Thí nghiệm kéo (nén) vật liệu dòn: Gang
- Không có giai đoạn tỷ lệ
- Không có giai đoạn chảy dẻo
- Chỉ có giới hạn bền b: b nén  b kéo
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
- Vật liệu dẻo bị biến dạng nhiều mới bị hỏng còn vật liệu dòn biến dạng ít đã hỏng.
Kết luận:
- Vật liệu dẻo chịu kéo và nén như nhau còn vật liệu dòn chịu nén tốt hơn chịu kéo rất nhiều.

## Slide 18
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
8.4.1. Ứng suất cho phép và hệ số an toàn:
Để đảm bảo cho các chi tiết máy hay công trình làm việc được an toàn, cần phải hạn chế ứng suất lớn nhất trong thanh không vượt quá một giới hạn nào đó, giới hạn này được gọi là ứng suất cho phép
o gọi là ứng suất nguy hiểm, tại giá trị này vật liệu xem như bị phá hủy.
n : Hệ số an toàn (cho trong sổ tay kỹ thuật với kết cấu bằng thép, thường chọn n = 1,4  1,6)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT

## Slide 19
8.4.2. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản:
Để đảm bảo sự làm việc an toàn khi thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, ứng suất trong thanh phải thỏa mãn điều kiện bền.
max: Ưng suất lớn nhất trên mặt cắt ngang của thanh (N/m2)
Nz : Giá trị tuyệt đối của lực dọc (N)
F : Diện tích mặt cắt ngang (m2)
[] : Ưng suất cho phép của vật liệu (N/m2)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
8.4.2.1. Điều kiện bền:

## Slide 20
8.4.2. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản:
- Kiểm tra độ bền (điều kiện cường độ)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
8.4.2.2. Ba bài toán cơ bản:
+ Tính ứng suất lớn nhất:
+ So sánh: max ≤ [] → Kết luận: Thanh đảm bảo độ bền
max > [] → Kết luận: Thanh không đảm bảo độ bền

## Slide 21
8.4.2. Điều kiện bền và ba bài toán cơ bản:
- Chọn mặt cắt ngang (bài toán thiết kế)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
8.4.2.2. Ba bài toán cơ bản:
Nzmax  F . []
- Tính tải trọng cho phép:
* Chú ý:
Nếu ngoại lực chỉ có một lực thì chọn nội lực bằng với ngoại lực (Nz = P)

## Slide 22
8.4.3. Bài toán áp dụng:
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Bài toán 1: kiểm tra độ bền của một thanh gỗ có mặt cắt ngang hình chữ nhật với kích thước 10cm x 16cm, đục lỗ như hình vẽ. Lỗ tròn có đường kính d = 6cm, lỗ chữ nhật có kích thước 8cm x 4cm. Thanh chịu lực nén P = 72KN, ứng suất nén cho phép của gỗ là [n] = 10 MN/m2

## Slide 23
8.4.3. Bài toán áp dụng:
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Giải:
Tóm tắt:
P = 72KN = NZ
[n] = 10 MN/m2
= 10. 103 kN/m2
Kiểm tra độ bền của thanh tại mặt cắt có diện tích nhỏ nhất
F2-2 = (10 . 16) – (10 . 8) = 80 cm2 = 80.10–4 m2
Tính ứng suất:
So sánh: max = 9. 103 kN/m2 < [n]
→ Thanh đảm bảo độ bền

## Slide 24
8.4.3. Bài toán áp dụng:
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Bài toán 2: Thanh thép chịu lực P1 = 20KN, P2 = 60KN, P = 30KN và có mặt cắt ngang không đổi đường kính d = 4cm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực.
b. Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh. Cho E = 2.1011 N/m2.
c. Kiểm tra độ bền của thanh. Biết: [k]=[n] = 120 MN/m2
Giải: a. Vẽ biểu đồ nội lực.

## Slide 25
Giải:
N
Nz
(kN)
20
+
+
40
70
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
b. E = 2.1011 N/m2.

## Slide 26
Kết luận : Thanh bị dãn 2,875.10 – 4 m
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉCDN) ĐÚNG TÂM
c. [k]=[n] = 120 MN/m2 = 120.103 kN/m2
Mặt cắt nguy hiểm thuộc đoạn CD
max= 55704,23 kN/m2 <[k] = 120.103 kN/m2
Kết luận: Thanh đảm bảo độ bền

## Slide 27
Bài tập: (chương 8)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
BT3: Thanh thép dài l = 4m, đường kính d = 12mm. Cần phải đặt lực P bằng bao nhiêu để nó dãn ra 0,5 cm. Tính ứng suất phát sinh khi tác dụng lực đó? Biết E = 2.105 MN/m2.
BT4: Một đoạn mẫu bằng thép dài 100m, chịu lực kéo 28KN thì bị dãn dài 0,12m. Xác định diện tích mặt cắt và trị số ứng suất pháp, biết E = 2.105 MN/m2
Giải:

## Slide 28
Bài tập: (chương 8)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
BT8: Thanh thép chịu tác dụng các ngoại lực P1 = 30KN, P2 = 20KN, P3 = 40KN,
P4 =60KN và P5 = 30KN. Thanh có mặt cắt ngang tròn đường kính d = 20mm. Kích thước dọc cho trên hình vẽ.
a. Vẽ biểu đồ nội lực
b.Tính ứng suất trong từng đoạn thanh. Kiểm tra độ bền của thanh. Biết ứng suất cho phép [k] =[n] = 14kN/cm2
c. Tìm biến dạng dọc tuyệt đối của thanh. Cho E = 2.108 kN/m2

## Slide 29
Bài tập: (chương 8)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
BT11: Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh tròn AB và AC chịu lực P =20 kN như hình vẽ. Biết các thanh AB và AC làm bằng thép có ứng suất cho phép [n] = 120MN/m2. Xác định đường kính của 2 thanh theo điều kiện bền.
BT12: Thanh tròn 1 làm bằng thép có ứng suất cho phép [k] = 12kN/cm2 và thanh tròn 2 làm bằng đồng có [n] = 4kN/cm2 bắt bản lề vào tường thẳng đứng. Tại nút bản lề A tác dụng lực P = 20KN, các góc cho trên hình vẽ. Kiểm tra độ bền của 2 thanh. Biết đường kính của 2 thanh lần lượt là d1= 20mm và d2 = 15mm.

## Slide 30
Bài tập: (chương 8)
GV: PHAN THỊ XUÂN TRANG
Môn học CƠ KỸ THUẬT
8.4.TÍNH TOÁN KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
Hình BT11
Hình BT12