## Slide 1: MẠCH ĐIỆN
CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC

## Slide 2: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
+ Phương pháp điện áp nút
+ Phương pháp dòng mắt lưới – phương pháp dòng vòng
+ Mạch tương đương Thevenin – Norton
+ Nguyên lý xếp chồng

## Slide 3: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
III. Mạch tương đương Thevenin – Norton:
1. Mạch Thevenin: là mạch gồm 1 nguồn áp VT
ghép nối tiếp với 1 điện trở RT

## Slide 4: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
2. Mạch Norton: gồm nguồn dòng iN ghép song song với điện trở RN, xem hı̀nh 2.29.

## Slide 5: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
VÍ DỤ:
Cho mạch điện hı̀nh 2.32, áp dụng mạch tương đương Thévenin hay Norton tı̀m dòng điện qua phần tử điện trở 8

## Slide 6: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Áp dụng mạch tương đương Thévenin với Norton, chuyển đổi mạch trong hı̀nh 2.33 sang mạch tương đương hı̀nh 2.34.
Dòng i = 50/10 = 5A

## Slide 7: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Trong mạch hı̀nh 2.35, thay thế các điện trở ghép song song bằng điện trở tương đương, ta có:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/ 10 + 1/8 + 1/6 = 94/240
 R = 240/94 

## Slide 8: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Mạch tương đương sau cùng trı̀nh bày trong hı̀nh 2.36. Dòng I qua R là I = 6A. Suy ra, điện áp giữa hai nút ab là:

## Slide 9: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
T ừ kết quả tı̀m được trở lại mạch trong hı̀nh 2.32, suy ra dòng điện qua điện trở 8
I = Vab / 8 = 720 / 47 . 8 = 1,9A

## Slide 10: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
VÍ DỤ: Tính dòng điện I dùng ĐL Thevenin trong mạch điện sau

## Slide 11: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC

## Slide 12: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Bước 2 : Tính Uab = Uhở = Uth. + Uab = Ua – Ub
Với Ub = 2 . 2 = 4V ;
Ta có : 1 + I1 – I2 = 0
 1 + 12/6 = I2 (1)
MÀ I2 = Ua (1/6 + 1/3)
(1)  Ua (1/6 + 1/3) = 3  Ua = 6V  Uab = Ua – Ub = 6 – 4 = 2V
i1
i2

## Slide 13: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Rtđ = (6 . 3/6 + 3 )+2 = 4

## Slide 14: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC

## Slide 15: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Bước 5 :gắn nhánh cần tính vào mạch tương đương thevenin, tính dòng áp : I = Uab / Rtđ + 1 = 2 / 4 + 1 = 0,4A

## Slide 16: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC
Tính dòng điện trên R3 của mạch điện hình vẽ bên
Cho R1 = 10, R2 = 5
    R3 = 2 , R4 = 4
    R5 = 3
    E1 = 12V, E5 = 6V

## Slide 17: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC

## Slide 18: CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN DC

## Slide 19: CHƯƠNG 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)
3.1 Tổng quan về tín hiệu Áp/dòng hình SIN
3.1.1 Biểu thức tức thời:
Điện áp tức thời dạng hàm sin theo t được biểu diễn như sau:
v(t) = Vm. sin(wt + j)
Trong đó: Vm: biên độ của điện áp; Vm: [V].
      : tần số góc của điện áp; : [rad/s].
      : góc pha ban đầu lúc t =0; : [rad].
      Góc pha ban đầu được qui ước có giá trị trong khoảng -1800<  <1800

## Slide 20: CHƯƠNG 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)
Giá trị tức thời của áp hay dòng hı̀nh sin được biểu diễn theo các dạng sau:
v(t) = Vm .sin( t + v)
v(t) = Im .sin( t + i)
Chu kỳ T và tần số f của dòng hay áp hı̀nh sin được xác định theo các quan hệ sau:
Đơn vị đo của các đại lượng: T: [s]; f: [s];
: rad / s

## Slide 21: 3.1.2. SO SÁNH GÓC PHA - ĐỘ LỆCH PHA
Điều kiện so sánh góc lệch pha: Khi so sánh góc lệch pha, hay xác định độ lệch pha; các tı́n hiệu dòng hay áp hı̀nh sin cần thỏa các điều kiện sau:
+Cùng tần số f (hay cùng tần số góc ).
+Các tı́n hiệu được biểu diễn cùng dạng sin (hay cos).
Phương pháp xác định:
Giả sử ta có hai tı́n hiệu hı̀nh sin:
v(t) = Vm1 .sin( t + 1)
v(t) = Vm2 .sin( t + 2)

## Slide 22: 3.1.2. SO SÁNH GÓC PHA - ĐỘ LỆCH PHA
Khi chọn tı́n hiệu v1 làm chuẩn, độ lệch pha của v1 và v2 được xác định theo quan hệ:
     = 1 - 2
Kết quả tı́nh toán được có thể rơi vào một trong ba trường hợp:
   > 0: v1 sớm pha hơn v2.
   = 0: v1 trùng pha với v2
   < 0: v1 chậm pha hơn v2

## Slide 23: 3.1.2. SO SÁNH GÓC PHA - ĐỘ LỆCH PHA
Chon dòng i1 làm chuẩn, góc pha ban đầu của i1 là 1 = 600. Góc pha ban đầu của
dòng i2 là 2 = - 300. Suy ra độ lêch pha:
 = 600 - (-300 ) = 900 > 0 .
Ta kết luân: dòng i1 sớm pha hơn dòng i2 môt góc là 900

## Slide 24: 3.1.3 Biểu diễn tín hiệu SIN bằng vector Phase fresnel

## Slide 25: 3.1.3 Biểu diễn tín hiệu SIN bằng vector Phase fresnel
Trong các bài toán kỹ thuật điện để thuận tiên cho việc khảo sát, chúng ta qui ước vector phase quay được vẽ tại thời điểm t = 0.
Điều kiện biểu diễn các tı́n hiệu áp và dòng hı̀nh sin bằng vector phase trên cùng mặt phẳng cần thỏa các điều kiện sau:
+ Cùng tần số f (hay cùng tần số góc ).
+ Các tı́n hiệu được biểu diễn cùng dạng sin (hay cos).

## Slide 26: 3.14 Giá trị hiệu dũng của dòng điện và điện áp

## Slide 27: 3.14 Giá trị hiệu dũng của dòng điện và điện áp
Khi cấp nguồn áp DC, công suất PDC là: PDC = VDC . IDC = R . I2DC = V2DC / R
Khi cấp nguồn xoay chiều, với điện áp v(t) = Vm1 .sin(t), áp dụng định luật ta có quan hệ sau:
I (t) = v(t) / R = (vm / R) sin(t).
Đặt Im = Vm / R là biên độ dòng hình sin qua R
Công suất tất thời tiêu thụ trên R xac định theo quan hệ:
p(t) = v(t) . i(t) = Vm . Im [ sin(t) ]2

## Slide 28: KT 15’
Câu : Áp dụng ĐL Thevernin tìm dòng i qua RL = 5 K, và điện áp VL
VL
iL

## Slide 32: 3.2 MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN ĐƠN GIẢN
3.2.1 Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở:
Đặt ngang qua hai đầu điện trở R áp hı̀nh sin v(t) = Vmsin(t). Từ định luật Ohm suy ra dòng tức thời qua R là: i(t) = Imsin(t).

## Slide 33: 3.2 MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN ĐƠN GIẢN
Áp hiệu dụng đặt ngang qua hai đầu R là: Vrms
Dòng hiệu dụng qua điện trở R là: Irms
Định luật Ohm viết dạng hiệu dụng trong mạch thuần trở là:
        Vrms = R . Irms

## Slide 34
3.2.2 Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm
Cấp dòng hı̀nh sin tức thời i(t) = Imsin(t) qua cuộn dây có hệ số tự cảm L
Ta có: V = L..I
Điện kháng của cuộn dây được xác định:
XL = L. = 2..f.L
Điện áp đặt ngang qua hai đầu cuộn cảm sớm pha hơn dòng điện qua cuộn cảm một góc là 900 (hay /2)
HÌNH 3.8a
HÌNH 3.8b: Giả n đồ vector phase

## Slide 35
3.2.3 Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung