## Slide 1: Chương 4 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ
GV GIẢNG DẠY: ĐỖ THỊ PHƯƠNG KHANH

## Slide 2: CÔNG DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM
- Bào và xọc được dùng để gia công mặt phẳng và các mặt định hình có đường sinh thẳng trong sản xuất đơn chiếc và hàng loạt nhỏ.
- Bào được thực hiện trên máy bào ngang hoặc máy bào giường. Quá trình bào và xọc được thực hiện nhờ sự phối hợp hai chuyển động: chuyển động chính và chuyển động chạy dao

## Slide 3: MÁY BÀO NGANG

## Slide 4: CẤU TẠO CỦA DAO BÀO VÀ DAO XỌC
Vật liệu làm dao bào và dao xọc
Do đặc điểm như ở trên mà vật liệu làm dao bào và xọc cũng có yêu cầu như vật liệu làm dao tiện, nhưng yêu cầu về khả năng chịu được va đập đòi hỏi cao hơn (độ bền uốn).
Vật liệu thông dụng dùng để làm phần cắt gọt của dao bào và xọc là thép gió (P18) hoặc hợp kim cứng: BK6, BK8, T15K6, T5K12B, TT7K12.
Vật liệu làm thân dao cũng được chọn như thân dao tiện.

## Slide 5: MÁY XỌC

## Slide 6: CÁC YẾU TỐ CẮT KHI BÀO VÀ XỌC
Chiều sâu cắt t [mm]
Là khoảng cách giữa bề mặt chưa gia công và bề mặt đã gia công sau một lát cắt đo theo phương vuôn góc với bề mặt gia công.
Bước tiến s [mm/hành trình kép]
Là khoảng dịch chuyển của dao hay vật gia công sau một hành trình kép.
Chiều dày cắt a [mm]
Là khoảng cách giữa hai vị trí kế tiếp của lưỡi cắt chính trên mặt phẳng ngang khi dao thực hiện một bước tiến S.
Chiều rộng cắt b [mm]
Là chiều dài lưỡi cắt chính tham gia cắt gọt.
Quan hệ của các yếu tố trên thông qua góc  như sau
a= s.sin [mm]
(Khi xọc thông thường  = 900, =0 nên a = s và t = b)
Diện tích lớp cắt
F = a.b = s.t [mm2]
Tốc độ cắt v [m/phút]
Khi bào và xọc, tốc độ dịch chuyển của dao hay vật liệu gia công khi cắt gọt (luôn thay đổi trị số).
Hình 4-4. Hướng chuyển động của dao và chi tiết
Các ký hiệu về thông số lớp kim loại bị cắt khi xọc
a

## Slide 7
Tốc độ cắt v

## Slide 9: CÔNG THỨC TÍNH VÀ TRÌNH TỰ CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT KHI BÀO VÀ XỌC
Chiều sâu cắt (t)
Xác định trên cơ sở tương tự nguyên công tiện khi gia công thô và tinh.
Bước tiến (s)
Khi bào mặt phẳng trên máy bào ngang:
s = 0,4  2 mm/hành trình kép (htk) khi gia công thô gang, thép.
s = 0,2  1,2 mm/htk khi gia công tinh gang, thép.
Vận tốc cắt (v)
Tính theo công thức như tiện ngoài nhưng phải nhân với hệ số hiệu chỉnh chuẩn xét đến tính va đập của phụ tải Kv

## Slide 11
Lực cắt
Pz = CPz. txpz. sypz. vnpz. KPz [KG]
Công suất cắt gọt
  Ncg = [Kw]