## Slide 1
TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG LYÙ TÖÏ TROÏNG
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ

HOÏC PHAÀN :
ÑIEÄN TÖÛ CƠ BẢN

## Slide 2
CHƯƠNG 4: THYRISTOR
Bài 4.1 SCR
(Silicon Controlled Rectifier)

## Slide 3
4.1.1- Cấu tạo - Ký hiệu – Hình dạng của SCR:

## Slide 4
4.1.1- Cấu tạo - Ký hiệu - Hình dạng của SCR:
+ Cấu tạo: cấu trúc bán dẫn gồm 4 lớp, P1-N1-P2-N2 , tạo nên 3 tiếp giáp p-n là J1, J2, J3.
+ SCR có 3 cực:
  Anode: nối với lớp P1 ngoài cùng.
  Cathode: nới với lớp N2 ngoài cùng.
  Gate: cực điều khiển, nối với lớp P2 ở giữa.
+ Sơ đồ tương đương của SCR là gồm 2 transistor PNP và NPN ghép nối nhau như hình vẽ .

## Slide 6
4.1.2.1- Phân cực thuận:
SCR có khả năng giữ ở trạng thái ngắt không những khi đặt điện áp ngược mà ngay cả khi đặt điện áp thuận lên nó. Đó là nhờ sự phối hợp phân cực giữa 3 mặt tiếp giáp J1, J2, J3 của SCR.
Khi đặt điện áp thuận lên SCR: (Anốt nối với dương nguồn, còn catốt nối với âm nguồn) VAK>0
4.1.2- Nguyên lý làm việc và đặc tuyến của SCR:

## Slide 7
- Trường hợp cực khiển G để hở : ta thấy J1 và J3 được phân cực thuận (có R nhỏ) còn J2 phân cực ngược (có R lớn) nên lúc này SCR chỉ có 1 dòng điện I rất nhỏ chạy qua SCR (xem như SCR chưa dẫn)
- Tăng dần điện áp thuận VAK đạt đến giá trị Vmở = VBO thì J2 được xuyên thủng điện, R giảm đột ngột nên I qua SCR tăng vọt lên trong khi V trên SCR (VAK) sụt giảm còn rất nhỏ (khoảng 1 vôn) lúc này SCR đã dẫn điện. Cách mở này cần Vmở = VBO khá cao nên thực tế không dùng.

## Slide 8
- Trường hợp VG>0: có dòng IG chạy vào cực khiển SCR kích thích cho SCR mở dễ dàng hơn nghĩa là Vmở được giảm nhỏ hơn VBO. Với dòng IG càng lớn thì Vmở càng giảm nhỏ. Khi IG = IGT (IGmax) thì SCR mở dễ dàng với Vmở khoảng vài vôn. Đây là cách kích mở SCR thường dùng trong thực tế.

## Slide 9
IG
Phân cực thuận SCR
Có thể dựa vào sơ đồ tương đương để giải thích hoạt động của SCR.

## Slide 10
4.1.2.2- Phân cực ngược:
* Khi đặt Vngược lên SCR (Anốt nối với âm nguồn, còn catốt với dương nguồn, cực khiển để hở). Ta thấy tiếp giáp J2 được phân cực thuận (có R nhỏ) còn J1 và J3 phân cực ngược nên có R rất lớn làm cho SCR không thể dẫn điện (thực tế có I rò rất nhỏ qua SCR). Khi điện áp ngược tăng đến 1 giá trị đủ lớn (VBR) thì SCR cũng bị đánh thủng (giống Điôt) Ingược qua SCR tăng vọt làm SCR hư.

## Slide 11
+Kết luận: SCR chỉ dẫn điện theo 1 chiều từ anốt sang catốt khi có dòng kích thích IG thích hợp với VAK thuận và không dẫn điện theo chiều ngược lại (khi phân cực ngược)
4.1.2- Nguyên lý làm việc của SCR:

## Slide 12
1. Phân cực thuận: VAK > 0.
1.1. Khi cực G hở (VG = 0)
- Khi VAK < VBO SCR chưa dẫn điện.
- Khi VAK = VBO SCR dẫn điện.
1.2. Khi cực G cấp điện (VG > 0)
- Đặc tính chuyển lên đoạn R nhỏ tại VAK << VBO.
- VAK càng nhỏ nếu VG càng lớn.
2. Phân cực ngược: VAK < 0. Rất giống đặc tính ngược của điốt.
Trong mọi trường hợp SCR chỉ dẫn dòng được nếu IA > Ih, gọi là dòng duy trì (Holding current).
4.1.2.3- Đặc tuyến của SCR:

## Slide 13
4.1.3- Các phương pháp ngắt SCR:
Ngắt SCR là chuyển nó từ trạng thái có dòng điện sang trạng thái không dòng điện.
a- Điều kiện để khóa SCR là phải đưa dòng điện IA chạy qua nó về 0. Trong mạch điện xoay chiều SCR tự khóa do dòng điện tự động đổi chiều theo điện áp, khi dòng điện bằng không SCR tự khóa.
b- Điều kiện này là đặt một điện áp ngược trực tiếp trên 2 đầu UAK<0 , SCR được khóa.

## Slide 14
Khóa SCR đối với nguồn điện xoay chiều
Trong mạch này SCR sử dụng nhö moät khoaù ñoùng ngaét .
SCR daãn ñieän ôû nửa chu kyø döông cuûa nguoàn VAC vaø noù töï khoaù vaøo cuoái nửa chu kyø naøy khi
VAC = 0 IA = 0 .
Hình 10-3

## Slide 15
* Maïch ñieän khoaù SCR baèng phöông phaùp cho IA = 0 hoaëc VAK = 0 .
Môû SCR aán S1  ñeøn saùng , khoaù SCR aán S2 hoaëc S3 .
Khóa SCR đối với điện một chiều
Hình 10-4

## Slide 16
  h
* Môû SCR aán S1  ñeøn saùng vaø tuï ñieän C naïp ñieän coù cöïc tính nhö hình veõ. Khoaù SCR aán S2 ñieän aùp treân tuï seõ ñaët ngöôïc leân hai cöïc A vaø K .
Khóa SCR bằng phương pháp đặt Ungược lên 2 cực A và K .
Hình 10-5