## Slide 1: BÀI 3 CẮT KIM LOẠI BẰNG KÉO TAY

## Slide 2
I. MỤC TIÊU
Nắm được thao tác, động tác cắt kim loại bằng kéo tay.
Biết phương pháp lựa chọn kéo phù hợp các đường cắt trên kim loại, và độ dày kim loại.

## Slide 3: II. NỘI DUNG
1. Điều kiện cho trước:
Thiết bị:
Vật liệu: Tôn tấm dày 0.6÷1mm
Dụng cụ: Kéo cắt tôn bằng tay, thước lá, vạch dấu
Bản vẽ:
Yêu cầu kỹ thuật:
Cắt được đường thẳng đúng kích thước yêu cầu bản vẽ
Thời gian: và số lượng 3 tiết

## Slide 4: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 1. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Vạch dấu | Đặt thước lá ngay hai dấu mũi tên dã xác dịnh kích thước đối diện nhau trên cùng một kích thước so với cạnh chuẩn. Đè thước áp sát vào phôi bằng 3 ngón tay, mũi vạch sát cạnh thước lá và vạch một đường liên tục | Vạch dấu chính xác theo kích thước bản vẽ | 
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Tư thế cầm kéo | Áp ngón tay trỏ thẳng với kéo. Giữ chặt kéo trong suốt quá trình cắt hai lưỡi kéo sát vào nhau (không để có hở) | Cầm kéo đúng cách đúng tư thế | 

## Slide 5: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Bước 3. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Cắt tôn tấm đã được vạch dấu | Vị trí phần cắt ở bên cạnh phải cua phôi Cắt kim loại dọc theo các đường vạch dấu Không cắt đứt rời các mảnh phôi Cắt tiếp các đường khác cho dến hết phôi | Cắt đúng đường vạch dấu | 

## Slide 6
Kích thước không đúng | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Lấy dấu sai | - Lấy dấu chính xác
- Đo kiểm không chính xác | - Đo kiểm cẩn thận
- Thao tác khi cắt tôn không chính xác | - Thao tác cắt tôn cẩn thận, chính xác
II. NỘI DUNG
Vết cắt không đều | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Các vết cắt chưa liền lạc còn bị gẫy khúc | - Điều chỉnh tư thế kéo giữ cho hai lưỡi kéo luôn sát nhau
- Các mảnh phôi không đều | - Vạch lấy dâu chưa đúng cách
3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục