## Slide 1: BÀI 6 ĐÁNH MỐI GHÉP (Ứng dụng mối ghép thẳng, ghép góc, ghép ống)

## Slide 2
I. MỤC TIÊU
Trình bày được thao tác, động tác gấp mép tôn theo đường tròn đã vạch dấu.
Biết phương pháp tạo mối ghép bằng phương pháp bằng tay trên tôn.

## Slide 3: II. NỘI DUNG
1. Điều kiện cho trước:
Thiết bị: Đe phẳng
Vật liệu: Tôn tấm dày 0.6÷1mm
Dụng cụ: Búa gỗ (phẳng hai đầu), búa nguội, búa nhỏ, kéo cắt tôn, thước lá, compa, vạch dấu.
Chi tiết
Yêu cầu kỹ thuật:
Mối ghép đều và thẳng.
Mặt dưới tấm tôn ghép phải phẳng.
Không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu
Thời gian và số lượng: 1SV/chi tiết/6 tiết

## Slide 4: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép thẳng
Bước 1. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Vạch dấu | Vạch dấu mối ghép trên tâm tôn 1 theo kích thước bản vẽ Vạch dấu mối ghép trên tâm tôn 2 theo kích thước bản vẽ (chú ý kích thước 4 nét đứt là lấy dấu ở mặt đối diện với kích thước 10) | Vạch dấu chính xác theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 5: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép thẳng
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Gấp mép | Áp dụng kiến thức bài gấp mépcủa bài học trước để gấp mép tấm 1 và 2 theo bản vẽ | Gấp mép đúng theo đường vạch dấu theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 6: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép thẳng
Bước 3. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ghép mí tấm 1 và 2 | Lồng hai mép gấp tấm 1 và 2 như hình vẽ | Lòng mí theo yêu cầu | 

## Slide 7: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép thẳng
Bước 4. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Đập mối ghép | Dùng búa gỗ đập hai đầu mối ghép một đoạn 20mm để định vị mối ghép. Sau đó đánh mối ghép xuống từ từ cho tới khi hoàn thanh mối ghép | Đập mối ghép sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật của mối ghép | 

## Slide 8: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép góc
Bước 1. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Vạch dấu | Vạch dấu mối ghép trên tâm tôn 1 và 2 theo kích thước bản vẽ | Vạch dấu chính xác theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 9: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép góc
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Gấp mép | Áp dụng kiến thức bài gấp mépcủa bài học trước để gấp mép tấm 1 và 2 theo bản vẽ | Gấp mép đúng theo đường vạch dấu theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 10: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép góc
Bước 3. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ghép mí tấm 1 và 2 | Lồng hai mép gấp tấm 1 và 2 như hình vẽ | Lòng mí theo yêu cầu | 

## Slide 11: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép góc
Bước 4. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Đập mối ghép | Dùng búa gỗ đập mối ghép xuống từ từ cho tới khi hoàn thanh mối ghép | Đập mối ghép sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật của mối ghép | 
TẤM 1
TẤM 2

## Slide 12: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép ống
Bước 1. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Vạch dấu | Vạch dấu mối ghép trên tâm tôn 1 và 2 theo kích thước bản vẽ | Vạch dấu chính xác theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 13: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép ống
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Gấp mép | Áp dụng kiến thức bài gấp mépcủa bài học trước để gấp mép tấm 1 và 2 theo bản vẽ | Gấp mép đúng theo đường vạch dấu theo kích thước bản vẽ | 

## Slide 14: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép ống
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Ghép mí tấm 1 và 2 | Lồng hai mép gấp tấm 1 và 2 như hình vẽ | Lòng mí theo yêu cầu | 

## Slide 15: II. NỘI DUNG
2. Phương pháp tiến hành:
Mối ghép ống
Bước 2. | Thao tác / động tác | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình ảnh minh họa
Đập mối ghép | Dùng búa gỗ đập mối ghép xuống từ từ cho tới khi hoàn thanh mối ghép | Đập mối ghép sao cho đạt yêu cầu kỹ thuật của mối ghép | 

## Slide 16
3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Kích thước không đúng | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Lấy dấu sai | - Lấy dấu chính xác
- Đo kiểm không chính xác | - Đo kiểm cẩn thận
- Thao tác khi cắt tôn không chính xác | - Thao tác cắt tôn cẩn thận, chính xác
II. NỘI DUNG
Vết gấp mép không đều | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Không giữ chặt phôi luôn trùng giữa đường vạch dấu với cạnh đe | - Giữ chặt phôi luôn trùng giữa đường vạch dấu với cạnh đe

## Slide 17
II. NỘI DUNG
Vết gấp mép bị biến dạng trầy sước | 
Nguyên Nhân | Biện pháp khắc phục
- Quá trình gấp mép do gõ quá mạnh | - Quá trình gấp mép gõ vừa phải
3. Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục