## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
Mục tiêu:
- Hiểu và Trình bày được kiến thức về ATLĐ.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo và mài được dao tiện.
- Trình bày được cấu tạo và các góc của dao tiện.
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
- Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị.

## Slide 3: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 1:
- Không có trách nhiệm không được vào xưởng, khách, SVHS đến tham quan liên hệ văn phòng Khoa.
Điều 2:
- Khi cần sử dụng máy móc, dụng cụ phải làm đúng thủ tục đăng ký và bàn giao, nếu không thực hiện đúng khi xảy ra hư hỏng, mất mát dụng cụ, người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

## Slide 4: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 3:
- Mỗi người phải nêu cao tinh thần làm chủ giữ gìn kỷ luật lao động, bảo vệ máy móc, thiết bị dụng cụ và tài sản chung của nhà trường.
Điều 4:
- Thường xuyên bảo đảm vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc ngăn nắp, có trách nhiệm phòng ngừa kẻ gian và hoả hoạn.
Điều 5:
- SVHS phải có mặt trước giờ thực tập 5’, mặc đồ đồng phục đúng theo quy định khi thực tập xưởng

## Slide 5: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 6:
- Phải sử dụng đúng số máy và dụng cụ do Giáo viên phân công, không tự ý sử dụng các máy khác, chấp hành đúng theo quy định về việc nhận bàn giao máy móc và thiết bị.
Điều 7:
- Không có giờ học không tự ý vào xưởng lấy máy làm bài tập.
Điều 8:
- Khi máy có hiện tượng bất thường phải dừng máy, tắt điện nguồn và báo ngay cho Giáo viên hướng dẫn.

## Slide 6: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 6:
- Phải sử dụng đúng số máy và dụng cụ do Giáo viên phân công, không tự ý sử dụng các máy khác, chấp hành đúng theo quy định về việc nhận bàn giao máy móc và thiết bị.
Điều 7:
- Không có giờ học không tự ý vào xưởng lấy máy làm bài tập.
Điều 8:
- Khi máy có hiện tượng bất thường phải dừng máy, tắt điện nguồn và báo ngay cho Giáo viên hướng dẫn.

## Slide 7: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
NỘI QUY XƯỞNG
Điều 9:
- Phải giữ gìn trật tự, kỹ luật, vệ sinh, khi cần rời khỏi vị trí làm việc phải dừng máy tắt nguồn điện.
Điều 10:
- Khi hết giờ thực tập, phải dừng máy, tắt điện vào máy, đưa máy về vị trí an toàn và làm các việc sau đây:
* Vệ sinh lau chùi máy sạch sẽ, các thiết bị, dụng cụ phải để đúng nơi quy định.
* Tập trung cuối ca để Giáo viên nhận xét và rút kinh nghiệm.

## Slide 8: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TIỆN
Bước 1:Tuyệt đối không được sử dụng máy Tiện khi không được phân công, tuyệt đối không được rời vị trí khi máy đang làm việc.
Bước 2: Trước khi sử dụng máy phải đọc kỹ bảng hướng dẫn sử dụng máy, phải nắm vững cấu tạo và sử dụng máy thành thạo.
Bước 3:Trước khi cho máy hoạt động phải kiểm tra an toàn, kiểm tra máy. Dùng tay quay thử mâm cặp, kiểm tra các bộ phận của máy và vật gá trên mâm cặp.

## Slide 9: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TIỆN
Bước 4 :
Khi gá hoặc tháo chi tiết phải đưa tay gạt về vị trí an toàn, không được lấy búa đập, gõ chi tiết trên mâm cặp, khi tháo chi tiết xong phải rút chìa khóa mâm cặp ra ngay.
Bước 5 :
Trước khi làm việc phải cho máy chạy không tải khoảng 5 phút để kiểm tra hệ thống bôi trơn, trong khi làm việc nếu thấy có hiện tượng lạ hay nghe có những tiếng kêu bất thường hoặc có mùi khét phải tắt máy, cắt điện và báo ngay cho giảng viên đứng lớp.

## Slide 10: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TIỆN
Bước 6 :
Máy đang quay cấm sờ tay vào dao tiện, vật tiện, dùng tay gỡ phoi, dùng tay hướng các chi tiết cắt khỏi vật liệu.
Bước 7 :
Cấm dùng giũa đánh bóng các chi tiết trên máy tiện.
Bước 8 :
Chi tiết phải được gá kẹp chặt, các vấu cặp không được nhô ra ngoài đường kính mâm cặp.

## Slide 11: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TIỆN
Bước 9
Không được sửa chữa chi tiết trên hai mũi tâm, không được để vật nặng rơi xuống băng máy và sửa chữa chi tiết trên băng máy.
Bước 10
Không được thay đổi tốc độ trục chính khi mâm cặp chưa dừng hẳn, muốn thay đổi vị trí của tay gạt phải gạt nhẹ nhàng, tuyệt đối không được dùng búa gõ đập.
Bước 11
Khi tháo lắp mâm cặp phải lau chùi sạch sẽ, có ván kê tránh va đập giữa mâm cặp với băng máy.

## Slide 12: Bài 1.NỘI QUY THỰC TẬP XƯỞNG TIỆN – SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO – MÀI DAO TIỆN
SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Mục tiêu:
  Trình bày được cấu tạo và chức năng của thước cặp, panme;
  Cách sử dụng trong quá trình đo kiểm kích thước.
  Luyện tập thao tác đo kiểm bằng các lọai dụng cụ đo đúng kỹ thuật, đạt độ chính xác.
Sử dụng được các lọai dưỡng, calíp, thước lá

## Slide 13: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước lá:
Đây là một loại dụng cụ do khắc vạch không chỉ báo được sử dụng chủ yếu để đo kiểm các kích thước không cần chính xác hoặc có độ chính xác không cao.
Thước lá thường được chia ra các cỡ với các phạm vi đo như sau:
  Thước có phạm vi đo tới 150mm.
  Thước có phạm vi đo tới 200mm.
  Thước có phạm vi đo tới 300mm.
  Thước có phạm vi đo tới 500mm.

## Slide 14: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước lá:
Đo kích thước phôi bằng thước lá.

## Slide 15: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Công dụng:
  Thước cặp dùng để đo các kích thước ngoài như chiều dài, chiều rộng, đường kính trụ ngoài… các kích thước trong như đường kính lỗ, chiều rộng rãnh… và chiều sâu.
  Tuỳ vào khả năng đạt được độ chính xác của thước, người ta chia ra làm 3 loại thước cặp 1/10, 1/20, 1/50.

## Slide 16: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Cấu tạo:
Gồm có 2 phần chính sau:
  Thân thước chính: mang mỏ đo cố định và trên thân có thang chia độ theo milimet.
  Khung trượt: mang mỏ đo di động và trên thân có các thang chia phụ, được gọi là phần du xích của thước. Công dụng của phần này dùng để làm tăng độ chính xác của thước.
  Ngoài ra còn có các bộ phận phụ như vít hãm, thanh đo sâu…

## Slide 17: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Cấu tạo:

## Slide 18: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Cách đọc kết quả đo:
Số đo chẵn:
Vạch “0” du xích trùng với một vạch trên thước chính (vạch 28).
Vạch cuối cùng của du xích trùng với một vạch bất kỳ trên thước chính.
Giá trị đo được = 28mm

## Slide 19: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Cách đọc kết quả đo:
Số đo lẻ:
Giá trị phần lẻ = 20x 1/50 = 0.4 mm
Giá trị đo được = 32 + 0.4 = 32.4mm

## Slide 20: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Thước cặp:
Cách đọc kết quả đo:
Số đo lẻ:
Giá trị phần lẻ = 20x 1/50 = 0.4 mm
Giá trị đo được = 32 + 0.4 = 32.4mm

## Slide 21: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Công dụng:
  Panme là loại dụng cụ đo có cấp chính xác cao từ 0.01 đến 0.001mm.
  Theo kích thước đo được chi tiết, panme chia làm các loại như: 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm, 75-100mm…
  Theo công dụng, panme chia làm panme đo ngoài, đo trong, đo chiều sâu, panme đo ren…

## Slide 22: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cấu tạo: (Panme đo ngoài)

## Slide 23: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cấu tạo: (Panme đo ngoài)

## Slide 24: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cách đọc kết quả đo:
 | - Mép ống động trùng vạch 12 trên thước chính - Vạch “0” du xích trùng với đường chuẩn. - Trị số đo được = 12 mm

## Slide 25: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cách đọc kết quả đo:
 | - Mép ống động trùng vạch 8.5 trên thước chính - Vạch “0” du xích trùng với đường chuẩn. Trị số đo được = 8.5 mm

## Slide 26: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cách đọc kết quả đo:
 | - Mép ống động sát vạch 12 trên thước chính - Vạch “24” du xích trùng với đường chuẩn. Trị số đo được = 12 + 24x0.01 mm = 12.24 mm

## Slide 27: SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN DỤNG CỤ ĐO
Hướng dẫn sử dụng dụng cụ đo:
Panme:
Cách đọc kết quả đo:
 | Mép ống động sát vạch 8,5 trên thước chính - Vạch “49” du xích trùng với đường chuẩn. Trị số đo được = 8.5 + 49x0.01 mm = 8.99 mm

## Slide 28: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
Tuỳ theo công dụng từng loại dao, mà dao tiện ngoài được phân thành các loại cơ bản sau

## Slide 29: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
1: Dao vai (Dao tiện bậc): Dùng để tiện mặt ngoài, tiện các bậc 90o
2: Dao phá thẳng: Dùng để tiện mặt ngoài, do đầu dao thẳng nên độ cứng vững cao cho khả năng cắt gọt với chiều sâu lớn, vì vậy được dùng nhiều khi tiện thô.
3: Dao đầu cong: Dùng để tiện mặt ngoài, tiện mặt đầu, tiện vát cạnh
4: Dao tiện cắt rãnh, cắt đứt chi tiết: Khi cần cắt rãnh định hình thì lưỡi cắt chính của dao có hình dạng như đường sinh chi tiết.

## Slide 30: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
A- Cấu tạo chung của dao tiện:
  Dao tiện gồm hai phần, phần đầu dao và phần thân dao.
  Thân dao có tiết diện vuông hoặc chữ nhật, vật liệu bằng thép.

## Slide 31: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
B -Các mặt phẳng cơ bản
Để xác định các góc độ cơ bản của dao tiện ta cần phải xác định các mặt phẳng toạ độ sau:

## Slide 32: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
B -Các mặt phẳng cơ bản
  Mặt phẳng cơ bản: Là mặt // với mặt đáy của dao.
  Mặt phẳng cắt gọt: Là mp đi qua lưỡi cắt chính đồng thời  với mặt phẳng cơ bản.
  Mặt phẳng chính: Là mp  với mp cắt gọt đi qua một điểm nằm trên lưỡi cắt chính và  với mp cơ bản

## Slide 33: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
C- Các góc trên mặt phẳng cơ bản:
1- Góc nghiêng chính : Là góc hợp bởi hình chiếu của lưỡi cắt chính và hướng tiến của dao trên mặt phẳng cơ bản (mặt phẳng đáy). Thông thường được chọn trong khoảng  = 60 ÷ 90

## Slide 34: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
C- Các góc trên mặt phẳng cơ bản:
2- Góc lệch phụ 1: Là góc hợp hình chiếu của lưỡi cắt phụ với hướng tiến của dao trên mặt phẳng cơ bản (mặt phẳng đáy). Thông thường ta chọn góc lệch phụ 1 = 10o ÷15o
3- Góc mũi dao : Là góc hợp bởi hình chiếu lưỡi cắt chính và lưỡi cắt phụ trên mặt phẳng cơ bản. Trị số góc này phụ thuộc vào hai góc chính  và lệch phụ 1.
4. Góc trước : Là góc tạo bởi mặt trước của dao và mặt phẳng đáy hoặc gòc được tạo bởi mặt trước của dao và mặt phẳng thẳng góc với mặt phẳng cắt gọt đo trong tiết diện chính thông thường chọn trong khoảng  = 5o ÷ 30o

## Slide 35: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
C- Các góc trên mặt phẳng cơ bản:
5-Góc sau chính : Là góc hợp bởimặt sau chính và mặt phẳng cắt gọt đo trong tiết diện chính thông thường ta chọn trong khoảng  = 6o ÷ 12o
6-Góc sau phụ 1: Là góc giữa mặt sau phụ và mặt phẳng đi qua lưỡi cắt phụ và vuông góc với mặt phẳng đáy,đo trong tiết diện phụ thông thường ta chọn trong khoảng 1 = 4o ÷ 10 o

## Slide 36: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
8-Góc nêm : Là góc tạo bởi giữa mặt trước của dao và mặt phẳng cắt gọt đo trong tiết diện chính. Góc này phụ thuộc vào góc  ( +  = 90o)
CÁC LOẠI DAO TIỆN NGOÀI:
C- Các góc trên mặt phẳng cơ bản:
7-Góc sắc : Là góc tạo bởi giữa mặt trước và mặt sau chính của dao đo trong tiết diện chính, trị số góc này phụ thuộc vào 2 góc  và  => ( +  + = 90o)

## Slide 37: MÀI DAO TIỆN NGOÀI ĐẦU THẲNG
2.Trình tự thực hiện mài dao
Chuẩn bị
Nắm được cấu tạo và các góc độ cơ bản của dao
Chuẩn bị dụng cụ đo kiểm, kính bảo hộ và nước làm nguội
Thực hiện mài dao phá thẳng với các gác độ sau (dao gỗ và dao thép)
 = 70 o  = 8o  = 10o
 1 = 20 o 1 = 6o e = 900
Yêu cầu kỹ thuật:
- Đảm bảo một mặt cung trên các mặt của dao
- Đảm bảo các góc độ của dao, sai lệch cho phép ≤ 30
- Đảm bảo an toàn cho người và máy trong quá trình mài.

## Slide 38: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước1: Lấy dấu | - Lấy dấu mặt sau chính như hình vẽ số 1 - Hướng nhìn từ A kẻ aa’nghiêng như hình vẽ 2 - Hướng nhìn từ B kẻ bb’nghiêng như hình vẽ 3 - Hướng nhìn từ mặt đáy nối a’b’ như hình vẽ 4 - Thực hiện mặt sau phụ tương tự.

## Slide 39: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước1: Kiểm tra đá mài | - Kiểm tra khe hở giữa đá mài và bệ tỳ điều chỉnh từ 2 ÷ 3 m - Kiểm tra đá mài có bị nứt mẻ không? - Mở máy, chờ đạt số vòng quay, kiểm ta độ rung động của máy mài

## Slide 40: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước 2: Mài mặt sau chính | Tay phải cầm ở phần đầu dao, tay trái cầm ở phân cuối dao - Ngón tay út kẹp vào bệ tỳ - Để mặt thoát lên trên, điều chỉnh dao sao cho mũi cắt chính // mặt đầu của đá - Nghiêng dao để tạo một góc  = 8 - Lực tỳ mài vừa phải, di chuyển dao chậm đều sang trái rồi sang phải - Kiểm tra góc bằng dưỡng - Tiếp tục mài cho đến khi hoàn chỉnh

## Slide 41: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước 3: Mài mặt sau phụ | - Tương tự như mài mặt sau chính - Nhưng chỉ thay đổi tay cầm sao cho thuận tiện và nghiêng dao để tạo một góc 1 = 6

## Slide 42: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước 4: Mài mặt thoát | Đổi vị trí đá mài - Cho mặt sát chính hướng lên trên - Mặt thoát hướng vào trong mặt đá - Mũi cắt chính // mặt đầu của đá - Nghiêng dao tạo góc  = 10 - Thực hiện di chuyển dao như hai bước trên.

## Slide 43: Các bước thực hiện
BƯỚC GIA CÔNG | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
Bước 5: Mài bán kính đỉnh dao | - Cho đường giao tuyến giữa mặt sát chính và mặt sát phụ tiếp xúc vào mặt đầu đá mài - Vị trí tiếp xúc từ dưới lên để tạo một R cho mũi dao (có thể xoay dao qua lại)

## Slide 44
3.2 Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân và biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
- Dao mài không phẳng, nhiều mặt cung - Các góc độ dao quá lớn hoặc quá nhỏ - Các mũi cắt không thẳng - Dao bị cháy (chuyển màu) | - Phối hợp hai tay nhịp nhàng và rê dao qua lại thật đều - Xác định xoay góc cho phù hợp - Đặt mũi cắt song song mặt đầu đá mài - Làm nguội dao bằng nước thường xuyên

## Slide 45: An toàn khi mài dao:
Khi mài không đứng đối diện với đá mài, phải đứng lệch về một phía
Đeo kính bảo hộ trước khi mài.
Không được mài hông đá mài.
Mài từng người một, tránh trường hợp nhiều người mài chung đá cùng lúc
Cầm dao cho chắc chắn.

## Slide 46
THANK FOR YOUR ATTENTION !