## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 10: TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC
I. MỤC TIÊU
- Tiện được lỗ bậc vuông góc đúng YCKT - Trình bày được quy trình công nghệ Tiện lỗ bậc vuông góc. - Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hơp lý. - Trình bày được các dạng sai hỏng. - Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý. - Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị.

## Slide 3: BÀI 10: TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi bài tập cũ
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20
  Cắt: Dao tiện lỗ suốt, lỗ bậc
  4.Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 10: TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tốc độ cắt
- Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình:

## Slide 5: BÀI 10: TIỆN LỖ BẬC VUÔNG GÓC
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tiện lỗ trong tốc độ cắt ta giảm đi 1/3 so với tiện ngoài

## Slide 6
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Các thông số hình học của dao lỗ bậc:
Các thông số hình học và phần cắt gọt của dao tiện lỗ cơ bản giống dao tiện ngoài, thông thường dao tiện lỗ suốt ta chọc các góc như sau
 = 95 1 = 15  = 12 ÷ 16 1 = 6 ÷ 8

## Slide 7
Các thông số hình học của dao lỗ suốt:
Các thông số hình học và phần cắt gọt của dao tiện lỗ cơ bản giống dao tiện ngoài, thông thường dao tiện lỗ suốt ta chọc các góc như sau.
 = 60 1 = 30  = 12 ÷ 16 1 = 6 ÷ 8

## Slide 8
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
Yêu Cầu Kỹ Thuật
- Độ không đồng tâm giữa Ø30, Ø36 và Ø48 là 0.1
- Độ không vuông góc của thành bậc 0.1
- Độ bóng Rz40
- Các cạnh còn lại vát 1x45o

## Slide 9
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Bước 2. Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo..
Bước 3. Gá chi tiết lên mâm cặp.
+ Tiện Tinh Ø29.5  Ø30±0.1; L=50
Bước 4. Tiện trụ
+ Tiện thô Ø28  Ø29.5; L=50

## Slide 10
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 5. Tiện thô Ø30  Ø35.5; L = 20
Bước 6.Tiện TinhØ35.5  Ø36±0.1; L=20±0.1
Bước 7.Vát cạnh 2x45o
Bước 8.Kiểm tra kích thước và tháo chi tiết

## Slide 11: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A. Sai kích thước lỗ (đường kính lỗ, đáy lỗ và chiều sâu) | 
- Thao tác đo sai - Điều chỉnh du xích sai - Lấy dấu sai | - Kiểm tra lại thao tác đo - Kiểm tra lại thao tác điều chỉnh du xích - Kiểm tra lại sau khi lấy dấu xong

## Slide 12: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B. Lỗ bị côn | 
- Cán dao quá nhỏ - Dao mòn - Dao kẹp không chặt - Tâm trục chính và băng máy không đạt độ song song | - Chọn và thay dao cho phù hợp - Mài lại dao - Kiểm tra lại lực siết - Kiểm tra và điều chỉnh lại

## Slide 13: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C. Lỗ không đạt độ nhẵn | 
- Cán dao quá nhỏ - Dao mòn, mài dao không tốt - Tốc độ cắt không hợp lý - Dung dịch tưới nguội không đúng - Máy bị rung động | - Thay dao khác cho phù hợp - Mài lại dao đạt yêu cầu kỹ thuật - Điều chỉnh lại tốc độ cắt - Chọn lại dung dịch theo sổ tay thợ tiện - Kiểm tra lại độ rung động của máy

## Slide 14: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Lỗ bị méo (ô van) | 
- Lực siết mâm quá lớn | - Kiểm tra lại lực siết

## Slide 15: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Mặt bậc không vuông góc | 
- Do gá dao không đúng - Do mài góc φ không đúng | - Gá lại dao - Mài lại dao

## Slide 16
THANK FOR YOUR ATTENTION !