## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 3. TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN
MỤC TIÊU
- Tiện được trụ trơn ngắn đúng YCKT
- Trình bày được quy trình công nghệ gia công chi tiết.
- Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hơp lý.
- Rà gá được phôi và dao chuẩn xác.
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
- Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị.

## Slide 3: BÀI 3. TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi thép C45; Ø35mm; L=250mm
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20
  Cắt: Dao tiện ngoài 45o ; mũi khoan tâm
Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 3. TIỆN TRỤ TRƠN NGẮN
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tốc độ cắt
- Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình:
Tiện phá V = 25 ÷ 35 m/ph
Tiện tinh V = 40 ÷ 60 m/ph

## Slide 5
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Độ không trụ ≤0.1/100
- Độ bóng Rz80
- Mặt đầu phẳng, vuông góc với tâm chi tiết

## Slide 6
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo.
Gá phôi và dao
Vạt mặt đầu
Khoan lỗ tâm
Lấy dấu chiều dài L=20 mm
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

## Slide 7
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 7. Tiện thô từ Ø35  Ø30,5; L=19,5
Bước 8 .Tiện tinh từ Ø30,5  Ø30±0.2; L=20±0.2
Bước 9. Vát cạnh 1,5x45o
Bước 10. Kiểm tra và tháo phôi

## Slide 8: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A. Mặt trụ có chỗ chưa gia công hết | 
- Lượng dư không đủ - Chi tiết không tròn đều | - Kiểm tra KT phôi trước khi gia công - Rà tròn phôi

## Slide 9: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B. Sai kích thước đường kính | 
- Đo kiểm kích thước sai - Lấy dấu du xích sai | - Kiểm tra lại thao tác đo - Kiểm tra lại thao tác lấy dấu du xích

## Slide 10: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C. Sai kích thước chiều dài | 
- Lấy dấu sai - Đặt cữ chiều dài không đúng | - Lấy dấu chiều dài xong phải kiểm tra lại - Kiểm tra lại cữ chiều dài

## Slide 11: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Mặt trụ bị côn | 
- Băng máy bị mòn - Dao mòn - Kẹp dao không chặt | - Kiểm tra lại băng máy - Mài lại dao - Kiểm tra lại lực kẹp chặt

## Slide 12: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
E. Mặt trụ bị Ô van | 
- Trục chính máy bị đảo do vòng bi mòn - Kẹp phôi không chặt | - Kiểm tra lại độ rơ của trục chính - Kiểm tra lực siết của mâm cặp

## Slide 13: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
F. Độ nhẵn không đạt | 
- Dao mài không tốt, dao mòn - Dao gá thấp hoặc cao tâm - Chế độ cắt không hợp lý - Máy bị rung động | - Mài sắc lại dao đạt yêu cầu - Gá dao đúng tâm - Chọn chế độ cắt theo sổ tay - Kiểm tra độ rung động, giảm số vòng quay

## Slide 14
THANK FOR YOUR ATTENTION !