## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 4. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU
I. MỤC TIÊU
- Tiện được trụ trơn dài chống tâm một đầu đúng YCKT
- Trình bày được quy trình công nghệ tiện trụ trơn dài chống tâm một đầu.
- Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hơp lý.
- Trình bày được các dạng sai hỏng và điều chỉnh được ụ sau máy tiện.
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
- Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị.

## Slide 3: BÀI 4. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi thép C45; Ø35mm; L=250mm
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20
  Cắt: Dao tiện ngoài 45o ; mũi khoan tâm
Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 4. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tốc độ cắt
- Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình:
Tiện phá V = 25 ÷ 35 m/ph
Tiện tinh V = 40 ÷ 60 m/ph

## Slide 5: BÀI 4. TIỆN TRỤ TRƠN DÀI CHỐNG TÂM MỘT ĐẦU
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
- Khoảng dịch tâm ụ động khi chỉnh côn
- Tốc độ cắt khi khoan:
với D là đường kính mũi khoan

## Slide 6
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Độ không trụ ≤0.1/100
- Độ bóng Rz40

## Slide 7
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo.
Gá phôi và dao
Vạt mặt đầu
Khoan lỗ tâm
- Gá phôi chống tâm một đầu.
- Lấy dấu chiều dài L=100 mm
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

## Slide 8
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 7. Các phương pháp chỉnh côn
a/ Phương pháp cắt thử 2 đầu
b/ Phương pháp chỉnh côn bằng đồng hồ so sau khi tiện thử lát cắt đầu tiên.
c/ Điều chỉnh ụ động
Bước 8. Tiện thô từ Ø35  Ø30,5; L=99,5
Bước 9. Tiện tinh từ Ø30,5  Ø30±0.2; L=100±0.1
Bước 10. Vát cạnh 1,5x45o
Bước 11. Kiểm tra và tháo phôi

## Slide 9: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A.Chi tiết bị côn | 
- Do ụ động không trùng tâm máy - Dao bị mòn | - Kiểm tra và chỉnh côn chính xác - Mài lại dao khi tiện tinh

## Slide 10: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B.Chi tiết có kích thước lớn giữa nhỏ hai đầu | 
- Do độ cứng vững của chi tiết kém - Đoạn giữa có kích thước lớn hơn 2 đầu | - Giảm tốc độ vòng - Tăng góc lệch 

## Slide 11: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C. Độ nhẵn không đạt | 
- Do có hiện tượng rung động - Mũi nhọn và lỗ tâm không khít - Dao bị mòn | - Giảm tốc độ vòng - Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh mũi nhọn - Mài lại dao

## Slide 12: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Đường sinh không thẳng | 
- Băng máy bị mòn nên đoạn giữa có kích thước nhỏ | - Kiểm tra lại băng máy

## Slide 13: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
E. Mặt trụ bị Ô van | 
- Trục chính máy bị đảo do vòng bi mòn - Kẹp phôi không chặt | - Kiểm tra lại độ rơ của trục chính - Kiểm tra lực siết của mâm cặp

## Slide 14: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
F. Độ nhẵn không đạt | 
- Dao mài không tốt, dao mòn - Dao gá thấp hoặc cao tâm - Chế độ cắt không hợp lý - Máy bị rung động | - Mài sắc lại dao đạt yêu cầu - Gá dao đúng tâm - Chọn chế độ cắt theo sổ tay - Kiểm tra độ rung động, giảm số vòng quay

## Slide 15
THANK FOR YOUR ATTENTION !