## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN NÂNG CAO
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 5: TIỆN CÔN TRONG LẮP GHÉP
I. MỤC TIÊU
Kiến thức: Tính được góc côn, kiểm tra được bằng trục côn mẫu, tính toán và điều chỉnh chế độ cắt hợp lý. Kỹ năng: Tiện được côn trong lắp ghép bằng phương pháp xoay xiên bàn trượt dọc phụ đúng yêu cầu kỹ thuật. Thái độ: Nghiêm túc trong việc học thực hành trong xưởng, có ý thức bảo vệ tài sản chung. .

## Slide 3: BÀI 5: TIỆN CÔN TRONG LẮP GHÉP
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi bài tập cũ
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20, thước đo độ, dưỡng đo góc 45o ,đồng hồ so.
  Cắt: Dao tiện ngoài 45o; Dao tiện lỗ suốt.
4. Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 5: TIỆN CÔN TRONG LẮP GHÉP
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tốc độ cắt
- Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình:

## Slide 5: BÀI 5: TIỆN CÔN TRONG LẮP GHÉP
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:

## Slide 6
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Các thông số cơ bản của mặt côn:
Góc dốc:  =>
Trong đó:
D: Đường kính lớn của chi tiết côn
d: Đường kính nhỏ của chi tiết côn
l: Chiều dài của phần côn

## Slide 7
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
Yêu Cầu Kỹ Thuật
- Lắp với trục côn mẫu tiếp xúc 2/3 chiều dài đoạn côn
- Đường sinh côn thẳng
- Độ bóng Rz40
- Các cạnh còn lại vát 0.5x45o

## Slide 8
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Bước 2. Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo.
Bước 3. Rà theo trục côn mẫu số 4
Bước 4. Gá chi tiết lên mâm cặp.
Bước 5. Tiện côn
+ Ø28  Ø27±0.2; L=102
Bước 6. Vát cạnh 0.5x45o
Bước 7. Kiểm tra và tháo phôi

## Slide 9: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A. Kích thước đường kính và chiều dài sai | 
- Thao tác đo sai - Thao tác lấy du xích sai | - Kiểm tra lại thao tác đo - Kiểm tra lại thao tác lấy du xích

## Slide 10: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B. Góc côn sai | 
- Điều chỉnh độ côn sai - Bàn trượt trên có độ rơ - Bàn trượt trên bị bị dịch chuyển - Dao mòn | - Điều chỉnh lại độ côn - Điều chỉnh lại bàn trượt trên - Kiểm tra lại lực hãm đai ốc bàn trượt - Mài lại dao

## Slide 11: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C.Độ nhẵn không đạt | 
- Dao mòn - Tiến cắt không đều tay - Chế độ cắt không hợp lý - Bàn trượt trên có độ rơ - Máy rung động | - Mài lại dao - Rèn luyện lại tiến cắt bằng tay cho đều - Chọn lại chế độ cắt theo sổ tay thợ tiện - Điều chỉnh lại bàn trượt trên - Kiểm tra lại độ rung động của máy

## Slide 12
THANK FOR YOUR ATTENTION !