## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN CƠ BẢN
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 7. TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM HAI ĐẦU
I. MỤC TIÊU
- Tiện được trụ bậc dài chống tâm hai đầu đúng YCKT
- Trình bày được quy trình công nghệ tiện trụ bậc dài chống tâm hai đầu.
- Tính toán và lựa chọn được chế độ cắt hơp lý.
- Trình bày được các dạng sai hỏng và điều chỉnh được ụ sau máy tiện.
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
- Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị.

## Slide 3: BÀI 7. TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM HAI ĐẦU
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi bài tập cũ
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20
  - Cắt: Dao tiện ngoài 45o
  - Mũi tâm cố định, tốc kẹp.
4.Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 7. TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM HAI ĐẦU
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Tốc độ cắt
- Tốc độ cắt trung bình của dao thép gió khi tiện thép có độ cứng trung bình:
Tiện phá V = 25 ÷ 35 m/ph
Tiện tinh V = 40 ÷ 60 m/ph

## Slide 5: BÀI 7. TIỆN TRỤ BẬC DÀI CHỐNG TÂM HAI ĐẦU
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
- Khoảng dịch tâm ụ động khi chỉnh côn
- Tốc độ cắt khi khoan:
với D là đường kính mũi khoan

## Slide 6
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
YÊU CẦU KỸ THUẬT
- Độ không vuông góc ≤ 0.5o
- Độ bóng Rz40

## Slide 7
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Bước 2. Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo..
Bước 3. Tiện mũi tâm cố định
Bước 4. Chỉnh độ côn giữa 2 mũi tâm
a/ Phương pháp so hai mũi tâm
b/ Phương pháp kiểm tra bằng trục kiểm
Bước 5. Gá chi tiết lên 2 mũi tâm
Bước 6. Lấy dấu chiều dài L=100 mm
Bước 7. Tiện thô từ Ø25  Ø20,5; L=29
Bước 8.Tiện tinh từ Ø20,5  Ø20±0.1; L=30±0.

## Slide 8
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 9. Vát cạnh 1x45o
Bước 10. Trở đầu
- Lấy dấu L=60
Bước 11. Tiện thô từ Ø25  Ø21,5; L=59,5
Bước 12. Tiện thô từ Ø21,5  Ø16,5; L=19,5
Bước 13. Tiện tinh từ Ø20,5  Ø20±0.1; L=60±0.1
Bước 14. Tiện tinh từ Ø16,5  Ø16±0.1; L=20±0.1
Bước 15. Vát cạnh 1x45o
Bước 16. Kiểm tra kích thước và tháo chi tiết.

## Slide 9: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A. Bậc không vuông góc | 
- Dao gá không đúng kỹ thuật | - Gá dao xén bậc lại đúng yêu cầu kỹ thuật

## Slide 10: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B. Bậc bị rung gằn, không nhẵn | 
- Diện tích cắt quá lớn - Mũi cắt chính tiếp xúc chi tiết quá nhiều không có góc nghiêng 30  50 | - Giảm diện tích cắt - Kiểm tra lại góc nghiêng của mũi cắt chính

## Slide 11: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C. Sai kích thước chiều dài bậc | 
- Lấy dấu sai - Đo kiểm không chính xác - Đặt cữ chiều dài không đúng | - Lấy dấu xong phải kiểm tra lại - Kiểm tra lại thao tác đo kiểm chiều dài - Kiểm tra lại cữ chiều dài

## Slide 12: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Sai kích thước đường kính | 
- Do vạch 0 của panme sai - Kích thước không đúng so với dung sai | Kiểm tra và chỉnh lại panme - Sử dụng panme me để kiểm tra khi kích đạt gần đúng (lượng dư  0.5mm)

## Slide 13
THANK FOR YOUR ATTENTION !