## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BAI GIẢNG
MÔN : THỰC HÀNH TIỆN NÂNG CAO
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: BÀI 9: TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT
I. MỤC TIÊU
- Tiện được ren tam giác trong hệ mét đúng YCKT.
- Trình bày được quy trình công nghệ tiện ren tam giác trong hệ mét.
- Lựa chọn được chế độ cắt hơp lý.
- Mài và gá được dao tiện ren tam giác ngoài đúng YCKT.
- Trình bày được các dạng sai hỏng.
- Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và hợp lý.
- Đảm bảo ATLĐ cho người và thiết bị..

## Slide 3: BÀI 9: TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1.Thiết bị: Máy tiện, máy mài 2 đá trong xưởng
2.Vật liệu: phôi bài tập cũ
3.Dụng cụ:
  Đo: Thước cặp 150; 1/20, Dưỡng kiểm tra ren, dưỡng mài dao.
  Cắt: Dao tiện ngoài 45o, Dao tiện ren tam giác trong lỗ.
4. Thời gian và số lượng: 1SV/1chi tiết/ca

## Slide 4: BÀI 9: TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT
  Cách xác định ren chẵn và ren lẻ: Ta lấy
  - Pvít me/P vật làm = Số nguyên  ren chẵn
  - Pvít me/P vật làm = Số Thập phân  ren lẻ

## Slide 5: BÀI 9: TIỆN REN TAM GIÁC TRONG HỆ MÉT
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Công thức lý thuyết:
Tốc độ cắt :
Khi tiện ren tam giác ngoài ta có thể thực hiện với tốc độ cắt V = 20  35 m/ph (Hướng dẫn thực hành ĐHSP KT TPHCM và Sổ tay thợ tiện).

## Slide 6
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
- Khi tiện tinh ta giảm tốc độ cắt từ 1,5  2 lần so với tiện phá thô.
- Tốc độ cắt khi tiện ren tam giác trong ta giảm đi 1/3 so với tiện ren ngoài.

## Slide 7
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Kết cấu của dao tiện ren tam giác trong
Đối với dao tiện ren tam giác trong, thông thường ta mài các góc độ giống như dao ren ngoài, nhưng đối với Góc sau  ta phải mài lớn hơn dao ngoài, và thường ta chọn trong khoảng 12 18 (Hướng dẫn thực hành tiện ĐHSP KT TPHCM).
- Đối với góc phụ sau: 1 và 2 ren bước nhỏ thông thường ta mài
1 = 2, nhưng đối với ren có bước lớn ta nên mài 1 > 2 ( ren trong ta không thể xoay góc nâng ) tg = P// dtb.

## Slide 8
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Kết cấu của dao tiện ren tam giác trong
Các thông số cơ bản của ren tam giác trong
Đường kính đỉnh ren trong được chọn phụ thuộc vào bước ren và có thể tính gần đúng theo biểu thức sau:
d = D – 0.94 P

## Slide 9
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
Các thông số cơ bản của ren tam giác trong
Đường kính đỉnh ren trong được chọn phụ thuộc vào bước ren và có thể tính gần đúng theo biểu thức sau:
d = D – 0.94 P
Trong đó
D: Đường kính danh nghĩa
d: Đường kính đỉnh ren lỗ
P: Bước ren

## Slide 10
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
BẢN VẼ CHI TIẾT
Yêu Cầu Kỹ Thuật
- Ren đúng trắc diện
- Không bị đổ, mẻ
- Độ bóng Rz40
- Dung sai các kích thước còn lại ±0.1
- Các cạnh còn lại vát 0.5x45o

## Slide 11
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
Bước 2. Chọn: Máy, gá, dao, phôi, dụng cụ đo.
Bước 3. Gá phôi
Bước 4. Lấy dấu chiều dài L=26 mm
Dùng dao cắt đứt.
Bước 5. Vạt cho đủ chiều dài L=25mm
Vát cạnh 2x45o
Bước 6. Tiện lỗ suốt từ Ø27 Ø31±0.1
Bước 7. Tiện lỗ bậc từ Ø31 Ø35±0.1 L=2mm.

## Slide 12
B. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
Bước 8. Gá dao tiện ren
Bước 9. Tiện thô ren M35x3
Bước 10 Tiện tinh ren M35x3
Bước 11. Kiểm tra lại các kích thước trước khi tháo chi tiết

## Slide 13: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
A. Ren không đủ chiều cao | 
- Chuẩn bị phôi không đúng Đường kính ngoài nhỏ Đường kính lỗ lớn | - Kiểm tra kích thước của trục và lỗ cẩn thận - Xác định lại theo sổ tay thợ tiện cẩn thận

## Slide 14: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
B. Chiều cao ren không đều trên suốt chiều dài lỗ | 
- Mài dao không đạt (cọ góc hướng dao) - Dao mòn - Dao kẹp không chặt | - Mài lại dao (xem lại sổ tay thợ tiện) - Mài lại dao - Kiểm tra lại lực siết

## Slide 15: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
C. Ren không đạt độ nhẵn | 
- Bàn ren và tarô quá mòn - Tốc độ cắt quá lớn - Dung dịch tưới nguội không đúng | - Thay dụng cụ cắt - Điều chỉnh lại tốc độ cắt - Chọn lại dung dịch tưới nguội => sổ tay thợ tiện

## Slide 16: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
D. Ren bị phá huỷ | 
- Đường kính đỉnh quá lớn - Dụng cụ gá bị đứng lại trong quá trình cắt - Tarô và bàn ren quá mòn - Dụng cụ cắt bị lệch | - Kiểm tra lại trước khi cắt - Bôi trơn phần di động của trục gá - Thay mới - Kiểm tra lại tarô và bàn ren bị lệch lúc gá

## Slide 17: IV.Các dạng sai hỏng – Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục
NGUYÊN NHÂN | BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
E. Prôfin ren sai | 
- Góc đỉnh ren sai: Do góc mũi dao sai - Ren bị nghiêng: Do dao gá không cân hoặc gá dao không chắc nên khi cắt bị xoay dao | - Mài và kiểm tra góc mũi dao theo dưỡng - Sau khi gá dao phải dùng dưỡng kiểm tra lại dao và gá dao thật chắc chắn đề phòng khi cắt dao bị xoay -Trong quá trình cắt nếu để dao va quệt vào vai bậc chi tiết hoặc mũi tâm thì phải ngừng tiện, tiến hành kiểm tra lại dao xem có sai lệch gì không

## Slide 18
THANK FOR YOUR ATTENTION !