## Slide 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY
Giảng viên: Nguyễn Thanh Giang
Khoa : Cơ khí

## Slide 2: Chương 7
TRỤC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

## Slide 3
NỘI DUNG
KHÁI NIỆM CHUNG
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Key word: Shafts, Gear Shaft, cardan shaft, camshaft, Flexible Shaft…

## Slide 4
Notes: Câu hỏi 1: Bộ truyền đai và bộ truyền bánh răng có truyền được chuyển động?

## Slide 5
Khái niệm chung
Định nghĩa
Trục là chi tiết máy để đỡ các chi tiết máy quay (bánh răng, bánh đai,…), truyền moment xoắn hoặc thực hiện cả hai nhiệm vụ trên.
Notes: 10phut

## Slide 6
Khái niệm chung
Phân loại
Đặc điểm chịu tải trọng
PHÂN LOẠI THEO
Hình dạng đường tâm trục
Cấu tạo trục thẳng
Tiết diện trục
Notes: 15phut

## Slide 7
Khái niệm chung
Phân loại
Đặc điểm chịu tải trọng
Trục truyền
Trục tâm
Trục truyền động
Trục chính
Trục tâm không quay
Trục tâm quay
Notes: Trục truyền: vừa chịu uốn vừa truyền moment xoắn.
Trục tâm chỉ chịu moment uốn.

## Slide 8
Khái niệm chung
Phân loại
Hình dạng đường tâm trục
Trục thẳng
Trục mềm
Trục khuỷu

## Slide 9
Khái niệm chung
Phân loại
Cấu tạo trục thẳng
Trục trơn
Trục rỗng
Trục bậc

## Slide 10
Khái niệm chung
Phân loại
Tiết diện trục
Trục tròn
Trục then hoa
Trục định hình

## Slide 11
Khái niệm chung
Phân loại

## Slide 12
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu
1,4 - ngõng trục | 2,5 - thân trục | 3 - vai trục
Notes: 15phut
Kết cấu hợp lý của trục theo chiều dài đc xác định theo sự phân bố tải trọng lên trục, lắp ráp và cố định các chi tiết máy trên trục, điều kiện gia công…Trục đc chế tạo ở dạng trụ tròn, gồm nhiều đoạn trục có đường kính khác nhau.

## Slide 13
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu
Notes: Kết cấu hợp lý của trục theo chiều dài đc xác định theo sự phân bố tải trọng lên trục, lắp ráp và cố định các chi tiết máy trên trục, điều kiện gia công…Trục đc chế tạo ở dạng trụ tròn, gồm nhiều đoạn trục có đường kính khác nhau.

## Slide 14
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu
Ngõng trục là đoạn trục để lắp các ổ trục. Đường kính ngõng trục chọn theo kích thước ổ trục. Đường kính trong của ổ lăn tiêu chuẩn theo dãy số: 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45…
Thân trục là đoạn trục để lắp các chi tiết quay. Đường kính thân trục chọn theo dãy tiêu chuẩn: 10; 10,5; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40, 42, 45, 50, 52, 55, 60, 63, 70, 75, 80…
Vai trục là đoạn trục chặn không cho chi tiết di chuyển dọc trục.
Các bề mặt chuyển tiếp

## Slide 15
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu
Cố định các chi tiết trên trục
Thường dùng các kiểu tháo lắp được
Theo phương tiếp tuyến: then, then hoa, độ dôi…
Theo phương dọc trục: vai, bạc chặn, độ dôi…

## Slide 16
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu
Lắp bằng then

## Slide 17
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Kết cấu

## Slide 18
KẾT CẤU VÀ VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC
Vật liệu chế tạo trục
Thép cacbon hàm lượng trung bình như thép C40, C45
Thép cacbon hàm lượng thấp như thép C15, C20.
Thép hợp kim như 40Cr, 30CrMnTi.
Khi chế tạo trục thường dùng phôi cán hoặc phôi rèn ít dùng phôi đúc.
Notes: 5phut
Thép cacbon và thép hợp kim có cơ tính cao, có khả năng tăng bền, dễ dàng nhận đc các phôi hình trụ bằng phương pháp cán.

## Slide 19
CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
Các dạng hỏng
Gãy trục: do quá tải hoặc do mỏi
Mòn trục
Trục không đủ độ cứng
Notes: 10phut
1/ Trục truyền xe tải bị gãy do mỏi
2/ Mòn trục và ổ trượt trong van cầu

## Slide 20
CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH
Chỉ tiêu tính
Đối với trục không quay và ứng suất không đổi
Tính theo độ bền tĩnh.
Đối với trục quay nhanh
Tính theo độ bền mỏi.
Đối với trục quay chậm
Tính theo độ bền mỏi và độ bền tĩnh.
Ngoài ra để các chi tiết lắp với trục làm việc bình thường
Tính theo độ cứng và độ ổn định dao động.
Notes: Khả năng làm việc của trục là độ bền và độ cứng.

## Slide 21
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Tính sơ bộ đường kính trục
TÍNH TOÁN
Tính chính xác đường kính trục
Kiểm nghiệm trục
theo hệ số an toàn về mỏi
Kiểm nghiệm trục
theo độ bền tĩnh

## Slide 22
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Lực tác dụng lên trục
Lực ăn khớp từ các bộ truyền bánh răng, trục vít…
Lực hướng tâm từ bộ truyền đai, xích
Lực do sai số khớp nối
Ứng suất
Uốn
Xoắn
Các loại khác thường bỏ qua
Khi trục quay ứng suất thường thay đổi có tính chu kỳ
Cơ sở tính toán trục

## Slide 23
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Cơ sở tính toán trục

## Slide 24
Tính sơ bộ đường kính trục
Khi tính sơ bộ, ta chỉ dựa vào T để xác định đường kính trục (bỏ qua Muốn). Dưới tác dụng của T, trong trục sinh ra ứng suất xoắn:
Điều kiện bền:
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
W0- moment chống xoắn của tiết diện, W0=d3/160,2d3 (mm3)
d - đường kính trục (mm)

## Slide 25
Tính chính xác đường kính trục
Khi tính chính xác, ta dựa vào T và Muốn để xác định đường kính trục.
Phác thảo sơ đồ trục.
Đặt lực tác dụng lên trục.
Thay trục bằng dầm sức bền.
Giải phóng liên kết, tính các phản lực gối tựa.
Vẽ biểu đồ nội lực ( bỏ qua biểu đồ lực cắt): Mx, My,T.
Tính moment uốn tổng Mu và moment tương đương Mtd tại tiết diện nguy hiểm. Xác định đường kính trục.
Vẽ kết cấu trục.
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 26
Tính chính xác đường kính trục
Theo thuyết bền 4
Điều kiện bền
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 27
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn về mỏi
Với
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Notes: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của trục: tính chất chu kỳ ứng suất, sự tập trung ứng suất, nhân tố về kích thước, trạng thái bề mặt….

## Slide 28
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn về mỏi
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 29
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn về mỏi
Ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng
Ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động khi trục quay 1 chiều.
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 30
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn về mỏi
Ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ đối xứng khi trục quay 2 chiều.
Khi trục đặc
Khi trục rỗng
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 31
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn về mỏi
Khi trục có 1 then
Khi trục có 2 then
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN

## Slide 32
Kiểm nghiệm trục theo độ bền tĩnh
Đề phòng trục bị biến dạng dẻo quá lớn hoặc gãy khi quá tải đột ngột.
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
[qt]=0,8ch - ứng suất cho phép khi quá tải, ch giới hạn chảy của vật liệu.
,  - ứng suất uốn và ứng suất xoắn.
Mqt, Tqt - moment uốn và moment xoắn tại tiết diện nguy hiểm khi quá tải.
W, W0 - moment chống uốn và moment chống xoắn tại tiết diện nguy hiểm.

## Slide 33
Ví dụ
TÍNH TRỤC THEO CHỈ TIÊU ĐỘ BỀN
Biết Ft1=7500N; Fr1=2730N; Ft2=5000N; Fr2=1820N; d1=200mm; d2= 300mm
Vật liệu chế tạo trục có ứng suất []=50MPa
Tính phản lực tại các gối tựa.
Vẽ biểu đồ moment uốn Mx, My và moment xoắn T.
Tính đường kính trục d(mm) tại tiết diện nguy hiểm và vẽ sơ bộ kết cấu trục.

## Slide 34
TÍNH ĐỘ CỨNG CỦA TRỤC
Tính độ cứng uốn
Điều kiện bảo đảm cứng uốn của trục:
y,  - độ võng, góc xoay của tiết diện trục.
[y], [] - độ võng, góc xoay cho phép.

## Slide 35
TÍNH ĐỘ CỨNG CỦA TRỤC
Tính độ cứng xoắn
[]- góc xoắn cho phép, rad
G- modul đàn hồi trượt đối với thép, G=8.104 MPa.
J0- moment quán tính độc cực, tiết diện trục có đường kính d thì J0=d4/32, (mm4)
l- chiều dài tính toán của trục, mm

## Slide 36
TÍNH toán dao động trục

## Slide 37
TÍNH toán dao động trục
Lực ly tâm Q được tính theo công thức:
J - momnet quán tính độc cực của tiết diện trục.
l - khoảng cách giữa hai gối đỡ.

## Slide 38
TÍNH toán dao động trục

## Slide 39
TRÌNH TỰ THIẾT KẾ TRỤC
Thông số đầu vào: moment xoắn T1, số vòng quay n1.
Thực hiện theo các bước sau:
Xác định lực tác dụng lên trục của chi tiết máy lắp trên nó.
Chọn vật liệu trục và tra các giới hạn bền b, giới hạn chảy ch. Tính ứng suất uốn cho phép [].
Tính sơ bộ đường kính trục.
Tính chính xác đường kính trục.
Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn.
Khiểm nghiệm trục theo độ bền tĩnh.
Đối với các trục quan trọng, ta cần kiểm tra trục theo độ cứng, độ ổn định dao động.

## Slide 40
THANK FOR YOUR ATTENTION !