## Slide 1: THÉP CHẾ TẠO MÁY
VẬT LIỆU HỌC

## Slide 2: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
2.1.1 Cơ tính
Trong chế tạo máy, về độ bền người ta ngày càng coi trọng giới hạn chảy, vì các chi tiết máy ở dạng lắp ghép không cho phép có biến dạng dẻo khi làm việc.
Tính chất cơ bản của chi tiết máy là khả năng chịu tải trọng tĩnh và động, do vậy yêu cầu cơ bản là có độ bền cao và độ dai tốt phù hợp với điều kiện của tải trọng.
Độ dai va đập rất quan trọng đối với chi tiết chịu tải trọng động do phải tăng tải một cách đột ngột khi làm việc.
Ngoài hai chỉ tiêu cơ bản trên nhiều chi tiết máy còn đòi hỏi độ cứng bề mặt cao để đảm bảo tính chống mài mòn khi làm việc. Rất nhiều chi tiết máy làm việc dưới tải trọng thay đổi theo chu kỳ (trục, bánh răng...) nên đòi hỏi giới hạn mỏi cao.

## Slide 3: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
2.1.1 Cơ tính
Tính công nghệ
Tính công nghệ của vật liệu được đặc trưng bởi các phương pháp có thể gia công nó. Tính công nghệ được đánh giá thông qua tính gia công cắt gọt, gia công áp lực, tính hàn, khả năng đúc, độ thấm tôi, xu hướng biến dạng và nứt khi nhiệt luyện.

## Slide 4: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
2.1.1 Cơ tính
Những yêu cầu về tính kinh tế được đặt ra sao cho vật liệu có giá thành không cao. Các loại thép chế tạo máy nếu có thể, cần chứa một lượng ít nhất các nguyên tố hợp kim. Việc sử dụng vật liệu có chứa các nguyên tố hợp kim cần phải dựa trên cơ sở nâng cao các tính năng làm việc của chi tiết máy.
2.1.3 Tính kinh tế

## Slide 5: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
2.1.4 Thành phần hóa học
1
2
3
4
Nhóm yêu cầu nặng về độ dẻo, độ dai: thành phần cacbon thấp 0,1 - 0,25%. Muốn có độ bền cao phải tôi + ram thấp, độ cứng bề mặt cao phải qua thấm cacbon.
Nhóm yêu cầu cao về giới hạn chảy và độ dai: thành phần cacbon trung bình 0,3 - 0,5%C và tôi + ram cao. Muốn có độ cứng bề mặt cao phải qua tôi bề mặt.
Nhóm yêu cầu cao về giới hạn đàn hồi: thành phần cacbon tương đối cao 0,55 - 0,65% và tôi + ram trung bình
Thép cacbon kết cấu chế tạo máy có tính công nghệ tốt và rẻ, chiếm tỷ lệ tới 80 - 90% trong cơ khí

## Slide 6: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
Nhược điểm của thép cabon
Khi có tiết diện lớn (> 30 - 40mm) không thể đạt được độ bền tốt như ở tiết diện nhỏ.
- Không thể chế tạo chi tiết có hình dạng phức tạp (tiết diện thay đổi đột ngột).
- Tính chống ram kém, không duy trì được độ bền, độ cứng cao sau khi tôi (bị nung nóng đến 200o C và cao hơn).

## Slide 7: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
Thành phần hợp kim và thép hợp kim:
So với thép cacbon, thép hợp kim tuy có đắt hơn, tính công nghệ kém hơn. Tuy nhiên nó lại có độ bền cao hơn.
Nhóm các nguyên tố hợp kim chính chiếm tỷ lệ chủ yếu trong các nguyên tố thành phần, có tác dụng làm tăng độ bền nhờ nâng cao độ thấm tôi như: Cr, Mn, Si, B và Ni với các đặc tính:
- Rẻ tiền, dễ kiếm (riêng Ni tuy đắt song vẫn phải dùng khi thật cần), song tổng lượng của chúng đưa vào thường chỉ khoảng 1 - 3%, rất ít khi gặp loại 5 - 6%. Loại này có tác dụng nâng cao độ thấm tôi.
- Nhóm các nguyên tố hợp kim phụ được đưa vào thép với hàm lượng rất ít, thường < 0,1%, cao nhất thường không quá 0,2% với mục đích cải thiện nhược điểm nào đó do nguyên tố chính đưa vào, đó là Ti, Zr, Nb, V và Mo.

## Slide 8: 2.1. CÁC YÊU CẦU CHUNG2.1
Thành phần hợp kim và thép hợp kim:
Ti, Zr, Nb, V là các nguyên tố giữ cho thép có hạt nhỏ khi nung, đặc biệt trong thép Cr - Mn (Mn có khuynh hướng gây hạt lớn), để đạt mục đích này thường dùng khoảng 0,1%Ti
Mo (~ 0,2%) tránh được giòn ram loại II, thường được đưa vào thép Cr - Ni với độ thấm tôi cao có lượng cacbon trong khoảng 0,2 - 0,4%. W cũng có tác dụng này nhưng phải dùng nhiều hơn (~ 0,5%) nên ít dùng nguyên tố này. Ngoài tác dụng chống giòn ram loại II các nguyên tố này còn có tác dụng nâng cao độ thấm tôi, nên thép crôm - niken - môlipđen (hoặc vonfram) được coi như thép chế tạo máy tốt nhất.

## Slide 9: 2.1.5 Các nhóm thép chế tạo máy
1
2
3
- Thép thấm cacbon có thành phần cacbon thấp (dẻo, dai), để đạt độ bền cao phải tôi và ram thấp, còn muốn đạt độ cứng bề mặt cao phải qua thấm cacbon.
Thép hóa tốt có thành phần cacbon trung bình (khá bền, dẻo, dai), để nâng cao cơ tính hơn nữa phải tôi và ram cao, còn muốn đạt độ cứng bề mặt tốt cuối cùng phải qua tôi bề mặt.
Thép đàn hồi có thành phần cacbon tương đối cao (kém dẻo, dai nhưng khá cứng, rất đàn hồi), để đạt giới hạn đàn hồi cao phải tôi và ram trung bình.
Có ba nhóm thép kết cấu chế tạo máy chính với các đặc điểm khác nhau về thành phần cacbon, hợp kim, chế độ nhiệt luyện, cơ tính và công dụng.

## Slide 10
Click to edit company slogan .
www.themegallery.com
Thank You !