## Slide 1: AN TOÀN LAO ĐỘNG

## Slide 2: Chương 6:
PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP

## Slide 3: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG CÔNG NGHIỆP
Môn: An toàn lao động
1. Mục tiêu
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ
: Trình bày được các vấn đề cơ bản dẫn đến cháy nổ
: Hiểu và phân tích được các nguyên nhân gây cháy nổ
: Sinh viên nghiêm túc lắng nghe giảng, phát biểu xây dựng bài.
Chương 6:

## Slide 4
Môn: An toàn lao động
Định nghĩa quá trình cháy, nổ
Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy
Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp:
Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
2.1
2.2
2.3
2.4
2. Nội dung chương
Các phương pháp chữa cháy:
2.5
Các phương tiện chữa cháy
2.6
Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may.
2.7

## Slide 5: 2.1. Định nghĩa quá trình cháy, nổ
Môn: An toàn lao động
Cháy
Nổ

## Slide 6: ※ Định nghĩa về cháy
Môn: An toàn lao động
Cháy là phản ứng hóa học kèm theo
hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng...
Thực tế có nhiều phản ứng hóa học xảy ra
Về thực chất, thể coi quá trình cháy
là một quá trình oxy-hóa khử.
có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

## Slide 7: ※ Định nghĩa về cháy
Môn: An toàn lao động
Các chất cháy đóng vai trò là chất khử,
Còn chất oxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau.
  Là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và nhân tạo,…
Các chất khử
  Là oxy của không khí.
Chất oxy hóa

## Slide 8: ※ Định nghĩa về Nổ.
Môn: An toàn lao động
Nổ là phản ứng hóa học xảy ra
với tốc độ nhanh và sinh công lớn.
Về bản chất cháy và nổ liên quan
do đó an toàn phòng chống cháy nổ
cũng cần nghiên cứu 2 mặt này liền nhau.
chặt chẽ với nhau, khó tách riêng ra,

## Slide 9: 2.2 Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy
Môn: An toàn lao động
Than, gỗ, xăng…
Chủ yếu là oxy hóa trong không khí
Ngọn lửa trần, tia lửa điện…
Chất cháy:
Chất oxy hóa:
Nguồn nhiệt gây cháy:
Quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần ba yếu tố:
Quá trình cháy sẽ tự chấm dựt nếu thiếu một trong ba yếu tố trên. Đây là một trong những khẩu hiệu của ngành cứu hỏa dưới tên tam giác lửa, khi đó chỉ cần loai bỏ một trong những yếu tố trên để loại bỏ ngọn lửa :

## Slide 10: 2.3.Những nguyên nhân gây cháy nổ trực tiếp:
Môn: An toàn lao động
☆
☆
☆
☆
Cháy do nhiệt độ cao đủ sức đốt cháy một số chất như que diêm, dăm bào, gỗ (750800), khi hàn hơi, hàn điện, ...
Cháy do tác dụng của hóa chất, do phản ứng hóa học: một vài chất hóa học khi tác dụng với nhau sẽ gây hiện tượng cháy.
Nguyên nhân tự bốc cháy như gỗ thông, giấy, vải sợi hóa học.
Cháy do điện : khi chất cách điện bị hư hỏng, do quá tải hay ngắn mạch chập điện,
dòng điện tăng cao gây nóng dây dẫn, do hồ quang điện sinh ra khi đóng cầu dao điện, khi cháy cầu chì, chạm mạch

## Slide 11
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế quy định nhiệm vụ, chức trách trong công tác phòng chống cháy nổ.
1

## Slide 12
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Xây dựng và thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ
2
Xây dựng phương án phòng chống chấy nổ.
Định kỳ mở các lớp huấn luyện nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống cháy nổ.
Thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc an toàn và phòng chống cháy nổ.
Định kỳ tiến hành báo động, thực tập chữa cháy, cấp cứu người bị tai nạn.

## Slide 13
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Thực hiện chữa cháy nổ khi xảy ra cháy nổ.
3

## Slide 14
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Tạo môi trường không cháy và khó cháy bằng cách thay thế các khâu sản xuất kinh doanh, môi trường, thiết bị vật liệu…từ dễ cháy, có nguy hiểm cháy, trở thành không cháy và khó cháy.
4

## Slide 15
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Ngăn chặn triệt tiêu nguồn nhiệt gây cháy, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt sử dụng trong sản xuất hoạt động kinh doanh, trong sinh hoạt.
5

## Slide 16
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Cách ly các chất cháy, chất dẫn cháy, các thiết bị có nguy cơ cháy nổ cao ra khỏi nguồn cháy, nguồn nhiệt, nguồn điện cao áp
6

## Slide 17
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Hạn chế khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, quản lý chặt chẽ các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu vực này
7

## Slide 18
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Sữ dụng phương tiện và các biện pháp chống cháy lan
8

## Slide 19
Môn: An toàn lao động
2.4.Các biện pháp quản lý và phòng cháy nổ tại các doanh nghiệp
Thiết kế và lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động
9

## Slide 20
Môn: An toàn lao động
2.5. Các phương pháp chữa cháy:
※
※
※
Ngăn cách oxy với chất cháy (cách ly):
Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt):
Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy (làm ngạt)
Có 3 phương pháp chữa cháy cơ bản:

## Slide 21
Môn: An toàn lao động
※
Ngăn cách oxy với chất cháy (cách ly):
Là phương pháp cách ly ôxy với chất cháy hoặc tách rời chất cháy ra khỏi vùng cháy.
Dùng thiết bị chất chữa cháy úp chụp đậy phủ lên bề mặt của chất cháy. Ngăn chặn ôxy trong không khí với vậtt cháy. Đồng thời di chuyển vật cháy ra khỏi vùng cháy.
Các thiết bị chất chữa có tác dụng cách ly như lắp đậy chậu, đất cát, bọt chữa cháy, chăn nệm, bao tải, vải bạt.

## Slide 22
Môn: An toàn lao động
※
※
Là dùng các chất không tham gia phản ứng cháy,
Làm loãng nồng độ oxy và hỗn hợp chất cháy (làm ngạt)
phun vào vùng cháy làm loãng nồng độ ôxy và hỗn hợp cháy,
tới mức bị ngạt không duy trì được sự cháy.
Sử dụg các chất chữa cháy như khí CO2, nitơ ( N2) bọt trơ.

## Slide 23
Môn: An toàn lao động
※
Phương pháp làm lạnh (thu nhiệt):
Là dùng các chất chữ cháy có khả năng thu nhiệt làm giảm nhiệt độ của đám cháy nhỏ hơn nhiệt độ bắt cháy của chất cháy đám cháy sẽ tắt.
Sử dụng các chất chữa cháy như khí trơ lạnh CO2, N2 H2O.
Sử dụng nước chữa cháy cần chú ý không dùng nước chữa các đám cháy đang có điện, hóa chất kỵ nước như: xăng, dầu, gas và đám cháy có nhiệt độ cao trên 19000C mà nước quá ít.

## Slide 24
Môn: An toàn lao động
2.6.Các phương tiện chữa cháy
☆
☆
☆
Phương tiện chữa cháy cơ giới:
Hệ thống thiết bị chữa cháy tự động, nữa tự động
Bình chữa cháy cầm tay và bình lắp trên giá có bánh xe:
☆
Các phương tiện và thiết bị chữa cháy khác

## Slide 25
Môn: An toàn lao động
Xe chữa cháy có té nước
Xe chở vòi chữa cháy
Xe thông tin ánh sáng
Máy bơm chữa cháy đặt trên rơmooc
Ô tô chữa cháy- xe chuyên dụng:
Máy bơm chữa cháy:
☆
Phương tiện chữa cháy cơ giới:

## Slide 26
Môn: An toàn lao động
Bình chữa cháy bằng khí
Bình chữa cháy CO2
☆
Bình chữa cháy cầm tay và bình lắp trên giá có bánh xe:

## Slide 27
Môn: An toàn lao động
☆
Hệ thống thiết bị chữa cháy tự động, nữa tự động
Hệ thống chữa cháy tự động/ nữa tự động bằng nước
Hệ thống chữa cháy bằng bọt
Hệ thống chữa cháy bằng khí
Hệ thống phát hiện lửa

## Slide 28
Môn: An toàn lao động
Phương tiện chứa nước, đựng các chữa cháy
Họng nước chữa cháy bên trong nhà
Tủ đựng vòi, giá đỡ bình chữa cháy
☆
Các phương tiện và thiết bị chữa cháy khác

## Slide 29
Môn: An toàn lao động
2.7.Phòng và chống cháy đối với nhà máy dệt may.
Một là
Hai là
Ba là
niêm yết nội quy PCCC, biển cấm lửa, cấm hút thuốc, tiêu lệnh chữa cháy ở những nơi có nguy hiểm về cháy, nổ....
thường xuyên tổ chức kiểm tra, phân công người theo dõi quy trình quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; những nơi dễ phát sinh cháy
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC cho tất cả công nhân viên làm việc tại các công ty may mặc
Bốn là
lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptômat) cho hệ thống điện toàn cơ sở, từng khu vực, phân xưởng và các thiết bị điện có công suất lớn, tách riêng biệt các nguồn điện
Năm là
Sáu là
đảm bảo vệ sinh công nghiệp, dọn vệ sinh chung sau mỗi ca làm việc, lau chùi vệ sinh máy móc, thiết bị sử dụng điện, dây dẫn điện loại trừ chất cháy thoát ra trong quá trình sản xuất
phát huy vai trò người đứng đầu cơ sở, phụ trách quản lý cơ sở công tác tuyên truyền, tự kiểm tra an toàn PCCC

## Slide 30: Thank You!