## Slide 1
TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
CHÀO MỪNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
CẤP KHOA NĂM HỌC 2021 - 2022
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ TỐ NGA
BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ -TỰ ĐỘNG HOÁ

## Slide 2
GIỚI THIỆU
HỌC PHẦN:KỸ THUẬT SỐ
Các cổng Logic cơ bản
Đại số Boolean và thiết kế mạch Logic
CÁC HỆ THỐNG SỐ
C.1
C.2
2.2
Đại số Boole
2.1

## Slide 3
MỤC TIÊU
SV có khả năng
Nhận biết các cổng logic
Trình bày nguyên lý làm việc
Ứng dụng vào tìm hàm logic

## Slide 4
2.2. Các cổng logic cơ bản:
2.2.1. Cổng AND (AND gate)
Hàm logic: Y=A.B
Sơ đồ mạch điện:
Ký hiệu

## Slide 5
2.2. Các cổng logic cơ bản:
2.2.1. Cổng AND (AND gate)
Nhận xét:
- Cổng AND thực hiện toán nhân thông thường giữa 0 và 1.
Bảng trạng thái
A | B | Y=A.B
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
- Ngõ ra cổng AND bằng 0 khi có ít nhất một ngõ vào bằng 0
- Ngõ ra cổng AND bằng 1 khi tất cả các ngõ vào bằng 1

## Slide 6
Giản đồ thời gian của cổng AND hai ngã vào
A
B
1
0
1
0
Y=A.B
1
0

## Slide 7
Cổng AND 3 ngõ vào:
A | B | C | Y= A.B.C
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
0
0
0
0
0
0
1
Bảng trạng thái
Y= A.B.C

## Slide 8
2.2.2. Cổng OR (OR gate)
Cổng OR 2 ngõ vào
Hàm logic: Y = A+B
Ký hiệu
Sơ đồ mạch điện

## Slide 9
2.2.2. Cổng OR (OR gate)
Cổng OR 2 ngõ vào:
Nhận xét:
Cổng OR thực hiện toán cộng thông thường giữa 0 và 1
Bảng trạng thái
A | B | Y=A+B
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
Ngõ ra cổng OR bằng 0 khi tất cả các ngõ vào bằng 0
Ngõ ra cổng OR bằng 1 khi có ít nhất một ngõ vào bằng 1

## Slide 10
Giản đồ thời gian của cổng OR hai ngã vào
A
B
1
0
1
0
Y=A+B
1
0

## Slide 11
Cổng OR 3 ngõ vào:
A | B | C | Y=A+B+C
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
0
1
1
1
1
1
1
1
Bảng trạng thái
Y= A+B+C

## Slide 12
2.2.3. Cổng đảo (NOT gate)
Ký hiệu
Sơ đồ mạch điện:
Hàm logic: Y =

## Slide 13
2.2.3. Cổng đảo (NOT gate )
Bảng trạng thái
Nhận xét: Trạng thái ngõ vào và ngõ ra của cổng NOT luôn đối nhau
Giản đồ thời gian của cổng NOT
A | Y=
A | 
0
1
1
0
A
Y=
A
0
1
0
1

## Slide 14
2.2.4. Cổng NAND (AND+NOT)
Sơ đồ mạch điện:
Ký hiệu
Hàm logic: Y =

## Slide 15
2.2.4. Cổng NAND (AND +NOT)
Bảng trạng thái
Nhận xét:
Ngõ ra cổng NAND = 1 khi có ít nhất 1 ngõ vào của nó bằng 0.
Ngõ ra cổng NAND = 0 khi tất cả các ngõ vào của nó bằng 1.
A | B | Y=
A | B | 
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1

## Slide 16
2.2.4. Cổng NAND (AND +NOT)
Giản đồ thời gian
A
1
0
B
0
Y=
0
1
1

## Slide 17
Cổng NAND 3 ngõ vào:
A | B | C | Y=
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
A | B | C | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 
Bảng trạng thái
1
1
1
1
1
1
1
0

## Slide 18
A
B
C
B.C
A+B.C
Y =
Ứng dụng các cổng logic đã học
Ví dụ 1: Cho hàm Y= hãy diễn tả hàm Y bằng các cổng logic đã học

## Slide 19
A
B
C
B.C
AB+B.C
Ví dụ 2: Cho hàm Y= hãy diễn tả hàm Y bằng các cổng logic đã học
A.B

## Slide 20
Ví dụ 3 : cho sơ đồ mạch logic tìm hàm ngõ ra Y
Y
A
A
A
B

## Slide 21
TỔNG KẾT BÀI:
2.2.1. Cổng AND (AND gate)
Ký hiệu
2.2.2. Cổng OR (OR gate)
Ký hiệu
2.2.3. Cổng đảo (NOT gate )
Ký hiệu
2.2.4. Cổng NAND
Ký hiệu
Y= A.B
Y= A +B
Y=
A
=

## Slide 22
Bài tập: Viết biểu thức ngõ ra của mạch logic sau

## Slide 23
CHÚC THẦY CÔ NGÀY CUỐI TUẦN VUI KHOẺ
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE