## Slide 1: - ĐẦY ĐỦ GIÁO TRÌNH VÀ VỞ GHI CHÉP - CHÉP BÀI NGHIÊM TÚC LÀM BÀI TẬP VÀ NỘP THEO YÊU CẦU.
NỘI QUY

## Slide 2
Mục tiêu:
- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại và phương pháp điều chỉnh sức căng đai.
- Xác định các thông số hình học của bộ truyền động đai.
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 3
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 4
3.1. Khái niệm chung
3. 1.1. Nguyên lý làm việc
Truyền động theo nguyên lý ma sát, truyền động giữa 2 trục xa nhau
Bánh đai
Dây đai
Căng đai
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 5
3.1.2. Phân loại
- Theo tiết diện đai: Đai đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai răng
3.1. Khái niệm chung
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 6
- Theo tiết diện đai: Đai đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai răng
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 7
- Theo tiết diện đai: Đai đai dẹt, đai thang, đai tròn, đai răng
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 8
3.1. Khái niệm chung
3.1.2. Phân loại
-Theo kiểu truyền động: truyền chuyển động giữa 2 trục song song nhau, truyền động giữa 2 trục chéo nhau.
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 9
3.1. Khái niệm chung
3.1.2. Phân loại
- Theo vật liệu chế tạo đai: Đai vải, đai vải cao su, đai sợi bông, đai sợi len, đai bằng vật liệu tổng hợp
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 10
3.1.3. Ưu và nhược điểm của truyền động đai
Ưu điểm:
- Có thể truyền động giữa 2 trục có khoảng cách xa nhau.
- Làm việc ổn định, không ồn.
- Khi quá tải, đai truyền sẽ trượt trên bánh đai nên bảo vệ hư hỏng máy.
- Giá thành hạ, kết cấu đơn giản, dễ bảo quản.
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 11
3.1.3. Ưu và nhược điểm của truyền động đai
Nhược điểm:
- Kích thước bộ truyền lớn
- Tỉ số truyền không ổn định vì có sự trượt đàn hồi của đai.
- Lực tác dụng lên ổ và trục lớn vì có lực căng sẵn trên dây đai.
- Dây đai mau mòn do ma sát
- Tỉ số truyền không lớn
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 12
3.1.4. Các phương pháp căng đai
- Căng đai không thay đổi kích thước bộ truyền: dùng cho đai dẹt bằng cách nối lại đai
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 13
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.1.4. Các phương pháp căng đai
- Căng đai có thay đổi kích thước bộ truyền: căng đai khi bộ truyền có khoảng cách tâm cố định, căng đai khi có thể thay đổi khoảng cách tâm.

## Slide 14
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.1. Vật liệu làm đai
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 15
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai dẹt
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 16
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai dẹt
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

## Slide 17
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai dẹt

## Slide 18
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai thang

## Slide 19
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai thang

## Slide 20
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU ĐAI
3.2.2. Kết cấu đai thang

## Slide 21
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. Thông số hình học của bộ truyện động đai
Trong đó:
a : khoảng cách giữa 2 trục
β : góc giữa 2 dây đai
α1: góc ôm trên bánh dẫn
d1, d2 : đường kính bánh đai dẫn và bị dẫn

## Slide 22
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2. Thông số hình học của bộ truyện động đai
3.2.1. Chiều dài dây đai
- Đai dẹt: L=Ltt+ (100-400)mm
- Đai thang: L: chọn tiêu chuẩn L>Ltt
tt
Chiều dài tính toán: Ltt
Chiều dài thực tế: L
(mm)
Trái chiều
tt

## Slide 23
Chiều dài L(mm) dây đai thang theo dãy số tiêu chuẩn sau: 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150,3550, 4000, 5000, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000…

## Slide 24
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2.2. Khoảng cách trục chính xác (đai thang)
cx
(mm)
(mm)
(mm)
(1 số sau dấu phẩy)

## Slide 25
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.2.3. Góc ôm đai
(độ)
(rad)
- u: tỉ số truyền
- Tỉ số truyền là tỉ số giữa tốc độ quay của bánh dẫn và bánh bị dẫn
Bỏ qua sự trượt đai, có thể lấy gần đúng:

## Slide 26
Ví dụ : Trong bộ truyền đai thang có khoảng cách trục ban đầu a=900mm đường kính d1=200 mm, d2=400 mm. Chọn chiều dài L tiêu chuẩn của đai và tính toán lại khoảng cách trục chính xác

## Slide 27
2

## Slide 28
Bài 1: Cho bộ truyền đai thang có khoảng cách trục ban đầu a=1500 mm đường kính d1=180 mm, số vòng quay bánh dẫn n1=1440 vòng/phút, bánh bị dẫn n2=480 vòng/phut. Xác định:
Chiều dài cần thiết L của đai?
Khoảng cách trục chính xác?
Góc ôm đai bánh nhỏ α1 theo khoảng cách trục chính xác?

## Slide 29
- Đường kính bánh bị dẫn d2
 1440/480=d2/180  d2=540 mm
Công thứ, thế sô, kết quả
1926,7 mm
169,30
1926,7

## Slide 30
4.acx
5000=2. acx
1926,1 mm

## Slide 31
Bài 2: Cho bộ truyền đai dẹt có khoảng cách trục ban đầu a=1200 mm đường kính d1=150 mm, tỉ số truyền u=3. Chọn chiều dài cần thiết L của đai và tính góc ôm đai bánh nhỏ α1?

## Slide 32
Đường kính bánh bị dẫn: d2=ud1=3.150=450 mm
Chiều dài tính toán của dây đai Ltt
= 3361,2 mm
Chiều dài cần thiết của dây đai:
L=Ltt+(100-400)=(3461,2-3761,2)mm (nối đai)
Chọn L=3500 mm
- Góc ôm đai:
Đai dẹt
=165,80

## Slide 33
Bài 3: Bộ truyền đai dẹt có đường kính bánh đai nhỏ d1=125 mm; d2=400mm; góc ôm trên bánh đai nhỏ α1=160°. Xác định khoảng cách trục a của bộ truyền và chiều dài thực tế dây đai?

## Slide 34
Bài 5: Bộ truyền đai dẹt có đường kính bánh đai nhỏ d1=125 mm; d2=400mm; góc ôm trên bánh đai nhỏ α1=160°. Xác định khoảng cách trục a của bộ truyền và chiều dài thực tế dây đai?
Bài 6. Bộ truyền đai truyền công suất P = 8 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=980 vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2=392 vg/ph, đường kính d1=180 mm, khoảng cách trục a=1800mm. Xác định:
Góc ôm đai α1, chiều dài cần thiết dây đai L nếu là đai dẹt.
Chiều dài cần thiết L nếu bộ truyền là đai thang và tính khoảng cách trục chính xác.

## Slide 35
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.3.1. Vận tốc
Trên bánh dẫn:
Trên bánh bị dẫn:
d1, d2 – đường kính bánh dẫn và bánh bị dẫn (mm).
n1, n2 – số vòng quay bánh dẫn và bị dẫn (vòng/phút).
Bỏ qua trượt đai thì v=v1=v2
m/s
m/s

## Slide 36
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.3.2. Hệ số trượt
Do sự trượt đàn hồi giữa đai và bánh đai nên v1 > v2, và giữa chúng có mối liên hệ:
Trong đó ξ là hệ số trượt tương đối

## Slide 37
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.3. Vận tốc và tỉ số truyền
3.3.3 Tỉ số truyền u
Bỏ qua sự trượt đai, có thể lấy gần đúng:

## Slide 38
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.4. Động học bộ truyền đai
3.4.1. Vận tốc của bộ truyền động đai

## Slide 39
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.4.2. Tỉ số truyền của bộ truyền đai
Nếu đai không bị trượt (lý tưởng):

## Slide 40
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.5. Lực tác động lên trục bộ truyền động đai
3.5.1. Lực vòng
P công suất, Kw
v: vận tốc (m/s)
T1: momet xoắn trên bánh dẫn
(Nmm)
d1: đường kính bánh đai dẫn

## Slide 41
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.5. Lực tác động lên trục bộ truyền động đai
3.5.2. Lực trên các nhánh đai
Bỏ qua lực ly tâm:
Lực trên nhánh căng:
F1 = F0 + 0,5.Ft (N)
Lực trên nhánh chùng:
F2 = F0 – 0,5.Ft (N)
F0: lực căng đai ban đầu

## Slide 42
CHƯƠNG 3. BỘ TRUYỀN ĐỘNG ĐAI
3.5.3. Lực tác dụng lên ổ trục Fr
tính bằng độ
Fr = 3.F0.sin(α1/2) (N)
(khi bộ truyền không có bộ phận căng đai)

## Slide 43
Bài 4: Lực căng đai ban đầu F0=800 N, truyền công suất P1=2 kW. Biết rằng đường kính d1=200mm và số vòng quay n1=380 vg/ph. Xác định lực vòng, lực tác dụng lên các nhánh đai?
N

## Slide 44
Bài 5: Bộ truyền đai dẹt truyền công suất P = 8 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=980 vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2=392 vg/ph, đường kính d1=180 mm, khoảng cách trục a=1800mm. Xác định:
a) Góc ôm đai α1, chiều dài cần thiết dây đai L.
b) Giả sử căng dây với lực căng ban đầu F0=800 N. Xác định lực vòng, lực trên các nhánh đai và lực tác dụng lên trục.

## Slide 45
mm

## Slide 46
Bài 10: Bộ truyền đai thang có đường kính các bánh đai: d1=200 mm, d2=400 mm, truyền công suất P=3 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=800 vg/ph. Khoảng cách trục ban đầu a=1500mm. Giả sử căng đai với lực căng ban đầu F0=550 N. Hãy xác định:
Chiều dài cần thiết dây đai L.
Khoảng cách trục chính xác?
Xác định lực vòng, lực trên các nhánh đai và lực tác dụng lên trục theo khoảng cách trục chính xác?

## Slide 47
mm
550
729
550
371
550
1097,6
mm

## Slide 48
Bài 8: Bộ truyền đai dẹt có số vòng quay bánh dẫn n1=1000vg/ph, d1=140 mm. Lực căng đai ban đầu F0=500N; khoảng cách trục a=1400 mm; công suất truyền P1=2,5 kW. Hãy xác định:
a) Vận tốc trên bánh đai, lực vòng có ích Ft.
b) Lực trên nhánh căng F1 và trên nhánh chùng F2.

## Slide 49
a)
Vận tốc
7,33m/s
7,33
341,1 N

## Slide 51
Bài 14: Bộ truyền dai dẹt truyền công suất P=5Kw có số vòng quay bánh dẫn n1=2960vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2=1480vg/ph, đường kính d1=200mm, khoảng cách trục a =1800mm.
a) Tính góc ôm đai α1 và chiều dài đai cần thiết L.
b) Giả sử lực căng đai ban đầu F0=1000N, lực trên các nhánh đai và lực tác dụng lên trục

## Slide 52
Điều kiện để không xảy ra hiện tượng trượt trơn
đối với đai dẹt:
(1)
α1: radian
-đối với đai thang: ta thay f=f’ (1)
Trong đó:
f trong đó góc đỉnh của đai

## Slide 53
Bài 5: Bộ truyền đai dẹt truyền công suất P = 8 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=980 vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2=392 vg/ph, đường kính d1=180 mm, khoảng cách trục a=1800mm. Xác định:
a) Góc ôm đai α1, chiều dài cần thiết dây đai L.
b) Giả sử căng dây với lực căng ban đầu F0=800 N. Xác định hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.

## Slide 54
L=Ltt+(100-400)= 4800mm
=2,991 rad
mm
Công thức

## Slide 55
≥

## Slide 56
0,41

## Slide 57
Câu 1. (3,0 điểm).
Cho bộ truyền đai dẹt có công suất P1 = 8kW; số vòng quay bánh dẫn n1=1200vg/ph; tỷ số truyền u=2,5; đường kính bánh dẫn d1=250mm, lực căng ban đầu F0=800N và khoảng cách trục a=1800mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Góc ôm đai 1 và chiều dài dây đai L (lưu ý nối đai) (1,25đ).
b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2 (1,00đ).
c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn (0,75đ).

## Slide 58
Bài 8: Bộ truyền đai dẹt có số vòng quay bánh dẫn n1=1000vg/ph, d1=140 mm. Lực căng đai ban đầu F0=500 N; khoảng cách trục a=1400 mm; hệ số ma sát giữa dây đai và bánh đai f=0,25; công suất truyền P1=2,5 kW. Hãy xác định:
a) Vận tốc vòng v trên bánh đai, lực vòng có ích Ft.
b) Lực trên nhánh căng F1 và trên nhánh chùng F2.
c) Góc ôm đai bánh nhỏ để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.

## Slide 59
Câu 1. (3,0 điểm)
Cho bộ truyền đai thang truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1=8kW; số vòng quay bánh dẫn n1=1440 vg/ph; đường kính bánh dẫn d1=180 mm; đường kính bánh bị dẫn d2=540 mm; lực căng ban đầu F0=500N và khoảng cách trục a =950 mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Chiều dài dây đai L theo tiêu chuẩn và khoảng cách trục chính xác. (1,25đ)
b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực tác dụng lên trục Fr theo khoảng cách trục chính xác. (0,75đ)
c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn biết góc biên dạng đai (góc chêm đai) γ = 38°. (1đ)

## Slide 61
Câu 1. (3,0 điểm)
Cho bộ truyền đai thang truyền động giữa 2 trục song song cùng chiều có công suất P1 = 8kW; số vòng quay bánh dẫn n1 = 1440 vg/ph; đường kính bánh dẫn d1 = 180 mm; đường kính bánh bị dẫn d2 = 540 mm; lực căng ban đầu F0 = 500 N và khoảng cách trục a = 950 mm. Bỏ qua hiện tượng trượt trơn và lực căng phụ Fv. Hãy xác định:
a. Chiều dài dây đai L theo tiêu chuẩn và khoảng cách trục chính xác. (1,25đ)
b. Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực tác dụng lên trục Fr theo khoảng cách trục chính xác. (0,75đ)
c. Hệ số ma sát f tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn biết góc biên dạng đai (góc chêm đai) γ = 38°. (1đ)

## Slide 62
Bài 8: Bộ truyền đai dẹt có số vòng quay bánh dẫn n1=1000vg/ph, d1=140 mm. Lực căng đai ban đầu F0=500 N; khoảng cách trục a=1400 mm; hệ số ma sát giữa dây đai và bánh đai f=0,25; công suất truyền P1=2,5 kW. Hãy xác định:
a) Vận tốc vòng v trên bánh đai, lực vòng có ích Ft.
b) Lực trên nhánh căng F1 và trên nhánh chùng F2.
c) Góc ôm đai α1 tối thiểu để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.

## Slide 63
341,1 N
rad
Ghi công thức, thế số, kết quả

## Slide 64
Bài 12: Bộ truyền đai dẹt truyền công suất P1=8 kW, số vòng quay bánh dẫn n1=1280vg/ph, bánh bị dẫn n2=640 vg/ph, đường kính bánh dẫn d1=180 mm, khoảng cách trục a=1800 mm. Giả sử ta căng đai với lực căng ban đầu F0=800 N. Hãy xác định:
Góc ôm đai α1 và chiều dài đai L.
Vận tốc v1; lực vòng Ft; lực trên nhánh căng F1; lực trên nhánh chùng F2
Hệ số ma sát f tối thiểu giữa đai và bánh đai để không xảy ra hiện tượng trượt trơn.

## Slide 65
KIỂM TRA