## Slide 1
CHƯƠNG 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ
1- Động cơ
2- Khớp nối
3- Hộp giảm tốc
4- Bộ truyền xích
5- Băng tải

## Slide 2
Phân loại hệ thống truyền động cơ khí
Truyền động cơ khi được chia ra:
+ Truyền động bằng ma sát: truyền động bánh ma sát, truyền động đai
+ Truyền động bằng ăn khớp: truyền động bánh răng, trục vít–bánh vít, xích …
CHƯƠNG 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ

## Slide 3
Bánh ma sát

## Slide 5
CHƯƠNG 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ
Hình bài tập 11 chương 5, trang 96

## Slide 6
CHƯƠNG 2. TRUYỀN DẪN CƠ KHÍ
Bài 1. Cho hệ thống dẫn động băng tải như hình 2.15 có các thông số sau: Lực kéo băng tải Ft=3550N; vận tốc băng tải vbt=1,25m/s; cho biết hiệu suất bộ truyền đai là ηđ=0,95; hiệu suất bộ truyền bánh răng là η­br=0,97; bộ truyền xích là ηx=0,95; cặp ổ lăn ηol=0,99. Hộp giảm tốc có 2 cặp ổ lăn, tang trống băng tải 5 có 1 cặp ổ lăn. Xác định:
a) Công suất cần thiết của động cơ và công suất trên các trục của hộp giảm tốc?
b) Số vòng quay của băng tải và số vòng quay các trục của hộp giảm tốc biết động cơ quay 1440 vòng/phút, tỉ số truyền bộ truyền đai là uđ=3; bộ truyền xích ux=2,5; hộp giảm tốc uh=4.

## Slide 7
Bài 1: Cho hệ thống dẫn động như hình 1; công suất cần thiết trên động cơ là Pđc=10kW; hiệu suất: bộ truyền đai ηđ=0,95; bộ truyền bánh răng ηbr=0,98; bộ truyền xích ηx =0,95; cặp ổ lăn ηol=0,99. Động cơ quay với tốc độ nđc=1400 vòng/phút.Tỉ số truyền: HGT uh=4; bộ truyền đai uđ=3; bộ truyền xich ux=2,5. Xác định: a) Số vòng của trục băng tải và số vòng quay trên các trục của HGT b) Công suất của bang tải và công suất trên các trục của hộp giảm tốc.

## Slide 8
Cho hệ thống dẫn động như hình 1; có các thông số sau: lực vòng kéo xích tải Ft=6000N; vận tốc của xích tải vxt=1m/s; hiệu suất: bộ truyền đai ηđ=0,95; bộ truyền bánh răng ηbr=0,97; khớp nối ηkn=0,97; cặp ổ lăn ηol=0,99. Động cơ quay với tốc độ nđc=1000 vòng/phút. Tỉ số truyền: bánh răng Z1-Z2=4; Z3-Z4=4; bộ truyền đai uđ=2. Xác định:
Số vòng của trục xích tải và số vòng quay trên các trục của HGT.
Công suất cần thiết của động cơ và công suất trên các trục của hộp giảm tốc.