## Slide 1
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2024
Môn: HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC VÀ CHỐNG SÉT
GV: ThS. Trình Minh Phong
Emai: phong.trinh28@gmail.com
Khoa Xây Dựng
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

## Slide 2
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
I. Những vấn đề chung
Điện năng là loại năng lượng ưu việt dễ dàng chuyển đổi từ các dạng năng lượng sơ cấp.
Năng lượng sơ cấp có nhiều loại:
  Năng lượng dòng nước  Nhà máy thủy điện
  Năng lượng nhiệt của than đá, dầu Nhà máy nhiệt điện
  Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng hạt nhân…

## Slide 3
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 4
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
I. Những vấn đề chung
Điện năng dễ vận chuyển đi xa, nhanh chóng so với các loại năng lượng khác, ít tổn hao.
Để đưa được điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ và điều hành phân phối cần xây dựng hệ thống điện.

## Slide 5
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
II. Hệ thống điện
Một hệ thống điện bao gồm nguồn điện là các nhà máy sản xuất ra điện, các trạm biến áp biến đổi điện áp, hệ thống đường dây dẫn điện và các phụ tải tiêu thụ điện
Nguồn điện, trạm biến áp
Tiêu thụ điện
Hệ thống dẫn điện

## Slide 6
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
II.Hệ thống điện
1. Nguồn điện
Nguồn điện là nơi các các máy phát điện chuyển hóa các loại năng lượng khác thành điện năng ta gọi đó là các nhà máy điện.
Nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam: Bao gồm các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện hạt nhân.
Notes: Phần này vẽ sơ đồ về đối tượng nghiên cứu

## Slide 7
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Nhà máy nhiệt điện Trà Nóc TP. Cần Thơ

## Slide 8
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Nhà máy thủy điện Hòa Bình

## Slide 9
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Nhà máy điện gió Ninh Thuận

## Slide 10
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng – Tây Ninh

## Slide 11
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
II.Hệ thống điện
1. Nguồn điện
Do yêu cầu nguồn nguyên liệu và cơ sở hạ tầng, các nhà máy phát điện thường được đặt xa các trung tâm, đô thị. Để tiêu thụ nguồn điện cần thiết lập mạng lưới đường dây truyền tải điện năng đi xa hàng trăm, hàng nghìn km.
Ví dụ: Để truyền tải điện áp từ thủy điện Trị An về TP.HCM với khoảng cách trên 70km điện áp được nâng lên 110kV, từ nhà máy thủy điện Hòa Bình về Tp.HCM với khoảng cách 1700km điện áp được nâng lên 500kV

## Slide 12
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
II.Hệ thống điện
2. Mạng lưới truyền tải điện năng
Bao gồm nhiều trạm biến áp và hệ thống đường dây điện, đưa điện năng đến khắp mọi miền đất nước.
Từ nhà máy điện, thông qua trạm biến áp tăng áp, điện áp của dòng điện được nâng cao để truyền tải lên đường dây. Hệ thống đường dây điện áp cao chủ yếu đặt trên các trụ cao đi qua khu vực ít người. Khi đến nơi tiêu thụ, điện áp của dòng điện lại được các trạm biến áp hạ xuống để phù hợp với thiết bị tiêu thụ điện.

## Slide 13
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỆN CÔNG TRÌNH
II.Hệ thống điện
2. Mạng lưới truyền tải điện năng
Mạng điện của một công trình bất kỳ đều có các bộ phận chính sau đây:
  Nguồn điện.
  Đường dây truyền tải điện.
  Các thiết bị đóng cắt và điều khiển mạch điện.
  Thiết bị bảo vệ mạch điện.
  Thiết bị tiêu thụ điện.

## Slide 14
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Để thiết kế hệ thống điện cho công trình cần biết rõ nhu cầu tiêu thụ điện tính chất của thiết bị tiêu thụ điện mà ta gọi là phụ tải điện.
Các thiết bị điện được đặc trưng bởi công suất tiêu thụ điện Pđm (đơn vị là W) và điện áp định mức của thiết bị Uđm (đơn vị là V).

## Slide 15
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Công trình quy mô nhỏ:
  Tổng công suất của các thiết bị có điện áp dưới 1000V là dưới 100kW.
  Nguồn cung cấp điện cho các phụ tải này là các đường dây có điện áp dưới 1000V lấy từ các trạm hạ áp gần nhất.
  Mạng hạ áp là mạng điện thông dụng cung cấp cho các phụ tải chiếu sáng, phụ tải sinh hoạt. Đây là lưới điện chủ yếu cho nhà dân

## Slide 16
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Công trình quy mô trung bình:
  Tổng công suất của phụ tải có điện áp dưới 1000V là trên 100kW đến dưới 2000kW.
  Nguồn cung cấp điện cho các phụ tải này là các trạm hạ áp được bố trí ngay trong công trình. Nguồn này được cấp từ các đường dây trung thế của lưới điện khu vực.
  Ví dụ công trình là các chung cư dưới 10 tầng, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp.

## Slide 17
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 19
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Công trình quy mô lớn:
  Tổng công suất của phụ tải trên 2000kW hoặc khoảng cách từ nguồn điện đến phụ tải xa trên 500m.
  Nguồn cung cấp điện cho công trình là trạm biến áp trung áp và đường dây phân phối trung áp (điện áp từ 15kV đến 35kV) hoặc cao áp (trên 35kV).

## Slide 20
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Giá trị công suất và điện áp của phụ tải là cơ sơ để lựa chọn công suất nguồn điện và tính dây dẫn cấp điện.
Do vậy, tính phụ tải điện là công việc quan trọng nhất, là việc đầu tiên phải làm trong việc thiết kế hệ thống điện cho công trình.

## Slide 21
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
I. Phân loại phụ tải điện
Trên công trình, thiết bị điện có mặt khắp nơi, nhiều chủng loại, điện áp và công suất khác nhau. Do đó khi cấp điện cần tìm hiểu đầy đủ yêu cầu sử dụng điện, lập bảng thống kê và đặc điểm làm việc.
Phụ tải điện chiếu sáng và phụ tải điện sinh hoạt, công trình loại nào cũng có. Kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng cần tìm hiểu sâu hơn về phụ tải chiếu sáng để lựa chọn thiết bị, tính toán bố trí các loại đèn.

## Slide 22
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
II. Phụ tải điện chiếu sáng
Phụ tải điện chiếu sáng là loại phụ tải tính đến phần điện năng được sử dụng để biến đổi ra ánh sáng.
Phụ tải điện chiếu sáng bao gồm thiết bị chiếu sáng làm việc, chiếu sáng an toàn và chiếu sáng trang trí.
Cần tính toán để chọn loại đèn thích hợp với tiêu chuẩn chiếu sáng, đạt yêu cầu về màu sắc ánh sáng.

## Slide 23
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 24
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
III. Phụ tải điện sinh hoạt
Là loại phụ tải tính đến điện năng cho các dụng cụ sinh hoạt gia đình như tủ lạnh, bếp điện, máy lạnh, máy tính...
Phần điện cung cấp cho các thiết bị sinh hoạt chiếm tỷ trọng lớn trong cấp điện đô thị, nhà ở.
Cần thiệt lập mặt bằng bố trí các thiết bị điện sinh hoạt cố định và xác định các ổ cắm điện.
Căn cứ vào mặt bằng bố trí thiết bị để lập bảng thống kê, tính công suất tiêu thụ điện.

## Slide 25
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 2: PHỤ TẢI ĐIỆN
IV. Phụ tải điện sản xuất
Là loại phụ tải tính đến phần điện năng cung cấp cho các xi nghiệp, nhà máy. Cung cấp điện vào các động cơ điện trong các máy công cụ như máy tiện, máy hàn…
Đặc điểm của phụ tải sản xuất là phụ thuộc vào quy trình công nghệ và tính chất của sản phẩm.
Cần tính toán nhu cầu sử dụng điện để chọn công suất, bố trí nguồn điện, chọn thiết bị bảo vệ mạch điện để đảm bảo hoạt động của các sơ sở sản xuất.

## Slide 26
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
I. Công suất tác dụng
Công suất tác dụng đặc trưng cho khả năng tiêu thụ điện năng để biến ra năng lượng khác của thiết bị điện.
Kí hiệu P. Đơn vị Oat (Viết tắt là W).
Ví dụ: Bóng đèn điện nung sáng 40W, tiêu thụ 40W điện năng để biến ra 370 Lumen ánh sáng.

## Slide 27
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
I. Công suất tác dụng
Công thức tính công suất tác dụng:
Phụ tải 1 pha:
Phụ tải 3 pha:
Trong đó:
Up: điện áp pha (V)
Ud: điện áp dây (V)
Ip: cường độ dòng điện pha (A)
Id: cường độ dòng điện dây (A)
cos: hệ số công suất

## Slide 28
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
II. Suất phụ tải điện
Đối với các công trình dự kiến xây dựng, cần xác định nhu cầu điện để chọn công suất nguồn điện thì căn cứ vào suất phụ tải điện.
Kí hiệu là p0
Suất phụ tải điện có nhiều loại tùy theo đối tượng được sử dụng làm đơn vị tính toán.

## Slide 29
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
II. Suất phụ tải điện
Suất phụ tải điện chiếu sáng là công suất để bố trí đèn điện trên diện tích 1m2
Trong đó:
po: suất phụ tải chiếu sáng (W/m2)
S: diện tích được chiếu sáng (m2)
Suất phụ tải điện cần có để sản xuất ra một sản phẩm, hoặc công suất điện cần có để đảm bảo hoạt động của một bệnh viện, trường học..

## Slide 30
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
II. Suất phụ tải điện
Ví dụ: Căn phòng làm việc của một cơ quan thiết kế có suất phụ tải chiếu sáng là p0= 0,03 kW/m2. Căn phòng có diện tích S=30m2, thì tổng công suất các đèn cần có là bao nhiêu?
Giải:
Tổng công suất chiếu sáng là:
- Giả sử chọn đèn huỳnh quang 1,2m có công suất mỗi đèn là 40W, ta cần 900/40=22,5 bóng đèn. Chọn 23 bóng.

## Slide 31
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
II. Suất phụ tải điện
Bài tập 1: Suất phụ tải điện của một trường phổ thông là p0= 0,14 kW/chỗ. Tính tổng công suất sinh hoạt của trường học 3000 chỗ?
Bài tập 2: Trong xưởng cơ khí có diện tích 20x40m2, suất phụ tải chiếu sáng là 15W/m2; Cần bố trí bao nhiêu bóng đèn nung sáng 100W-220V?

## Slide 32
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
III. Tính toán phụ tải điện
Để tính toán phụ tải điện cho công trình cần căn cứ vào yêu cầu cụ thể để bố trí đèn và thiết bị sử dụng, lập bảng thống kê cho mỗi công trình để có được tổng công suất.
1./ Tính phụ tải điện sản suất.
Phụ tải điện sàn xuất có nhiều loại, muốn xác định cần có công tác thống kê các loại máy, công suất máy, cách phân bố và vị trí bố trí máy..

## Slide 33
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
III. Tính toán phụ tải điện
1./ Tính phụ tải điện sản suất.

## Slide 34
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
III. Tính toán phụ tải điện
2./ Tính phụ tải điện chiếu sáng.
  Căn cứ vào mặt bằng bố trí đèn hoặc sơ đồ điện để xác định tổng công suất của tất cả các đèn.
3./ Tính phụ tải điện sinh hoạt.
  Phụ tải điện sinh hoạt bao gồm công suất của các thiết bị như máy bơm nước, máy điều hòa, bếp điện…

## Slide 35
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 3: TÍNH TOÁN NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN
III. Tính toán phụ tải điện
Ví dụ 1: Tính phụ tải điện cho một căn hộ gồm 5 bộ đèn 1,2m 40W-220V, 3 quạt trần 80W-220V, 2 máy tính công suất 0,3W, 12 ổ cắm điện 1W và một máy bơm công suất 1HP.
Ví dụ 2: Một cao ốc có 10 tầng, mỗi tầng có 4 văn phòng làm việc, diện tích mỗi phòng là 80m2, suất phụ tải chiếu sáng là p0=0,04kW/m2, suất phụ tải sinh hoạt là p0=0,05 kW/m2. Tổng công suất nguồn cần có là bao nhiêu?

## Slide 36
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
Trong công trình, một trong những yêu cầu quan trọng là thiết kế chiếu sáng cho công trình.
Có nhiều vị trí của công trình vào ban ngày cũng không có hoặc không đủ ánh sáng tự nhiên. Khi ban đêm cần sử dụng ánh sáng nhân tạo để thay thế ánh sáng mặt trời.
Tính phụ tải điện chiếu sáng chia làm bên trong nhà và bên ngoài nhà vì những đặc điểm khác nhau của không gian lắp đặt.

## Slide 38
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
1./ Quang thông: (Kí hiệu F)
  Quang thông là thông lượng ánh sáng phát ra trong một góc khối.
  Đơn vị của quang thông là
  lumen viết tắt là lm.

## Slide 39
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
2./ Cường độ sáng:
  Cường độ sáng là mật độ không gian của quang thông do nguồn sáng bức xạ theo một hướng nào đó.
  Đơn vị của cường độ sáng là Candela, viết tắt là Cd.

## Slide 40
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
3./ Độ rọi: (Ký hiệu E)
  Độ rọi là thông lượng ánh sáng thu được trên đơn vị diên tích chiếu sáng.
  Đơn vị của độ rọi là lux, viết tắt là lx
  Trong thiết kế chiếu sáng, ta chọn giá trị độ rọi tối thiểu Emin làm tiêu chuẩn.

## Slide 41
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
3./ Độ rọi: (Ký hiệu E)

## Slide 42
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
3./ Độ rọi: (Ký hiệu E)

## Slide 43
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
4./ Độ chói: (Ký hiệu L)
  Độ chói là giá trị xác định phần ánh sáng phát ra hay phản xạ lại của một bề mặt khi được chiếu sáng,
  Đơn vị của độ chói là Cd/m2
  Trong thiết kế chiếu sáng, ta chọn giá trị độ chói trung bình Ltb làm tiêu chuẩn.

## Slide 44
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
5./ Nhiệt độ màu (Ký hiệu Tm, đơn vị K)
  Nhiệt độ màu của một nguồn sáng là nhiệt độ của vật đen tuyệt đối khi được đốt nóng đến nhiệt độ mà ánh sáng do nó bức xạ có phổ hoàn toàn giống ánh sáng của nguồn sáng khảo sát.
  Nhiệt độ của các loại bóng đèn điện được xác định từ 20000K đến 100000K

## Slide 45
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
5./ Nhiệt độ màu (Ký hiệu Tm, đơn vị K)
  Các nguồn sáng có nhiệt độ màu thấp (gọi là nguồn sáng nóng) từ 20000K đến 40000K bao gồm các loại đèn nung sáng.
  Các nguồn sáng có nhiệt độ màu cao (gọi là nguồn sáng lạnh) từ 40000K đến 100000K bao gồm các loại đèn huỳnh quang..

## Slide 46
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
5./ Nhiệt độ màu (Ký hiệu Tm, đơn vị K)

## Slide 48
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
6./ Chỉ số hoàn màu ( Kí hiệu IRC)
  Là giá trị đánh giá sự hiện màu thực của vật trong ánh sáng của nguồn sáng hay còn gọi là khả năng phân biệt chính xác màu sắc.
  Chỉ số hoàn màu chia ra 100 bậc, từ 0 đến 100. IRC=100 đối với ánh sáng trắng.
  Khi chiếu sáng các không gian cần màu sắc như phòng vẽ, phòng triển lãm..cần sử dụng đèn có IRC cao.

## Slide 49
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Ví dụ: Tính sơ bộ số lượng đèn led cần dùng cho một phòng khách 14m2. Biết độ rọi tối thiểu cho phòng khách là Emin=150 lux. Sử dụng đèn có công suất 6W – quang thông 100 lm/W

## Slide 50
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Giải:
Tổng lượng ánh sáng cần cung cấp:
Tổng công suất đèn cần dùng:
Số lượng đèn cần dùng:
Chọn 4 bóng đèn 6W

## Slide 51
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Bài tập: Một phòng học có kích thước như hình, biết độ rọi Emin=200lux. Sơ bộ phòng cần bao nhiêu bóng đèn compact – 6W/220V. Biết quang thông của đèn là 100 lm/W

## Slide 52
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Giải:
Tổng lượng ánh sáng cần cung cấp:
Tổng công suất đèn cần dùng:
Số lượng đèn cần dùng:
Chọn 24 bóng đèn 6W

## Slide 53
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Một số loại đèn chiếu sáng thường gặp:
  Bóng đèn nung sáng.
  Bóng đèn huỳnh quang
  Bóng đèn compacte

## Slide 54
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Bóng đèn nung sáng:
Làm việc theo nguyên lý chất rắn phát sáng ở nhiệt độ cao.

## Slide 55
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Bóng đèn huỳnh quang:

## Slide 56
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Bóng đèn huỳnh quang:
Mặt bên trong thành ống có phủ một lớp bột huỳnh quang.
Bóng đèn huỳnh quang không làm việc độc lập mà phải kèm theo các thiết bị phụ như chấn lưu, starter.
Tiết kiệm điện năng hơn đèn nung sáng, tuy nhiên cồng kềnh, khó lắp đặt ở nơi chật chội.

## Slide 57
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
I. Một số đơn vị cơ bản trong tính toán chiếu sáng
Bóng đèn compacte:
Tiêu thụ ít điện năng mà cho quang thông lớn tương tự đèn huỳnh quang.
Vd: đèn nung sáng công suất 15W cho 102 lumen, đèn công suất 13 W cho đến 900 lumen.

## Slide 58
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
- Trong kỹ thuật chiếu sáng có 3 phương pháp tính toán thiết kế
    Phương pháp hệ số sử dụng.
    Phương pháp mật độ công suất.
    Phương pháp chiếu sáng điểm

## Slide 59
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
Ở đây trình bày phương pháp tính thường sử dụng nhất là : phương pháp hệ số sử dụng.
  Phương pháp này được sử dụng chiếu sáng cho các căn phòng có nhu cầu chiếu sáng chung đều.
  Căn cứ vào tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong nhà, tính được tổng quang thông cần thiết của một căn phòng, sau đó xác định số bóng đèn cần thiết theo loại đèn đã chọn.

## Slide 60
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
Tính cụ thể như sau:
Xác định mặt làm việc: là mặt bằng nơi có các công việc cần làm: mặt bàn, mặt giá sách..
Xác định chiều cao làm việc: hlv là khoảng cách từ nơi mặt làm việc đến mặt sàn.
Xác định chiều cao đèn hđ
Chiều cao tính toán: Htt=H-hlv-hđ

## Slide 61
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà

## Slide 62
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
5. Tỷ số cách cao, ký hiệu là : Khoảng cách giữa các đèn là L, chiều cao tính toán là htt thì =L/ htt
6. Chỉ số hình phòng, ký hiệu là : Phụ thuộc kích thước căn phòng.
7. Phản xạ của trần tường: phụ thuộc và sự phản xạ ánh sáng của trần, tường, ta đưa ra hệ số phản xạ.

## Slide 63
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
8. Hệ số dự trữ, ký hiệu K: sau một thời gian, ánh sáng từ đèn phát ra sẽ suy giảm do đó khi tính toán kể thêm hệ số K. Hệ số này được tra bảng theo tiêu chuẩn.

## Slide 64
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà

## Slide 65
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
9. Bình quân ánh sáng, ký hiệu là Z: Để đảm bảo chiếu sáng đều, độ rọi ở nơi tối thiểu cũng gần bằng độ rọi trung bình, thường chọn Z=0,8-0,9
10. Hệ số lợi dụng quang thông U: là tỷ số giữa quang thông làm việc nhận được so với quang thông tổng của các nguồn sáng phát ra. Trị số này tra theo tiêu chuẩn dựa trên chỉ số hình phòng

## Slide 67
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
11. Tính quang thông trong toàn phòng
12. Tính số lượng bóng đèn:.
Sau cùng xác định vị trí lắp đặt đèn.

## Slide 68
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
II. Tính toán chiếu sáng trong nhà
Ví dụ: Một văn phòng có kích thước: dài 12m, rộng 6m, cao 3,5m. Trần tường đều sơn trắng. Phòng sử dụng đèn huỳnh quang 1,2m, công suất 40W, điện áp 220V, treo cách trần nhà 0.2m. Chiều cao bàn làm việc là 0,8m. Tính số đèn và vẽ mặt bằng bố trí đèn cho văn phòng đó.

## Slide 69
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 70
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 71
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 73
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 1:
Tra bảng tìm độ rọi của văn phòng có Emin=200 lux.
Bước 2:
  Tính chiều cao tính toán:
  Bước 3: Tính diện tích phòng
  Bước 4: Tính chỉ số hình phòng:

## Slide 74
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 5:
Chọn đèn huỳnh quang 40W-220V loại ánh sáng mặt trời có quang thông Fđ=2200 lm.
Bước 6: Chọn hệ số dự trữ K: tra phụ lục 1.20, nhận xét phòng học là ít bụi K=1,5.
  Bước 7: Chọn bình quân ánh sáng Z=0.9
  Bước 8: Căn cứ màu sắc trần tường chọn hệ số phản xạ của trần nhà và của tường:

## Slide 75
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 9:
Từ các giá trị ở trên và tra phụ lục 1.21, sử dụng phương pháp nội suy để xác định giá trị U:
Bước 10: Tinh quang thông trong phòng
- Bước 11: Tính số lượng đèn:

## Slide 76
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Chọn 10 hộp đèn đôi, bố trí như hình

## Slide 77
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 4: PHỤ TẢI CHIẾU SÁNG
Bài tập 2: Tính độ rọi tại bàn làm việc trong một phòng họp giáo viên trường đại học, kích thước phòng dài 10m rộng 8m, cao 4m. Cho biết phòng họp có trần sơn nước trắng, tường sơn nước xanh nhạt. Phòng họp đã bố trí 30 bóng Compact ánh sáng trắng có công suất mỗi bóng 26W-220V, quang thông của một bóng đèn là Fđ=1800lm. Bóng đèn bố trí âm trần Chiều cao bàn họp là 0,8m, đèn đặt âm trần.

## Slide 80
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 1:
Tra bảng tìm độ rọi của phòng họp giáo viên Emin=150 lux.
Ta cần tính xem với số đèn 30 bóng, độ rọi trong phòng có đạt tiêu chuẩn không.
Bước 2:
  Tính chiều cao tính toán:
  Bước 3: Tính diện tích phòng
  Bước 4: Tính chỉ số hình phòng:

## Slide 81
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 5:
Theo đề bài bố trí 30 bóng compact, mỗi bóng có quang thông là 1800lm, vậy tổng quang thông là:
Bước 6: Chọn hệ số dự trữ K: tra phụ lục 1.20, nhận xét phòng học là ít bụi K=1,5.
  Bước 7: Chọn bình quân ánh sáng Z=0.9
  Bước 8: Căn cứ màu sắc trần tường chọn hệ số phản xạ của trần nhà và của tường:

## Slide 82
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Bước 9:
Từ các giá trị ở trên và tra phụ lục 1.21, sử dụng phương pháp nội suy để xác định giá trị U:
Bước 10: Tinh quang thông trong phòng
So với tiêu chuẩn Emin=150lux, đèn không đủ độ rọi.

## Slide 83
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
I. Sơ đồ nguyên lý điện
Sơ đồ nguyên lý điện là bản vẽ chỉ rõ nguyên lý cấp điện cho các phụ tải, hướng truyền của dòng điện từ nguồn đến phụ tải, vị trí các điểm rẻ cũng như vị trí cần bố trí các thiết bị bảo vệ điện đóng cắt.
Sơ đồ điện có các dạng chủ yếu là sơ đồ hình tia, sơ đồ phân nhánh và sơ đồ hỗn hợp.

## Slide 84
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
I. Sơ đồ nguyên lý điện

## Slide 85
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1

## Slide 86
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
1./ Các loại dây dẫn điện.
a./ Dây dẫn điện trần
- Là loại dây dẫn điện làm từ vật liệu đồng, nhôm hoặc thép kéo sợi không bọc cách điện,
- Ví dụ: C-38 là dây đồng trần tiết diện 38mm2

## Slide 87
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
1./ Các loại dây dẫn điện.
b./ Dây dẫn bọc cách điện
- Dây dẫn bọc cách điện là loại dây bên ngoài lớp dẫn điện bằng đồng hay nhôm là một hay nhiều lớp cách điện.
- Lớp cách điện làm bằng vật liệu không dẫn điện như nhựa tổng hợp, cao su…

## Slide 89
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
1./ Các loại dây dẫn điện.
c./ Cáp điện lực
- Cáp điện lực là loại cáp dẫn dòng điện phải chịu tác dụng của điện trường, nhiệt độ, các tác dụng về va chạm cơ học, ăn mòn.
- Có thể bố trí cáp trong không khí, trên mặt đất hoặc ngầm trong đất; quanh ruột dẫn điền người ta bố trí nhiều lớp vỏ bọc với vật liệu và tính năng khác nhau.

## Slide 90
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
2./ Mạng phân phối hạ thế trong nhà
Đường dây trong nhà lấy từ đầu ra của máy biến áp đưa đến bảng điện chính dẫn điện đến các bảng phụ phân phối điện cho các phụ tải có điện áp dưới 1000V.

## Slide 91
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
2./ Mạng phân phối hạ thế trong nhà
Bảng điện chính:
- Khi dẫn điện vào công trình, nơi nhận điện từ máy biến áp là bảng điện chính của công trình. Bảng điện chính là nơi bố trí bộ phận đóng cắt và bảo vệ cho nguồn đường dây chính khi phụ tải phía sau có sự cố.
- Bảng điện chính đặt gần cửa ra vào hoặc sảnh chính của căn nhà, gần ngay sau CB của hộp điện kế của ngành điện ở độ cao cách sàn ít nhất 1,3m.

## Slide 92
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
2./ Mạng phân phối hạ thế trong nhà
b./ Bảng điện phụ:
- Bảng điện phụ là bảng điện trong từng phòng bố trí gần cửa ra vào. Trong bảng điện phụ lắp các aptomat (CB), tùy số lượng CB mà chọn kích thước bảng điện phụ.

## Slide 93
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
2./ Mạng phân phối hạ thế trong nhà
c./ Đặt dây trong nhà:
- Dây điện đặt nổi: dây điện được bố trí trong các ống nhựa tròn hoặc dẹp gắn nổi trên tường, trần. Thường bố trí các ống dây điện ở vị trí thấp cách sàn 0,3m để thuận tiện cho việc thay thế, sửa chữa.
    - Dây điện đặt âm: dây điện được đặt trong ống chuyên dùng bằng nhựa cứng chôn ngầm trong tường, sàn.

## Slide 95
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
2./ Mạng phân phối hạ thế trong nhà
d./ Lựa chọn dây dẫn điện:
- Dây dẫn điện được lựa chọn trước hết là có cách điện phù hợp với điện áp của lưới điện sử dụng.
- Dây dẫn điện phải có tiết diện thỏa mãn yêu cầu dòng điện của phụ tải theo điều kiện phát nóng.
- Dây dẫn điện phải có tiết điện thỏa mãn yêu cầu để điện áp của phụ tải không sụt giảm quá mức cho phép.
- Dây dẫn điện phải có vỏ bảo vệ thỏa mãn yêu cầu lý hóa và độ bền cơ học tại nơi đặt chúng.

## Slide 96
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
3./ Mặt bằng bố trí điện:
Mặt bằng bố trí điện thể hiện sơ đồ nguyên lý cấp điện cho công trình, các thiết bị điện như đèn, quạt ổ cắm được vẽ bằng các ký hiệu đặt trưng có kích thước theo tỷ lệ thực tế.
Trên mặt bằng cần thể hiện vị trí các thiết bị sử dụng điện và vị trí các thiết bị điều khiển đóng cắt mạch điện, hướng dây cấp điện.

## Slide 99
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
4./ Các thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ mạch:
a./ Aptomat (cầu dao tự động).
- Aptomat thường gọi là CB (Circuir Breakers) là thiết bị đóng cắt bằng tay và cắt tự động các mạch điện có điện áp dưới 1000V.
- Aptomat được sử dụng để bảo vệ quá tải cho mạch điện hạ thế. Bình thường CB đóng cắt bằng tay để chủ động cấp điện, khi có sự cố CB tự động ngắt mạch, tách sự cố ra khỏi mạng điện.

## Slide 101
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
4./ Các thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ mạch:
b./ Công tắc.
- Là thiết bị cơ khí để đóng ngắt mạch điện có cường độ dòng điện nhỏ dưới 5A. Công tắc thường được bố trí vào cùng một mặt chưa sẵn một, hai, ba cho đến 6 công tắc.

## Slide 103
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
II. Kết cấu mạng điện công trình
4./ Các thiết bị điện đóng cắt, bảo vệ mạch:
c./ Ổ cắm điện.
- Là thiết bị lắp chờ sẵn trên mạng điện để cấp điện cho các thiết bị như tủ lạnh, bàn ủi, tivi,… Để đưa điện vào các thiết bị này phải thông qua phích cắm.
- Các ổ cắm phân biệt ở kiểu dạng lỗ cắm và số lỗ cắm. Phích cắm phải phù hợp với lỗ cắm mới sử dụng ổ cắm được.

## Slide 105
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.
- Dòng điện truyền trong dây dẫn làm bằng kim loại phát sinh nhiệt lượng và gây sụt áp trên đường dây.
Nếu chọn dây quá nhỏ dòng điện cho phép đi trong dây nhỏ, mà cấp điện cho phụ tải công suất lớn sẽ làm dòng điện tải lớn do đó nhiệt năng sinh ra lớn quá mức cho phép sẽ làm cháy dây dẫn điện.
Chọn dây dẫn điện liên quan đến chi phí nếu không tính toán chọn dây quá lớn không cần thiết sẽ làm tăng chi phí đầu tư.

## Slide 106
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.
- Thường chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng, là điều kiện quy định giá trị dòng điện trong dây ở mức cho phép để dây không phát nóng quá quy định.
- Trị số dòng điện cho phép lớn nhất đi qua dây mà dây không phát nóng quá quy định. Trị số này do nhà sản xuất quy định, tham khảo trong bảng phụ lục.

## Slide 107
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.
- Công thức tính chọn tiết diện dây theo điều kiện phát nóng là:

## Slide 108
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.
- Cường độ dòng điện cung cấp cho phụ tải được tính theo công thức sau:
+ Phụ tải một pha:
+ Phụ tải ba pha:

## Slide 109
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.`

## Slide 110
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
1./ Tính chọn tiết diện dây.`
VÍ DỤ 1: Tinh chọn tiết diện dây điện bọc PVC chôn trong tường cho một bộ đèn huỳnh quang 2 bóng dài 1,2m; công suất một bóng đèn 55W, điện áp 220V, cos=0,6. Cho biết nhiệt độ môi trường nơi đặt đèn là 350C.

## Slide 115
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Tính cường độ dòng điện qua đèn:
Dây cấp điện cho đèn huỳnh quang là dây đặt trong không khí: Kn=K1.K2.K3
Tra bảng tìm hệ số:
  + K1=0,7
  + K2=1 (Chôn trong tường)
  + K3=0,93 (Cách điện PVC)
  Tính Kn:

## Slide 116
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Tính cường độ dòng điện cho phép:
  Chọn dây dẫn điện ruột đồng bọc PVC tiết diện F=1mm2 ;
  Có Icp=6A.

## Slide 117
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
2./ Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện.
- Các thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, khi đưa vào sử dụng cần được lựa chọn theo các điều kiện quy định nhằm bảo đảm sự cố xảy ra cho thiết bị và hệ thống.
- Nhiệm vụ quan trọng là phải hoạt động khi sự cố quá tải. Các thiết bị này luôn đặt ngay đầu vào của mạch điện.

## Slide 118
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
BÀI 5: TÍNH TOÁN CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN
III. Tính toán lựa chọn các thành phần của hệ thống điện.
2./ Tính chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ mạch điện.
- Đối với các thiết bị điện khi khởi động có hệ số khởi động lớn, cường độ dòng điện khi khởi động lớn gấp 5-7 lần dòng điện lúc làm việc. Cần chọn khí cụ điện có cường độ dòng điện định mức theo công thức sau:

## Slide 119
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
TÍNH TOÁN ĐIỆN CÔNG TRÌNH.
Ví dụ : Tính chọn CB cho máy lạnh có thông số dưới đây:
Máy lạnh 2,5HP – 220V, cos=0,8, Kt=3,5.
( Kt là hệ số tải: )

## Slide 120
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
Tính chọn CB cho máy lạnh:
- Dòng điện qua máy lạnh theo công suất:
- Máy lạnh có K=3,5 chọn =2,5:
Chọn CB6 có ICB=20(A).

## Slide 121
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
TÍNH TOÁN ĐIỆN CÔNG TRÌNH.
Bài tập: Một phòng họp có mặt bằng bố trí thiết bị điện như trong hình vẽ. Nhiệt độ môi trường là 350C, Kn=0,82.
Yêu cầu:
1./ Vẽ sơ đồ điện.
2./ Chọn tiết diện dây dẫn và CB đến các đèn, ổ cắm và máy lạnh.

## Slide 124
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
1./ Vẽ sơ đồ nguyên lý điện.
Theo ký hiệu trên mặt bằng có thể bố trí sơ đồ nguyên lý điện như sau:

## Slide 125
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
2./ Tính chọn dây dẫn đến các đèn.
- Chọn dây dẫn điện đèn theo điều kiện phát nóng.
- Cường độ dòng điện trong dây:
- Tra phụ lục 3.5 chọn dây bọc PVC tiết diện 1mm2, 2 dây 1 ruột đồng, cường độ dòng điện cho phép là 16A.

## Slide 126
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
2./ Tính chọn dây dẫn đến các đèn:
- Cường độ dòng điện qua CB3 là:
Chọn CB3 có ICB3=10(A)
3./ Tính chọn dây điện đến ổ cắm:
- Cường độ dòng điện qua 3 ổ cắm tính theo công suất:
- Dòng điện cho phép qua ổ cắm:
Chọn dây bọc PVC tiết diện 1.5mm2, cường độ dòng điện cho phép là 19A.

## Slide 127
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
- Cường độ dòng điện qua CB4 là:
Chọn CB4 có ICB4=20(A)
4./ Tính chọn CB1:
- Dòng điện cho phép qua CB1:
Chọn CB1 có ICB1=50(A)

## Slide 128
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
5./ Tính chọn tiết diện dây đến máy lạnh:
- Dòng điện qua máy lạnh theo công suất:
- Cường độ dòng điện cho phép qua máy lạnh:
- Tra phụ lục 3.5 chọn dây bọc PVC tiết diện 2,5mm2, cường độ dòng điện cho phép là 27A.

## Slide 129
Chương 1: ĐIỆN CÔNG TRÌNH
1
Giải:
6./Tính chọn CB cho máy lạnh:
- Dòng điện qua máy lạnh theo công suất:
- Máy lạnh có K=3,5 chọn =2,5:
Chọn CB6,CB7 có ICB=20(A).
Cường độ dòng điện qua CB2:
Chọn CB2 có ICB=30(A).

## Slide 131
Thank you