## Slide 1
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023
Môn: HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC VÀ CHỐNG SÉT
GV: ThS. Trình Minh Phong
Emai: phong.trinh28@gmail.com
Khoa Xây Dựng
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng

## Slide 2
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
Hiện tượng và nguyên nhân gây ra sét
Ở trạng thái áp suất thấp, nước bốc hơi phân tách thành ion H+ và OH-.
Do sự chênh lệch về trọng lượng H+ bốc lên cao, OH- nặng hơn ở phía dưới của đám mây. Chúng tách thành những đám mây mang điện.

## Slide 3
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
Hiện tượng và nguyên nhân gây ra sét
Hiện tượng sét là sự phóng điện giữa 2 đám mây tích điện trái dấu hoặc giữa các đám mây tích với các điểm cao trên mặt đất.

## Slide 4
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
Hiện tượng và nguyên nhân gây ra sét
Cường độ dòng điện của đám mây sét rất lớn từ 50kA – 200kA, nhiệt độ lên đến 10,0000C.
Việt Nam là nước có cường độ sét rất lớn, trên 100 ngày có sét trong một năm./

## Slide 5
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
Hiện tượng và nguyên nhân gây ra sét
Hậu quả:
  Sét đánh trực tiếp gây tử vong con người, công trình cháy, nứt đổ gãy.
  Sét đánh gián tiếp gây ra cảm ứng tĩnh điện trên các vật dụng làm hư hỏng các thiết bị điện tử.
  Do đó, người làm công việc thiết kế xây dựng nhà cửa phải xác định nhiệm vụ bố trí hệ thống chống sét cho công trình là cần thiết.

## Slide 7
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
II. Yêu cầu chống sét cho công trình
a./ Phân cấp chống sét.
  Các công trình xây dựng phân ra 3 cấp độ chống sét như sau:
    Cấp 1: là công trình tỏa ra khí cháy, hơi cháy, có khả năng kết hợp dễ dàng với oxy tự do trong không khí gây ra hỗn hợp nổ.
    Cấp 2: tương tự như công trình cấp 1 nhưng chỉ xảy ra khi vận hành sai quy tắc.
    Cấp 3: các công trình còn lại.

## Slide 8
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
II. Yêu cầu chống sét cho công trình
b./ Yêu cầu chống sét cho công trình:
  Do hình thức sét đánh, ta có thể phân loại:
    Sét đánh trực tiếp.
    Sét đánh lan truyền.
    Sét cảm ứng.
    Cần bố trí chống sét cho các công trình theo các cấp độ:
      Công trình cấp 1,2 sử dụng cả 3 biện pháp chống sét.
      Công trình cấp 3: chỉ cần chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền.

## Slide 9
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ SÉT
II. Yêu cầu chống sét cho công trình
Để chống sét trực tiếp ta dung biện pháp chống sét thụ động của Franklin.
Để chống sét lan truyền và cảm ứng, phương pháp tốt nhất là chôn ngầm các đường dây điện, dây điện thoại và các đường ống vào lòng đất.

## Slide 10
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Hệ thống chống sét thụ động Franklin
Hệ thống được bố trí chờ sẵn khi có sét xuất hiện là thu lấy dòng điện để đưa xuống đất.
a./ Cấu tạo.
  Gồm 3 bộ phận chính:
    Bộ phận thu sét.
    Bộ phận dẫn sét.
    Bộ phận nối đất.

## Slide 11
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Hệ thống chống sét thụ động Franklin
    Bộ phận thu sét: được làm bằng thép mạ kẽm, mạ đồng có tiết diện tròn với đường kính trên 12mm, đầu kim không nhỏ hơn 100mm2, có phần trực tiếp thu sét là thép trần, không sơn, có chiều dài trên 400mm.
    .

## Slide 13
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Hệ thống chống sét thụ động Franklin
    Bộ phận dẫn sét:
      Làm nhiệm vụ dẫn dòng điện từ bộ phận thu sét xuống bộ phận nối đất.
      Loại dây này được quy định theo tiêu chuẩn, tiết diện từ 50-70mm2.
      Có thể luồn trong ống cách điện đặt nổi hoặc chìm trong tường.Đặt dây dẫn sét chọn nơi ít người qua lại, cách cửa ra vào hơn 1,5m.

## Slide 15
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
Hệ thống chống sét thụ động Franklin
    Bộ phận nối đất:
      Làm nhiệm vụ phân tán dòng điện sét vào các lớp đất xung quanh.
      Bộ phận nối đất chôn trong đất ở độ sâu 0,8m so với mặt đất tự nhiên.
      Cọc nối đất có cấu tạo bằng thép mạ kẽm, đồng đường kính trên 12mm, có chiều dài phụ thuộc vào điện trở suất của nơi đặt bộ phận nối đất. Nơi có điện trở suất cao cần chiều dài cọc dài hơn 3m.

## Slide 17
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
II. Tính toán chống sét.
      Phạm vi bảo vệ của một kim thu sét là một hình nón gãy.

## Slide 18
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
II. Tính toán chống sét.
    Nếu biết chiều cao kim h và chiều cao cần bảo vệ hx, tính bán kính bảo vệ:
    Nếu biết chiều cao cần bảo vệ hx, bán kính bảo vệ rx, tính chiều cao kim:`

## Slide 19
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
II. Tính toán chống sét.
    Ví dụ 1: Xác định chiều cao kim thu sét của một ống khói cao 20m, đường kính miệng ống là 1m

## Slide 20
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
    Giải:
    Ống khói cao 20m -> hx=20m.
    Đường kính ống D=1m -> bán kính bảo vệ rx=0,5m.
    Vậy phần kim trên miệng ống cao 0,67m.

## Slide 21
Chương 3: HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
3
BÀI 2: CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP
    Ví dụ 2: Tính chiều cao kim chống sét cho nhà như hình vẽ.

## Slide 22
    Tính bán kính cần bảo vệ:
    Giải:
    Chiều cao bảo vệ hx=15m.
    Chiều cao của kim:

## Slide 23
Thank you