## Slide 1
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021
Môn: Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2
GV: ThS. Trình Minh Phong
Emai: phong.trinh28@gmail.com

## Slide 2
BỐ CỤC
Chương 1: Kết cấu khung bê tông cốt thép
Chương 2: Kết cấu cầu thang
Chương 3: Kết cấu hồ nước
Chương 4: Kết cấu móng bê tông cốt thép
Chương 5: Kết cấu mái bê tông cốt thép

## Slide 3
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
- Móng là bộ phận kết cấu vừa làm gối đỡ toàn bộ tải trọng, vừa truyền áp lực từ công trình xuống nền. Do đó, móng phải đủ cường độ để chịu lực và đủ độ cứng để truyền lực.

## Slide 4
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Tùy theo đặc tính của công trình, quy mô, tải trọng; căn cứ vào điều kiện và phương tiện thi công ở địa phương… để quyết định chọn loại móng hoặc các giải pháp xử lý thích hợp.
Chú ý, khi chiều cao công trình càng lớn, các vấn đề ổn định ( chống lật, chống lún…) đóng vai trò quyết định khi lựa chọn phương án móng.

## Slide 5
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng đơn:
  Móng đơn thích hợp khi xây dựng trên nền đất tốt với số tầng không lớn lắm.
  Móng đơn thường kết hợp với hệ thống đà kiềng và giằng móng để tăng độ cứng và hạn chế lún không đều giữa các bộ phận kết cấu.

## Slide 6
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng băng một phương:
  Trong trường hợp địa chất không thuận lợi, có thể sử dụng móng băng một phương.
  Các công trình nhà hệ khung có bước cột không lớn hơn 6m, áp dụng móng băng một phương mới có hiệu quả kinh tế.

## Slide 7
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng băng hai phương:
  Khi móng một phương không đủ chịu lực, nên áp dụng móng băng giao thoa.

## Slide 8
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng bè:
  Khi tải trọng lớn, có thể sử dụng phương án móng bè.
  Ở Tp.HCM áp dụng nhà cao tầng (9-12 tầng)

## Slide 9
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng cọc:
  Cọc đóng.
  Cọc ép.
  Cọc khoan nhồi
  Cọc Barrette.

## Slide 10
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng cọc:
  Cọc đóng: trước tiên khoan tạo lỗ, cọc sẽ được đóng bằng búa thủy lực.
  .

## Slide 11
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng cọc:
  Cọc ép: được sử dụng phổ biến, cọc được đưa vào trong đất bằng phương pháp ép..

## Slide 12
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.1 Các loại móng và phạm vi áp dụng.
Móng cọc:
  Cọc khoan nhồi: áp dụng khi địa chất gặp lớp đất sét cứng hoặc có nền đá. Chiều sâu khoan nhồi có thể đạt tới hàng trăm mét.

## Slide 13
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.2 Chọn tổ hợp để tính toán và thiết kế móng.
  - Sau khi giải nội lực khung, xác định giá trị nội lực tính móng như sau:

## Slide 14
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.3 Mô hình nền dưới các kết cấu móng.
  Kết cấu móng trên nền hồi: móng BTCT độc lập dưới cột, móng băng dưới tường và cột, móng bè..
  Nền đàn hồi: nền tiếp xúc với móng được mô tả bằng các lò lo đàn hồi (mô hình nền Winkler). Nền đàn hồi: nền đất tự nhiên, nền đất gia cố ( đệm cát, cọc tràm), nền cọc BTCT

## Slide 15
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.
  Điều kiện cần:
  Đối với móng chịu tải đúng tâm:
  Trong đó: ptc : Áp lực tại đáy móng
  Rtc: Áp lực tiêu chuẩn của đất nền

## Slide 16
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.
  Điều kiện cần:
  Đối với móng chịu tải đúng tâm:
  Trong đó: Ntc : Lực dọc từ cột
  F: diện tích đáy móng
  tb: trọng lượng trung bình của bê tông,và đất đắp
  tb= 2,2 T/m3
  Df: Chiều sâu chôn móng

## Slide 17
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.
  Điều kiện cần:
  Đối với móng chịu tải lệch tâm:
  Trong đó:

## Slide 18
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.

## Slide 19
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.
  Điều kiện đủ:
  Là độ lún tính được, phải thỏa mãn điều kiện
  Trong đó: S : Độ lún công trình
  Sgh: độ lún giới hạn
  Sgh=8cm

## Slide 20
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.1 Khái niệm chung
4.1.4 Các phương pháp tính nền móng.

## Slide 21
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.2 Tính cốt thép cho móng
4.2.1 Móng đơn:
  Theo phương cạnh dài:
  Theo phương cạnh ngắn:
  Diện tích thép:

## Slide 22
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.2 Tính cốt thép cho móng
4.2.2 Móng băng:
  Sử dụng phần mềm tính toán nội lực móng băng trên nền đàn hồi.
  Từ biểu đồ M,Q tính toán cốt thép theo cấu kiện chịu uốn tiết diện hình chữ nhật ứng với momen căng thớ dưới, tiết diện chữ T khi momen căng thớ trên.

## Slide 23
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.2 Tính cốt thép cho móng
4.2.2 Móng băng:

## Slide 24
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.2 Tính cốt thép cho móng
4.2.3 Móng cọc:
  Xem mặt ngàm là mặt cột, tính theo sơ đồ 1 đầu ngàm, 1 đầu tự do.
  Tải trọng tác dụng chính là phản lực đầu cọc, từ đó tính cốt thép cho đài theo bài toán cấu kiện chịu uốn

## Slide 25
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.2 Tính cốt thép cho móng
4.2.3 Móng cọc:

## Slide 26
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.3 Kiểm tra xuyên thủng:
  Tính toán kiểm tra xuyên thủng móng theo công thức:
  Pxt: lực gây xuyên thủng.
  Fb: khả năng chống chọc thủng
  Um: chu vi trung bình tháp móng

## Slide 27
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.4 Bài tập ví dụ:
  Một móng đơn chịu tác dụng của nội lực: N=260kN, M=60kNm, Q=50kN. (chiều như hình)
  Cho biết: chiều sâu đặt móng H=1,2m; áp lực đất tại đáy móng Rtc=100kN/m2; tiết diện ngang của cột (bxh = 200x200)
  Sử dụng bê tông B15, cốt thép CI.
  Tính toán và bố trí thép móng

## Slide 28
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  Giả thiết chiều cao của móng h=0,45m
  Sợ bộ tính F (diện tích đáy móng):
  Chọn : L=2,2m; B=1,8m
  1./ Chọn diện tích móng:

## Slide 29
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  Áp lực dưới đáy móng:
  2./ Kiểm tra kích thước đáy móng:
  Trong đó:

## Slide 30
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  2./ Kiểm tra kích thước đáy móng:
  Kích thước đáy móng thỏa

## Slide 31
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  3./ Tính cốt thép:
  Chọn lớp bảo vệ móng a=5cm:

## Slide 32
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  3./ Tính cốt thép:
  Theo phương cạnh dài:
  Chọn 10a150 có As=5,24cm2

## Slide 33
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  3./ Tính cốt thép:
  Theo phương cạnh ngắn:
  Chọn 10a200 có As=3,93cm2

## Slide 35
Chương 4: Kết cấu móng
4
4.4 Kiểm tra xuyên thủng:
  Một móng đơn dưới cột có kích thước 1,5mx2m; chiều dày h=500mm; h0=430mm; Betong B20 có Rbt=0,9Mpa. Lực tính toán ở chân cột N=650kN.
  Kích thước tiết diện cột bxh=250x400mm.
  Kiểm tra khả năng chống xuyên thủng.

## Slide 36
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  Công thức chống xuyên thủng:
  Chu vi đáy bé của tháp:
  Chu vi đáy lớn của tháp:

## Slide 37
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  Diện tích đáy lớn:
  Áp lực trung bình ở mặt dưới đế móng gây ra (không kể trọng lượng bản thân và đất):

## Slide 38
Chương 4: Kết cấu móng
4
Giải:
  Lực gây nén thủng:
  Khả năng chống nén thủng:
  Vậy điều kiện nén thủng thỏa mãn

## Slide 39
Thank you