## Slide 1
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021
Môn: Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 2
GV: ThS. Trình Minh Phong
Emai: phong.trinh28@gmail.com

## Slide 2
BỐ CỤC
Chương 1: Kết cấu khung bê tông cốt thép
Chương 2: Kết cấu cầu thang
Chương 3: Kết cấu hồ nước
Chương 4: Kết cấu móng bê tông cốt thép
Chương 5: Kết cấu mái bê tông cốt thép

## Slide 3
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.1 Khái niệm chung và phân loại

## Slide 4
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.1 Khái niệm chung và phân loại
Kết cấu mái được phân loại như sau:
  Theo hình dáng: mái phẳng và mái vỏ không gian
  Theo độ dốc:
      Mái bằng khi i1/8
      Mái dốc khi i>1/8
  Theo phương pháp thi công: mái toàn khối, mái lắp ghép

## Slide 5
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.1.1 Mái toàn khối
Ưu điểm: khả năng chống thấm cao, độ cứng lớn.
Mái toàn khối là hệ bản có sườn hoặc không có sườn.
  Bản sàn mái có thể là bản dầm hoặc bản kê bốn cạnh tùy thuộc tỷ lệ các cạnh.
  Phía trên sàn có thể có các lớp cách nhiệt, vữa chống thấm, gạch lá nem

## Slide 6
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.1.2 Mái lắp ghép
Về cấu tạo: có thể chia ra mái có xà gồ và mái không có xà gồ.
Các lớp cấu tạo có thể gồm gạch lá nem, bê tông chống thấm, lớp cách nhiệt và bản mái là các panel mái.

## Slide 7
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2 Các thành phần của hệ kết cấu mái lắp ghép
Hệ kết cấu mái lắp ghép: gồm panel mái, xà gồ, dầm mái, vòm, dàn mái.
5.2.1 Panel mái
a./ Phân loại: Thường sử dụng phổ biến loại panel 6x1.5m.
b./Cấu tạo:

## Slide 8
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.2 Xà gồ
- Là một loại dầm chịu uốn xiên gác lên xà ngang của khung, có chiều dài bằng khoảng cách giữa 2 xà ngang.
- Xà gồ thường bằng thép hình, liên kết với thép góc đã được hàn vào xà ngang.

## Slide 9
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.3 Dầm mái
a./ Cấu tạo:
Dầm mái là kết cấu đỡ mái, thường là xà ngang của khung hoặc dầm độc lập gác lên tường hoặc trụ.
Thích hợp với nhịp 18m
Dầm mái có thể có hai mái dốc hoặc một mái dốc phụ thuộc nhu cầu thoát nước mưa.
Tiết diện: chữ T hoặc chữ I

## Slide 10
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.3 Dầm mái
a./ Cấu tạo:

## Slide 11
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.3 Dầm mái
b./ Đặc điểm tính toán:
Sơ đồ tính là dầm đơn giản kê tự do lên 2 gối tựa.
Tĩnh tải: trọng lượng bản thân và lớp cấu tạo mái.
Hoạt tải: tải trọng sửa chữa, cầu trục treo ( nếu có)

## Slide 12
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.4 Dàn mái
a./ Cấu tạo chung:
Là kết cấu đỡ mái, liên kết khớp với cột.
Thích hợp với nhịp 18-30m
Chế tạo và lắp dựng phức tạp.
So với dàn thép, dàn BTCT có độ bền về thời gian cao hơn và có khả năng chống cháy, chống gỉ cao hơn so với dàn thép.

## Slide 13
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.4 Dàn mái
a./ Cấu tạo chung:

## Slide 14
Chương 5: Kết cấu mái
5
5.2.4 Dàn mái
b./ Tính toán dàn:
Tính toán cường độ của dàn theo các giai đoạn: chế tạo, cẩu lắp và sử dụng.
Tải trọng truyền từ mái xuống và trọng lượng bản thân dàn được coi như đặt vào mắt cánh thượng.
Tải trọng do cầu trục tren đặt vào mắt cánh hạ.
Mắt dàn được coi là khớp.

## Slide 15
Thank you