## Slide 1
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÓA CHẤT
CHƯƠNG 1

## Slide 2
02
NỘI DUNG
Xác định tính nguy hiểm
1
Các điều khoản và định nghĩa cơ bản
2
Phân loại cơ bản
3
Ảnh hưởng của hoá chất tới con người
4
Bài tập - Thực hành
Đường phơi nhiễm
6
7
5
Quan hệ liều lượng - phản ứng

## Slide 3
03
PHẦN 1
GIỚI THIỆU VÀ XÁC
ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM
https://www.youtube.com/watch?v=RZxwfGfVb5I

## Slide 4
04
1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics
Sự quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics.
Tầ m quan trọng của việc hiểu biểu hiện và nhận biết hàng hoá nguy hiểm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

## Slide 5
05
1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics
Sự quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics:
+ Bảo vệ sức khỏe con người
+ Bảo vệ môi trường
+ Giảm thiểu rủi ro và sự cố
+ Tăng hiệu quả chi phí
+ Đảm bảo tuân thủ pháp luật
+ Bảo vệ hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp
+ Đảm bảo an toàn cho tài sản vật chất

## Slide 6
06
1.1. Tầm quan trọng của quản lý an toàn hoá chất trong ngành Logistics
Tầ m quan trọng của việc hiểu biểu hiện và nhận biết hàng hoá nguy hiểm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ:
+ Bảo vệ nhân sự
+ Ngăn chặn sự cố và tai nạn
+ Bảo vệ môi trường
+ Tuân thủ pháp luật
+ An toàn cho cộng đồ ng xung quanh
+ Chẩn đoán sự cố nhanh chóng
+ Quản lý rủi ro hiệu quả

## Slide 7
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc điểm chung của chúng.
07

## Slide 8
Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc điểm chung
Hàng nguy hiểm (Dangerous Goods - DG): là các mặt hàng có chứa các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự an toàn, an ninh quố c gia và gây nguy hiểm cho giao thông trong quá trình vận chuyển.
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
08

## Slide 9
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Đặc điểm chung của hàng nguy hiểm:
+ Dễ cháy và nổ
+ Độc hại và gây ảnh hưởng sức khoẻ
+ Các chất phóng xạ / bức xạ
+ Gây ô nhiễm môi trường
+ Dễ đố t nóng: Một số hàng nguy hiểm có thể trở nên dễ đốt nóng dưới tác động của ánh sáng, nhiệt độ, hoặc tác động cơ học, tăng nguy cơ cháy nổ.
+ Khả năng tác động hoá học: Một số chất trong hàng nguy hiểm có thể tác động hóa học với môi trường xung quanh, tạo ra các phản ứng nguy hiểm hoặc chất phát ra độc tố .
+ Dễ lan truyề n
+ Yêu cầ u điề u kiện bảo quản đặc biệt
+ Yêu cầu phương tiện vận chuyển an toàn
Khái niệm "hàng hoá nguy hiểm" và các đặc điểm chung
09

## Slide 10
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầ u diesel, gas propane...
Dễ cháy và nổ: xăng, dầu diesel, gas propane...
10

## Slide 11
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầ u diesel, gas propane...
Độc hại và gây ảnh hưởng sức khoẻ: Axit sulfuric, chất độc hại trong hóa chất công nghiệp...
11

## Slide 12
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầ u diesel, gas propane...
Các chất phóng xạ / bức xạ: uranium, plutonium trong ngành hạt nhân...
13

## Slide 13
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ cháy và nổ: xăng, dầ u diesel, gas propane...
Gây ô nhiễm môi trường: chất thải hóa học, dầ u thải từ các ngành công nghiệp
14

## Slide 14
1.2. Xác định tính nguy hiểm dựa trên các đặc điểm chung của HHNH
Dễ đốt nóng: lithium, phosphorus (phân bón, hoá chất cơ bản, ứng dụng trong điện tử làm chất bán dẫn...) , một số kim loại alkali (sản xuất máy phát điện, máy nước nóng, chê tạo hợp kim...) ...
15

## Slide 15
1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HHNH
Khả năng tác động hoá học: hóa chất phản ứng mạnh như sodium hydroxide và acid hydrochloric, bụi bột than, gỗ , chất bụi từ các quá trình sản xuất.
16

## Slide 16
1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HHNH
Dễ lan truyề n: chất ô nhiễm nước từ các sự cố dầu thải, chất độc hại từ các vụ rò rỉ, dioxin từ các nhà máy đố t rác (tồn tại dưới dạng bụi & khí, có khả năng dễ dàng lan truyền qua không khí), chất nổ TNT từ vụ nổ (các sự cố nổ tạo ra hạt bụi và các loại chất khí phát tán, làm cho các chất này có khả năng lan truyền theo hướng gió hoặc dòng nước)...
17

## Slide 17
1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HHNH
Yêu cầ u điề u kiện bảo quản đặc biệt: dầ u silicon yêu cầ u bảo quản trong điề u kiện không khí không chứa nước
18

## Slide 18
1.2. XÁC ĐỊNH TÍNH NGUY HIỂM DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA HHNH
Yêu cầ u phương tiện vận chuyển an toàn: vận chuyển chất phóng xạ trong các xe vận chuyển chuyên dụng, vận chuyển hóa chất trong container chịu áp suất
19

## Slide 19
1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA
Dầu Hóa học:
Biểu Hiện Về Sức Khỏe: Kích ứng da và mặt.
Vấn đề hô hấp như đau họng, khói khổ, hoặc viêm phổi.
Tác động độc hại đố i với cơ quan nội tạng như gan, thận.
Biểu Hiện Về Môi Trường: Ô nhiễm nước và đất.
Ảnh hưởng đến động và thực vật nước.
2. Chất ô nhiễm không khí:
Biểu hiện về sức khỏe
Kích ứng mắt và đường hô hấp.
Vấn đề về hệ hô hấp như viêm phổi và cảm giác khó thở.
Biểu Hiện Về Môi Trường:
Gây ô nhiễm không khí và mưa axit.
Ảnh hưởng đến hệ sinh thái và động thực vật.
20

## Slide 20
1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA
Chất Độc Hại:
Biểu Hiện Về Sức Khỏe:
Dấu hiệu và triệu chứng ngộ độc như buồ n nôn, chói lọi, và thậm chí tử vong.
Tác động lâu dài có thể gây nên các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư và tổn thương cơ quan nội tạng.
Biểu Hiện Về Môi Trường:
Gây ô nhiễm đất, nước, và không khí.
Tổn thương động và thực vật nước.
Chất Cháy Nổ:
Biểu Hiện Về Sức Khỏe:
Gây chấn thương và tổn thương từ vụ nổ.
Khả năng tạo ra hỏa hoạn và bỏng.
Biểu Hiện Về Môi Trường:
Gây nhiễm động và thiệt hại đến hệ sinh thái.
Gây ô nhiễm môi trường từ sản phẩm phát tán sau vụ nổ.
21

## Slide 21
Dễ cháy và nổ: xăng, dầ u diesel, gas propane...
1.3. CÁC BIỂU HIỆN MÀ HÀNG HOÁ NGUY HIỂM CÓ THỂ TẠO RA
5. Chất chống Côn Trùng và Nông Dược:
Biểu hiện về Sức Khỏe:
Kích ứng da và mắt.
Nếu tiếp xúc lâu dài có thể gây ra vấn đề về hệ thần kinh và nội tiết.
Biểu hiện về Môi Trường:
Ảnh hưởng đến động và thực vật nước.
Gây ô nhiễm môi trường và loài.
22

## Slide 22
23
PHẦN 2
CÁC
ĐIỀU KHOẢN VÀ
ĐỊNH NGHĨA CƠ BẢN

## Slide 23
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ
Quy định quốc tế về hàng nguy hiểm
Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (GHS)
Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet)
Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG)
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (IATA DGR)
Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG)
24

## Slide 24
Quy định quốc tế về hàng nguy hiểm
Hệ thống phân loại và nhãn ghi quố c tế (GHS)
Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet)
Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG)
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (IATA DGR)
Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường biển (IMDG)
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
25

## Slide 25
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Hệ thống phân loại và nhãn ghi quốc tế (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS): là một hệ thống được phát triển bởi Liên Hợp Quốc để đồng bộ hóa cách phân loại và nhãn ghi các sản phẩm hóa chất nguy hiểm trên toàn cầ u. GHS đặt ra các tiêu chí chung để đảm bảo thông tin về tính nguy hiểm của hoá chất được hiểu đồng nhất ở mọi nơi.
Nội dung: bao gồm các biểu hiện nguy hiểm, các yếu tô nguy hiểm, và các biện pháp an toàn. GHS có một bảng nhãn ghi chuẩn để chỉ định nguy hiểm và cảnh báo.
Định dạng: được thiết kế để đảm bảo tính nhất quán và dễ đọc, dễ hiểu trên toàn cầ u.
Phạm vi sử dụng: áp dụng cho việc phân loại, nhãn ghi, và bảo quản thông tin về an toàn cho chất hóa học ở mọi ngành công nghiệp và vận chuyển quố c tế.
26

## Slide 26
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet): là tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về an toàn và sử dụng của một chất hóa học cụ thể. Thông thường, được tạo ra bởi nhà sản xuất hoặc người cung cấp hóa chất.
Nội Dung: bao gồ m thông tin về thành phầ n hóa học, tác động đối với sức khỏe con người và môi trường, các biện pháp an toàn, và quy định pháp lý.
Định Dạng: MSDS có thể có định dạng tự do, nhưng thường tuân theo các hướng dẫn quốc gia hoặc quốc tế.
Phạm Vi Sử Dụng: Được sử dụng chủ yếu tại các địa điểm công nghiệp, trong quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa chất.
27

## Slide 27
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Liên Hiệp Quốc về vận chuyển hàng nguy hiểm (UN/DG): hệ thốnh mã hóa và phân loại quốc tế cho hàng hoá nguy hiểm để cung cấp một cơ sở chung cho việc phân loại và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên toàn cầ u.
Mã Số UN: mỗi loại hàng hoá nguy hiểm được gán một mã số UN đặc biệt để xác định một cách chính xác và duy nhất. Mã số này giúp đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng cường an toàn.
Áp Dụng Trên Toàn Thế Giới: Hệ thố ng UN/DG áp dụng trên toàn thế giới và được nhiề u quố c gia và tổ chức quố c tế áp dụng trong quy định và hướng dẫ n của họ vê vận chuyển hàng hoá nguy hiểm.
Liên Kết Với Hệ Thố ng GHS: Hệ thố ng UN/DG liên kết chặt chẽ với Hệ thố ng GHS để đảm bảo đồ ng bộ về thông tin an toàn và nhãn ghi.
28

## Slide 28
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations - IATA DGR): ) là bộ quy định quố c tế áp dụng cho vận chuyển hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không. IATA DGR thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc để đảm bảo an toàn và tuân thủ trong quá trình xử lý, đóng gói, và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằ ng đường hàng không.
29

## Slide 29
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Quy định IATA về hàng hoá nguy hiểm (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations - IATA DGR): ) là bộ quy định quố c tế áp dụng cho vận chuyển hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không. IATA DGR thiết lập các tiêu chuẩn và quy tắc để đảm bảo an toàn và tuân thủ trong quá trình xử lý, đóng gói, và vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằ ng đường hàng không.
30

## Slide 30
2.1. CÁC QUY ĐỊNH AN TOÀN QUỐC TẾ VỀ HÀNG NGUY HIỂM
Hiệp ước về vận chuyển hàng nguy hiểm bằ ng đường biển (International Maritime Dangerous Goods - IMDG): là một hệ thống quốc tế đặc biệt dành cho vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua đường biển.
Nội dung: bao gồm các quy tắc và quy định cụ thể về vận chuyển an toàn của hàng hóa nguy hiểm trên tàu biển.
Định dạng: thường được thiết kế theo các hiệp ước và quy định cụ thể từ Tổ chức Hàng hải Quố c tế (IMO).
Phạm vi sử dụng: áp dụng cho việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua đường biển, đảm bảo an toàn cho tàu và môi trường biển.
31

## Slide 31
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
Hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quy định quố c tế (GHS) và cách xác định tính nguy hiểm của hoá chất. Hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quy định quố c tế (Global Harmonized System - GHS) là một hệ thố ng được phát triển bởi Liên Hợp Quố c để đồ ng bộ hóa cách phân loại và nhãn ghi các sản phẩm hóa chất nguy hiểm trên toàn cầ u. GHS đặt ra các tiêu chí chung để đảm bảo thông tin về tính nguy hiểm của hoá chất được hiểu đồ ng nhất ở mọi nơi.
38

## Slide 32
Để xác định tính nguy hiểm của hoá chất theo hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quố c tế (GHS), người ta dựa trên các yếu tố quan trọng sau:
Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất vật lý, hóa học và độc hại của chất.
Dữ liệu kiểm nghiệm:
Kết quả từ các thử nghiệm hóa học và vật lý như độ cháy, độc hại, ăn mòn,...
Thông tin tổng hợp:
Tổng hợp các thông tin về tính chất nguy hiểm từ các nguồ n như tài liệu nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng.
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)

## Slide 33
Để xác định tính nguy hiểm của hoá chất theo hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quố c tế (GHS), người ta dựa trên các yếu tố quan trọng sau:
Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất vật lý, hóa học và độc hại của chất.
Dữ liệu kiểm nghiệm:
Kết quả từ các thử nghiệm hóa học và vật lý như độ cháy, độc hại, ăn mòn,...
Thông tin tổng hợp:
Tổng hợp các thông tin về tính chất nguy hiểm từ các nguồ n như tài liệu nghiên cứu và kinh nghiệm sử dụng.
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)

## Slide 34
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất vật lý: đánh giá các tính chất vật lý như nhiệt độ nóng chảy, nóng sôi, áp suất hơi, và hình thái vật lý.
Hóa học: xác định các đặc tính hóa học như acid, base, độ cháy, độc hại, và tính ổn định Độc hại của chất: đánh giá tác động độc hại của chất đố i với sức khỏe con người và môi trường
Dữ liệu kiểm nghiệm:
Thử nghiệm cháy và nổ: đánh giá khả năng cháy nổ của chất trong các điề u kiện cụ thể. Thử nghiệm độc hại: kiểm tra độc tính của chất trên động vật hoặc tế bào.
Thử nghiệp ảnh hưởng môi trường: đánh giá tác động của chất lên môi trường nước, đất, và không khí.
Thông tin tổng hợp: từ các nguồ n như
Tài liệu nghiên cứu: sử dụng kết quả từ các nghiên cứu khoa học liên quan đến chất. Kinh nghiệm sử dụng: đánh giá thông tin từ các trường hợp sử dụng trước đó của chất.

## Slide 35
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
Thuốc nổ
Chất lỏng dễ cháy
Chất lỏng oxy hóa
Khí nén
Ăn mòn kim loại
Độc tính cấp tính
Ăn mòn da
Kích ứng da
Nguy cơ hít phải
Nguy hiểm cho môi trường nước

## Slide 36
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
43

## Slide 37
HOME
ABOUT US
SERVICES
Introduction
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Axit Hydrocloric (HCl)
Dữ liệu về nguy hiểm:
Tính chất hóa học: axit mạnh, có khả năng gây ăn mòn.
Tính chất vật lý: dạng khí ở điề u kiện tiêu chuẩn.
Độc hại và tác động sức khỏe: gây kích ứng cho da và mắt, có thể gây tổn thương đường hô hấp.
Dữ liệu kiểm nghiệm:
Thử nghiệm cháy và nổ: không cháy, nhưng có thể tạo khí độc hại khi tác động lên kim loại như kẽm.
Thử nghiệm độc hại: độc hại cho hệ hô hấp và da, được phân loại là chất ăn mòn.
Thông tin tổng hợp:
Tài liệu nghiên cứu: nhiề u nghiên cứu về ảnh hưởng của axit hydrocloric đố i với sức khỏe và môi trường.
Kinh nghiệm sử dụng: được sử dụng trong ngành hóa chất, công nghiệp làm sạch và làm mát.
Thông qua việc tổng hợp thông tin từ những nguồ n trên, chất axit hydrocloric được phân loại và nhãn ghi theo GHS để cung cấp thông tin chính xác và đồ ng nhất về tính nguy hiểm của nó.
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
44

## Slide 38
2.2. HỆ THỐNG PHÂN LOẠI VÀ NHÃN GHI QUỐC TẾ (GHS)
45

## Slide 39
HOME
ABOUT US
SERVICES
Introduction
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
2.3. BÀI TẬP - THỰC HÀNH
Chọn Một Chất:
Sinh viên chọn một chất nguy hiểm thông dụng từ cuộc số ng hàng ngày (ví dụ: chất làm sạch, chất bảo quản thực phẩm, nước rửa tay, v.v.).
2. Tìm Nhãn Ghi:
Sinh viên tìm nhãn ghi trên bao bì của chất đã chọn. Nếu không có nhãn ghi trực tiếp, có thể tham khảo trực tuyến.
3. Phân Loại Theo GHS:
Dựa trên nhãn ghi, sinh viên xác định và ghi lại loại nguy hiểm của chất theo hệ thố ng phân loại GHS (ví dụ: chất độc hại, chất cháy nổ, chất kích thích).
4. Mô Tả Biểu Hiện:
Viết mô tả ngắn về các biểu hiện mà chất này có thể gây ra đố i với sức khỏe con người hoặc môi trường.
5. Đề Xuất Biện Pháp An Toàn:
Đề xuất một hoặc hai biện pháp an toàn cụ thể mà người sử dụng nên thực hiện khi sử dụng chất này.
46

## Slide 41
HOME
ABOUT US
SERVICES
Introduction
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
47

## Slide 42
2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Bảng an toàn hóa chất (MSDS - Material Safety Data Sheet): là tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về an toàn và sử dụng của một chất hóa học cụ thể. Thông thường, được tạo ra bởi nhà sản xuất hoặc người cung cấp hóa chất.
Nội dung: bao gồ m thông tin về thành phầ n hóa học, tác động đố i với sức khỏe con người và môi trường, các biện pháp an toàn, và quy định pháp lý.
Định dạng: MSDS có thể có định dạng tự do, nhưng thường tuân theo các hướng dẫ n quố c gia hoặc quố c tế.
Phạm vi sử dụng: được sử dụng chủ yếu tại các địa điểm công nghiệp, trong quá trình sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa chất
48

## Slide 43
2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Các mục có trong bảng chỉ dẫ n an toàn MSDS
Product and company identification (tên hàng hóa và công ty)
Physical and chemical properties: Các thuộc tính lý học của hóa chất như biểu hiện bề ngoài, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phầ n phầ n trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ v.v
Composition/information on ingredient: Thành phầ n hóa học, họ hóa chất, công thức và các phản ứng hóa học với các hóa chất khác như axít, chất ôxi hóa.
4. Hazards identification: Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người, chẳng hạn tác động xấu tới mắt, da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khả năng sinh sản cũng như khả năng gây ung thư hay gây dị biến, đột biến gen. Các biểu hiện và triệu chứng ngộ độc cấp tính và kinh niên.
49

## Slide 44
2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Các mục có trong bảng chỉ dẫ n an toàn MSDS
5. First aid measures: Biện pháp sơ cứu trong trường hợp tiếp xúc với mắt, với da, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.
6. Fire-fighting measures: Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng, ví dụ theo thang đánh giá NFPA từ 0 tới 4.
Accidental release measures: Thiết bị bảo hộ lao động cầ n sử dụng khi làm việc với hóa chất.
Handling and storage: Các điề u kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điề u kiện cầ n tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.
Exposure controls/personal protection: Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.
50

## Slide 45
2.4. BẢNG AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS - MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Các mục có trong bảng chỉ dẫ n an toàn MSDS
10. Toxicological information: Thông tin về chất độc trong hàng hóa.
11. Disposal considerations: Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.
12. Ecological information: Các tác động xấu lên thủy sinh vật và môi trường.
13. Transport information: Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển.
14. Regulatory information: quy định về việc sử dụng các biện pháp bảo vệ khi tiếp xúc như găng tay, khẩu trang...
15. Other information.
51

## Slide 46
2.5. BÀI TẬP THỰC HÀNH
Hãy nhìn vào mẫu MSDS và trả lời câu hỏi:
Nhận dạng mục đích sử dụng chính của chất nguy hiểm?
Địa chỉ và thông tin liên hệ của nhà sản xuất và nhà cung cấp là gì? Cho biết một biện pháp bảo vệ an toàn khi sử dụng sản phẩm này? Trong trường hợp cháy, bạn sẽ sử dụng biện pháp chữa cháy nào? Chất này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
52

## Slide 47
PHÂN LOẠI CƠ BẢN
PHẦN 3
53

## Slide 48
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Hàng nguy hiểm được phân loại dựa trên các tiêu chí nhất định để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, xử lý và lưu trữ. Hệ thố ng phân loại chủ yếu được áp dụng qua các quy định quố c tế và quố c gia, với một số hệ thố ng chính bao gồ m:
Hệ thố ng phân loại và nhãn ghi quố c tế (_ _ _) Hệ thố ng phân loại hàng hải (_ _ _ _)
Hệ thố ng quố c tế quy định về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm qua đường hàng không ( _ _ _ _ D_ _)
Luật quố c gia về vận tải hàng nguy hiểm qua đường bộ/đường sắt/đường thuỷ nội địa.
+ Quy định về hàng hoá nguy hiểm đường sắt/bộ (ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
+ Luật đường sắt và Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫ n Luật đường sắt.
+ Luật giao thông vận tải đường bộ, Nghị định 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ
54

## Slide 49
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+ Nhóm 1. 1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+ Nhóm 1. 5 : Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
55

## Slide 50
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 2 : Khí
+ Nhóm 2. 1: Khí dễ cháy.
+ Nhóm 2. 2: Khí không dễ cháy, không độc hại.
+ Nhóm 2. 3: Khí độc hại.
56

## Slide 51
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+ Nhóm 1. 1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+ Nhóm 1. 5 : Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
57

## Slide 52
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy.
58

## Slide 53
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+ Nhóm 1. 1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+ Nhóm 1. 5 : Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
59

## Slide 54
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 4: Chất rắn dễ cháy
+ Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy.
+ Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bố c cháy.
+ Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.
60

## Slide 55
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ
+ Nhóm 1. 1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng.
+ Nhóm 1. 4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể.
+ Nhóm 1. 5 : Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng.
+ Nhóm 1. 6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.
61

## Slide 56
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 5: Hợp chất oxit hữu cơ và oxi hóa
+ Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa.
+ Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ.
62

## Slide 57
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 6: Chất lây nhiễm và độc hại
+ Nhóm 6.1: Chất độc.
+ Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh.
63

## Slide 58
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Loại 7: Chất phóng xạ
Loại 8: Chất ăn mòn
Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác
64

## Slide 59
65

## Slide 60
66

## Slide 61
67

## Slide 62
68

## Slide 63
69

## Slide 64
3.1. HIỂU VỀ PHÂN LOẠI CƠ BẢN
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, căn cứ vào tính chất vật lý, hoá học, hàng nguy hiểm được chia thành 9 loại:
Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng.
70

## Slide 65: 3.2. CÁCH ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm được quy định như sau:
Bao bì, thùng chứa và việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng với loại hàng hóa.
Đối với những loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm chưa có tiêu chuẩn quố c gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành hoặc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế do Bộ quản lý chuyên ngành công bố.
Bộ quản lý chuyên ngành công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn của quố c tế về bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hoá nguy hiểm áp dụng đối với loại, nhóm hàng nguy hiểm do Bộ quản lý.
71

## Slide 66
3.3. NHÃN HÀNG, BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM VÀ BÁO HIỆU NGUY HIỂM
Theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP, bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm được quy định như sau:
Việc ghi nhãn hàng hoá nguy hiểm được thực hiện theo quy định của Chính phủ về nhãn hàng hóa.
Phía ngoài mỗi bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm có dán biểu trưng nguy hiểm, báo hiệu nguy hiểm ở vị trí dễ quan sát. Kích thước, ký hiệu, màu sắc biểu trưng nguy hiểm theo mẫ u quy định.
Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quố c). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫ u quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng nguy hiểm.
72

## Slide 67
73

## Slide 68
74

## Slide 69
75

## Slide 70
76

## Slide 71
77

## Slide 72
78

## Slide 73
79

## Slide 74
3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM
Phương tiện vận chuyển phải đủ điề u kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.
Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiề u loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện.
Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.
80

## Slide 75
81

## Slide 76
82

## Slide 77
83

## Slide 78
84

## Slide 79
85

## Slide 80
86

## Slide 81
3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM
Bộ quản lý chuyên ngành
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm đố i với các hóa chất độc nguy hiểm” được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm là các chất bảo vệ thực vật” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8″ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9″ được Bộ Công an cấp
“Giấy phép vận tải hàng nguy hiểm đố i với các hóa chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng” được Bộ Y tế cấp Riêng bộ trưởng Bộ Quố c phòng, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ có quy định riêng với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, phục vụ cho mục đích an ninh, quố c phòng của lực lượng vũ trang.

## Slide 82
3.3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HH NGUY HIỂM
Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.
Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định.

## Slide 83
3.4. XẾP, DỠ HH NGUY HIỂM TRÊN PHƯƠNG TIỆN VÀ LƯU KHO BÃI
Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển và lưu kho, bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫ n về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng hoá nguy hiểm hoặc trong thông báo của người thuê vận tải.
Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải do người thủ kho, người thuê vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫ n và giám sát. Không xếp chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫ n nhau làm tăng mức độ nguy hiểm trong cùng một phương tiện. Đố i với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực kho, bến bãi riêng biệt.
Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có người áp tải thì người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫ n của người thuê vận tải.
Sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa khác theo đúng quy trình quy định.

## Slide 84
Sinh viên thực hiện:
Xác định các chất/hàng hoá trên thuộc nhóm mấy theo Nghị định 42/2020/NĐ-CP
Mô tả các biểu hiện nguy hiểm mà từng loại hàng hoá có thể gây ra cho môi trường, con người
Lập bảng vận chuyển cơ bản cho mỗi loại hàng hoá gồ m: tên hoá chất/hàng hoá, cách đóng gói, chọn nhãn dán, cách lưu trữ, và cách thức xử lý khi có sự cố .
3.2. BÀI TẬP PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ NGUY HIỂM
Dựa vào danh sách các hoá chất/hàng hoá sau đây:
Bụi mịn từ quá trình sản xuất công nghiệp
Thuốc trừ sâu Bình chữa cháy Pháo hoa
Mực in

## Slide 85
ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
PHẦN 4

## Slide 86
4.1. KHÁI NIỆM "ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM"
Đường phơi nhiễm của hoá chất là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực an toàn và quản lý hoá chất.
Đây là khoảng cách mà một người có thể tiếp xúc với hoá chất mà không gặp phải ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.
Việc xác định và duy trì đường phơi nhiễm an toàn là quan trọng để bảo vệ người lao động và môi trường khỏi các tác động có thể gây hại từ hoá chất.

## Slide 87
4.2. XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
Nguồ n hoá chất: đường phơi nhiễm phụ thuộc vào nguồ n gố c hoá chất, có thể là từ công việc sản xuất, sử dụng trong quá trình chế biến, hoặc trong vấn đề về môi trường.
Phương tiện phơi nhiễm: đố i tượng có thể tiếp xúc với hoá chất qua không khí, nước, thức ăn, hoặc tiếp xúc trực tiếp với da.
Định dạng đường phơi nhiễm: đôi khi, đường phơi nhiễm không chỉ là một lầ n tiếp xúc mà tích lũy qua thời gian. Điề u này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe theo cách tích tụ và lâu dài
Ví dụ: Đường phơi nhiễm của dầ u hóa dẻo trong quá trình vận chuyển bằ ng xe ô tô bao gồ m con đường mà xe ô tô di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến.
Đường phơi nhiễm cũng bao gồ m các điểm dừng, các trạm xăng, cửa hàng, và bất kỳ khu vực nào xe ô tô có thể tiếp xúc.
Những người làm việc trực tiếp với xe tải và dầ u diesel sẽ có thời gian phơi nhiễm hàng ngày.

## Slide 88
4.3. . ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM
Lượng hoá chất: đánh giá lượng hoá chất tồ n tại trong môi trường là một yếu tố quan trọng. Lượng lớn có thể tăng đáng kể độ nguy hiểm và đường phơi nhiễm.
Thời gian tiếp xúc: thời gian mà người lao động hoặc cộng đồ ng tiếp xúc với hoá chất ảnh hưởng đến độ nguy hiểm.
Ví dụ:
Đánh giá lượng diesel được vận chuyển bằ ng xe tải. Xác định dung tích hoặc trọng lượng của dầ u diesel được chở.
Dựa trên lượng hoá chất, phân loại diesel theo hệ thố ng phân loại hàng hoá nguy hiểm để xác định mức độ nguy hiểm và các biện pháp an toàn cầ n thiết.
Đánh giá thời gian tiếp xúc giữa nhân viên và diesel trong quá trình vận chuyển. Xác định thời gian mà người lao động tiếp xúc với hoá chất trong quá trình xử lý và giao nhận.

## Slide 89
Trang bị bảo hộ: sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang, kính bảo hộ, áo chố ng hóa chất để giảm tiếp xúc trực tiếp.
Phương pháp làm việc an toàn: áp dụng các phương pháp làm việc an toàn như sử dụng hệ thố ng thông gió, cách ly các khu vực làm việc, và thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn. Giáo dục và đào tạo: đào tạo người lao động và cộng đồ ng về cách hiểu và quản lý đường phơi nhiễm là quan trọng để giảm rủi ro và tăng cường an toàn.
Ví dụ:
Găng tay chố ng dầ u: Nhân viên cầ n sử dụng găng tay chố ng dầ u để bảo vệ da khỏi tiếp xúc trực tiếp với dầ u hóa dẻo.
Áo chố ng cháy nổ: Đặc biệt khi có rủi ro cháy nổ, nhân viên nên mặc áo chố ng cháy nổ để giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương khi có sự cố .
Kính bảo hộ: Để bảo vệ mắt khỏi bất kỳ chất lỏng nào có thể bắn tóe trong quá trình vận chuyển.
Chuẩn bị phương tiện chữa cháy, chất chữa cháy phù hợp.
Đảm bảo nhân viên được đào tạo về biện pháp an toàn và ý thức về rủi ro của dầ u diesel.
4.4. BIỆN PHÁP AN TOÀN

## Slide 90
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để giảm đường phơi nhiễm, bao gồ m việc thay thế hoá chất bằ ng các chất an toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm việc.
Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điề u này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi trường và cộng đồ ng.

## Slide 91
PHẦN 5
QUAN HỆ LIỀU LƯỢNG PHẢN ỨNG
05
CHƯƠNG I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÓA CHẤT

## Slide 92
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để giảm đường phơi nhiễm, bao gồ m việc thay thế hoá chất bằ ng các chất an toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm việc.
Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điề u này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi trường và cộng đồ ng.
5.1. QUAN HỆ LIỀU LƯỢNG - PHẢN ỨNG
Liều lượng hoá chất là lượng hoá chất mà con người tiếp xúc trong một thời gian nhất định, có mố i liên quan trực tiếp đến phản ứng của cơ thể con người và mức độ ảnh hưởng của hoá chất đó.
Liều lượng dương: Liều lượng này là lượng hoá chất mà con người tiếp xúc vượt quá mức an toàn. Khi tiếp xúc với một liề u lượng dương, có thể xảy ra các phản ứng gây hại cho sức khỏe như kích ứng da, khó thở, đau đầ u, hoặc thậm chí là tử vong.
Liều lượng âm: Đây là lượng hoá chất mà con người tiếp xúc nằ m trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, các liề u lượng âm dù nhỏ cũng có thể tích tụ trong cơ thể qua thời gian và gây ra các tác động dầ n dầ n đố i với sức khỏe.

## Slide 93
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
Giảm đường phơi nhiễm: sử dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý để giảm đường phơi nhiễm, bao gồ m việc thay thế hoá chất bằ ng các chất an toàn hơn, sử dụng hệ thố ng đóng gói kín đáo, và cải thiện quy trình làm việc.
Quản lý đường phơi nhiễm của hoá chất đòi hỏi sự cảnh báo, hiểu biết, và sự tuân thủ chặt chẽ với các quy định an toàn và môi trường. Điề u này không chỉ đảm bảo sự an toàn cho người lao động mà còn bảo vệ môi trường và cộng đồ ng.
5.1. QUAN HỆ LIỀU LƯỢNG - PHẢN ỨNG
Mối liên quan giữa liề u lượng hoá chất và phản ứng của cơ thể con người là:
Khi liều lượng tiếp xúc tăng lên, khả năng phản ứng của cơ thể cũng tăng. Các phản ứng này có thể là kích ứng da, viêm nhiễm, tác động đến hệ thố ng hô hấp, hệ thố ng thầ n kinh, hoặc gây ra các vấn đề về sức khỏe khác.
Các loại hoá chất khác nhau có nguy cơ khác nhau. Các yếu tố như thời gian tiếp xúc, đường phơi nhiễm cũng ảnh hưởng đến mức độ phản ứng của cơ thể.
Ví dụ: axit sulfuric, thuỷ ngân, benzene...
Việc quản lý và kiểm soát liề u lượng hoá chất trong môi trường là quan trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân viên và môi trường xung quanh.

## Slide 94
5.2. ĐƠN VỊ ĐO LIỀU LƯỢNG
Đơn vị đo liều lượng hoá chất thường được sử dụng là miligram trên mét khố i (mg/m³).
Đây là đơn vị đo được sử dụng phổ biến để đo nồ ng độ của hoá chất trong không khí hoặc môi trường làm việc.
Miligram trên mét khố i chỉ ra một lượng hoá chất (miligram) hòa tan trong một khố i lượng không khí hoặc không gian cụ thể (mét khố i).
Đơn vị này thường được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường.

## Slide 95
5.3. THỰC HÀNH AN TOÀN
Đào tạo và nâng cao nhận thức: Cung cấp đào tạo vê an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho tất cả nhân viên là điề u quan trọng. Đảm bảo rằ ng tất cả nhân viên đề u hiểu rõ về các nguy hiểm có thể gặp phải khi làm việc với hoá chất và biết cách ứng phó với chúng.
Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Đảm bảo rằ ng mọi người làm việc trong môi trường tiếp xúc với hoá chất đề u được trang bị đầ y đủ và sử dụng đúng cách các thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ, kính bảo hộ, găng tay, áo bảo hộ, và giày bảo hộ.
Quản lý và lưu trữ an toàn: Lưu trữ hoá chất trong các nơi an toàn, có quy định rõ ràng vê các phương pháp lưu trữ an toàn, và đảm bảo rằ ng nhãn ghi rõ thông tin về loại hoá chất, nguy hiểm, và cách xử lý.
Thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro: Áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro như kiểm tra định kỳ, sử dụng hóa chất thay thế an toàn hơn nếu có thể, và giảm thiểu tiếp xúc với hoá chất bằ ng cách sử dụng các phương tiện tự động hơn.

## Slide 96
5.3. THỰC HÀNH AN TOÀN
Sử dụng các quy trình an toàn: Thực hiện các quy trình an toàn như làm sạch và bảo dưỡng thiết bị định kỳ, giữ cho vùng làm việc luôn sạch sẽ, và báo cáo ngay lập tức bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào liên quan đến hoá chất.
Theo dõi và đánh giá liên tục: Theo dõi hiệu quả của các biện pháp an toàn, đánh giá các nguy cơ mới có thể phát sinh và điề u chỉnh kế hoạch an toàn tương ứng.
Sẵ n sàng ứng phó với sự cố : Phát triển và thực hiện các kế hoạch ứng phó với sự cố như rò rỉ, đổ vỡ hoặc cháy nổ, đồ ng thời đảm bảo rằ ng tất cả nhân viên đề u biết cách đố i phó với các tình huố ng khẩn cấp.

## Slide 97
5.3. THỰC HÀNH AN TOÀN
Nghị định số : 113/2017/NĐ-CP
QUY ĐỊNH CHI TIÊ· T VÀ HƯỚNG DÂ- N THI HÀNH MỘT SÔ· ĐIÊ' U CỦA LUẬT HÓA CHÂ· T
Yêu cầ u đố i với nhà xưởng, kho chứa
Yêu cầ u đố i với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì
Yêu cầ u đố i với bảo quản, vận chuyển hóa chất
Yêu cầ u đố i với hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất

## Slide 98
PHẦN 6
ẢNH HUỞNG CỦA HOÁ CHẤT TỚI
CON NGƯỜI
06
CHƯƠNG I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ HÓA CHẤT

## Slide 99
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG
Tiếp xúc trực tiếp: Tiếp xúc trực tiếp với hoá chất thông qua hít phải, tiếp xúc da, hoặc nuố t phải có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Ví dụ: Hít phải hơi của một số hoá chất có thể gây ra vấn đề về hệ hô hấp, trong khi tiếp xúc da với hoá chất có thể gây kích ứng da hoặc phỏng da. 2. Phản ứng hoá học: Một số hoá chất có thể tạo ra phản ứng hóa học trong cơ thể khi tiếp xúc với các chất khác, gây ra các tác động độc hại.
Ví dụ: hợp chất kim loại nặng như thủy ngân, chì và arsenic có thể gây ra các phản ứng hóa học trong cơ thể khi tiếp xúc, gây ra các vấn đề về hệ thố ng thầ n kinh, hô hấp và tiêu hóa.
3. Tác động sinh học: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến hệ thố ng sinh học của cơ thể, gây ra các vấn đề sức khỏe từ một cách gián tiếp.
Ví dụ: Phthalates là một nhóm hợp chất hóa học thường được sử dụng để làm mề m các sản phẩm nhựa PVC, như đồ chơi trẻ em, ố ng dẫ n nước và bao bì thực phẩm gan. Một sô phthalate có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như vấn đề về sinh sản, tăng nguy cơ về các bệnh tim mạch và tiểu đường.

## Slide 100
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG
Tác động môi trường: Hoá chất cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây ra các vấn đề về sức khỏe cho cả con người và động vật khác. Ví dụ, việc rò rỉ hoặc xả thải của hoá chất có thể làm ô nhiễm nguồ n nước hoặc đất đai, gây ra các vấn đề sức khỏe cộng đồ ng.
Tích luỹ lâu dài: Một số hoá chất có thể tích lũy trong cơ thể theo thời gian và gây ra các tác động độc hại dài hạn. Ví dụ, một số kim loại nặng như chì hoặc thủy ngân có thể tích lũy trong các mô và cơ quan của cơ thể, gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như suy giảm chức năng thận hoặc hệ thố ng thầ n kinh.

## Slide 101
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.2. TÁC ĐỘNG LÊN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
Tác động độc hại ngay lập tức: Tiếp xúc ngắn hạn hoặc tiếp xúc trực tiếp với một số hoá chất có thể gây ra các tác động độc hại ngay lập tức, bao gồ m kích ứng da, mắt và hệ hô hấp, chảy nước mũi, đau rát hoặc phỏng da, khó thở và đau ngực. 2. Tác động dài hạn: Tiếp xúc dài hạn hoặc tiếp xúc lặp đi lặp lại với hoá chất có thể gây ra các vấn đề sức khỏe dài hạn. Ví dụ, một số hoá chất có thể gây ra tổn thương gan, suy giảm chức năng thận, làm suy giảm chức năng tiểu tiện hoặc gây ra các vấn đề về hệ thầ n kinh.
3. Nguy cơ ung thư: Một số hoá chất được biết đến là gây ra nguy cơ cao về ung thư. Việc tiếp xúc với một số chất có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư cho con người, đặc biệt là khi tiếp xúc kéo dài hoặc tiếp xúc ở mức độ cao. 4. Tác động sinh học: Một số hoá chất có thể gây ra các tác động sinh học bằ ng cách ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của tế bào và cơ quan trong cơ thể con người. Ví dụ, chì có thể gây ra tác động độc hại cho hệ thầ n kinh, trong khi thủy ngân có thể gây ra tổn thương gan và thận.

## Slide 102
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.2. TÁC ĐỘNG LÊN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
Tác động đến sinh sản: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến sinh sản và phát triển của con người. Việc tiếp xúc với một số hoá chất có thể gây ra vấn đề về sinh sản, làm giảm khả năng sinh sản hoặc gây ra các vấn đề cho thai nhi. 6. Tác động đến hệ thầ n kinh: Một số hoá chất có thể ảnh hưởng đến chức năng của hệ thầ n kinh, gây ra các vấn đề như đau đầ u, chóng mặt, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson.
7. Tác động đến hệ tiêu hoá: Tiếp xúc với một số hoá chất có thể gây ra vấn đề về hệ tiêu hóa, bao gồ m đau bụng, buồ n nôn, nôn mửa, tiêu chảy hoặc táo bón.

## Slide 103
6.3. TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
Ô nhiễm không khí: Việc sử dụng và xử lý hoá chất có thể dẫ n đến ô nhiễm không khí thông qua việc phát tán hơi hoá chất hoặc khí thải từ quá trình sản xuất. Các chất hóa học như khí độc hại hoặc các hợp chất hữu cơ có thể gây ra vấn đề về chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, cũng như gây ra ô nhiễm khí quyển.
Ô nhiễm nước: Hoá chất có thể gây ra ô nhiễm nước thông qua việc xả thải trực tiếp hoặc thông qua quá trình tiếp xúc với nước mưa hoặc nước dưới đất. Sự rò rỉ hoặc xả thải không kiểm soát có thể làm ô nhiễm nguồ n nước, gây ra nguy cơ cho sức khỏe con người và động vật, cũng như ảnh hưởng đến hệ thố ng sinh thái nước.
Ô nhiễm đất: Hoá chất có thể làm ô nhiễm đất thông qua việc xả thải trực tiếp hoặc qua việc sử dụng phân bón hoá học và thuố c trừ sâu trong nông nghiệp. Các chất độc hại có thể tích tụ trong đất và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồ ng, động vật và vi sinh vật trong đất.

## Slide 104
6.3. TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG
Tổ chức sinh học: Hoá chất có thể gây ra sự thay đổi trong cấu trúc và hoạt động của tổ chức sinh học, bao gồ m cả thảo mộc, vi khuẩn và động vật. Sự biến đổi này có thể gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng đến chuỗ i thức ăn trong hệ sinh thái.
Phá hủy tầ ng ozon: Một số hoá chất, như các loại hợp chất halogen được sử dụng trong các sản phẩm phun xịt hoặc làm mát, có thể phá hủy tầ ng ozon ở tầ ng cao của bầ u khí quyển, gây ra nguy cơ tăng cường tia UV-B đến mặt đất, gây ra nguy cơ cho sức khỏe của con người và động vật, cũng như gây ra hậu quả cho cây trồ ng và sinh vật biển.
Ảnh hưởng đến sinh vật biển: Việc xả thải hoá chất từ các nguồ n như nhà máy, tàu cá hoặc các hoạt động công nghiệp có thể làm ô nhiễm nước biển, ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh vật biển và làm suy giảm các hệ sinh thái biển.

## Slide 105
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.4. CÁCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO
Để đánh giá mức độ rủi ro và đảm bảo an toàn cho người lao động và môi trường dựa vào đơn vị đo liề u lượng hoá chất (mg/m³), ta thường thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định Giới Hạn An Toàn (TLV)
Các tổ chức như Hiệp hội Khoa học và Y học Lao động Hoa Kỳ (ACGIH) thường đề xuất các Giới hạn An toàn (TLV) cho các hoá chất, đây là mức độ tố i đa cho phép của hoá chất trong môi trường làm việc mà không gây hại cho sức khỏe của người lao động. TLV được tính toán dựa trên nhiề u yếu tố như độc tính của hoá chất, thời gian tiếp xúc, và đặc điểm của quá trình làm việc.
Bước 2: Thực hiện đo đạc liề u lượng hoá chất
Sử dụng thiết bị đo đạc phù hợp để đo liề u lượng hoá chất trong môi trường làm việc, thường được thực hiện bằ ng cách lấy mẫ u không khí và sử dụng phương pháp phân tích hóa học.

## Slide 106
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
Bước 3: So sánh với TLV
Liề u lượng hoá chất được đo đạc được so sánh với TLV đã xác định. Nếu liề u lượng đo được vượt quá TLV, có thể đây là dấu hiệu của một môi trường làm việc không an toàn.
Bước 4: Áp dụng biện pháp an toàn
Nếu liề u lượng hoá chất vượt quá TLV, cầ n áp dụng các biện pháp an toàn như sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân, cải thiện quá trình làm việc, cung cấp thông tin đào tạo cho nhân viên vê cách làm việc an toàn, và thậm chí phải thay đổi quy trình làm việc hoặc chất thay thế nếu cầ n.
Bước 5: Đánh giá rủi ro cho môi trường
Ngoài việc đảm bảo an toàn cho người lao động, cũng cầ n xem xét tác động của hoá chất lên môi trường. Nếu liề u lượng hoá chất vượt quá các giới hạn quy định cho môi trường, cầ n xem xét các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường xung quanh.
6.4. CÁCH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO

## Slide 107
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.5. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT
Đào tạo và giáo dục: Cung cấp đào tạo đầ y đủ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên là một biện pháp quan trọng. Đào tạo này cầ n bao gồ m việc nhận biết các nguy cơ tiề m ẩn từ hoá chất, cách sử dụng và xử lý chúng một cách an toàn, và biện pháp cứu hộ trong trường hợp xảy ra sự cố . 2. Quản lý rủi ro: Thực hiện một quá trình quản lý rủi ro toàn diện, bao gồ m việc xác định các nguy cơ tiề m ẩn, đánh giá mức độ rủi ro, thiết lập biện pháp kiểm soát và theo dõi hiệu quả của chúng. Điề u này có thể bao gồ m việc thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro định kỳ và thường xuyên, cùng việc xác định và triển khai biện pháp kiểm soát tương ứng. 3. Sử dụng an toàn: Tuân thủ các quy tắc an toàn khi sử dụng, vận chuyển, lưu trữ và xử lý hoá chất. Đảm bảo rằ ng nhân viên được trang bị đầ y đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân và được đào tạo về cách sử dụng chúng một cách đúng đắn.

## Slide 108
4.5. QUẢN LÝ ĐƯỜNG PHƠI NHIỄM
6.5. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT
Quản lý vận chuyển: Tuân thủ các quy định về vận chuyển hoá chất, bao gồ m cả quy tắc và hướng dẫ n của các tổ chức quố c tế như IATA (Liên Hiệp Hàng không Quố c Tế) và IMDG (Liên Hiệp Hải Quố c Tế), cũng như các quy định nội địa của quố c gia.
Quản lý lưu trữ và bảo quản: Đảm bảo rằ ng hoá chất được lưu trữ và xử lý một cách an toàn, tuân thủ các quy định về bảo quản và loại bỏ hoá chất cũng như xử lý chúng sau khi sử dụng.
Giám sát và đánh giá: Thực hiện việc giám sát và đánh giá định kỳ về hiệu suất của các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro, để đảm bảo rằ ng chúng vẫn đang hoạt động hiệu quả và phù hợp với các yêu cầ u và tiêu chuẩn an toàn.

## Slide 109
6.6. VÍ DỤ - TRƯỜNG HỢP THỰC TẾ
Tác động của Khí CO (Cacbon Monoxit)
Liề u lượng hoá chất: Liề u lượng khí CO trong môi trường làm việc được đo bằ ng đơn vị ppm (parts per million), là số lượng phân tử khí CO có trong một triệu phầ n phân tử không khí.
Phản ứng của cơ thể con người:
+ Ở mức độ liề u lượng thấp: Khi tiếp xúc với khí CO ở mức độ thấp, người lao động có thể gặp các triệu chứng như đau đầ u, mệt mỏi, buồ n nôn, chóng mặt và khó thở. Những triệu chứng này thường không được nhận biết ngay lập tức và có thể dẫ n đến tình trạng lặp lại trong thời gian dài nếu tiếp xúc kéo dài.
+ Ở mức độ liề u lượng cao: Khi tiếp xúc với khí CO ở mức độ cao, người lao động có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như hôn mê, tổn thương não, thậm chí là tử vong nếu không được xử lý kịp thời.
Biện Pháp An Toàn:
+ Đo và giám sát liề u lượng khí CO trong môi trường làm việc để đảm bảo rằ ng nó không vượt quá mức an toàn.
+ Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ khí để bảo vệ hô hấp.
+ Cải thiện hệ thố ng thông gió và làm sạch không khí trong môi trường làm việc.
+ Đào tạo nhân viên về cách phát hiện và ứng phó với các tình huố ng tiếp xúc với khí CO.

## Slide 110
6.6. VÍ DỤ - TRƯỜNG HỢP THỰC TẾ
Phân loại hoá chất theo các tiêu chí cơ bản từ Loại 1 - Loại 9
Phân loại hoá chất dựa trên tình huố ng thực tê
Đọc MSDS
(file word)

## Slide 111
THANK YOU