## Slide 1: BÀI 6
PHAY BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG THÂN KHAI TIÊU CHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỘ ĐƠN GIẢN

## Slide 2: NỘI DUNG
MỤC TIÊU.
KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI BÁNH RĂNG TRỤ.
GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP PHAY BÁNH RĂNG TRỤ THÔNG THƯỜNG.
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH.
CÁC DẠNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC.

## Slide 3: MỤC TIÊU
  Phay được bánh răng trụ răng thẳng Z= 36 bằng dao phay đĩa modul ( m=1.5, α=20º) trên máy phay đứng vạn năng Baron-max với đầu phân độ BS-2 theo phương pháp chia độ đơn giản.
  Bảo đảm an toàn lao động cho người, máy và dụng cụ.

## Slide 4: II. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG TRỤ
Răng thẳng
Răng nghiêng
Răng chữ V

## Slide 5: III. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG PHỔ BIẾN
XỌC RĂNG
PHAY LĂN RĂNG.
PHAY BẰNG DAO PHAY ĐĨA, NGÓN MODUL

## Slide 6: 1. PHAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP XỌC RĂNG

## Slide 7: 2. PHAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP LĂN RĂNG.

## Slide 8: 3. PHAY BÁNH RĂNG TRỤ BẰNG DAO PHAY ĐĨA MODUL

## Slide 9: IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
ĐỌC BẢN VẼ, KIỂM TRA PHÔI
CHUẨN BỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
GÁ PHÔI
GÁ LẮP DAO
CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT
THỰC HIỆN CẮT GỌT, ĐO KIỂM
CÁC DẠNG SAI HỎNG THƯỜNG GẶP

## Slide 11: 2. CHUẨN BỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ
MÁY:
    Máy phay đứng vạn năng Baron-Max
ĐỒ GÁ
    Đầu phân độ BS-2
    Trục gá phôi
DAO
    Dao phay đĩa modul m=1.5, N06
    Bộ kẹp rút NT và trục gá dao phay
DỤNG CỤ ĐO KIỂM
    Thước cặp 1/50.
    Thước đo răng.
    Thước đo cao – vạch dấu.
    Đồng hồ so có đế từ .

## Slide 12: 3. GÁ PHÔI
ĐỊNH VỊ VÀ KẸP CHẶT PHÔI TRÊN TRỤC GÁ

## Slide 13: 4. CHỌN DAO, GÁ LẮP DAO LÊN MÁY.

## Slide 14: 5. CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT
Tốc độ cắt cho phép của dao phay đĩa Modul HSS để cắt hợp kim nhôm: v= 150-300 m/ph khi phay thô.
n = 1000v
π d
2. Lượng chạy dao cho phép.
Sz= 0,1-0,2 mm/răng.
Tính lượng chạy dao phút: Sph= n.z.Sz mm/ph.
3. Chiều sâu phay t: t = 3.375
Chọn 1 lát cắt thô t1 = 2.5 mm.
1 lát cắt tinh t2 = 0.88 mm.

## Slide 15: 6. THỰC HIỆN QUÁ TRÌNH CẮT GỌT.

## Slide 16: 7. CÁC SAI HỎNG KHI PHAY RĂNG
  Số răng không đúng theo yêu cầu thiết kế.
  Răng to, răng nhỏ hoặc chiều dày răng sai.
  Răng bị lệch.
  Biên dạng răng không đúng.
  Sườn răng kém nhẵn bóng.

## Slide 17: AN TOÀN LAO ĐỘNG
Không đo kiểm khi dao đang quay.
Không được đưa tay vào vùng dao đang cắt gọt.
Không mang đồng hồ, lắc, nhẫn…. khi làm việc.
Vẫn cho dao quay khi đưa dao về vị trí ban đầu.

## Slide 18
XIN CẢM ƠN
QUÍ THẦY CÔ ĐÃ THEO DÕI