## Slide 1: Câu hỏi trắc nghiệm
CÂU1: Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Thời gian làm việc .
B. Tần suất dòng điện .
C. Đường đi của điện áp .
D. Biên độ dòng điện (trị số dòng điện
CÂU2: Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Biên độ điện trở .
B. Tần số tụ điện .
C. Thời gian làm việc .
D. Đường đi của dòng điện.

## Slide 2: Câu hỏi trắc nghiệm
CÂU3: Đường dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là
A. 0.1%. B. 0.2%.
C. 0.3%. D. 0.4%.
CÂU 4: Các nguyên nhân gây tai nạn điện thường gặp là
A. Do con người chạm vào các máy móc sử dụng điện đang hoạt động .
B. Quá đông người làm việc .
C. Không gian làm việc chật hẹp .
D. Khoảng cách giữa người và đường dây cao thế gần hơn khoảng cách an toàn tối thiểu

## Slide 3: CÂU 5:
Dòng điện đi qua cơ thể con người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp như
A. Cơ quan thần kinh tăng điều khiển các giác quan bên trong của người ,
B. Cơ quan hô hấp tăng cường hoạt động .
C. Tăng khả năng tuần hoàn máu .
D. Làm tê liệt cơ bắp.

## Slide 4: CÂU 6:
Điện trở của người không ổn định và phụ thuộc:
A. Thời tiết
B. môi trường, từ trường xung quanh .
C. điều kiện làm việc
D. trạng thái sức khoẻ của cơ thể, trạng thái thần kinh

## Slide 5: CÂU 7:
Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Thời gian làm việc .
B. Tần suất dòng điện .
C. Đường đi của điện áp .
D. Biên độ dòng điện (trị số dòng điện).

## Slide 6: CÂU 8:
Mức độ nguy hiểm của điện giật tuỳ theo:
A. Biên độ điện trở .
B. Tần số tụ điện .
C. Thời gian làm việc .
D. Đường đi của dòng điện.

## Slide 7: CÂU 8:
Con đường dòng điện đi từ chân qua chân thì phân lượng dòng điện qua tim là
A. 0.1%.
B. 0.2%.
C. 0.3%.
D. 0.4%.

## Slide 8: CÂU 10:
Con đường dòng điện đi từ từ tay qua tay thì phân lượng dòng điện qua tim là
A. 7 %.
B. 1.2 %.
C. 5 %.
D. 3.3 %.

## Slide 9: CÂU 11:
Trong môi trường làm việc nguy hiểm nhiều dễ gây ra các tai nạn về điện là môi trường có yếu tố :
A. Ánh sáng nơi làm việc phù hợp .
B. Sàn nhà có điện trở lớn được làm bằng vật liệu không dẫn điện .
C. Nhiệt độ của môi trường nhỏ hơn 300C .
D. Độ ẩm tương đối của môi trường luôn trên 75%.

## Slide 10: CÂU 12:
Dựa vào phân loại theo đặc tính cháy nổ, môi chất lạnh thuộc nhóm 1 có đặc tính:
A. Không cháy, không gây nổ, độc hại đáng kể với người .
B. Không cháy, gây nổ, không độc hại đáng kể với người
C. Độc hại và ăn mòn, không cháy, không gây nổ,
D. Không cháy, không gây nổ, không độc hại đáng kể với người.

## Slide 11: CÂU 13:
Môi chất lạnh thuộc nhóm 1 : Thuộc nhóm này gồm có:
A. R12, R22, NH3
B. R12, Butan , NH3
C. R12, R22, Butan .
D. R12, R22, R502.

## Slide 12: CÂU 7:
Trong điều kiện bình thường các môi chất lạnh :
A. Gây cháy nổ.
B. Gây cháy nổ với ngọn lửa nhỏ
C. Không gây cháy nổ khi nhiệt độ xuống thấp .
D. Không gây cháy nổ.

## Slide 13: CÂU 8:
Tính cháy nổ của mỗi môi chất lạnh phụ thuộc vào :
A. Bình chứa .
B. Nơi sản xuất .
C. Nhiệt độ tuyệt đối của môi trường tiếp xúc của môi chất.
D. Nồng độ khi hỗn hợp với không khí.

## Slide 14: CÂU 9:
Yêu cầu chai chứa gas
A. Thành chai phải nhẵn, không rạn nứt, không cần kiểm định đúng quy định.
B. Không rĩ sét, rạn nứt nhẹ , móp méo không đáng kể .
C. Thành chai phải mỏng, không rĩ sét, không rạn nứt .
D. Thành chai phải nhẵn, không dỉ sét, không rạn nứt, không móp méo, kiểm định đúng quy định.

## Slide 15: CÂU 10:
Yêu cầu màu sắc chai chứa gas :
A. Từ 3 màu trở lên .
B. Màu sắc bất kỳ .
C. Luôn là Màu đen .
D. đúng quy định của nhà sản xuất.

## Slide 16: CÂU 11:
Yêu cầu màu sắc chai chứa gas :
A. Từ 3 màu trở lên .
B. Màu sắc bất kỳ .
C. Luôn là Màu đen .
D. Đúng quy định của nhà sản xuất.

## Slide 17: CÂU 12:
Môi chất lạnh gây ra độc hại cho cơ thể con người:
A. Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
B. Gây ảnh hưởng đến hô hấp: làm tăng nhịp tim .
C. Gây ảnh hưởng đến thần kinh: làm khó ngủ
D. Gây mùi khó ngửi

## Slide 18: CÂU 13:
Môi chất lạnh khi thoát ra ngoài khí quyển :
A. Gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
B. Gây ảnh hưởng đến đời sống .
C. Làm giảm tia cực tím .
D. Gây phá hủy tầng ozon.

## Slide 19: CÂU 14:
Tác hại khi mất tầng ozon của khí quyển
A. Làm giảm khả năng mắc bệnh ung thư da.
B. Làm gia tăng dân số .
C. Làm thời tiết mát mẻ quanh năm vì mưa nhiều .
D. Làm biến đổi thời tiết và khí hậu toàn cầu.

## Slide 20: CÂU 15:
Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, các yêu cầu về áp suất:
A. Từng thiết bị lạnh phải không được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt .
B. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm toàn hệ thống.
C. Thiết bị lạnh phải được thử nghiệm từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.
D. Từng thiết bị lạnh phải được thử nghiệm riêng lẽ trước khi lắp đặt, sau đó là từng cụm và cuối cùng là toàn hệ thống.

## Slide 21: CÂU 16:
Trong an toàn cho vận hành sửa chữa hệ thống lạnh, là các yêu cầu về :
A. bảo dưỡng đ ịnh kỳ .
B. an toàn trong thiết kế nhà xưởng .
C. an toàn về trang thiết bị, kỹ thuật .
D. môi chất, vận hành, lắp đặt thiết bị.

## Slide 22: CÂU 17:
Khi tháo môi chất ra khỏi hệ thống phải tuân thủ theo quy định
A. Chỉ cần nạp vào một bình chứa nào đó cũng được .
B. Cho theo cống thoát nước không cần thu hồi .
C. Xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài .
D. Nạp đúng vào bình chứa đã qui định.

## Slide 23: CÂU 18:
Khi thao tác nạp môi chất lạnh vào hệ thống phải tuân thủ theo quy định
A. Ai thao tác nạp cũng được .
B. Bất kỳ người nào biết quy trình nạp .
C. Nạp bất kỳ môi chất nào vào hệ thống cũng được .
D. Phải đúng nhân viên có kỹ thuật và nhiệm vụ.

## Slide 24: CÂU 19:
Khi tiến hành nạp môi chất lạnh, vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh người thực hiện là:
A. Nhân viên trong công ty thực hiện .
B. Người có kiến thức chuyên môn về điện .
C. Bất kỳ ai cũng thực hiện được .
D. Người được quản lý giao nhiệm vụ

## Slide 25: CÂU 20:
yêu cầu phòng máy trong xây dựng lắp đặt:
A. Vị trí phòng máy gần khu tập trung khu đông người .
B. Cửa ra vào 1 cái và đúng quy cách .
C. Nền nhà bằng phẳng, rãnh đặt đường ống phải hở để thao tác .
D. Thông gió tự nhiên và nhân tạo.

## Slide 26: CÂU 21:
yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :
A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .
B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.
C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .
D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…

## Slide 27: CÂU 22:
các thiết bị điện trong hệ thống lạnh:
A. Không phải tuân theo quy tắc xây dựng các trạm điện và quy phạm nối đất các thiết bị điện.
B. đặt các trạm phân phối, trạm biến thế trong cùng tòa nhà phòng máy và thiết bị lạnh.
C. Động cơ điện của quạt gió đặt trong phòng máy đảm bảo thông gió khi cần thiết.
D. Phòng máy phải niêm yết đầy đủ sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ đường ống, quy trình vận hành…

## Slide 28: CÂU 23:
yêu cầu phòng máy khi có sự cố thiết bị trong phòng máy :
A. Trên bàn trực ca phải có số điện thoại của cá nhân .
B. Chứa xăng dầu và các chất dễ gây cháy nổ trong phòng máy.
C. Khoảng cách giữa các bộ phận chuyển động của máy, giữa phần nhô ra của máy nén với bảng điều khiển không nhỏ hơn 0,1m .
D. Phòng máy phải có chống sét.

## Slide 29: CÂU 24:
Yêu cầu màu sơn đường ống đối với freon :
A.Ông dẫn lỏng : trắng .
B. Ống hút : đen .
C. Ống dẫn nước: đỏ
D. Ông đảy: đỏ